# 燃气壁挂炉论文和设计-高恺

### 全文摘要

本实用新型涉及一种燃气壁挂炉，包括具有容置内腔的壁挂炉体以及设置在容置内腔中的水箱、燃烧器、风机和循环水泵，水箱分别与冷水进水管接口和热水出水管接口相连，循环水泵设置在冷水进水管接口与水箱之间，燃烧器设置在水箱下方，风机设置在壁挂炉体的顶部，顶板上设置有与风机的出风口对应并用于连接外部排烟管的烟道连接管，烟道连接管的下部外壁上形成有外螺纹部，连接槽内壁上形成有内螺纹部；下部的外壁上形成有避空槽，下部于避空槽内均设置有弹性压片。与现有技术对比，本实用新型提供的燃气壁挂炉，能够简化安装过程，实现快速且稳定的连接，有效防止烟道连接管与壁挂炉体连接处的松动、漏气现象，大大提高了用户的使用安全性。

### 主设计要求

1.一种燃气壁挂炉，包括矩形的壁挂炉体，其特征在于，所述壁挂炉体包括顶板、底板以及设置在所述顶板与所述底板之间的面板、背板、第一侧板和第二侧板，其中，所述面板与所述背板相对，所述第一侧板与所述第二侧板相对，所述面板上设置有显示控制板；所述底板上设置有燃气进气管接口、冷水进水管接口和热水出水管接口；所述顶板、所述底板、所述面板、所述背板、所述第一侧板和所述第二侧板围合形成容置内腔，所述容置内腔中设置有水箱、燃烧器、风机和循环水泵；所述水箱分别与所述冷水进水管接口和所述热水出水管接口相连，所述循环水泵设置在所述冷水进水管接口与所述水箱之间，所述燃烧器设置在所述水箱下方；所述风机设置在所述壁挂炉体的顶部，所述顶板上设置有与所述风机的出风口对应并用于连接外部排烟管的烟道连接管；所述烟道连接管包括上部、下部以及连接在两者之间并用以限制所述烟道连接管相对所述顶板移动的限位凸缘部，所述顶板上开设有供所述下部置入的连接槽；所述上部的外壁上开设有安装槽，所述安装槽沿所述烟道连接管的整个周向延伸设置；限位凸缘部的底面与顶板的表面之间设置有密封件，以密封两者之间间隙；所述烟道连接管的下部外壁上形成有外螺纹部，所述连接槽内壁上形成有与所述外螺纹部螺纹配合的内螺纹部；所述下部的外壁上形成有避空槽，所述下部于所述避空槽内均设置有弹性压片。

### 设计方案

1.一种燃气壁挂炉，包括矩形的壁挂炉体，其特征在于，

所述壁挂炉体包括顶板、底板以及设置在所述顶板与所述底板之间的面板、背板、第一侧板和第二侧板，其中，所述面板与所述背板相对，所述第一侧板与所述第二侧板相对，所述面板上设置有显示控制板；

所述底板上设置有燃气进气管接口、冷水进水管接口和热水出水管接口；

所述顶板、所述底板、所述面板、所述背板、所述第一侧板和所述第二侧板围合形成容置内腔，所述容置内腔中设置有水箱、燃烧器、风机和循环水泵；

所述水箱分别与所述冷水进水管接口和所述热水出水管接口相连，所述循环水泵设置在所述冷水进水管接口与所述水箱之间，所述燃烧器设置在所述水箱下方；

所述风机设置在所述壁挂炉体的顶部，所述顶板上设置有与所述风机的出风口对应并用于连接外部排烟管的烟道连接管；

所述烟道连接管包括上部、下部以及连接在两者之间并用以限制所述烟道连接管相对所述顶板移动的限位凸缘部，所述顶板上开设有供所述下部置入的连接槽；所述上部的外壁上开设有安装槽，所述安装槽沿所述烟道连接管的整个周向延伸设置；限位凸缘部的底面与顶板的表面之间设置有密封件，以密封两者之间间隙；所述烟道连接管的下部外壁上形成有外螺纹部，所述连接槽内壁上形成有与所述外螺纹部螺纹配合的内螺纹部；所述下部的外壁上形成有避空槽，所述下部于所述避空槽内均设置有弹性压片。

2.根据权利要求1所述的燃气壁挂炉，其特征在于，所述弹性压片包括从所述下部的避空槽的底面向下并向外延伸的第一段、从第一段向下并向内延伸的第二段以及连接在两者之间的弧形的过渡段。

3.根据权利要求1所述的燃气壁挂炉，其特征在于，所述安装槽内设置有粘结剂，以使所述烟道连接管与所述外部排烟管粘接固定。

4.根据权利要求1所述的燃气壁挂炉，其特征在于，所述弹性压片的厚度尺寸小于所述避空槽在所述下部径向上的槽深尺寸。

5.根据权利要求1所述的燃气壁挂炉，其特征在于，所述烟道连接管为金属连接管，所述上部的外径尺寸大于所述下部的外径尺寸。

6.根据权利要求1所述的燃气壁挂炉，其特征在于，所述显示控制板包括显示部和操作部，所述显示部上罩设有屏幕保护器，所述屏幕保护器与所述面板连接。

7.根据权利要求6所述的燃气壁挂炉，其特征在于，所述屏幕保护器包括圆形的盖板和连接在所述盖板上的连接脚，所述盖板具有供所述显示部显露的方形的镂空部，所述镂空部内嵌设有一透明的玻璃片；所述面板于所述显示部处开设有用于容置所述盖板的容置槽，所述容置槽的底面形成有供所述连接脚插入的插入孔。

8.根据权利要求1所述的燃气壁挂炉，其特征在于，所述燃气壁挂炉还包括电源连接线和与所述电源连接线连接的电源插头；所述第一侧板上设置有插头存放器，以存放所述电源插头。

9.根据权利要求8所述的燃气壁挂炉，其特征在于，所述插头存放器包括金属套筒，所述金属套筒具有一侧开口的凹腔，所述凹腔内设置绝缘插座，所述绝缘插座上开设有供所述电源插头的插脚插入和拔出的插孔。

10.根据权利要求9所述的燃气壁挂炉，其特征在于，所述电源插头为三脚插头，所述插头存放器具有与所述电源插头的插脚相对应的三个所述插孔。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种燃气壁挂炉。

背景技术

燃气壁挂炉（又称燃气采暖热水炉）是以天然气作为燃料，燃料经燃烧器输出，在燃烧室内燃烧后，由热交换器将热量吸收，采暖系统中的循环水在途经热交换器时，经过往复加热、从而不断将热量输出给建筑物，为建筑物提供热源。一般的两用燃气壁挂炉除了具有供暖功能，兼具热水功能。

现有的燃气壁挂炉，在安装时，都是将外部排烟管与燃气壁挂炉的气体排放口直接相连，然而，由于采用外部排烟管直接安装在燃气壁挂炉上的安装方式，两者之间的连接不够牢靠，不便于维护。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种燃气壁挂炉，以解决现有技术中存在的燃气壁挂炉与外部排烟管之间安装过程繁琐，容易松脱，导致漏气的技术问题。

为实现上述目的，本实用新型采用的技术方案是：提供一种燃气壁挂炉，包括矩形的壁挂炉体，所述壁挂炉体包括顶板、底板以及设置在所述顶板与所述底板之间的面板、背板、第一侧板和第二侧板，其中，所述面板与所述背板相对，所述第一侧板与所述第二侧板相对，所述面板上设置有显示控制板；所述底板上设置有燃气进气管接口、冷水进水管接口和热水出水管接口；所述顶板、所述底板、所述面板、所述背板、所述第一侧板和所述第二侧板围合形成容置内腔，所述容置内腔中设置有水箱、燃烧器、风机和循环水泵，所述水箱分别与所述冷水进水管接口和所述热水出水管接口相连，所述循环水泵设置在所述冷水进水管接口与所述水箱之间，所述燃烧器设置在所述水箱下方；所述风机设置在所述壁挂炉体的顶部，所述顶板上设置有与所述风机的出风口对应并用于连接外部排烟管的烟道连接管；所述烟道连接管包括上部、下部以及连接在两者之间并用以限制所述烟道连接管相对所述顶板移动的限位凸缘部，所述顶板上开设有供所述下部置入的连接槽；所述上部的外壁上开设有安装槽，所述安装槽沿所述烟道连接管的整个周向延伸设置；限位凸缘部的底面与顶板的表面之间设置有密封件，以密封两者之间间隙；所述烟道连接管的下部外壁上形成有外螺纹部，所述连接槽内壁上形成有与所述外螺纹部螺纹配合的内螺纹部；所述下部的外壁上形成有避空槽，所述下部于所述避空槽内均设置有弹性压片。

进一步地，所述弹性压片包括从所述下部的避空槽的底面向下并向外延伸的第一段、从第一段向下并向内延伸的第二段以及连接在两者之间的弧形的过渡段。

进一步地，所述安装槽内设置有粘结剂，以使所述烟道连接管与所述外部排烟管粘接固定。

进一步地，所述弹性压片的厚度尺寸小于所述避空槽在所述下部径向上的槽深尺寸。

进一步地，所述烟道连接管为金属连接管，所述上部的外径尺寸大于所述下部的外径尺寸。

进一步地，所述显示控制板包括显示部和操作部，所述显示部上罩设有屏幕保护器，所述屏幕保护器与所述面板连接。

进一步地，所述屏幕保护器包括圆形的盖板和连接在所述盖板上的连接脚，所述盖板具有供所述显示部显露的方形的镂空部，所述镂空部内嵌设有一透明的玻璃片；所述面板于所述显示部处开设有用于容置所述盖板的容置槽，所述容置槽的底面形成有供所述连接脚插入的插入孔。

进一步地，所述燃气壁挂炉还包括电源连接线和与所述电源连接线连接的电源插头；所述第一侧板上设置有插头存放器，以存放所述电源插头。

进一步地，所述插头存放器包括金属套筒，所述金属套筒具有一侧开口的凹腔，所述凹腔内设置绝缘插座，所述绝缘插座上开设有供所述电源插头的插脚插入和拔出的插孔。

进一步地，所述电源插头为三脚插头，所述插头存放器具有与所述电源插头的插脚相对应的三个所述插孔。

与现有技术对比，本实用新型提供的燃气壁挂炉，包括具有容置内腔的壁挂炉体以及设置在容置内腔中的水箱、燃烧器、风机和循环水泵，水箱分别与冷水进水管接口和热水出水管接口相连，循环水泵设置在冷水进水管接口与水箱之间，燃烧器设置在水箱下方，烟道连接管可拆除地连接在顶板上，这样，采用烟道连接管与外部排烟管安装连接，能够简化安装过程，实现快速且稳定的连接，烟道连接管采用弹性压片结构，能够提高烟道连接管与壁挂炉体之间的连接稳定性，并有效防止烟道连接管与壁挂炉体连接处的松动、漏气现象，大大提高了用户的使用安全性。

附图说明

图1是本实用新型实施例提供的燃气壁挂炉的立体示意图；

图2是本实用新型实施例提供的燃气壁挂炉的局部剖视示意图；

图3是本实用新型实施例提供的燃气壁挂炉隐藏面板时的主视示意图；

图4是本实用新型实施例提供的烟道连接管的立体示意图；

图5是本实用新型实施例提供的屏幕保护器的立体示意图；

图6是本实用新型实施例提供的插头存放器的主视示意图。

具体实施方式

为了使本实用新型所要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，所描述的实施例是本实用新型的一部分实施例，而不是全部的实施例。基于所描述的本实用新型的实施例，本领域普通技术人员在无需创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

为了使本领域的技术人员更好地理解本实用新型的技术方案，下面结合具体附图对本实用新型的实现进行详细的描述。

为叙述方便，下文中所称的“前”“后”“左”“右”“上”“下”与附图本身的前、后、左、右、上、下方向一致，但并不对本实用新型的结构起限定作用。

除非另作定义，此处使用的技术术语或者科学术语应当为本实用新型所属领域内具有一般技能的人士所理解的通常意义。本实用新型专利申请说明书以及权利要求书中使用的“第一”、“第二”以及类似的词语并不表示任何顺序、数量或者重要性，而只是用来区分不同的组成部分。同样，“一个”或者“一”等类似词语也不表示数量限制，而是表示存在至少一个。

如图1至6所示，为本实用新型提供的一较佳实施例。

本实施例提供的燃气壁挂炉100，包括矩形的壁挂炉体10，其中，壁挂炉体10包括顶板101、底板102以及设置在顶板101与底板102之间的面板103、背板104、第一侧板105和第二侧板106，其中，面板103与背板104相对，第一侧板105与第二侧板106相对，面板103上设置有显示控制板11；底板102上设置有燃气进气管接口12、冷水进水管接口13和热水出水管接口14；顶板101、底板102、面板103、背板104、第一侧板105和第二侧板106围合形成容置内腔，容置内腔中设置有水箱15、燃烧器16、风机17和循环水泵18，水箱15分别与冷水进水管接口13和热水出水管接口14相连，循环水泵18设置在冷水进水管接口13与水箱15之间，燃烧器16设置在水箱15下方；风机17设置在壁挂炉体10的顶部，顶板101上设置有与风机17的出风口对应并用于连接外部排烟管（图未示）的烟道连接管19，烟道连接管19可拆除地连接在顶板101上。

上述的燃气壁挂炉100，包括具有容置内腔的壁挂炉体10以及设置在容置内腔中的水箱15、燃烧器16、风机17和循环水泵18，水箱15分别与冷水进水管接口13和热水出水管接口14相连，循环水泵18设置在冷水进水管接口13与水箱15之间，燃烧器16设置在水箱15下方；风机17设置在壁挂炉体10的顶部，顶板101上设置有与风机17的出风口对应并用于连接外部排烟管的烟道连接管19，烟道连接管19可拆除地连接在顶板101上，这样，采用烟道连接管19与外部排烟管安装连接，能够简化安装过程，实现快速且稳定的连接，有利于拆装和维护。

参见图1至3，本实施例的燃气壁挂炉100，包括壁挂炉体10以及设置在该壁挂炉体10内部的水箱15、燃烧器16、风机17和循环水泵18，风机17设置在壁挂炉体10的顶部，燃烧器16设置在水箱15下方，壁挂炉体10的底部安装有燃气进气管接口12、冷水进水管接口13和热水出水管接口14。燃气进气管接口12通过管道连接燃烧器16，在燃气进气管接口12与燃烧器16之间的管道上设置有燃气比例阀（图未示）。水箱15位于风机17与燃烧器16之间，通过燃烧器16对水箱15内的水进行加热，从而使水温上升，风机17能够将燃烧器16燃烧时产生的烟雾排出壁挂炉体10外部。水箱15通过管道分别与冷水进水管接口13和热水出水管接口14相连，循环水泵18设置在冷水进水管接口13与水箱15之间的管道上，在循环水泵18的作用下，自来水从冷水进水管接口13进入水箱15，并在加热后由热水出水管接口14流出。

参见图1至3，壁挂炉体10包括顶板101、底板102以及设置在顶板101与底板102之间的面板103、背板104、第一侧板105和第二侧板106，其中，面板103与背板104相对，第一侧板105与第二侧板106相对。顶板101、底板102、面板103、背板104、第一侧板105和第二侧板106围合形成容置内腔，水箱15、燃烧器16、风机17和循环水泵18均安装在该容置内腔中，燃气进气管接口12、冷水进水管接口13和热水出水管接口14均安装在底板102上。

从图1和2可以看出，面板103上设置有粘连块108，该粘连块设置有双面胶层，用贴合固定铭牌（图未示）。

参见图1至3，烟道连接管19可拆除地连接在顶板101上，并与风机17的出风口对应且对接，烟道连接管19用于连接外部排烟管，从而供壁挂炉体10内部燃烧产生的烟雾排入外部排烟管中。

参见图3和4，烟道连接管19采用金属管制成，其包括上部191、下部192以及连接在两者之间并用以限制烟道连接管19相对顶板101移动的限位凸缘部193，顶板101上开设有供下部192置入的连接槽107。上部191的外壁上开设有安装槽194，安装槽194沿烟道连接管19的整个周向延伸设置。在本实施例中，上部191的外径尺寸大于下部192的外径尺寸，并小于限位凸缘部193的外径尺寸，烟道连接管19与壁挂炉体10连接后，限位凸缘部193的底面与顶板101的表面相抵顶，从而限制烟道连接管19进一地向下（向容置内腔）移动，烟道连接管19的下部192外壁上形成有外螺纹部（图未示），连接槽107内壁上形成有与外螺纹部螺纹配合的内螺纹部（图未示）。容易理解的是，通过拧转烟道连接管19，下部192的外螺纹部与连接槽107的内螺纹部螺纹配合，从而将烟道连接管19安装于或拆离壁挂炉体10的顶板101。这样，便于燃气壁挂炉100的搬运和拆装维护，且通过烟道连接管19与外部排烟管相连，连接可靠性高，方便使用。

具体地，从图4可以看出，下部192的外壁上形成有避空槽195，避空槽195的数量为但不局限于两个，两个避空槽195在下部192的周向上间隔180°布置，每个避空槽195均从下部192的外表面沿烟道连接管的中心轴线延伸至该下部192的底端面，每个避空槽195内均设置有弹性压片196，该弹性压片196的内端与避空槽195的槽侧壁相连，外端位于该下部192的外周面至外，且弹性压片196的厚度尺寸小于避空槽在烟道连接管19的下部192的径向上的槽深尺寸，可以理解的是，再将烟道连接管19置入连接槽107前，压下弹性压片196的外端以将烟道连接管19的底端拧入连接槽107内，在烟道连接管19与顶板101连接后，弹性压片196的外端受压向外抵顶，从而保证了烟道连接管19与顶板101的连接稳定性，避免二者之间松动。

在本实施例中，弹性压片196包括从下部192的避空槽195的底面向下并沿烟道连接管19的径向向外延伸的第一段196a、从第一段196a向下并沿烟道连接管19的径向向内延伸的第二段196b以及连接在两者之间的弧形的过渡段196c，该第二段196b的底端延伸至沿烟道连接管19的下部192的底端之外，可以理解的是，在安装时，通过连接槽107的内壁对第二段196b的底端进行挤压，使弹性压片196的第二段196b的底端向内（即避空槽195的底面）挤压形变，在下部192的安装过程中，弹性压片196整个被压入避空槽195内，并形成向外的弹性回复力，这样，在下部192装好后，借由弹性压片196对连接槽107的内壁的复位挤压力，从而保证了烟道连接管19与壁挂炉体10之间的有效连接。

在又一实施例中，烟道连接管19的限位凸缘部193与顶板101之间，通过紧固件连接固定。

从图4可以看出，在本实施例中，限位凸缘部193的底面与顶板101的表面之间设置有密封件197，以密封二者之间间隙，该密封件197为嵌设在限位凸缘部193的底面上的密封垫片，从而保证了烟道连接管19与顶板101的密封性，以放置二者之间漏气的现象。

参见图4，在本实施例中，安装槽194的数量为但不局限于两个，两个安装槽194在烟道连接管19的轴向上间隔布置。安装槽194内设置有粘结剂（图未示），以使烟道连接管19与外部排烟管粘接固定。

参见图2和5，面板103上设置有显示控制板11，在本实施例中，显示控制板11包括显示部（图未示）和操作部111，该操作部111为用于控制燃气壁挂炉100工作状态的按键，显示部上罩设有屏幕保护器20，屏幕保护器20与面板103连接。

具体地，屏幕保护器20包括圆形的盖板201和连接在盖板201上的连接脚202，盖板201为绝缘且不透明材质制成，盖板201具有供显示部显露的方形的镂空部，镂空部的形状、尺寸与显示部相，镂空部内嵌设有一透明的玻璃片203。面板103于显示部对应的位置处开设有用于容置盖板201的容置槽（图未示），容置槽的底面形成有供连接脚202插入的插入孔（图未示）。这样，能够起到对显示控制板11的显示部的保护，且屏幕保护器20拆装简单，便于维护。

参见图1、2和6，燃气壁挂炉100还包括电源连接线21和与电源连接线21连接的电源插头（图未示）。第一侧板105上设置有插头存放器22，以存放电源插头。在本实施中，插头存放器22采用嵌入式的安装方式安装在壁挂炉体10上，插头存放器22包括金属套筒221，金属套筒221具有一侧开口的凹腔，凹腔内设置绝缘插座222，绝缘插座222上开设有供电源插头的插脚插入和拔出的插孔223。电源插头为但不局限于三脚插头，插头存放器22具有与电源插头的插脚相对应的三个插孔223。这样，可以在搬运、维护时，将电源插头插接存放在插头存放器22内，避免电源插头裸露在外部导致损坏，提高了设备的安全性，且方便使用。

以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换或改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920030913.6

申请日:2019-01-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:13(河北)

授权编号:CN209459198U

授权时间:20191001

主分类号:F24H 1/12

专利分类号:F24H1/12;F24H9/00;F24H9/20

范畴分类:35B;

申请人:河北凯德采暖设备有限公司

第一申请人:河北凯德采暖设备有限公司

申请人地址:050000 河北省衡水市冀州区滏阳路南侧

发明人:高恺;孙恒兵

第一发明人:高恺

当前权利人:河北凯德采暖设备有限公司

代理人:肖迪

代理机构:44370

代理机构编号:深圳市华腾知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5cc58d960a6852a3a88214fd.html