# 基于ANSYS的拖拉机液压气动系统结构设计和仿真

### 论文摘要

由于重型拖拉机的吨位和自动化程度较高,其动力和刹车系统使用了较多的气动液压装置。液压缸是液压气动传动系统的核心部件,其结构较为复杂,要求强度和硬度、稳定性和使用寿命等较高。但是,液压缸体的设计和结构分析较为复杂,为了提高设计效率、降低设计成本,将ANSYS有限元分析软件和Pro/E建模软件应用到了拖拉机气动液压缸的结构分析过程中。根据拖拉机气动柱塞液压缸的基本结构,利用Pro/E软件对液压缸缸体进行了三维建模,并运用ANSYS对液压缸工作在最大气压下进行了有限元分析,得出了缸体在固有频率为1阶和2阶时的应变分布,为液压缸体的结构优化提供了重要的数据参考。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 拖拉机液压气动传动系统

- 2 有限元建模和模拟条件

- 3 拖拉机气动液压缸体有限元仿真分析

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 谢忠华

关键词: 重型拖拉机,有限元分析,气动系统,软件,液压缸

来源: 农机化研究 2019年07期

年度: 2019

分类: 农业科技,工程科技Ⅱ辑

专业: 汽车工业,农业工程

单位: 武汉职业技术学院机电工程学院

基金: 湖北省自然科学基金项目(2016CFC1081)

分类号: S219.03

DOI: 10.13427/j.cnki.njyi.2019.07.047

页码: 249-253

总页数: 5

文件大小: 3389K

下载量: 224

### 相关论文文献

- [1].不同缺陷形态对液压缸杆稳定性影响的研究[J]. 辽宁化工 2019(12)

- [2].塔机单液压缸爬升系统可靠就位技术研究[J]. 建筑机械 2020(01)

- [3].400 t金属打包机液压缸数值分析与优化设计[J]. 机械 2020(03)

- [4].牵引车支撑液压缸结构有限元分析与优化[J]. 起重运输机械 2020(01)

- [5].钢球自锁液压缸与平衡阀参数匹配问题研究[J]. 电子机械工程 2020(03)

- [6].关于内胀式液压缸锁紧力不合格的工艺技术研究[J]. 航天制造技术 2020(03)

- [7].复合型液压缸与外置阀组合工作性能分析[J]. 冶金设备 2020(04)

- [8].某厚板压下液压缸缸体开裂的分析[J]. 冶金自动化 2020(S1)

- [9].起重机垂直液压缸导向套处漏油故障排除[J]. 液压气动与密封 2020(08)

- [10].盾构推进液压缸单缸撑靴防偏转装置及设计[J]. 工程机械 2020(10)

- [11].浅谈液压缸的维修与保养[J]. 农业开发与装备 2019(03)

- [12].冶金行业液压缸的故障与维修[J]. 设备管理与维修 2019(09)

- [13].船用液压缸缓冲特性研究[J]. 舰船科学技术 2019(15)

- [14].液压缸的泄漏案例及原因分析[J]. 矿业工程 2019(05)

- [15].机械液压缸使用寿命延长措施初探[J]. 化工管理 2018(05)

- [16].液压缸出厂性能检验方法初探[J]. 内蒙古煤炭经济 2018(10)

- [17].液压缸反弹发响故障分析与解决方法[J]. 液压气动与密封 2018(06)

- [18].液压缸的检修与维护[J]. 内蒙古煤炭经济 2018(09)

- [19].液压缸抖动故障分析与解决方法[J]. 液压气动与密封 2018(07)

- [20].液压缸端盖螺纹配合间隙划伤问题研究[J]. 液压气动与密封 2016(11)

- [21].液压缸性能检测方法及检测结果分析[J]. 工程机械与维修 2017(01)

- [22].动力猫道推块液压缸杆稳定性的研究[J]. 科学技术与工程 2017(06)

- [23].摩擦与配合间隙对超长大型液压缸承载能力影响规律研究[J]. 湖南大学学报(自然科学版) 2017(02)

- [24].阀控液压缸力控制的研究[J]. 机械制造与自动化 2017(02)

- [25].液压缸双向制动阀的研究[J]. 机械设计与制造 2017(05)

- [26].可调型机械式自锁液压缸设计[J]. 中外企业家 2017(17)

- [27].高空车工作臂液压缸力学计算与分析[J]. 机电一体化 2017(07)

- [28].某垃圾压缩站单级液压缸稳定性的优化设计[J]. 山东工业技术 2017(21)

- [29].液压缸缓冲动态特性对比研究[J]. 液压与气动 2017(10)

- [30].变频调速控制多腔液压缸液压系统节能研究[J]. 液压与气动 2017(10)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5cde06ba13027bcc268f176c.html