# 一种自锁式腹部训练器论文和设计

### 全文摘要

本实用新型涉及了一种自锁式腹部训练器，包括主架和配重架，在所述主架的一侧通过连接架连接有配重架，所述配重架内安装有选择片、选择杆、钢丝绳和插销，在所述配重架下端设有电锁和位置感应开关。在所述主架的前端两侧对称连接有泡棉杆，在所述主架上通过坐垫安装架安装有坐垫，在所述配重架下端的前侧安装有钢丝绳导向轮，在所述钢丝绳导向轮上端的配重架上安装有摆动臂连接杆，在所述摆动臂连接杆连接有调节圆片和摆动臂。本实用新型具有结构简单、减少了安全隐患、便于健身房器械维护和管理、更利于个性化训练、采集的训练数据更加可靠的优点。

### 主设计要求

1.一种自锁式腹部训练器，包括主架（19）和配重架（2），在所述主架（19）的一侧通过连接架连接有配重架（2），所述配重架（2）内安装有选择片（10）、选择杆（3）、钢丝绳（5）和插销（4），其特征在于：在所述主架（19）的前端的两侧对称连接有泡棉杆（18），在所述泡棉杆（18）上套有勾脚泡棉（12），在所述主架（19）上通过坐垫安装架（22）安装有坐垫（13），在所述配重架（2）下端的前侧安装也有钢丝绳导向轮（23），在所述钢丝绳导向轮（23）上端的配重架（2）上安装有摆动臂连接杆（24），在所述摆动臂连接杆（24）连接有调节圆片（25）和摆动臂（26），在所述调节圆片（25）上开有多个调节孔，在所述摆动臂（26）上连接有调节拉销（15），并套有摆动泡棉（11），在所述主架（19）与配重架（2）之间的连接架上设有电锁（7），所述电锁（7）的与选择片（10）上的插销孔配合使用，在所述电锁（7）上设有位置感应开关（20）。

### 设计方案

1.一种自锁式腹部训练器，包括主架（19）和配重架（2），在所述主架（19）的一侧通过连接架连接有配重架（2），所述配重架（2）内安装有选择片（10）、选择杆（3）、钢丝绳（5）和插销（4），其特征在于：在所述主架（19）的前端的两侧对称连接有泡棉杆（18），在所述泡棉杆（18）上套有勾脚泡棉（12），在所述主架（19）上通过坐垫安装架（22）安装有坐垫（13），在所述配重架（2）下端的前侧安装也有钢丝绳导向轮（23），在所述钢丝绳导向轮（23）上端的配重架（2）上安装有摆动臂连接杆（24），在所述摆动臂连接杆（24）连接有调节圆片（25）和摆动臂（26），在所述调节圆片（25）上开有多个调节孔，在所述摆动臂（26）上连接有调节拉销（15），并套有摆动泡棉（11），在所述主架（19）与配重架（2）之间的连接架上设有电锁（7），所述电锁（7）的与选择片（10）上的插销孔配合使用，在所述电锁（7）上设有位置感应开关（20）。

2.根据权利要求1所述的一种自锁式腹部训练器，其特征在于：在所述配重架（2）与最下端的选择片（10）的接触面上设有缓冲垫（1）。

3.根据权利要求1所述的一种自锁式腹部训练器，其特征在于：所述配重架（2）的一侧通过高度可调式稳定架（17）与主架（19）相连。

4.根据权利要求1所述的一种自锁式腹部训练器，其特征在于：在每个所述选择片（10）的背面均设有位置感应开关（20），所述位置感应开关（20）把信号传递给控制处理器（27），所述控制处理器（27）再把显示内容的命令发送给显示器（16），每个所述位置感应开关（20）均与控制处理器（27）相连，所述控制处理器（27）与电锁（7）、位置感应开关（20）以及显示器（16）相连。

5.根据权利要求1所述的一种自锁式腹部训练器，其特征在于：所述坐垫安装架（22）包括外管（22-1）和内管（22-2），在所述外管（22-1）内套有内管（22-2），在所述内管（22-2）的外壁上设有滑套（22-9），在所述内管（22-2）的上端设有坐垫（13），在所述外管（22-1）和内管（22-2）上均开有多个纵向排列的卡孔（22-3），在所述外管（22-1）的外围通过连接板（22-5）、轴（22-6）和α弹簧（22-8）连接有扳手（22-7），在所述扳手（22-7）的一端连接有限位卡板（22-4）。

6.根据权利要求1所述的一种自锁式腹部训练器，其特征在于：所述摆动泡棉（11）起始位置与坐垫（13）之间的距离为240mm-330mm。

7.根据权利要求1所述的一种自锁式腹部训练器，其特征在于：所述摆动泡棉（11）与地面夹角α为88°-108°。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种健身器材，特别是一种自锁式腹部训练器。

背景技术

目前，随着生活水平的不断提高，人民越来越提倡健康生活，健身已经越来越受欢迎，而健身器材也更加受到关注，软弱无力的腹肌可能导致骨盆前倾和腰椎生理弯曲增加，并增加腰背痛的几率，当腹部肌肉收缩时，可以使躯干弯曲及旋转，并可以防止骨盆前倾，腹部肌肉对于腰椎的活动和稳定性也有相当重要的作用，还可以控制骨盆与脊柱的活动，因此拥有“漂亮巧克力腹肌”是健身人员的目标。

发明内容

为了克服现有游泳训练辅助设备的不足，提供一种结构简单，设计巧妙，满足不同腿长人群使用，铃片稳定的伸腿训练器。

本实用新型的目的通过以下技术方案来实现：一种自锁式腹部训练器，包括主架和配重架，在所述主架的一侧通过连接架连接有配重架，所述配重架内安装有选择片、选择杆、钢丝绳和插销，在所述主架的前端的两侧对称连接有泡棉杆，在所述泡棉杆上套有勾脚泡棉，在所述主架上通过坐垫安装架安装有坐垫，在所述配重架下端的前侧安装也有钢丝绳导向轮，在所述钢丝绳导向轮上端的配重架上安装有摆动臂连接杆，在所述摆动臂连接杆连接有调节圆片和摆动臂，在所述调节圆片上开有多个调节孔，在所述摆动臂上连接有调节拉销，并套有摆动泡棉，在所述主架与配重架之间的连接架上设有电锁，所述电锁的与选择片上的插销孔配合使用，在所述电锁7上设有位置感应开关。

本实用新型的进一步改进在于：在所述配重架与最下端的选择片的接触面上设有缓冲垫。

本实用新型的进一步改进在于：所述配重架的一侧通过高度可调式稳定架与主架相连

本实用新型的进一步改进在于：在每个所述选择片的背面均设有位置感应开关，所述位置感应开关把信号传递给控制处理器，所述控制处理器再把显示内容的命令发送给显示器，每个所述位置感应开关 均与控制处理器相连，所述控制处理器与电锁、位置感应开关以及触屏显示器相连。

本实用新型的进一步改进在于：所述坐垫安装架包括外管和内管，在所述外管内套有内管，在所述内管的外壁上设有滑套，在所述内管的上端设有坐垫，在所述外管和内管上均开有多个纵向排列的卡孔，在所述外管的外围通过连接板、轴和α弹簧连接有扳手，在所述扳手的一端连接有限位卡板。

本实用新型的进一步改进在于：所述摆动泡棉起始位置与坐垫之间的距离为240mm-330mm。

本实用新型的进一步改进在于：所述摆动泡棉与地面夹角α为88°-108°。

本实用新型与现有技术相比具有以下特点：

1、增强器械使用的安全性：减少了不专业人士使用器械带了的安全隐患；

2、便于健身房器械维护和管理。健身房有部分器械不可以用，但是一时来不及维护。管理员可将器械锁住，不用搬走；这样就减小了维护成本，又增加了安全性；

3、更利于个性化训练，无自锁健身器械有一个问题，会员训练完成后，会直接走开，下一个人使用；这样两个人的健身数据会有混淆的可能，采集的训练数据更加可靠，自锁可以明确提示使用者开始和结束，中间的数据非常可靠；

本器械自锁结构特点：

1、电锁尺寸--长宽高200mm*7mm*38mm（不含伸缩式锁头），整个自锁机构位于选择片最下方，隐蔽、不影响外观；

2、通过电锁锁住选择杆实现自锁，结构紧凑；

3、本结构锁住选择杆同时，选择片亦被卡住，无法动作，可减小抬起选择片误操作带来伤害的风险；

4、本结构电锁固定管内含有加强管，增大了结构强度和防冲击性能；

5、本结构件电锁固定管上装有带锥度的导向套，选择杆有纠偏作用，减小了导杆的加工精度要求和整体的装配精度要求，节省成本；

6、本结构位置感应开关安装在电锁固定管上侧，感应位置为选择杆末端，使用结束后，若检测到选择杆未到位，则电锁不动作，可防止误操作损坏电锁。

附图说明：

图1为本实用新型结构示意图；

图2为图1的I处放大图；

图3为本实用新型的后视图；

图4为选择杆与可伸缩锁头的局部示意图；

图5为图3的局部放大图；

图6为图3的V处放大图；

图7为坐垫与坐垫安装架的连接示意图；

图8为解锁流程示意图；

图9为选择载荷流程示意图；

图10为使用后操作示意图；

图11-25为本实用新型的电气原理图；

图中标号：1-缓冲垫、2-配重架、3-选择杆、4-插销、5-钢丝绳、7-电锁、10-选择片、11-摆动泡棉、12-勾脚泡棉、13-坐垫、15-调节拉销、16-触屏显示器、17-可调式稳定架、18-泡棉杆、19-主架、20-位置感应开关、22-坐垫安装架、23-钢丝绳导向轮、24-摆动臂连接杆、25-调节圆片、26-摆动臂、27-可伸缩锁头、22-1-外管、22-2-内管、22-3-插入卡孔、22-4-限位卡板、22-5-连接板、22-6-轴、22-7-扳手、22-8-α弹簧、22-9-滑套。

具体实施方式：

为了加深对本实用新型的理解，下面将结合实施例和附图对本实用新型作进一步详述，该实施例仅用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型保护范围的限定。

如图1-25示出了本实用新型一种自锁式腹部训练器的具体实施方式：包括主架19和配重架2，在所述主架19的一侧通过连接架连接有配重架2，所述配重架2内安装有选择片10、选择杆3、钢丝绳5和插销4，在所述主架1的前端的两侧对称连接有泡棉杆18，在所述泡棉杆18上套有勾脚泡棉12，在所述主架1上通过坐垫安装架22安装有坐垫13，在所述配重架2下端的前侧安装也有钢丝绳导向轮23，在所述钢丝绳导向轮23上端的配重架2上安装有摆动臂连接杆24，在所述摆动臂连接杆24连接有调节圆片25和摆动臂26，在所述调节圆片25上开有多个调节孔，在所述摆动臂26上连接有调节拉销15，并套有摆动泡棉11，在所述主架19与配重架2之间的连接架上设有电锁7，所述电锁7的与选择片10上的插销孔配合使用，在所述电锁7上设有位置感应开关20；

在所述配重架2与最下端的选择片10的接触面上设有缓冲垫1；

所述配重架2的一侧通过高度可调式稳定架17与主架19相连，可大大增加器械稳定性。可调式稳定架17包括可调式底脚，降低了零部件的制造精度和装配精度，需保证装配后各底脚与地面贴合，利于降低成本；

在每个所述选择片10的背面均设有位置感应开关20，所述位置感应开关20把信号传递给控制处理器27，所述控制处理器27再把显示内容的命令发送给显示器16，每个所述位置感应开关20 均与控制处理器27相连，所述控制处理器27与电锁7、位置感应开关20以及触屏显示器16相连；

所述坐垫安装架22包括外管22-1和内管22-2，在所述外管22-1内套有内管22-2，在所述内管22-2的外壁上设有滑套22-9，在所述内管22-2的上端设有坐垫13，在所述外管22-1和内管22-2上均开有多个纵向排列的卡孔22-3，在所述外管22-1的外围通过连接板22-5、轴22-6和α弹簧22-8连接有扳手22-7，在所述扳手22-7的一端连接有限位卡板22-4；

通过扳手22-7插入卡孔22-3的位置，来调节坐垫13的高度，可满足不同身高人士训练；

所述摆动泡棉11起始位置与坐垫13之间的距离为240mm-330mm；所述摆动泡棉11与地面夹角α为88°-108°，4档可调，满足多种训练幅度要求。泡棉管18中间有孔，通过螺丝拧紧固定，本结构可保证组装牢固，且组装后两只泡棉12关于孔对称，更加美观。

本实用新型增强器械使用的安全性：减少了不专业人士使用器械带了的安全隐患；便于健身房器械维护和管理；健身房有部分器械不可以用，但是一时来不及维护。管理员可将器械锁住，不用搬走；这样就减小了维护成本，又增加了安全性；更利于个性化训练，无自锁健身器械有一个问题，会员训练完成后，会直接走开，下一个人使用；这样两个人的健身数据会有混淆的可能。自锁可以明确提示使用者开始和结束，中间的数据非常可靠；

本器械自锁结构特点：

1、电锁尺寸--长宽高200mm*7mm*38mm（不含伸缩式锁头），整个自锁机构位于选择片最下方，隐蔽、不影响外观；

2、通过电锁锁住选择杆实现自锁，结构紧凑；

3、本结构锁住选择杆同时，选择片亦被卡住，无法动作，可减小抬起选择片误操作带来伤害的风险；

4、本结构电锁固定管内含有加强管，增大了结构强度和防冲击性能；

5、本结构件电锁固定管上装有带锥度的导向套，选择杆有纠偏作用，减小了导杆的加工精度要求和整体的装配精度要求，节省成本；

6、本结构位置感应开关安装在电锁固定管上侧，感应位置为选择杆末端，使用结束后，若检测到选择杆未到位，则电锁不动作，可防止误操作损坏电锁。

申请人又一声明，本实用新型通过上述实施例来说明本实用新型的实现方法及装置结构，但本实用新型并不局限于上述实施方式，即不意味着本实用新型必须依赖上述方法及结构才能实施。所属技术领域的技术人员应该明了，对本实用新型的任何改进，对本实用新型所选用实现方法等效替换及步骤的添加、具体方式的选择等，均落在本实用新型的保护范围和公开的范围之内。

本实用新型并不限于上述实施方式，凡采用和本实用新型相似结构及其方法来实现本实用新型目的的所有方式，均在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920302376.6

申请日:2019-03-11

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209828095U

授权时间:20191224

主分类号:A63B23/02

专利分类号:A63B23/02;A63B71/06

范畴分类:15H;

申请人:南通铁人运动用品有限公司

第一申请人:南通铁人运动用品有限公司

申请人地址:226000 江苏省南通市崇川经济开发区崇川路21号

发明人:施建标;康海纯;张显峰;邢英成

第一发明人:施建标

当前权利人:南通铁人运动用品有限公司

代理人:张素庆

代理机构:32243

代理机构编号:南京正联知识产权代理有限公司 32243

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5ce08dc70a4c67df30757699.html