# 提升生态风景园林施工技术的有效途径陈丽芬

浙江荣林环境股份有限公司浙江314000

摘要：在我国城市化进程不断加快，城市功能不断健全的过程中，人们对城市生态风景园林建设的需要也在不断提高。事实也表明，在打造生态风景园林城市的过程中，城市环境不断改善，城市生态更加平衡，人们的居住质量也因此得以提高。但目前的城市生态风景园林建设中还存在着一定的施工技术问题，因此现阶段有必要着力解决这些问题。本文也正是以此为研究内容，从生态风景园林的内涵出发，分析了现阶段生态风景园林施工中存在的问题，并从技术角度和管理角度探讨了提升生态风景园林施工技术的有效途径，旨在促进城市生态风景园林更好地建设。

关键词：生态风景园林；施工技术；途径

一、引言

随着我国经济的迅速发展，城市化进程不断加快，在城市化的过程中往往仅重视高楼大厦的林立却忽略了环境的污染和破环。现阶段我国城市化已经发展到较为先进的程度，因此城市建设不仅仅应注重高楼大厦的林立，更应是注重生态风景园林的建设，从而改善城市环境、增加城市美感，做到人与自然的和谐发展。但就目前的城市生态风景园林建设而言，其施工过程中还存在着较多的问题，如缺乏管理、职能部门协调程度差等等。基于此，现阶段必须要重视起这些问题，并通过有效途径使城市生态风景园林建设能够得到更好的开展。

二、生态风景园林的内涵

生态风景园林是说在生态经济学原理的基础上，以生态学、景观学等为指导，以植物为装饰主体，以实现最大的生态效益、经济效益以及社会效益为目标建设能够带给人们舒适生态氛围的现代化园林。该园林具有三大特点：

（1）生态效益性。生态风景园林中的植被应与城市气候、城市特点相结合，能够弥补城市生态缺点，充分发挥其环境改善的作用。

（2）观赏性。城市生态园林应能作为城市的公共基础设施，能够在给人们提供休憩环境的同时提供优美的空间。

（3）科学性。生态风景园林建设不应是形式主义，而是应有科学的建设依据，生态风景园林应因地制宜，具有较为稳定的结构，且能够与城市环境融为一体，使城市整体风貌更为自然和协调。

城市生态风景园林作为城市现代化建设的重要内容，其同样有着重要的作用：一是可以给人美的享受，使人们可以放松身心、陶冶情操；二是可以改善城市环境、提高城市生态稳定性；三是有助于实现人与自然的和谐相处，满足可持续发展的要求。

三、现阶段生态风景园林施工中存在的问题

1.管理机制不完善

就目前而言，我国大多数城市管理部门意识到了城市生态风景园林建设的重要性，其对施工的重视程度也较高，但由于缺乏完善的管理机制，往往会存在重复建设以及后期维护困难等现象。

2.职能部门协调性差

通常来说，城市生态风景园林的施工需要涉及林业部门、绿化部门等的协同作业，但在施工过程中这些部门往往不能进行有效的沟通，这就导致施工的过程中存在较大问题。

3.施工队伍素质差

就目前而言，我国城市生态风景园林施工队伍的整体素质较差。一是体现在施工工人的素质较差，施工工人大都是农民工，而且采用招聘即上岗的模式，因此施工的过程中很多技术要领以及施工注意点不能有效掌握，这使得城市生态风景园林的建设存在较多的隐患。二是施工管理人员的素质较差，施工管理人员往往不具备综合性的知识储备，因此其在施工指导和施工管理的过程中经常会出现这样或那样的漏洞。举例来说，在植被选择的过程中忽略了植被的色彩搭配，随着季节的更替，植被色彩可能会出现单一乏味现象，这就极大地降低了城市生态风景园林的观赏性。

四、提高生态风景园林施工技术的有效途径

1.技术角度

（1）植被群落构建技术

植被群落构建是城市生态风景园林建设的重要内容，在植被群落构建的过程中要优选植被类型，从园林植被的生活习性出发，选择适合城市气候特点的植物，如尽量的培育本地植被，适当引入外来植被，从而形成层次鲜明、种类繁多的植被群。其次，在植被配置的过程中要以科学性为首要原则，以艺术性为次要原则，科学性是说在植被配置的过程中要考虑到植被间的竞争、寄生等问题，避免植被的死亡；艺术性是说植被间具有合理的色彩搭配、姿态搭配以及空间搭配，从而使城市生态风景园林更具观赏性。

（2）绿地草坪动工技术

通常来说，城市生态风景园林施工中所用到的草坪都是在施工过程种逐渐生成的，因此草种的选择以及草坪的培育是城市生态风景园林建设的重要内容之一。在草种选择时应根据环境温度进行草种选择，然后对土地进行平整以保障排水的通畅，避免因积水问题影响草坪的正常生长。此外，还要选择合理的浇水、施肥以及除病虫害措施，避免草坪出现大面积枯萎或是死亡现象。

（3）大树移植技术

在生态风景园林建设的过程中，大树都是通过移植栽种的，而移植同样存在着一定的技术问题，即成活率问题。本文认为，提高大树移植成活率可以采取以下措施：一是对于乔木等，可以采用裸根移植的方式，但移植时间应在落叶后、萌芽前，移植后应对根部进行生根液以及杀菌液的涂刷，同时包裹薄膜。二是土球移植的方式，在移植前应对所移植大树进行土球大小的确定，通常来说，土球直径应为大树胸径的四到六倍，在移植的过程中务必要保证土球的结实，从而保证移植大树的成活率。

2.管理角度

（1）完善管理机制

管理机制的完善关系到城市生态风景园林施工的效率，直接影响到城市生态风景园林的整体风貌，因此在城市生态风景园林施工的过程中应完善管理机制。首先来说，各部门能明确自身责任，完善部门内部的管理机制，并积极与其它进门进行沟通交流，以实现部门间的协作。

（2）提高施工队伍素质

施工队伍是城市生态园林建设施工的主体，因此施工队伍的素质与城市生态风景园林建设的最终成果有着直接关系。首先来说，提高施工工人的素质应在施工工人正式上岗前要对其进行必要的技能培训，使其真正掌握相应的技能。同时，在进行一些关键施工时要对其进行专业指导，尤其是大树移植的过程中，一些错误的操作将造成名贵大树的死亡。其次要提高施工管理人员的素质，施工管理人员应参阅相关的书籍，并积极与他人进行经验或技术上的交流，使自身真正具备城市生态风景园林建设指导和管理能力。举例来说，施工管理人员能加强工序安排能力，通过合理的安排工序，施工效率将得以提高，城市生态风景园林的景观也将得以美化。

五、结束语

随着人们对高品质生活的追求，城市生态风景园林建设在城市现代化建设中的比重越来越高，但现阶段的城市生态风景园林建设施工技术却经常存在一定的问题。本文从技术角度和管理角度综合性地探讨了提升城市生态风景园林施工技术的有效途径，只要相关部门能够对这些途径进行重视并合理落实，城市生态风景园林建设将取得更为丰硕的成果。

参考文献：

[1]周泉荣，邵晓堤.探究提升生态风景园林施工技术的有效途径[J].江西建材，2015（19）：206.

[2]金天江，侯正峰.提升生态风景园林施工技术的有效途径探究[J].城市建设理论研究：电子版，2015（29）：144.

[3]张燕玲.新形势下提升生态风景园林施工技术的有效途径[J].江西建材，2018：211.

[4]赵梅，樊守静.提升生态风景园林施工技术的有效途径研究[J].建材发展导向：上，2016，14（9）：285-286.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5d3687bf967014c8f2785200.html