# 拆解式分段排查异常降水故障

### 论文摘要

文章根据SL3-1翻斗式雨量传感器的数据采集原理,通过对降水数据采集的"源头"（SL3-1翻斗式雨量传感器）到形成上传数据文件的"终端"（集成版地面观测业务软件）进行拆解式分析,针对易产生降水数据异常的业务软件故障和硬件故障进行图解式说明,排查产生数据异常的原因,并找出解决问题的方法。此分析方法为基层台站人员深入了解雨量传感器的连接原理以及故障排除提供参考,可以帮助参加业务竞赛人员理清雨量故障的排除思路。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 降水数据的采集原理

- 2 集成版业务软件降水数据异常排查

- 2.1 翻斗式雨量传感器雨量通道关闭的处理方法

- 2.2 数据源不同造成降水数据异常的处理方法

- 3 硬件故障诊断和排查

- 3.1 雨量采集器到采集箱外部航空插头连接及测量方法

- 3.2 线缆航空插头到雨量传感器连接及测量方法

- 4 结束语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 荀伟唯,李秀英

关键词: 翻斗式雨量传感器,数据异常,故障排除,业务软件

来源: 气象水文海洋仪器 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,基础科学

专业: 气象学

单位: 清河县气象局,沙河市气象局

分类号: P414.95

DOI: 10.19441/j.cnki.issn1006-009x.2019.01.018

页码: 79-82

总页数: 4

文件大小: 412K

下载量: 13

### 相关论文文献

- [1].深度自编码器在数据异常检测中的应用研究[J]. 计算机工程与应用 2020(17)

- [2].自动站正点数据异常处理要点[J]. 农业与技术 2015(18)

- [3].小学科学实验教学中“数据异常”解决策略初探[J]. 中华少年 2017(17)

- [4].新型自动气象站数据异常问题分析[J]. 赤子(下旬) 2016(09)

- [5].正点地面观测数据维护中的数据异常情况分析[J]. 中国市场 2017(16)

- [6].一种大数据异常检测系统的研究与实现[J]. 海南大学学报(自然科学版) 2015(01)

- [7].浅谈自动气象站数据异常记录处理方法[J]. 气象研究与应用 2011(S2)

- [8].烟气排放连续监测系统数据异常的分析及处理[J]. 浙江电力 2012(11)

- [9].自动气象站地温线路老化引起数据异常故障判断分析[J]. 气象研究与应用 2013(03)

- [10].变压器温度数据异常分析及处理措施[J]. 变压器 2008(05)

- [11].基于多证据融合决策的间歇过程测量数据异常检测方法[J]. 化工学报 2017(08)

- [12].木工机械出口数据异常波动探析[J]. 林业机械与木工设备 2015(10)

- [13].地面气象观测的影响因素及对策[J]. 现代农业科技 2017(16)

- [14].东芝Asteion/VF CT图像数据异常维修一例[J]. 医疗装备 2010(12)

- [15].关于飞行发动机数据异常实时检测仿真研究[J]. 计算机仿真 2016(09)

- [16].延庆台五里营井气氡数据异常分析[J]. 四川地震 2013(04)

- [17].桥梁工程荷载检测试验中应变数据异常现象研究[J]. 中外建筑 2019(06)

- [18].数据异常何故 深度分析现形[J]. 中国税务 2017(11)

- [19].用电信息采集系统计量数据异常管理流程设计[J]. 电工技术 2018(16)

- [20].10cm地温数据异常分析及仪器故障排除[J]. 气象水文海洋仪器 2012(02)

- [21].地面气象观测数据异常的分析与处理[J]. 河北农机 2019(04)

- [22].地面气象观测数据异常的分析与处理[J]. 南方农业 2018(29)

- [23].本溪市区域自动站报警系统分析[J]. 现代农业科技 2016(24)

- [24].新型自动气象站观测数据异常问题分析及处理[J]. 农村实用技术 2019(08)

- [25].基于时间序列提取和维诺图的电力数据异常检测方法[J]. 电力建设 2017(05)

- [26].一起变压器直阻数据异常的分析及处理[J]. 自动化应用 2016(10)

- [27].加权LOF结合上下文判断的云环境中服务运行数据异常检测方法[J]. 计算机工程与科学 2020(06)

- [28].大型变压器试验数据异常案例分析[J]. 广西电力 2018(05)

- [29].变压器直流电阻测试数据异常分析与处理[J]. 变压器 2011(04)

- [30].兰州GPS观测站观测数据异常分析[J]. 测绘科学 2016(07)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5d4aeb87ab5a92d4c4b7b387.html