# 电力计量误差产生的原因与改进措施分析郝鹏飞

国网吕梁供电公司山西吕梁033000

摘要：作为电力收费重要依据，电力计量精准度与电力公司售电供电工作开展质量有直接关联，重要性极为突出。但由于受到技术以及管理等方面因素影响，在实际进行电力计量时，还存在一定问题会对计量精准度形成严重干扰。本文针对电力计量误差产生原因，做了简单的论述，提出了优化改进的方法，共享给相关人员参考。

关键词：电力计量；计量误差；产生原因

引言

为切实提升电力公司用电管理质量，确保公司所制定的各项经营计划可以得到高质量执行，节约用电、安全用电以及计划用电目标能够真正落实到实处，各项生产成本能够得到有效控制，在实际中，电力公司会按照自身实际情况设置相应电力成本指标，并会以此为基础展开电力计量工作规划。对电力计量精准度进行提升，不仅能够为电力企业获得更大的经济收益，同时还会对社会发展形成积极影响，因此值得对其展开深入探究。

1电力计量误差产生的原因分析

1.1计量设备不完善

从使用的电力计量装置来说，因为其存在着装置位置问题以及结构问题，使得计量工作人员难以获得精准的数据，使得企业以及客户利益被损害。目前来说，装置配备问题集中农村供电区域和城市棚户区，常见问题为无表估算和一表乘三等。其中，无表估算主要是因为电能计量设备布置的位置不合理，使得计量工作人员只能对电能进行估算，进而造成计量误差问题。一表乘三问题的出现，主要是因为电力三相之间出现负荷失衡，造成了计量偏差。

1.2计量设备使用偏差

从使用的角度来说，因为使用不规范，极易造成计量偏差。一般来说，三项四线三元件的电力计量处理实践中，若中性线电阻很大，记忆引发负载电压造成偏移，最终造成电力计量装置产生电压偏移，影响着数据计量的准确性。除此之外，使用的电流互感器装置，若操作不规范，也会造成计量误差，因为负荷率较低最终造成电力计量出现大误差问题。

1.3计量设备安装不规范

从计量设备的使用性能把控角度来说，安装环节为重要阶段。若安装不规范，比如位置不合理等，那么会影响着计量的精准度。一般来说，电力网和用电电气以及电力计量成为统一电路，若安装操作中出现了位置偏差问题，那么会使得电能计量设备运行产生高能耗问题，最终造成电能计量误差。

1.4外界环境影响形成的误差

除上述几点外，外界环境的破坏及影响也是产生电力计量误差的主要因素。首先，环境因素将对电力计量设备运行稳定性、安全性及计量准确度造成严重影响，若外部环境对电力计量设备造成严重冲击将产生电力计量误差；其次，人为因素也是影响电力计量设备运行稳定性的重要因素（若用户破坏电力计量设备或通过安装其他设备改变电力计量设备读数，将形成计量误差）。总之，环境因素、人为因素都将影响电力计量设备运行稳定性及计量结果准确度。目前，环境因素对电力计量设备的影响并不能有效避免，但是电力企业可采用有效措施避免人为因素对电力计量设备的破坏。

2改进措施

2.1规范使用电力计量设备

近年来，在经济、科技不断发展过程中，电力计量设备功能也有所增加。因此，为有效降低电力计量设备误差、提升电力计量结果准确度，可采取有针对性措施对电力计量设备进行优化，比如：随着计算机技术、信息技术的不断发展，工作人员可采用远程控制方式控制智能电表，若发现电力计量设备出现计量问题，设备将发出警报，并传输给工作人员，如此工作人员可及时发现并解决这些故障，确保计量结果准确度。另外，可使用此种系统详细分析用户用电情况，并掌握其用电规律，若用户用电量与其规律不符时，系统将自动提醒工作人员，并安排专业人员对此情况进行详细检查。为降低电力计量设备误差，需尽量在电力计量设备中使用自动化、信息化技术。同时，还需规范使用电力计量设备。首先，需加强对电力计量工作者的培训，保证其可严格依据相关规范进行操作；其次，电力计量工作者需加强对电力计量设备的管理，加强对此类设备的维护、保养，确保电力计量设备可正常运行。

2.2合理选择电力计量方式

针对不同电力计量对象，需选择不同计量方式，通常可选用的计量方式有以下几种：首先，高供高计三相三线V型方式。此方式的计量对象为纯动力负荷，为完成电力计量工作，需选用专用型配电变压器，同时需保证电力计量设备设置点电压与供电电压相符，且电压需控制在6KV以上；其次，高供低计三相四线Y型方式。为降低电力计量误差，针对部分设备，需选用综合型配电变压器，且需与电度表结合在一起。在配置配电变压器时，需确保电力计量表数量、质量可满足电力计量需求（在使用此种计量方式时，需确保用户供电电压标准值高于计量设备电压值）；最后，低供低计单相表式。此种电力计量方式并未明确规定电压数值，但是需保证供电电压标准值与电力计量设备设置点电压相同。任何一种电力计量方式，均需保证电力计量设备未设置在故障计量点位置。

2.3优化电力计量管理措施

针对电力计量管理所存在的各项问题，电力公司一方面应做好设备安装检验，要在正式进行装置安装之前，对计量装置设备展开抽查，确定设备质量，以防对劣质设备进行使用；另一方面应对人员操作进行规范，对读数位数进行统一，防止出现读数位数不统一状况，确保各种误差影响因素可以被控制在最低。同时需做好设备设施维护，应通过安装相应保护装置等手段，对设备形成有效保护，降低外部环境对设备运行的影响，以为计量工作开展质量进行保证。此外还需做好设备隐患排查计划规划，要通过定期进行隐患排查等方式，及时消除各项计量影响隐患，以为计量工作开展提供可靠保障。

2.4融入反窃电技术

为避免电力用户出现窃电行为影响电力企业经济效益，需在电力计量系统中融入反窃电技术。为保证反窃电技术有效性，需采取以下几种方式：首先，电力企业需依据服务对象存在的窃电行为，采取有针对性防窃电技术，如此可有效提升反窃电技术效果（如：用户采用在原有电力设备中增设其他分压或分流设备的方式窃取电力资源，针对这一窃电行为，电力企业可规范电能表接线标准，并将其密封严实，以免用户私接电线窃电）；其次，电力企业可在电力计量系统中安装必要的反窃电设备，如此可有效降低用户出现窃电行为几率。

2.5加大对新型检测技术的合理运用

以二次压降及负荷测试技术为例。此种新型电能计量检测技术可实现三相四线、二相三线、单相全自动测量模式，会通过对电子式原理线路与DSP技术的合理运用，借助钳型电表展开电流样本采集，并不需要断开二次回路，可实现不停电在线测量模式，测量效果较为理想。

结束语

鉴于电力计量对于电力公司发展所起到的重要作用，电力公司要进一步加大对电力计量工作的关注力度。要在对电力计量影响因素展开综合分析的基础上，按照电力计量工作要求与电力公司整体发展规划，制定出一系列可行性较高的电力计量精准度提升措施，以通过完善电力计量技术标准以及使用正确电力计量方法等手段，不断提高电力计量准确度，进而达到理想化电力计量模式，确保该项工作优势可以完全发挥出来。

参考文献：

[1]郭佳鹏.电力计量误差产生原因分析及改进措施[J].电子技术与软件工程，2019（11）：216.

[2]王淑珍.电力计量误差产生的原因与改进措施[J].南方农机，2019（10）：252.

[3]周杰.电力计量误差产生的原因与改进措施[J].电子技术与软件工程，2019（08）：235.

[4]林佰成，林峰，泮利敏.电力计量误差产生的原因与改进措施探讨[J].信息技术与信息化，2019（04）：174-175.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5e0b381a1cc1f4c72186430a.html