# 电力系统中状态检修模式下变电检修技术探析刘睿琼

(国网太原供电公司山西省太原市030001)

摘要：高质高效的变电检修对于电力系统的稳定运行具有深远影响，并能够从根本上提升电力设备检修的成本可控性，保障了供电企业经济效益及工作人员人身安全。但就目前来看，在变电检修期间依然存在着诸多问题亟待相关检修工作者的解决，因此这就要求供电企业能够从认清变电检修局限性，构建起一系列具有高度可行性的处理机制。

关键词：电力系统；状态检修；变电检修技术

引言

作为变电系统的重要组成部分，变电检修的的维护是否能有效实施，决定了整个电力系统能否安全稳定运行。因此，变电检修的维护工作非常重要。另外，变电维护工作是一项需要高技术要求的工作。所以，在进行变电检修维护工作的过程中，必须严格遵循审慎原则，确保变电站维护的顺利，有效，安全发展。

1变电检修的相关概念

要给予变电检修工作足够的重视，以保证实现电气设备的稳定运行。变电检修是针对电气设备的检查与维修，并采取有效的应对措施解决好电气设备中遇到的问题，从而使电力系统安全运行，并提高电力企业的经济效益。据大量数据表明，电力企业中的变电检修人员有必要定期检修电气设备，这样不仅有利于企业经济效益的提高，也能从根本上避免发生安全事故，电力资源可以少浪费。在设备检修的实际过程中，变电检修人员要认真检查长期使用的设备，并对这些设备做细致的分析，将此作为重点工作内容，以确保我国电力资源利用率的提高，使电力系统安全的运行。

2变电检修工作现状

对部分电力企业的变电站维修状况进行分析，发现企业虽然加大了对变电站维修的投入，但大多用于仪器维修和检修设备，对维修人员的维修保养技术要求并没有提高。例如先进的维修设备应用能力和控制能力领域中一些比较有经验的维修人员缺乏，虽然维修人员的工作经验很重要，但也需要科学仪器进行辅助诊断，才能获得准确的数据信息。部分经验丰富的维护人员过分强调计算机技术的研究和应用。他们没有注意到维护中的一些常识内容或问题，也无法提高工作效率。通过对各地区变电站维护工作现状的分析发现，由于企业经济发展水平的差异，经济发展缓慢的地区部分变电站维修设备使用频率较低。

3电力系统中状态检修模式下的变电检修技术

3.1主变压器的检修

就变压器而言，有本体和附件2种,相对于本体而言附件的检测相对容易些,附件检测中的信息收集和故障处理工作都是比较简单的。但是就本体来说，其结构较为复杂，比如线圈、铁芯和主绝缘体的内部检修都比较难处理。在绝大多数情况下，变电站承担着城市的主要电量负荷，如果变电器发生故障就不得不停机维修，不仅会浪费大量的人力物力财力，还会给居民的生活带来很大的不便。种种因素都给变电器的检修带来了困难。根据以往的数据可知，变电器的主要故障是潮湿或者绕组变形引起的绝缘性故障。对于主变压器的检修要从以下两方面入手：首先在进行状态分析时，应该提前得到有关的预防性的数据，比如直流电阻的电阻值，线圈绝缘电阻的大小，色谱图和绝缘油等，这些数据应该通过相关的实验测得，以供参考。然后是通过测试得到每个设备的运行情况。比如本体是否漏油、铁芯的接地情况以及线圈的变形状况等。对获得信息进行分析然后得到相应的结果，并根据检测结果采取合适的处理措施。

3.2高压开关的检修

在电力系统中，常见的开关有3种：SF6开关，油开关和真空开关。就故障的出现率而言，油开关是最容易发生故障的。一般情况下，其故障多为油压异常或者是跳闸等，其故障的出现是规律性的，所以要进行定期的检查；SF6开关相对稳定，但是有时候会出现低气压报警故障。对此种开关的检修可以通过检测开关产品的使用寿命和接头状况是否良好进行检修。而且每隔3年就要做一次微水含量测试和回路电阻测试；真空开关也是比较稳定的，一般故障发生在开关机构这个位置，这与液压机构有着密切的联系，可以根据暴压、打压和轻微的漏油现象判断故障的发生。对真空开关采用的是采用持续的动作进行管理，在机械运动快达极限时就要进行检修，要注意的是，每3年都要进行1次回路电阻和绝缘电阻的交流耐压试验。

3.3设备监控与接线维护

3.3.1状态监测变电设备

通常情况下，工作人员大多会选用预防性试验模式来对状态检修模式下的变电设备进行监测，而在检修设备状态，则应重视对在线监测数据的充分应用。这就要求工作人员应依据电气设备的在线监测数据来对其故障进行诊断，以便采取对应的维修方法。因此，工作人员应全面掌握电气故障的各种模式，其中包括电气设备当前运行的参数情况、电气设备历史检修状况和运行情况与在线监测的特征数据以及预防形式试验的结果依据等，以便确保变电站高压电气设备状态检修工作能够顺利进行。此外，工作人员还应重视对电气设备实施运行状态的准确判断，以便能够对其故障进行准确诊断。

3.3.2状态监测电力变压器

工作人员还需明确知晓变压器及其有载开关是针对设备故障开展在线监测的核心之所在，是关乎故障模式分析准确性的重要问题。而在这时，就需要工作人员能够针对有载开关当中的触头磨损、完整性测量电气回路、分析和测量油中气体以及电气设备部分中的放电测量等进行有效监测。工作人员应将电力变压器故障部位的转换过程作为在线监测工作的重点，以便能够准确得知故障特点。通常情况下设备的老化都或多或少的具有以下征兆，如机械支撑材料产生收缩现象与调压开关产生错位现象以及油泥的沉积现象等，这些征兆的出现都说明了设备开始老化，也就为故障的出现埋下隐患。

4状态检修技术应用实例

在检修设备的基本情况当中，需要做出全面的分析，本文中，对于信号设备方面，主要可以分为微机连锁设备这几个方面，其中的控制铁路道岔、信号机之间的连锁关系需要做出实际的分析。本文中，共有微机连锁道岔256组及四组车转道岔，18组手动道岔，信号机588架，轨道电路544处。其中主要是由编组站、一铁站、钢铁站、轧钢站、大H型钢站五套双机热备微机连锁系统主机来进行控制的，其中存在的微机监测系统和防火及防雷系统都起到了相对重要的影响；其中的各类自动报警道口和人工控制栏木机道口26处。

本文中，对于其状态检修的分析，需要对各站的信号楼进行检修，在检修的过程当中，需要利用微机联锁微机来进行监测系统，从而实现对整个微机联锁系统运行状态进行24h的监测。在此种情况下，需要利用微机联锁信号电缆绝缘来对系统进行有效的测试，实现对信号电缆性能以及状态的有效监测。在检测的过程当中，可以利用C-MS50无线电综合测试仪器来对电台进行有效的科学测试，从而实现对电台的参数进行分析。在现代化的数字化和智能化技术发展的过程当中，变电检修技术也得到了不断的提升和发展。因此在智能化变电站的发展过程当中，可以有效地利用红外感应器来进行针对性的扫描，实现对其相关信息的有效处理。

结语

总而言之，随着我国社会经济的快速发展，电力已经成为人们生产生活必不可少的资源。电力系统中状态检修模式下变电检修技术是十分重要的，不仅关乎电力企业的发展，也关乎整个电力系统服务区人们的生活。所以，电力企业一定要明确认识到状态检测的重要意义，不断完善检修技术，促进我国的电力事业朝着更加高水平高层次的方向发展。

参考文献:

[1]李建武,郭煜昕.变电检修中常见问题及处理措施探讨[J].科技创新与应用,2015(22):189.

[2]李治.状态检修模式下变电检修技术的应用探析[J].建材与装饰，2015（47）：102-103.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5e2747b8546d9251ef4f4c23.html