# 建筑模板工程施工质量的控制措施探讨

云南工程建设总承包公司云南玉溪652500

摘要：改善和解决施工模板工程的施工质量问题，及时、高效提升在建筑模板工程中的施工质量研究，加强模板工程的施工质量管理与控制工作的建设力度，科学系统地实施模板工程的施工质量控制管理，以及相关的法律、法规的制定，具体实施施工质量控制管理措施，有助于建筑模板工程产业道路科学、可持续发展，做好施工模板工程是未来稳定发展的趋势，同时也将极大地提高中国建筑业的生产质量管理水平，对我国建筑行业的健康持续发展非常有利。本文对建筑模板工程施工问题进行了分析，并提出了几点解决问题和控制模板施工质量的对策。

关键词：建筑模板工程；施工技术；质量控制

近年来社会和经济的不断发展，城市人口的增加，城市用地越来越紧张，对此，高层建筑的普及解决了用地问题，因此，模板得到了广泛地使用。但是，从我国使用模板的建筑工程中发现，很多建筑存在着大量的问题，存在很多安全隐患。对于模板的使用，有必要加强其质量管理，来提高建筑的整体水平，为建筑行业的施工安全作保障，也为使用人员提供了安全的环境。所以，对于模板的使用质量需要提高，就需要研究模板施工技术的问题和改进方法。

1建筑模板工程施工技术使用问题

在建筑模板工程实际施工期间，经常会出现技术应用问题，导致施工质量降低，难以提高施工安全性，影响着建筑模板工程施工经济效益。具体问题表现为以下几点：

1.1建筑模板墙结构施工问题

在建筑模板施工期间，墙结构施工问题主要出现在外墙接茬工作中，施工人员无法在外墙接茬的时候，提高接茬平整性，出现漏浆或是蜂窝麻面的问题，导致施工质量降低。其原因为：

1.1.1缺乏规范的施工行为

建筑模板结构施工期间，施工人员不能根据相关规定开展工作，墙结构施工质量降低。

1.1.2支模加固质量低

在施工期间，施工人员不能科学、合理的控制地面板平直度，导致在混凝土浇筑过程中出现浆体外露的现象。再加上其他因素的影响，就很可能出现涨模或是跑模的现象。

1.1.3施工材料质量不符合相关规定

在建筑模板工程施工过程中，部分企业为了降低施工材料成本，应用质量较低的材料，导致墙结构的施工质量降低，缺乏一定的安全性，甚至不能承受加固板墙的重力。

1.2接缝节点处理问题

就是在建筑模板施工期间，施工技术人员不能对墙结构的接缝节点进行有效的处理，在施工中出现涨模、漏浆等现象。一方面，施工技术人员无法针对阴阳角节点施工规范，科学、合理的制定施工方案，导致接缝位置刚性降低，如果不能及时处理或是补救，将会出现严重的质量问题。另一方面，在实际施工过程中，施工材料质量不符合相关规定，很可能会出现墙结构变形或是翘边的问题，影响着接缝拼接的严密性。

1.3楼梯模板施工问题

在建筑模板工程项目中，楼梯模板占有较为重要的位置，决定着模板工程项目建设质量。然而，当前多数施工企业在楼梯模板施工期间，没有意识到其重要性，不能严格按照相关标准执行加固工作。同时，施工技术人员不能对楼梯模板的踏步尺寸进行合理设计，导致出现尺寸不协调的现象。一般情况下，在楼梯踏板加固施工中，施工技术人员会利用钢钉对木方进行固定，然后在形成模板的时候，将木方拆卸。但是，很多施工企业不能根据木方拆卸要求实施工作，导致出现踏板变形的现象，为后续的施工工作埋下质量隐患。

2建筑模板工程施工技术与质量控制措施

2.1施工准备

在进行模板施工之前，有必要对周边环境和工程特点进行分析，再在充分考虑施工企业、自然条件、施工水平等因素的基础上制定合理模板施工方案，根据建筑的周边环境和建筑设计的结构特点等进行设计墙体模板，基础模板，电梯井筒模板，框架梁和板等。通过选择无裂纹、光滑表面、韧性、强度均能满足设计要求的模板来保证施工的质量，选择部件除了满足设计要求外，还要保证元器件的性能、种类、尺寸和形状接近同样的状态。因为房屋建筑施工过程中支撑非常重要，以要保证支架能承受施工压力和混凝土重力，选择性能良好的支架，以确保模板和组件间可稳固连接，避免模板坍塌或支架倒塌事故，确保施工顺利进行。根据施工环境、施工现场和建筑本身的基本要求，做好材料设备质量把关，确保所用的工具和材料能满足要求。除此之外，还要全面控制建设施工人员素质，选拔有经验的人员进行施工，提高模板建设培训力度。

2.2模板配置

模板的配置应严格按照设计图纸的有关要求，对实际情况进行适当的调整。对于一般组件，可以根据图纸直接配置；对于复杂的构件，还要根据实体形状、相互间的尺寸比，在模板配置的选择过程中，来保证模板配置的合理性和可靠性。

2.3柱模板安装

在安装建筑模板的过程中，采用柱模板作为建筑模板行业的基本安全工程，对于建筑模板的质量具有十分重要的影响，因此在安装时，必须严格按照质量保证要求。在安装过程中，要保证模板的垂直高度、角位置和标准高度相同，同时，两块模板在装配时，中间不能留任何缝隙，要紧密相连，这样才可防止由于外力的作用模板发生位移或变形等作用，其拆除也会给更加有利。在拆除模板时，一定要尽量避免与周围物体碰撞，这样它不仅会损坏其他对象，而且不利于模板的再次利用，对于拆除的部分进行清洁和及时维护，使模板不会发生变形。另外，在模板脱模剂涂刷中，一定要均匀涂抹，上下模板顺时涂抹。

2.4施工缝处理

楼面施工缝对工程质量影响很大，施工过程相对复杂。首先用木方堵住施工缝，钉在胶合板上。安装钢丝网后，把木方与楼板上部钉在一起。然后钢筋设置均匀，相邻钢筋间插入与钢筋相同直径和厚度的木条，以确保钢筋距的均匀。然后在上部钉15mm厚，宽30mm的木条；下网钢筋绑扎完成后，采取相应的间距固定措施。上网钢筋的处理方法相同，上部钉厚度16mm，宽25mm木条。

2.5混凝土浇筑及模板拆除

混凝土浇筑时，要格外注意浇筑板的混凝土摊铺的厚度，一定要大于板厚。第一步，可以用水平仪测量好楼层的标高，在用振动器对其进行振捣，结束后使用1.5-4M铝合金刮尺刮开，此时要拉线检查板面的水平标高，一定要严格检验，保证平整。在拆除模板的过程中，也要保证混凝土的强度满足标准和相关规范的要求，也要得到总监理工程师的认可，然后才可以进行模板的拆除工作。在模板拆除时，要分阶段，按照顺序进行拆除，不能出现硬砸或者是大面积的拉倒和撬落等，要注意安全。模板拆除之后，不能留下松动和悬挂的模板，要清理干净施工现场。同时，将拆下来的模板运送到指定的地方进行集中堆放和后续的处理，也要考虑好堆放周边的环境，防止，因钉子脱落使一些工作人员受伤。在拆除特殊模板时需要注意不同的问题，例如地下室和基础模板的拆除，首先要检查土壁龟裂和松软的情况，确定其安全后，施工人员才可以进行拆除的工作。

2.6墙结构接茬质量控制技术

在建筑模板墙结构接茬质量控制过程中，技术人员可以制定完善的质量控制方案，并且根据相关规范要求选择接茬质量控制技术。首先，在墙结构板墙根部位出现质量问题的时候，要及时做好找平工作，利用砂浆等处理。其次，要想避免出现漏浆现象，就要在施工期间严格执行密封处理工作，此时，技术人员可以利用海绵胶带执行密封工作。同时，施工技术人员还要严格设置板面高度，适当的对外墙外侧进行板面设计，保证可以提高墙结构的施工质量。最后，施工技术人员要重视板墙根部的加固处理，保证可以提高底部加固质量与效率，达到预期的施工目的。

2.7墙结构阴阳角拼接质量控制技术

在建筑模板工程施工过程中，施工技术人员必须要重视阴阳角拼接技术的应用，进而提高施工质量。首先，可以利用“企口式”的拼接方式实施工作，此时，要注意高接缝补强环节，利用海绵胶带密封，这样，才能避免出现漏浆现象。同时，施工技术人员还要保证墙结构密度符合相关规定，适当增加模板的厚度，并且利用施工零件做好模板风头板包裹工作，例如：施工技术人员使用钢管抱箍风头板，提高相关施工质量。

2.8楼梯模板施工质量控制技术

在建筑模板工程施工期间，技术人员必须要重视楼梯模板中踏板加固工作。首先，要科学、合理的设计楼梯踏板之间的距离。其次，在施工期间，为了提高相关施工质量，技术人员必须要严格设计钢筋规格，要求其比踏板面高出10mm，这样，才能避免出现质量问题。

3结语

模板将被广泛应用在建筑工程施工过程中，施工质量将直接对建设整体质量造成重要影响，要提高建筑模板工程施工质量控制措施，并且防止建筑模板工程在施工过程中出现的随机现象，确保建筑模板工程质量得以保障，促进工程质量向更高的水平发展。

参考文献

[1]卢秋茹.房屋建筑高大模板施工技术要点剖析同福建建材[J].福建建材，2016.

[2]郭小成,吕中元,何腾.建筑工程高大模板工程施工技术及质量控制研究[J].建筑节能,2016.

[3]梅保贤.建筑工程高大模板工程施工技术及质量控制研究[J].建材与装饰,2016.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5e310add0a4cee3edae788f7.html