# 一种新型变频恒压二次供水设备论文和设计-王瑞起

### 全文摘要

本实用新型提供了一种新型变频恒压二次供水设备，包括正面开口的柜体，柜体中部通过水平方向的隔离板分割成上箱体和下箱体，下箱体内部设置用于控制供水设备的变频控制组件，上箱体内部固定压力罐，压力罐的外壁上套设支撑板，支撑板外壁为矩形，支撑板中心处设置安装孔，压力罐置于安装孔内并固定，上箱体底面四角处分别设置支撑柱，每根支撑柱顶部均设置用于容纳支撑板的限位槽，支撑板的四角分别置于对应的限位槽内，限位槽内设置减震结构。本实用新型所述的供水装置通过将压力罐固定在柜体内部，避免外界因素对压力罐造成的干扰，支撑板和支撑柱之间设置减震结构，减震结构能够消除压力罐在启闭时产生的震动。

### 主设计要求

1.一种新型变频恒压二次供水设备，其特征在于：包括正面开口的柜体，柜体中部通过水平方向的隔离板(3)分割成上箱体(4)和下箱体(1)，下箱体(1)内部设置用于控制供水设备的变频控制组件，上箱体(4)内部固定压力罐(5)，压力罐(5)的外壁上固定支撑板(6)，支撑板(6)外壁为矩形，支撑板(6)中心处设置用于固定压力罐(5)的安装孔(61)，上箱体(4)底面四角处分别设置支撑柱(7)，每根支撑柱(7)顶部均设置用于固定支撑板(6)的限位槽(71)，支撑板(6)的四角分别置于对应的限位槽(71)内，限位槽(71)内设置减震结构(8)。

### 设计方案

1.一种新型变频恒压二次供水设备，其特征在于：包括正面开口的柜体，柜体中部通过水平方向的隔离板(3)分割成上箱体(4)和下箱体(1)，下箱体(1)内部设置用于控制供水设备的变频控制组件，上箱体(4)内部固定压力罐(5)，压力罐(5)的外壁上固定支撑板(6)，支撑板(6)外壁为矩形，支撑板(6)中心处设置用于固定压力罐(5)的安装孔(61)，上箱体(4)底面四角处分别设置支撑柱(7)，每根支撑柱(7)顶部均设置用于固定支撑板(6)的限位槽(71)，支撑板(6)的四角分别置于对应的限位槽(71)内，限位槽(71)内设置减震结构(8)。

2.根据权利要求1所述的二次供水设备，其特征在于：减震结构(8)包括固定座(81)、弹簧(82)和支撑座(83)，支撑座(83)固定在限位槽(71)底面上，固定座(81)设置在与限位槽(71)接触的支撑板(6)的底面上，弹簧(82)顶端固定在固定座(81)内，弹簧(82)底端能够嵌入到支撑座(83)内。

3.根据权利要求2所述的二次供水设备，其特征在于：支撑座(83)的中心处设置导向柱(84)，弹簧(82)套在导向柱(84)上。

4.根据权利要求2所述的二次供水设备，其特征在于：限位槽(71)顶面分别设置与支撑柱(7)的截面相同的固定块，固定块固定完成后，支撑板(6)的顶面与固定块的底面接触。

5.根据权利要求1所述的二次供水设备，其特征在于：压力罐(5)包括罐体，罐体顶面设置出水口，进水口与出水口相对设置，进水口和出水口分别通过管道与上箱体(4)外部的管路相连。

6.根据权利要求1所述的二次供水设备，其特征在于：下箱体(1)开口处铰接下箱门(11)，下箱门(11)中部设置方便观看内部组件的下观察窗(12)，远离下箱门(11)铰接侧壁方向的下箱门(11)上设置下扳手(13)。

7.根据权利要求1所述的二次供水设备，其特征在于：上箱体(4)的开口处铰接上箱门(41)，上箱门(41)中部设置观察窗，远离铰接轴方向的上箱体(4)上设置上扳手(43)。

8.根据权利要求1所述的二次供水设备，其特征在于：隔离板(3)上设置连通上箱体(4)和下箱体(1)的通孔，压力罐(5)与线缆的一端相连，线缆的另一端穿过通孔与下箱体(1)内的全变频控制组件相连。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于供水设备技术领域，尤其是涉及一种新型变频恒压二次供水设备。

背景技术

变频恒压供水设备是一种新型的节能供水设备，变频恒压供水设备，变频恒压供水设备以水泵出水端水压为设定参数，通过自动控制变频器的输出频率从而调节水泵电机的转速，实现用户管网水压的闭环调节，使供水系统自动恒压稳于设定的压力值，即用水量增加时，频率提高，水泵转速加快，用水量减少时，频率降低，水泵转速降低，保证了整个用户管网随时都有充足的水压和水量。

目前，恒压供水设备的压力罐大多裸露在环境中，压力罐的支撑薄弱，由于压力罐内部水的灌入和压力变化，导致压力罐在使用时会出现抖动的现象，进而影响供水设备的正常工作，对压力罐造成损伤，从而影响压力罐的使用寿命。

发明内容

有鉴于此，本实用新型旨在提出一种新型变频恒压二次供水设备，以解决上述技术问题。

为达到上述目的，本实用新型的技术方案是这样实现的：

一种新型变频恒压二次供水设备，包括正面开口的柜体，柜体中部通过水平方向的隔离板分割成上箱体和下箱体，下箱体内部设置用于控制供水设备的变频控制组件，上箱体内部固定压力罐，压力罐的外壁上固定支撑板，支撑板外壁为矩形，支撑板中心处设置用于固定压力罐的安装孔，上箱体底面四角处分别设置支撑柱，每根支撑柱顶部均设置用于固定支撑板的限位槽，支撑板的四角分别置于对应的限位槽内，限位槽内设置减震结构。

进一步的，减震结构包括固定座、弹簧和支撑座，支撑座固定在限位槽底面上，固定座设置在与限位槽接触的支撑板的底面上，弹簧顶端固定在固定座内，弹簧底端能够嵌入到支撑座内。

进一步的，支撑座的中心处设置导向柱，弹簧套在导向柱上。

进一步的，限位槽顶面分别设置与支撑柱的截面相同的固定块，固定块固定完成后，支撑板的顶面与固定块的底面接触。

进一步的，压力罐包括罐体，罐体顶面设置出水口，进水口与出水口相对设置，进水口和出水口分别通过管道与上箱体外部的管路相连。

进一步的，下箱体开口处铰接下箱门，下箱门中部设置方便观看内部组件的下观察窗，远离下箱门铰接侧壁方向的下箱门上设置下扳手。

进一步的，上箱体的开口处铰接上箱门，上箱门中部设置观察窗，远离铰接轴方向的上箱体上设置上扳手。

进一步的，隔离板上设置连通上箱体和下箱体的通孔，压力罐与线缆的一端相连，线缆的另一端穿过通孔与下箱体内的全变频控制组件相连。

相对于现有技术，本实用新型所述的一种新型变频恒压二次供水设备具有以下优势：

(1)本实用新型所述的供水装置通过将压力罐固定在柜体内部，从而避免外界因素对压力罐造成的干扰，压力罐通过支撑板固定在支撑柱上，支撑板和支撑柱之间设置减震结构，减震结构能够消除压力罐在启闭时产生的震动，使其工作稳定，提高了供水设备的工作效率，延长了压力罐的使用寿命。

附图说明

构成本实用新型的一部分的附图用来提供对本实用新型的进一步理解，本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的不当限定。在附图中：

图1为本实用新型的结构示意图；

图2为本实用新型上箱体的内部结构示意图；

图3为支撑板的结构示意图；

图4为支撑柱的结构示意图。

附图标记说明：

1、下箱体；11、下箱门；12、下观察窗；13、下扳手；2、底座；3、隔离板；4、上箱体；41、上箱门；42、上观察窗；43、上扳手；5、压力罐；6、支撑板；61、安装孔；7、支撑柱；71、限位槽；8、减震结构；81、固定座；82、弹簧；83、支撑座；84、导向柱。

具体实施方式

需要说明的是，在不冲突的情况下，本实用新型中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”等的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实用新型的描述中，除非另有说明，“多个”的含义是两个或两个以上。

在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以通过具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

下面将参考附图并结合实施例来详细说明本实用新型。

如图1-4所示，一种新型变频恒压二次供水设备，包括正面开口的柜体，柜体中部通过水平方向的隔离板3分割成上箱体4和下箱体1，下箱体1内部设置用于控制供水设备的变频控制组件，下箱体1开口处通过合页铰接下箱门11，下箱门11中部设置方便观看内部组件的下观察窗12，远离下箱门11铰接侧壁方向的下箱门11上设置下扳手13，上箱体4内部固定压力罐5，压力罐5的外壁上套设支撑板6，支撑板6外壁为矩形，支撑板6中心处设置安装孔61，压力罐5置于安装孔61内并固定，上箱体4底面四角处分别设置支撑柱7，每根支撑柱7顶部均设置用于容纳支撑板6的限位槽71，支撑板6的四角分别置于对应的限位槽71内，限位槽71内设置减震结构8。

减震结构8包括固定座81、弹簧82和支撑座83，支撑座83固定在限位槽71底面上，固定座81设置在与限位槽71接触的支撑板6的底面上，弹簧82顶端固定在固定座81内，弹簧82底端能够嵌入到支撑座83内，支撑座83的中心处设置导向柱84，弹簧82套在导向柱84上。

限位槽71顶面分别设置与支撑柱7的截面相同的固定块，固定块固定完成后，支撑板6的顶面与固定块的底面接触。

压力罐5包括罐体，罐体顶面设置出水口，进水口与出水口相对设置，进水口和出水口分别通过管道与上箱体4外部的管路相连。

上箱体4的开口处通过合页铰接上箱门41，上箱门41中部设置观察窗，远离铰接轴方向的上箱体4上设置上扳手43。

隔离板3上设置连通上箱体4和下箱体1的通孔，压力罐5与线缆的一端相连，线缆的另一端穿过通孔与下箱体1内的全变频控制组件相连。

该装置的工作原理：

使用时，通过外部水泵将水压入压力罐5内部，使压力罐5内气体受到压缩，压力逐渐增大，当压力达到指定上限时，全变频控制组件使水泵自动停止，压力罐5内的水压高于外界管网的压力，压力罐5自动送水至供水管网，随着压力罐5内水位下降，压力罐5内气体压力减小到指定的下限位置时，再次通过控制柜使水泵重新启动，使设备不停供水，压力罐5在开启或关闭时，会产生震动，通过减震结构8能够将震动消除，从而避免压力罐5因震动造成的损害，稳定的进行供水工作。

该供水装置通过将压力罐5固定在柜体内部，从而避免外界因素对压力罐5造成的干扰，压力罐5通过支撑板6固定在支撑柱7上，支撑板6和支撑柱7之间设置减震结构8，减震结构8能够消除压力罐5在启闭时产生的震动，使其工作稳定，提高了供水设备的工作效率，延长了压力罐5的使用寿命。

以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920111941.0

申请日:2019-01-21

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:12(天津)

授权编号:CN209653039U

授权时间:20191119

主分类号:E03B 11/06

专利分类号:E03B11/06

范畴分类:36B;

申请人:天津市管道工程集团润源达供水设备科技有限公司

第一申请人:天津市管道工程集团润源达供水设备科技有限公司

申请人地址:300381 天津市南开区凌庄子水厂南侧基地综合楼一楼121、123、125室

发明人:王瑞起;王保萍;张宝强;许宜冰;陈立新;马欣

第一发明人:王瑞起

当前权利人:天津市管道工程集团润源达供水设备科技有限公司

代理人:张月

代理机构:12211

代理机构编号:天津滨海科纬知识产权代理有限公司 12211

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5e71988aa4907a2317cb016a.html