# 一种建筑工程施工用脚手架论文和设计-张晓

### 全文摘要

本实用新型的一种建筑工程施工用脚手架，包括支撑柱、横梁、可伸缩爬梯、踏板、万向轮和伸缩杆；支撑柱为四根，互为平行，每两根支撑柱下部和上部分别通过横梁连接，四根支撑柱和四根横梁构成方形结构，支撑柱底部均设有可拆卸的万向轮，支撑柱内部开设有滑槽，滑槽上设置有相匹配的滑轨，滑轨上设置有第一连接件，踏板通过四个第一连接件与滑轨固定连接，踏板上表面四个角均设有伸缩杆，每两组伸缩杆的顶端交接设有防护栏，踏板侧面设有第二连接件，第二连接件与可伸缩爬梯铰接连接。本实用新型使得防护栏可以按照工作需要自由调节防护高度，有效提高其安全性，结构简单，使用方便。

### 主设计要求

1.一种建筑工程施工用脚手架，其特征在于，包括支撑柱(2)、横梁(14)、可伸缩爬梯(13)、踏板(1)、万向轮(15)和伸缩杆(7)；所述支撑柱(2)为四根，互为平行，每两根所述支撑柱(2)下部和上部分别通过所述横梁(14)连接，四根所述支撑柱(2)和四根所述横梁(14)构成方形结构，所述支撑柱(2)底部均设有可拆卸的万向轮(15)，所述支撑柱(2)内部开设有滑槽(3)，所述滑槽(3)上设置有相匹配的滑轨(4)，所述滑轨(4)上设置有第一连接件(5)，所述踏板(1)通过四个所述第一连接件(5)与所述滑轨(4)固定连接，所述踏板(1)上表面四个角均设有伸缩杆(7)，每两组所述伸缩杆(7)的顶端交接设有防护栏(8)，所述踏板(1)侧面设有第二连接件(10)，所述第二连接件(10)与所述可伸缩爬梯(13)铰接连接。

### 设计方案

1.一种建筑工程施工用脚手架，其特征在于，包括支撑柱(2)、横梁(14)、可伸缩爬梯(13)、踏板(1)、万向轮(15)和伸缩杆(7)；所述支撑柱(2)为四根，互为平行，每两根所述支撑柱(2)下部和上部分别通过所述横梁(14)连接，四根所述支撑柱(2)和四根所述横梁(14)构成方形结构，所述支撑柱(2)底部均设有可拆卸的万向轮(15)，所述支撑柱(2)内部开设有滑槽(3)，所述滑槽(3)上设置有相匹配的滑轨(4)，所述滑轨(4)上设置有第一连接件(5)，所述踏板(1)通过四个所述第一连接件(5)与所述滑轨(4)固定连接，所述踏板(1)上表面四个角均设有伸缩杆(7)，每两组所述伸缩杆(7)的顶端交接设有防护栏(8)，所述踏板(1)侧面设有第二连接件(10)，所述第二连接件(10)与所述可伸缩爬梯(13)铰接连接。

2.如权利要求1所述的建筑工程施工用脚手架，其特征在于，所述横梁(14)与支撑柱(2)相互垂直。

3.如权利要求2所述的建筑工程施工用脚手架，其特征在于，所述支撑柱(2)上排列设置有多个定位孔I(16)，所述滑轨(4)可沿着滑槽(3)上下滑动，并通过弹簧和定位销I(6)与所述定位孔I(16)实现卡接定位固定。

4.如权利要求2所述的建筑工程施工用脚手架，其特征在于，所述可伸缩爬梯(13)包括固定管件(19)、第一伸缩管件(20)和第二伸缩管件(18)，所述固定管件(19)和第一伸缩管件(20)上分别排列设置有多个定位孔II(17)，所述第一伸缩管件(20)可沿着固定管件(19)的内部上下滑动，所述第二伸缩管件(18)可沿着第一伸缩管件(20)的内部上下滑动，并通过弹簧和定位销II(12)与定位孔II(17)实现卡接定位固定。

5.如权利要求3所述的建筑工程施工用脚手架，其特征在于，所述踏板(1)的上表面设有防滑条，所述防滑条上设有防滑塑胶。

6.如权利要求5所述的建筑工程施工用脚手架，其特征在于，所述防护栏(8)和踏板(1)四周连接有可折叠网(9)；所述防护栏(8)、踏板(1)和可折叠网(9)形成L型空腔。

7.如权利要求6所述的建筑工程施工用脚手架，其特征在于，所述伸缩杆(7)焊接在所述踏板(1)上。

8.如权利要求6所述的建筑工程施工用脚手架，其特征在于，所述可折叠网(9)为金属网或者强力编制带网。

9.如权利要求4所述的建筑工程施工用脚手架，其特征在于，所述可伸缩爬梯(13)与第二连接件(10)可转动连接。

10.如权利要求7所述的建筑工程施工用脚手架，其特征在于，所述踏板(1)与第一连接件(5)通过螺栓(11)螺纹固定连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及建筑工程技术领域，更具体地说，特别是涉及一种建筑工程施工用脚手架。

背景技术

建筑工程用脚手架指施工现场为工人操作并解决垂直和水平运输而搭设的各种支架，建筑界的通信术语，指建筑工地上用在外墙、内部装修或层高较高无法直接施工的地方，主要为了施工人员上下作业或外围安网围护及高空安装构件等，脚手架制作材料通常有：竹、木、钢管或合成材料等，然而现有的脚手架结构单一，高度调节不方便，且不便于移动，增加了施工的困难，为此，我们提出一种建筑工程施工用的脚手架。

实用新型内容

为解决上述技术问题，本实用新型提供了一种建筑工程施工用脚手架，已解决上述背景技术中提出的现有脚手架结构单一，高度调节不方便，且不便于移动，增加了施工难度的问题。

本实用新型通过下述技术方案来实现：

一种建筑工程施工用脚手架，包括支撑柱、横梁、可伸缩爬梯、踏板、万向轮和伸缩杆；所述支撑柱为四根，互为平行，每两根所述支撑柱下部和上部分别通过所述横梁连接，四根所述支撑柱和四根所述横梁构成方形结构，所述支撑柱底部均设有可拆卸的万向轮，所述支撑柱内部开设有滑槽，所述滑槽上设置有相匹配的滑轨，所述滑轨上设置有第一连接件，所述踏板通过四个所述第一连接件与所述滑轨固定连接，所述踏板上表面四个角均设有伸缩杆，每两组所述伸缩杆的顶端交接设有防护栏，所述踏板侧面设有第二连接件，所述第二连接件与所述可伸缩爬梯铰接连接。

进一步地，所述横梁与支撑柱相互垂直。

进一步地，所述支撑柱上排列设置有多个定位孔I，所述滑轨可沿着滑槽上下滑动，并通过弹簧和定位销I与所述定位孔实现卡接定位固定。

进一步地，所述可伸缩爬梯包括固定管件、第一伸缩管件和第二伸缩管件，所述固定管件和第一伸缩管件上分别排列设置有多个定位孔II，所述第一伸缩管件可沿着固定管件的内部上下滑动，所述第二伸缩管件可沿着第一伸缩管件的内部上下滑动，并通过弹簧和定位销II与定位孔II实现卡接定位固定。

进一步地，所述踏板的上表面设有防滑条，所述防滑条上设有防滑塑胶。

进一步地，所述防护栏和踏板四周连接有可折叠网；所述防护栏、踏板和可折叠网形成L型空腔。

进一步地，所述伸缩杆焊接在所述踏板上。

进一步地，所述可折叠网为金属网或者强力编制带网。

进一步地，所述可伸缩爬梯与第二连接件可转动连接。

进一步地，所述踏板与第一连接件通过螺栓螺纹固定连接。

本实用新型产生的有益效果是：本实用新型提出了一种建筑工程施工用的脚手架，通过在支撑柱上设置滑槽和滑轨使得踏板可以上下调节，通过设置万向轮，便于其移动和运输，通过设置可伸缩杆，及可伸缩爬梯，使得防护栏可以按照工作需要自由调节防护高度，有效提高其安全性，结构简单，使用方便。

附图说明

图1是本实用新型的装置的结构示意图；

主要附图标记说明：

1-踏板，2-支撑柱，3-滑槽，4-滑轨，5-第一连接件，6-定位销I，7-伸缩杆，8-防护栏，9-可折叠网，10-第二连接件，11-螺栓，12-定位销II，13-可伸缩爬梯，14-横梁，15-万向轮，16-定位孔I，17-定位孔II，18-第二伸缩管件，19-固定管件，20-第一伸缩管件

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型的优选实施例作进一步说明，附图和实施例仅是对本实用新型的解释，本实用性型的技术方案并不限于附图和实施例所描述的内容。

一种建筑工程施工用脚手架，其特征在于，包括支撑柱2、横梁14、可伸缩爬梯13、踏板1、万向轮15和伸缩杆7；所述支撑柱2为四根，互为平行，每两根所述支撑柱2下部和上部分别通过所述横梁14连接，四根所述支撑柱2和四根所述横梁14构成方形结构，所述支撑柱2底部均设有可拆卸的万向轮15，所述支撑柱2内部开设有滑槽3，所述滑槽3上设置有相匹配的滑轨4，所述滑轨4上设置有第一连接件5，所述踏板1通过四个所述第一连接件5与所述滑轨4固定连接，所述踏板1上表面四个角均设有伸缩杆7，每两组所述伸缩杆7的顶端交接设有防护栏8，所述踏板1侧面设有第二连接件10，所述第二连接件10与所述可伸缩爬梯13铰接连接。

具体而言，所述横梁14与支撑柱2相互垂直。

具体而言，所述支撑柱2上排列设置有多个定位孔I16，所述滑轨4可沿着滑槽3上下滑动，并通过弹簧和定位销I6与所述定位孔16实现卡接定位固定。

具体而言，所述可伸缩爬梯13包括固定管件19、第一伸缩管件20和第二伸缩管件18，所述固定管件19和第一伸缩管件20上分别排列设置有多个定位孔II17，所述第一伸缩管件20可沿着固定管件19的内部上下滑动，所述第二伸缩管件18可沿着第一伸缩管件20的内部上下滑动，并通过弹簧和定位销II12与定位孔II17实现卡接定位固定。

具体而言，所述踏板1的上表面设有防滑条，所述防滑条上设有防滑塑胶。

具体而言，所述防护栏8和踏板1四周连接有可折叠网9；所述防护栏8、踏板1和可折叠网9形成L型空腔。

具体而言，所述伸缩杆7焊接在所述踏板1上。

具体而言，所述可折叠网9为金属网或者强力编制带网。

具体而言，所述可伸缩爬梯13与第二连接件10可转动连接。

具体而言，所述踏板1与第一连接件5通过螺栓11螺纹固定连接。

本实用新型的一种建筑工程施工用脚手架通过在支撑柱上设置滑槽和滑轨使得踏板可以上下调节，通过设置万向轮，便于其移动和运输，通过设置可伸缩杆，及可伸缩爬梯，使得防护栏可以按照工作需要自由调节防护高度，有效提高其安全性，结构简单，使用方便。

以上所述，仅为本实用新型的优选实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，本领域技术人员应该理解，在不脱离由权利要求及其等同物限定其范围的本实用新型的原理和精神的情况下，可以对这些实施例进行修改和完善，这些修改和完善也应在本实用新型的保护范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822261942.1

申请日:2018-12-30

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:64(宁夏)

授权编号:CN209277507U

授权时间:20190820

主分类号:E04G 1/18

专利分类号:E04G1/18;E04G1/24

范畴分类:36E;

申请人:张晓

第一申请人:张晓

申请人地址:750004 宁夏回族自治区银川市兴庆区民族北街83-1-301号

发明人:张晓;张学武;徐艳萍;其他发明人请求不公开姓名

第一发明人:张晓

当前权利人:张晓

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5ef72bd0eec120a044748516.html