# 房建混凝土浇筑的监理控制措施分析王毅勇

身份证号码：33050119870919xxxx浙江湖州313000

摘要：在进行建筑工程的施工过程当中，其建筑工程的监理工作起到了相当重要的作用，可以对建筑工程本身的质量起到一个良好的监督作用。因此在这个过程当中，需要在建筑工程的每一个环节都做好监理工作，从而保证其整个房建工程的工程质量。在进行房屋建造的过程当中，需要对其结构的混凝土浇筑实行全面的监理，提高房建工程混凝土浇筑的质量，利用其混凝土浇筑的质量来实现其房建工程的质量因素的影响，因此需要利用科学合理的方式来对房屋建造工程当中的混凝土浇筑进行有效的监督。

关键词：混凝土浇筑；监理；控制措施

混凝土施工是房屋建筑工程施工过程中最重要的环节，所以相应的施工技术要求是相对较高的，尤其是混凝土生产、浇筑队伍等需要专业单位、专业人员进行实施。在阐述混凝土浇筑施工流程及施工方法的基础上，着重阐述了房屋建筑混凝土浇筑过程中监理的主要工作方法。

1房建工程混凝土浇筑监理原则的分析

建筑混凝土工程现场施工监理的原则主要表现为：①以质量为主的原则。建筑混凝土质量的好坏直接关系着建筑工程质量的好坏，所以必须实行建筑混凝土工程现场施工监理。在监理过程中，必须坚持“以质量为主”的原则。a.监测原材料的质量。在混凝土施工前，监理人员要对混凝土的原材料水泥、砂、石、粉煤灰、外加剂的复试报告、混凝土配合比报告、混凝土出厂合格证进行检查。只允许原材料质量符合施工要求的混凝土进入现场施工，其余不合格的一律不得进入。b.控制施工过程中的质量。在混凝土施工过程中，监理人员要对混凝土施工技术的质量进行监测。监测施工技术是否符合施工要求，严格控制养护及拆模时间可以防止因人为原因出现而导致的施工质量问题。c.严格控制工程验收质量。在混凝土验收阶段，监理人员必须严格的依照工程规范要求对混凝土的质量进行检测和验收。如果验收不合格，要及时通知施工方进行整改。②预防原则。就建筑混凝土工程质量而言，如果出现质量问题再补救永远没有预防质量问题的效果好。如果预防工作到位，就能够有效的避免建筑混凝土产生裂缝等质量问题的发生。因此在建筑混凝土工程施工过程中，需要将重点放在质量问题的预防阶段。坚持“以预防为中心”的监理观念，首先体现在施工方案的编制方面。在建筑混凝土工程施工前都必须编制施工方案。在制定方案时对可能会出现的混凝土质量问题，需要全部考虑到施工方案中，并将预防责任落实到具体人员。在建筑混凝土工程施工过程中，监理人员可按照施工方案所规定的责任对责任人进行考核，督促其将预防工作落实到实处，监理人员在关键部位、关键工序的施工质量进行旁站监理，可有效预防质量问题的产生。

2房建混凝土浇筑的监理控制措施

2.1混凝土浇筑之前的工作

随着市场经济的发展，竞争机制的引进，房建混凝土施工，大部分已采用商品混凝土，在工程开工前前，施工单位必须向监理单位报审商品混凝土生产厂家资质、人员资格证件、质量管理体系等，审核合格后报建设单位同意才可使用此生产厂家的商品混凝土。在混凝土浇筑前，施工单位根据设计图纸要求开具《混凝土订料单》，并签字盖章，监理工程师进行复核、签字，混凝土订料单送达商品混凝土生产厂家。混凝土浇筑施工现场，需要做几个方面的工作，检查现场施工单位专职质检员、安全员等到岗情况，同时检查施工劳务人员数量、相关工种配备比例、人员上岗证等，确保人员到位、技术合格；其次对混凝土浇筑工程机械设备进行检查，确保处于良好状态的建设机械设备满足施工要求；并严格按照审核批准合格的混凝土浇筑施工方案进行核查，确保现场混凝土浇筑施工按方案执行。

2.2混凝土浇筑过程当中的监理控制策略

在进行房建工程的施工过程当中，需要对其中的混凝土浇筑施工做出严格的监理，利用各种的方式来保证施工的科学性、合理性。在进行监理的过程当中，需要对以下几个方面来做出相关的控制措施：首先，在进行施工浇筑的时候，可以利用抽样的方式，对施工现场混凝土进行取样，制作混凝土试块，以检验混凝土在标养和同条件养护下的强度。在这个过程当中，需要对混凝土当中的属性做出充分的调查和研究，其中包括混凝土的强度以及混凝土本身的渗透性等。其中在调查的时候，可以利用对操作人员具体工作的分析，来对其做出具体的分析。其中对混凝土进行振捣的时候，需要对振捣的时间以及振捣的间距来做出观察和了解，从而保证施工当中的混凝土表面是密实的，无浮浆现象出现；最大限度的保证其混凝土的强度可以达到理想的状态，符合设计和规范的要求；其次在操作的过程当中，还要尽量保证混凝土振捣密实，避免产生离析现象。在此种情况下，就需要施工操作人员正确使用振动器，按照施工方案确定的顺序来进行施工，比如行列式、移动式或者交错移动式等，利用各种方式来有效的避免振捣过程当中漏振现象。为保证上下层混凝土之间结合密实，振动棒需要插入到下层混凝土当中进行振捣；最后，在实行振捣的时候，需要不断的对振捣当中混凝土表面所出现的状态做出及时的观察和了解，避免施工当中所出现的冷缝现象，因此需要对重点部位(例如井坑和电梯间)来进行实行重点的监理措施。另外，还需要对大体积混凝土做出及时的温度测试，如果在在测试的时候发现了温差较大的地方，就需要及时的进行分析和处理，最终通过科学有效的方式来解决所出现的问题。

2.3混凝土养护监理

施工完成后，混凝土应严格按照养护养护养护标准和程序操作。标准养护可以保证混凝土基础梁板的强度和使用寿命。在施工和养护过程中，有必要对浇灌后脱水混凝土的裂缝进行浇水后覆盖，并采取细致的保温措施。振捣完工后1~7d，每隔1h测试，然后是8~14d，每4h测一次。为了控制混凝土的温度，在温度超过25时，必须对施工部位进行强制降温。

2.4混凝土施工后期监理

混凝土浇筑完成后，监理工程师也需要加强对浇筑完成的混凝土质量进行检查，按照方案要求检查混凝土养护措施到位情况，确保混凝土强度等级在达到设计标准之前，禁止在混凝土作业面进行施工活动，要对同条件混凝土试块进行同样的养护，按照规范要求进行送检；提前要求施工单位严格按照审批后的施工方案进行拆模，尤其是底模，必须达到规范要求的混凝土强度时才可以进行拆模，同时还要对拆模后的混凝土结构进行抽查是否符合规范设计要求。在检查过程中，发现混凝土出现质量缺陷，例如蜂窝、麻面、裂缝、露筋等，应按照质量缺陷程度区别对待，一般的缺陷，监理工程师下发监理通知到，要求施工单位按施工方案进行整改；严重质量缺陷，施工方需要编制整改方案，报监理单位、设计单位等审核认可后进行执行，监理人员要对整改部位进行旁站监理，并对其部位进行重新验收。

结束语

综上所述，在房屋建筑工程的建设过程当中，其监理工作是相当重要的，可以对房屋工程建筑的整体质量起到一定的影响。因此在对建筑工程的房屋进行施工的时候，需要最大限度的保证其建筑工程当中的前期、中期和后期都处于正常的状态当中，保证其稳定的运行，从而利用科学有效的监理措施来保证其房建工程的顺利进行。最终，需要对房建工程当中的混凝土浇筑的质量保持高度的重视，从而保证其房建工程的整体质量。

参考文献

[1]刘佳.谈房建混凝土浇筑的监理控制措施[J].建材与装饰，2014（1）：90~91.

[2]黄建喜.浅谈建筑工程中钢筋混凝土监理措施[J].建材发展导向，2016（6）：113~114.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5efb5f83f78874f341f2ee3a.html