# 一种厚度薄的低音扬声器论文和设计-古付令

### 全文摘要

本实用新型公开一种厚度薄的低音扬声器，包括盆架装设于盆架内的弹波，设置于弹波上方的鼓纸，和一体式音圈平帽，装设于盆架上部的喇叭口式磁廻，所述喇叭口式磁廻包括开口朝上的喇叭口式U铁，装设于喇叭口式U铁下方的磁铁和装设于磁铁下方的华司。所述盆架顶部还装设有与磁廻连接的保护罩。所述保护罩与喇叭波式磁廻的组合，盆架内置弹波，鼓纸及一体式音圈平帽，使得扬声器达到低音浑厚及超低空间的使用，以达到受限空间安装要求。

### 主设计要求

1.一种厚度薄的低音扬声器，其特征在于：包括盆架(2)装设于盆架(2)内的弹波(4)，设置于弹波(4)上方的鼓纸(3)，装设于盆架(2)底部中间的一体式音圈平帽(5)，装设于盆架(2)上部的喇叭口式磁廻(6)，所述喇叭口式磁廻(6)包括开口朝上的喇叭口式U铁(61)，装设于喇叭口式U铁(61)下方的磁铁(62)和装设于磁铁(62)下方的华司(63)。

### 设计方案

1.一种厚度薄的低音扬声器，其特征在于：包括盆架(2)装设于盆架(2)内的弹波(4)，设置于弹波(4)上方的鼓纸(3)，装设于盆架(2)底部中间的一体式音圈平帽(5)，装设于盆架(2)上部的喇叭口式磁廻(6)，所述喇叭口式磁廻(6)包括开口朝上的喇叭口式U铁(61)，装设于喇叭口式U铁(61)下方的磁铁(62)和装设于磁铁(62)下方的华司(63)。

2.根据权利要求1所述的一种厚度薄的低音扬声器，其特征在于：所述盆架(2)顶部还装设有与磁廻(6)连接的保护罩(1)。

3.根据权利要求1所述的一种厚度薄的低音扬声器，其特征在于：所述一体式音圈平帽(5)设置于盆架(2)的中心底部，所述弹波(4)设置于一体式音圈平帽(5)的上方周围，所述喇叭口式磁廻(6)设置于盆架(2)上部的中间。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及扬声器领域，更具体地说，是涉及一种厚度薄的低音扬声器。

背景技术

如图1所示，现有技术中的扬声器的包括磁廻60，所述磁廻60上装设盆架20，在盆架20内的底部装设弹波4，盆架20底部的中间装设有与磁廻60连接的音圈50，所述弹波4的上方装设有鼓纸30，音圈50的上方装设有防尘帽7，整体呈现直锥形喇叭结构，高度大，体积大，现有很多受限环境下无法满足安装要求。

实用新型内容

为克服现有技术中的上述缺陷，本实用新型提供一种厚度薄的低音扬声器。

为实现上述目的，本实用新型提供一种厚度薄的低音扬声器，包括盆架装设于盆架内的弹波，设置于弹波上方的鼓纸，装设于盆架底部中间的一体式音圈平帽，装设于盆架上部的喇叭口式磁廻，所述喇叭口式磁廻包括开口朝上的喇叭口式U铁，装设于喇叭口式U铁下方的磁铁和装设于磁铁下方的华司。

作为优选的，所述盆架顶部还装设有与磁廻连接的保护罩。

作为优选的，所述一体式音圈平帽设置于盆架的中心底部，所述弹波设置于一体式音圈平帽的上方周围，所述喇叭口式磁廻设置于盆架上部的中间。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果在于：

本实用新型包括盆架装设于盆架内的弹波，设置于弹波上方的鼓纸，和一体式音圈平帽，装设于盆架上部的喇叭口式磁廻，所述喇叭口式磁廻包括开口朝上的喇叭口式U铁，装设于喇叭口式U铁下方的磁铁和装设于磁铁下方的华司。所述盆架顶部还装设有与磁廻连接的保护罩。所述保护罩与喇叭波式磁廻的组合，盆架内置弹波，鼓纸及一体式音圈平帽，使得扬声器达到低音浑厚及超低空间的使用，以达到受限空间安装要求。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1是现有的扬声器的结构图；

图2是本实用新型实施例提供的一种厚度薄的低音扬声器的结构图。

具体实施方式

为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

本实用新型的实施例提供一种厚度薄的低音扬声器。

请参考图2，本实用新型提供一种厚度薄的低音扬声器，包括盆架2装设于盆架2内的弹波4，设置于弹波4上方的鼓纸3，装设于盆架2底部中间的一体式音圈平帽5，装设于盆架2上部的喇叭口式磁廻6，所述喇叭口式磁廻6包括开口朝上的喇叭口式U铁61，装设于喇叭口式U铁61下方的磁铁62和装设于磁铁62下方的华司63。所述盆架2顶部还装设有与磁廻6连接的保护罩1。所述保护罩1与喇叭波式磁廻6的组合，盆架2内置弹波4，鼓纸3及一体式音圈平帽5，使得扬声器达到低音浑厚及超低空间的使用。

作为优选的，所述一体式音圈平帽5设置于盆架2的中心底部，所述弹波4设置于一体式音圈平帽5的上方周围，所述喇叭口式磁廻6设置于盆架2上部的中间。

综上所述，本实用新型结构紧凑，突破一体及车型专模限制而改良。达到超低高度，且低音浑厚有力，达到受限空间安装要求。

上述实施例为本实用新型较佳的实施方式，但本实用新型的实施方式并不受上述实施例的限制，其他的任何未背离本实用新型的精神实质与原理下所作的改变、修饰、替代、组合、简化，均应为等效的置换方式，都包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920031897.2

申请日:2019-01-09

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209105427U

授权时间:20190712

主分类号:H04R 7/16

专利分类号:H04R7/16;H04R9/02

范畴分类:38B;

申请人:东莞市曼妙电子有限公司

第一申请人:东莞市曼妙电子有限公司

申请人地址:523000 广东省东莞市莞城街道东正社区莞龙路大宏山工业区B座四楼

发明人:古付令

第一发明人:古付令

当前权利人:东莞市曼妙电子有限公司

代理人:李盛洪

代理机构:44245

代理机构编号:广州市华学知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5f5f78e5506137a9e1457b9d.html