# 改性木薯淀粉/橡胶复合材料的制备及性能研究

### 论文摘要

以木薯淀粉、马来酸酐、苯乙烯为原料,过硫酸钾为引发剂,通过溶液共聚合成了一系列苯乙烯改性淀粉树脂(SMS)。然后将改性淀粉同丁苯橡胶(SBR)、天然橡胶(NR)进行混炼、硫化模压成型,制得苯乙烯改性淀粉/丁苯橡胶/天然橡胶复合材料。采用红外光谱(IR)对苯乙烯改性淀粉接枝共聚物进行了结构表征。通过拉伸性能测试考察了不同苯乙烯含量的木薯淀粉接枝产物对丁苯橡胶/天然橡胶的力学性能的影响。结果表明,淀粉改性后,随着苯乙烯含量的增多,所得复合橡胶的拉伸强度与邵氏硬度均呈现先增加后降低的趋势。当苯乙烯用量为15%时所制得的苯乙烯改性淀粉/丁苯橡胶/天然橡胶复合材料的拉伸强度与邵氏硬度最大且优于未改性淀粉复合材料,其拉伸强度为2.0MPa,邵氏硬度为25.8HD。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 复合材料的制备

- 1.1.1 改性淀粉共聚物合成

- 1.1.2 改性淀粉共聚物和丁苯橡胶的共混与模压成型

- 1.2 测试与表征

- 1.2.1 计算公式 按式1计算拉伸强度, 按式2计算扯断伸长率

- 1.2.2 试样参数 哑铃型试样如图1, 参数见表2。

- 2 结果与讨论

- 2.1 SMS共聚物的IR表征

- 2.2 力学性能测试

- 2.2.1 不同苯乙烯含量改性的木薯淀粉对橡胶片邵氏硬度和屈服应变的影响

- 2.2.2 不同苯乙烯含量改性的木薯淀粉对橡胶片其他力学性能的影响

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 黄雪秋,祝明运,陈政君

关键词: 淀粉,接枝共聚改性,马来酸酐,苯乙烯,丁苯橡胶,天然橡胶

来源: 化学研究与应用 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 材料科学

单位: 百色学院预科教育学院,广西师范学院化学与材料科学学院,华南理工大学材料科学与工程学院

基金: 广西中青年教师能力提升项目(2017KY0723)资助

分类号: TB332

页码: 412-417

总页数: 6

文件大小: 677K

下载量: 227

### 相关论文文献

- [1].微晶纤维素/天然橡胶复合材料的制备及性能研究[J]. 橡胶工业 2020(01)

- [2].一种耐光老化氟橡胶复合材料及其制备方法和应用[J]. 橡塑技术与装备 2020(03)

- [3].海南省先进天然橡胶复合材料工程研究中心有限公司[J]. 橡胶科技 2020(02)

- [4].海南省先进天然橡胶复合材料工程研究中心有限公司[J]. 橡胶科技 2020(05)

- [5].电池用隔热防火可瓷化硅橡胶复合材料[J]. 绝缘材料 2020(06)

- [6].微波加热多层橡胶复合材料的温度场分布及界面特性研究[J]. 橡胶工业 2020(06)

- [7].湿法混炼用于白炭黑/天然橡胶复合材料的现状[J]. 云南化工 2020(06)

- [8].碳酸锂对氟金云母/硅橡胶复合材料瓷化性能的影响[J]. 橡胶工业 2020(08)

- [9].天然短纤维/橡胶复合材料研究进展[J]. 化工新型材料 2016(11)

- [10].温度对环状纤维橡胶复合材料力学性能影响的有限元研究[J]. 黎明职业大学学报 2016(04)

- [11].膨胀石墨填充氟橡胶复合材料耐腐蚀性能研究[J]. 塑料工业 2017(06)

- [12].加拿大研制出防滑橡胶复合材料[J]. 橡胶参考资料 2015(06)

- [13].碳纳米管/橡胶复合材料导热性能研究进展[J]. 材料科学与工程学报 2016(04)

- [14].爆炸载荷下铝粉与橡胶复合材料中的冲击波传播特性[J]. 兵工学报 2020(10)

- [15].天然橡胶复合材料的新型高性能篮球鞋研发[J]. 粘接 2020(03)

- [16].功能橡胶复合材料综合性能的影响[J]. 贵州师范大学学报(自然科学版) 2019(05)

- [17].二硫化钼/橡胶复合材料研究进展[J]. 弹性体 2018(02)

- [18].碳纤维随机填充橡胶复合材料导热性能的数值模拟[J]. 材料导报 2016(24)

- [19].高岭土/天然橡胶复合材料的燃烧及热稳定性能[J]. 河北工程大学学报(自然科学版) 2017(02)

- [20].石墨烯/硅橡胶复合材料的性能研究[J]. 特种橡胶制品 2017(03)

- [21].一种耐低温轮胎用橡胶复合材料及其制备方法[J]. 轮胎工业 2016(08)

- [22].玄武岩纤维增强橡胶复合材料的研究进展[J]. 高分子通报 2014(01)

- [23].织物增强橡胶复合材料的无损检测[J]. 弹性体 2020(05)

- [24].一种导热天然橡胶复合材料及其制备方法[J]. 橡胶工业 2013(05)

- [25].炭黑/橡胶复合材料热导率的计算[J]. 玻璃钢/复合材料 2010(02)

- [26].高导热、绝缘性硅橡胶复合材料[J]. 橡胶参考资料 2010(03)

- [27].帘线-橡胶复合材料的压缩失效模式研究[J]. 轮胎工业 2008(09)

- [28].碳化硅/硅橡胶复合材料的非线性电导特性[J]. 功能材料 2008(09)

- [29].芳纶纤维增强橡胶复合材料的横向和纵向拉伸性能研究[J]. 化工新型材料 2020(08)

- [30].碳纤维/硅橡胶复合材料的制备[J]. 橡胶工业 2017(02)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5f6cb3aa37128863eb7eb60d.html