# 一种铝型材冷却装置论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种铝型材冷却装置，包括工作台、滚筒、传输带、水冷装置和吸尘装置，所述工作台上侧设有滚筒，所述滚筒与工作台之间设有支撑架，所述滚筒之间设有传输带，所述传输带内侧设有水冷装置，所述传输带上侧设有吸尘装置，所述吸尘装置与工作台之间设有支架，所述工作台右侧设有控制面板，所述水冷装置内侧设有储水箱，所述储水箱右侧设有进水管，所述储水箱左侧设有排水管，所述储水箱上侧设有散热层。增加了对铝型材进行降温效果，从而保证了铝型材的质量，提高了铝型材生产合格率，适合推广使用，通过吸尘装置将铝型材表面的灰尘和碎屑进行清除，防止灰尘和碎屑进入到空气中，保护了人们的生命健康，给人们的使用带来便利。

### 主设计要求

1.一种铝型材冷却装置，其特征在于：包括工作台(1)、滚筒(5)、传输带(7)、水冷装置(8)和吸尘装置(9)，所述工作台(1)上侧设有滚筒(5)，所述滚筒(5)与工作台(1)之间设有支撑架(6)，所述滚筒(5)之间设有传输带(7)，所述传输带(7)内侧设有水冷装置(8)，所述传输带(7)上侧设有吸尘装置(9)，所述吸尘装置(9)与工作台(1)之间设有支架(2)，所述工作台(1)右侧设有控制面板(10)，所述水冷装置(8)内侧设有储水箱(13)，所述储水箱(13)右侧设有进水管(14)，所述储水箱(13)左侧设有排水管(15)，所述储水箱(13)上侧设有散热层(20)；所述吸尘装置(9)是由外壳(21)、风机(22)、过滤网(23)和排风口(24)组成，所述外壳(21)、风机(22)、过滤网(23)和排风口(24)为一体化机构，所述外壳(21)内侧设有风机(22)，所述风机(22)上侧设有排风口(24)，所述排风口(24)是通过焊接与外壳(21)固定连接，所述风机(22)下侧设有过滤网(23)，所述过滤网(23)与外壳(21)是通过卡槽可卡扣进行拆卸连接。

### 设计方案

1.一种铝型材冷却装置，其特征在于：包括工作台(1)、滚筒(5)、传输带(7)、水冷装置(8)和吸尘装置(9)，所述工作台(1)上侧设有滚筒(5)，所述滚筒(5)与工作台(1)之间设有支撑架(6)，所述滚筒(5)之间设有传输带(7)，所述传输带(7)内侧设有水冷装置(8)，所述传输带(7)上侧设有吸尘装置(9)，所述吸尘装置(9)与工作台(1)之间设有支架(2)，所述工作台(1)右侧设有控制面板(10)，所述水冷装置(8)内侧设有储水箱(13)，所述储水箱(13)右侧设有进水管(14)，所述储水箱(13)左侧设有排水管(15)，所述储水箱(13)上侧设有散热层(20)；

所述吸尘装置(9)是由外壳(21)、风机(22)、过滤网(23)和排风口(24)组成，所述外壳(21)、风机(22)、过滤网(23)和排风口(24)为一体化机构，所述外壳(21)内侧设有风机(22)，所述风机(22)上侧设有排风口(24)，所述排风口(24)是通过焊接与外壳(21)固定连接，所述风机(22)下侧设有过滤网(23)，所述过滤网(23)与外壳(21)是通过卡槽可卡扣进行拆卸连接。

2.根据权利要求1所述的一种铝型材冷却装置，其特征在于：所述储水箱(13)内侧设有透明窗(18)，所述透明窗(18)上侧设有刻度线(19)，所述刻度线(19)是通过粘贴与透明窗(18)固定连接。

3.根据权利要求1所述的一种铝型材冷却装置，其特征在于：所述进水管(14)上侧设有泵体(16)，所述泵体(16)是通过导线连接于控制面板(10)。

4.根据权利要求1所述的一种铝型材冷却装置，其特征在于：所述排水管(15)上设有电磁阀(17)，所述电磁阀(17)是通过导线连接于控制面板(10)。

5.根据权利要求1所述的一种铝型材冷却装置，其特征在于：所述工作台(1)下侧设有底座(3)，所述底座(3)与工作台(1)之间设有液压伸缩杆(4)。

6.根据权利要求5所述的一种铝型材冷却装置，其特征在于：所述底座(3)底部分布有万向轮(11)，所述万向轮(11)与底座(3)之间设有避震器(12)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及铝型材加工设备技术领域，具体为一种铝型材冷却装置。

背景技术

铝型材镀钛金工艺，属于镀膜技术，它是在常规镀钛工艺基础上增加预镀和电镀工艺步骤，铝型材工艺是将活化后的镀件置于食盐和盐酸的水溶液中进行化学处理，电镀工艺的镀液成分包括硫酸镍、氯化镍、硼酸、十二烷基硫酸钠、糖精、光亮剂。本工艺具有简单、实用、效果佳等优点，本工艺制得的钛金铝型材其膜层硬度HV≈1500、同等条件下比镀22K金耐磨150倍，可加工成各种形态的金色、彩色，黑色等光亮的多种系列铝型材产品。

现有铝型材冷却装置的使用缺陷，冷却装置在进行使用的过程中，无法对铝型材进行降温效果差，从而影响铝型材的质量，降低了铝型材生产合格率，不适合推广使用，生产出来的铝型材表面会有大量的灰尘和碎屑，灰尘和碎屑很容易进入到空气中，危害人们的生命健康，给人们的使用带来不方便。

实用新型内容

(一)解决的技术问题

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种铝型材冷却装置，解决了现有的冷却装置在进行使用的过程中，无法对铝型材进行降温效果差，从而影响铝型材的质量，降低了铝型材生产合格率，不适合推广使用，生产出来的铝型材表面会有大量的灰尘和碎屑，灰尘和碎屑很容易进入到空气中，危害人们的生命健康，给人们的使用带来不方便的问题。

(二)技术方案

为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种铝型材冷却装置，包括工作台、滚筒、传输带、水冷装置和吸尘装置，所述工作台上侧设有滚筒，所述滚筒与工作台之间设有支撑架，所述滚筒之间设有传输带，所述传输带内侧设有水冷装置，所述传输带上侧设有吸尘装置，所述吸尘装置与工作台之间设有支架，所述工作台右侧设有控制面板，所述水冷装置内侧设有储水箱，所述储水箱右侧设有进水管，所述储水箱左侧设有排水管，所述储水箱上侧设有散热层；

所述吸尘装置是由外壳、风机、过滤网和排风口组成，所述外壳、风机、过滤网和排风口为一体化机构，所述外壳内侧设有风机，所述风机上侧设有排风口，所述排风口是通过焊接与外壳固定连接，所述风机下侧设有过滤网，所述过滤网与外壳是通过卡槽可卡扣进行拆卸连接。

优选的，所述储水箱内侧设有透明窗，所述透明窗上侧设有刻度线，所述刻度线是通过粘贴与透明窗固定连接。

优选的，所述进水管上侧设有泵体，所述泵体是通过导线连接于控制面板。

优选的，所述排水管上设有电磁阀，所述电磁阀是通过导线连接于控制面板。

优选的，所述工作台下侧设有底座，所述底座与工作台之间设有液压伸缩杆。

优选的，所述底座底部分布有万向轮，所述万向轮与底座之间设有避震器。

有益效果

本实用新型提供了一种铝型材冷却装置。具备以下有益效果：

(1)、该一种铝型材冷却装置，通过在传输带内侧设置水冷装置，将水通过注水管注入储水箱内侧，储水箱通过散热层将铝型材的热量带走，增加了对铝型材进行降温效果，从而保证了铝型材的质量，提高了铝型材生产合格率，适合推广使用。

(2)、该一种铝型材冷却装置，通过在传输带上侧设置吸尘装置，通过吸尘装置将铝型材表面的灰尘和碎屑进行清除，防止灰尘和碎屑进入到空气中，保护了人们的生命健康，给人们的使用带来便利。

附图说明

图1为本实用新型整体的结构示意图；

图2为本实用新型水冷装置的结构示意图；

图3为本实用新型储吸尘装置的结构示意图。

图中，工作台-1、支架-2、底座-3、液压伸缩杆-4、滚筒-5、支撑架-6、传输带-7、水冷装置-8、吸尘装置-9、控制面板-10、万向轮-11、避震器-12、储水箱-13、进水管-14、排水管-15、泵体-16、电磁阀-17、透明窗-18、刻度线-19、散热层-20、外壳-21、风机-22、过滤网-23、排风口-24。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-3，本实用新型实施例提供一种技术方案：一种铝型材冷却装置，包括工作台1、滚筒5、传输带7、水冷装置8和吸尘装置9，所述工作台1上侧设有滚筒5，所述滚筒5与工作台1之间设有支撑架6，所述滚筒5之间设有传输带7，所述传输带7内侧设有水冷装置8，所述传输带7上侧设有吸尘装置9，所述吸尘装置9与工作台1之间设有支架2，所述工作台1右侧设有控制面板10，所述水冷装置8内侧设有储水箱13，所述储水箱13右侧设有进水管14，所述储水箱13左侧设有排水管15，所述储水箱13上侧设有散热层20，所述吸尘装置9是由外壳21、风机22、过滤网23和排风口24组成，所述外壳21、风机22、过滤网23和排风口24为一体化机构，所述外壳21内侧设有风机22，所述风机22上侧设有排风口24，所述排风口24是通过焊接与外壳21固定连接，所述风机22下侧设有过滤网23，所述过滤网23与外壳21是通过卡槽可卡扣进行拆卸连接。

请参阅图2，所述储水箱13内侧设有透明窗18，所述透明窗18上侧设有刻度线19，所述刻度线19是通过粘贴与透明窗18固定连接，刻度线19的设置便于观察储水箱13内侧水的容量。

请参阅图2，所述进水管14上侧设有泵体16，所述泵体16是通过导线连接于控制面板10，泵体16的设置加快进水管14流速。

请参阅图2，所述排水管15上设有电磁阀17，所述电磁阀17是通过导线连接于控制面板10，电磁阀17的设置便于对排水管15进行调控。

请参阅图1，所述工作台1下侧设有底座3，所述底座3与工作台1之间设有液压伸缩杆4，液压伸缩杆4的设置便于对工作台1高度进行调整。

请参阅图1，所述底座3底部分布有万向轮11，所述万向轮11与底座3之间设有避震器12，避震器12的设置降低底座3对万向轮11的压力。

工作原理：将生产出来的铝型材放置在传输带7上侧，滚筒5通过传输带7带动铝型材进行移动，传输带7内侧设有水冷装置8，水冷装置8是由储水箱13、进水管14、排水管15、泵体16、电磁阀17和散热层20组成，将水通过注水管14注入储水13箱内侧，储水箱13通过散热层20将铝型材的热量带走，增加了对铝型材进行降温效果，从而保证了铝型材的质量，提高了铝型材生产合格率，适合推广使用，在通过排水管15将带有热量的水排出，传输带7上侧设有吸尘装置9，吸尘装置9是由外壳21、风机22、过滤网23和排风口24组成，风机22将带有灰尘和碎屑的空气吸入外壳21内侧，同时过滤网23将空气中灰尘和碎屑进行过滤清除，再通过排风口24将空气排出，防止灰尘和碎屑进入到空气中，保护了人们的生命健康，给人们的使用带来便利。

本实用新型的工作台1、支架2、底座3、液压伸缩杆4、滚筒5、支撑架6、传输带7、水冷装置8、吸尘装置9、控制面板10、万向轮11、避震器12、储水箱13、进水管14、排水管15、泵体16、电磁阀17、透明窗18、刻度线19、散热层20、外壳21、风机22、过滤网23、排风口24，部件均为通用标准件或本领域技术人员知晓的部件，其结构和原理都为本技术人员均可通过技术手册得知或通过常规实验方法获知，本实用新型解决的问题是现有的冷却装置在进行使用的过程中，无法对铝型材进行降温效果差，从而影响铝型材的质量，降低了铝型材生产合格率，不适合推广使用，生产出来的铝型材表面会有大量的灰尘和碎屑，灰尘和碎屑很容易进入到空气中，危害人们的生命健康，给人们的使用带来不方便，本实用新型通过上述部件的互相组合，通过在传输带内侧设置水冷装置，将水通过注水管注入储水箱内侧，储水箱通过散热层将铝型材的热量带走，增加了对铝型材进行降温效果，从而保证了铝型材的质量，提高了铝型材生产合格率，适合推广使用，通过在传输带上侧设置吸尘装置，通过吸尘装置将铝型材表面的灰尘和碎屑进行清除，防止灰尘和碎屑进入到空气中，保护了人们的生命健康，给人们的使用带来便利。

以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点,对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920288739.5

申请日:2019-03-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209565323U

授权时间:20191101

主分类号:B08B 5/04

专利分类号:B08B5/04;F25D31/00

范畴分类:26P;

申请人:苏州诚仁铝业有限公司

第一申请人:苏州诚仁铝业有限公司

申请人地址:215000 江苏省苏州市相城区北桥镇希望工业园

发明人:周建良

第一发明人:周建良

当前权利人:苏州诚仁铝业有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5f792c33a30ecba93d35a9df.html