# PU-1铜基吸附剂在线无氧处理小结

### 论文摘要

安阳化学工业集团有限责任公司乙二醇分公司PSA装置PSA-CO系统采用PU-1铜基吸附剂,运行过程中因吸附剂机械强度低、易粉化,造成吸附塔抽真空效果差、CO产品气纯度低（H2含量高及粉尘夹带）、吸附塔底部导淋处有吸附剂粉尘和颗粒排出等问题,进而影响后续系统的正常生产;而还原态的PU-1铜基吸附剂抽出接触空气后将迅速氧化而失去活性,氧化钝化处理又不具备二次还原使用的条件。为此,决定采取在线无氧处理的方法完成活性状态下吸附剂的抽出与装填作业。实践表明,PU-1铜基吸附剂在线无氧处理避免了整个乙二醇系统的停车,处理后吸附塔的抽真空效果明显提升,吸附剂的泄漏和粉化得到有效控制,CO产品气的气量和气质得到明显提升,每年可带来500万元以上的经济效益。

### 论文目录

- 1 PU-1铜基吸附剂简况

- 2 问题的出现

- 3 需解决的问题或要达到的目标

- 4 在线无氧处理具体实施过程及注意事项

- 5 处理后的运行情况及效益分析

- 5.1 处理后的运行情况

- 5.2 效益分析

- 6 成果及创新点

- 7 结束语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 赵金涛

关键词: 装置,系统,铜基吸附剂,粉化,在线无氧处理,运行情况,效益分析,成果与创新点

来源: 中氮肥 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 有机化工

单位: 安阳化学工业集团有限责任公司乙二醇分公司

分类号: TQ424

DOI: 10.16612/j.cnki.issn1004-9932.2019.03.022

页码: 75-77

总页数: 3

文件大小: 81K

下载量: 21

### 相关论文文献

- [1].葡甲胺负载二氧化硅基硼吸附剂的合成[J]. 山东化工 2019(23)

- [2].低成本二氧化碳吸附剂研究进展[J]. 化工新型材料 2020(06)

- [3].高氨基密度纤维素基固态胺吸附剂的制备及其性能研究[J]. 中国造纸 2020(08)

- [4].TiO_2-Fe_3O_4-ATP吸附剂对P(Ⅴ)的吸附和脱附[J]. 应用化工 2020(09)

- [5].金属吸附剂用于去除血清蛋白及核苷检测[J]. 分析测试技术与仪器 2020(03)

- [6].一种二氧化碳吸附剂、二氧化碳吸附装置及其制造方法[J]. 低温与特气 2016(06)

- [7].稀土铈负载粉煤灰基吸附剂处理印染废水的研究[J]. 上海电力学院学报 2016(04)

- [8].废弃除铜吸附剂的除磷性能[J]. 环境工程学报 2016(11)

- [9].煅烧方解石废水中铜吸附剂的制备及表征[J]. 中国城乡企业卫生 2017(04)

- [10].上海石油化工研究院开发的烯烃和苯净化用吸附剂实现工业化应用[J]. 石油炼制与化工 2017(04)

- [11].可循环再生吸附剂脱汞技术现状及发展趋势[J]. 洁净煤技术 2017(04)

- [12].纤维素基吸附剂应用的研究进展[J]. 广东化工 2017(14)

- [13].混合模式固相萃取吸附剂的制备与应用[J]. 分析科学学报 2016(03)

- [14].盐湖提锂工艺——高镁锂比盐湖锂盐吸附剂研发进展[J]. 科技导报 2020(14)

- [15].离子筛型锂吸附剂吸附法从盐湖卤水/海水中提锂的研究进展[J]. 化工进展 2017(03)

- [16].碱性吸附剂对烟气中二氧化碳吸收技术研究[J]. 石化技术 2017(03)

- [17].不同混合式吸附剂导热性能实验研究[J]. 绿色科技 2017(06)

- [18].粉煤灰基吸附剂吸附亚甲基蓝及再生性能研究[J]. 湖北农业科学 2014(19)

- [19].粉煤灰吸附剂的最新研究进展[J]. 广东化工 2013(21)

- [20].磁性羧甲基壳聚糖微球吸附剂的合成及其性能[J]. 土木与环境工程学报(中英文) 2020(06)

- [21].全封闭组合电器塑料吸附剂罩存在的问题及处理[J]. 河北电力技术 2012(04)

- [22].煤质吸附剂净化石油污染土壤的研究[J]. 金属矿山 2010(03)

- [23].吸附剂形态对落地油吸附回收性能的影响[J]. 油气田地面工程 2008(05)

- [24].炭吸附剂标准物质的研制[J]. 中国计量 2008(07)

- [25].钛改性蒙脱土吸附剂的制备及其吸附机理的研究[J]. 广州化工 2020(08)

- [26].霉菌毒素降解菌株和吸附剂的体外效果评估和筛选[J]. 饲料研究 2020(05)

- [27].柴油芳烃吸附剂的失活研究[J]. 无机盐工业 2020(08)

- [28].磁性树脂和活性炭混合吸附剂吸附腐殖酸研究[J]. 水处理技术 2020(09)

- [29].金属基吸附剂除氟研究进展[J]. 水处理技术 2019(11)

- [30].甲基丙烯酸甲酯吸附剂的应用分析[J]. 弹性体 2018(01)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5f7ea873487977566d92dba0.html