# 浅谈自来水给水管道漏水防治措施

唐毓勤

广西都安瑶族自治县水利供水有限公司

摘要：自来水给水管道在日常运行中，难免会出现漏水的情况，为了加强对水资源的保护，减少管道漏损问题，需要我们紧密结合自来水给水管道的材质，有针对性的采取漏水防治措施。因此本文就铸铁、PVC-U、PE三种自来水给水管道的漏水防治措施展开分析。

关键词：自来水给水管道;铸铁;PVC-U;PE;漏水;防治措施

1前言

常见的自来水给水管道材质主要有铸铁、PVC-U、PE三种，在具体的漏水防治措施应用过程中，需要结合其材料找出漏水的原因，并加强对其的防治，才能更好地确保整个自来水企业的高效运行，提高企业经济效益，促进供水服务水平的提升。

2铸铁管

2.1原因分析

当自来水给水管道为铸铁管时，其出现漏水通常在春天和秋天，比如断裂和爆管等情况较为突出。因为在这两个季节的铸铁管的性质为脆性，加上锻造问题和日常维护问题，使得其极易出现漏水的情况。而当前的市政管网的给水压力较大，加上运行管维不当，尤其是某个瞬间的压力大于其既定压力，就容易发生爆管的问题。此外，由于管材质量问题不达标等，也会导致漏水的问题。

2.2防治措施

为强化铸铁管防漏工作的开展，其预防的方法就是从源头加强对其的质量管控，确保管材质量达标，并严格按照设计要求进行管道铺设和承压设计，充分考虑气温变化、流体腐蚀等对其带来的影响，所以需要加强对其的防腐设计，并在市政道路施工开挖前做好沟通，避免出现管道被挖断的情况。此外，此类管道由于管径较大，压力较大，所以需要对其的走向也要合理设计，做好相应的维修预案，以盡可能地加强对其的预防。而针对出现的漏水情况，主要是做好对其的补漏工作，常见的补漏技术有焊接技术、快速接头、丝堵堵漏技术、管道更换技术和垫片更换、紧固螺栓等技术。尤其是快速接头的应用较为普遍，能在多种场合下使用，加上安装便捷，所以应用较为广泛。

3PVC-U管

3.1原因分析

当自来水给水管道为PVC-U管时，其漏水原因常见的有管材管件尺寸偏差、连接粘结方式不当、技术质量不高、管材变形、管材存在质量问题等。所以需要我们切实加强对其现状的分析，在现场找出其发生的原因，并针对性的加强对其的防治，才能取得良好的运行效果。

3.2防治措施

由于PVC-U管的漏水原因较多，所以为强化对其的防治。首先必须对确保所选管材的质量得到严格的控制，并切实加强对管件管件尺寸的控制，并在管件粘结前采用管材和管件进行试插，一般而言，试插入深度通常是标准深度的一半，且间隙较为理想时，为确保粘结效果，需要利用人力将管端的垫木块把管道推入到位，也可以采取手动葫芦来顶管，但是不能采用施工机械。其次，参与施工的人员需要进行专业训练才能参与顶管操作，且在各项操作中严格按照规定来进行，尤其是在堆放管件和管材时，需要确保其扩口部位交错放置，预防被挤压而变形，同时也要与热源远离，不能长时间高跺堆放和其他不规范的堆放。最后，整个粘结过程中应尽可能地选择质量较好的粘结剂，避免管道爆晒，以延缓其老化速度，提升其使用寿命。

而针对出现的漏水情况，则需要采取以下几种方法做好对其的补漏工作。一是采取换管法，主要适用于管材发生大面积损坏的情况下，需要将整段管道进行更换时，应采取双承口将管道连接后进行更换，但是必须确保其插入管端的倒角之中，从而形成相应的坡口，同时对于原有的管道与替换的管道的插入管端中，需要将插入长度的标线进行标刻。二是在采用套补粘结技术时，其主要适用于管道小穿孔和接头发生渗漏的场景中，需要选取口径相同的管材，长度在15到20cm之间，将其纵向剖开之后，根据粘结接头的流程，把套管内面与被补管材的外表进行凿毛处理，并将其涂刷浇水之后在漏水部位紧贴。三是在采用玻璃钢时，因为在管道的渗漏和接头部位上利用玻璃钢来止水和补漏。四是采用箍筋法时，主要是在漏水点安装不锈钢夹箍，从而将玻璃纤维布夹紧。

4PE管

4.1原因分析

当自来水给水管道为PE管时，因为其使用量较大，但是其经常裸露在外，经过高温爆晒，容易变质变脆，使得其性能下降的同时质量也会变差，尤其是在热熔之后，容易漏水，加上管材与管件因为供货的厂家不同，其在化学性能上也存在差异，在热接缝处的粘结牢固度差，使得其容易出现漏水。此外，热熔和电熔以及机械连接时的方法不当，缺乏专业的施工技术，使得其容易发生漏水现象。

4.2防治措施

由于PE管的漏水原因较多，所以为强化对其的防治，首先需要确保材料采购得到严格的管理，严禁不达标的材料入场，且每个工程中都需要采用相同的品牌，最好是同一厂家和同一批次的材质，这样才能保证管件与管材的性能相同，有效的促进其热熔连接的可靠性。其次，在施工现场需要强化材料的管理，严禁随意堆放，避免管道和管件被高温爆晒，避免被冰水雨雪浸泡，避免被热沥青和热水导致其被烫伤和损坏。在库存材料方面要做到先进先出，出厂到安装时间间隔不得大于1年，预防存储时间过程而导致其变性变脆。最后，在利用管道进行热熔和电熔以及机械连接时，必须由专业技术人员严格按照标准进行安装，严格调控温度和压力与时间等方面的技术参数，避免由于操作不当而引发质量问题。

在注重对其预防的同时，针对已经出现漏水情况，需要及时地做好对其的补漏。常见的补漏方法主要有以下几种：一是采用法兰连接来进行补漏，但是其主要是在PE管线不低于3m的情况下采用;二是采用电熔连接时，主要是利用其对PE管进行修复，且在修复中需要实现无水操作。因此在电熔之前必须将水控制阀门严密关闭，当关闭后没有水流淌，才能在短管部位套上管径相同的PE直通，并根据电溶机电熔操作规范来进行。三是管道更换法，主要是在公称外径不大于63mm的管道损坏之后，切除损坏管段之后，进行新管道的更换，并采取活络管箍将其进行连接。

4.3健全实时监管下自来水管道防漏水设计的对策

（1）完善自来水管道防漏水设计人员引进。提升主体对自来水管道防漏水设计的重视性，是保障自来水管道防漏水设计发展的重要工作。如果建筑主体管理层能够重视对自来水管道防漏水设计的管理，那么能够提升自来水管道防漏水设计维护工作，引入相关设备，进行实时监控设计维护技术研发，优化自来水管道防漏水设计管理体系，保障实时监控设计设备的质量和政策使用。当然，这里除了管理层外，也应当有政府和相关实时监控设计安装主体，基于对建筑主体设施政策使用和保护，政府也要落实自身的监管职能，不能只做表面工作，而是要落实对实时监控设计设备质量考察，出现问题技术处理、处罚和改进工作，保障自来水管道防漏水设计使用和工作开展。

（2）优化自来水管道防漏水设计成本。优化自来水管道防漏水设计，主要建议对自来水管道的防漏水设备加强维护，以避免出现漏水后的大范围维护和维修，造成资金浪费。做好设备的状态监测工作是对自来水管道防漏水设计维护的基础，通过对设备检测，能够观察实时监控设计设备与厂家数据和日常记录曲线是否相符，了解实时监控设计设备在运营过程中有无变化，对可能出现的问题尽早进行维护，将问题消灭在萌芽之中，降低实时监控设计出现故障的时间，提升实时监控设计设备使用效率。

5结语

综上所述，本文主要介绍了三种常见的自来水给水管道漏水的原因及其防治方法，不同的方法各自有着自身的适用范围和技术要点，所以我们必须切实加强对其技术要点的掌握，并在日常工作中加强对给水管道的维护，强化对其的定期保养，才能更好地减少漏水事故的发生，从而提供更加优质高效的供水服务。

参考文献：

[1]徐莉君.自来水给水管道漏水防治策略探讨[J].科技创新导报，2017（24）：86+88.

[2]邓德华.自来水给水管道漏水防治方法分析[J].智能城市，2016（12）：252.

[3]王洪玲.自来水给水管道漏水事故分析及防治方法研究[J].吉林建筑工程学院学报，2011（3）：47～49.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5fb938b03cf1a5326ef5ea00.html