# 草皮移植机的输送机构论文和设计-林海

### 全文摘要

本实用新型公开了一种草皮移植机的输送机构，涉及园林机械技术领域。其技术要点包括固定在车体前端的安装架，还包括两根侧杆和若干运输辊，两根所述侧杆向下斜置安装架前端，若干所述运输辊两端水平转动连接在两侧杆之间，若干所述运输辊上设置有传送皮带，所述传送皮带上沿长度方向设置有防滑凸起，所述安装架内设置有驱动运输辊同步转动的驱动装置，本实用新型具有提高运输效率的优点。

### 主设计要求

1.一种草皮移植机的输送机构，包括固定在车体前端的安装架（1），其特征在于：还包括两根侧杆（3）和若干运输辊（4），两根所述侧杆（3）向下斜置安装架（1）前端，若干所述运输辊（4）两端水平转动连接在两侧杆（3）之间，若干所述运输辊（4）上设置有传送皮带（7），所述传送皮带（7）上沿长度方向设置有防滑凸起（16），所述安装架（1）内设置有驱动运输辊（4）同步转动的驱动装置（13）。

### 设计方案

1.一种草皮移植机的输送机构，包括固定在车体前端的安装架（1），其特征在于：还包括两根侧杆（3）和若干运输辊（4），两根所述侧杆（3）向下斜置安装架（1）前端，若干所述运输辊（4）两端水平转动连接在两侧杆（3）之间，若干所述运输辊（4）上设置有传送皮带（7），所述传送皮带（7）上沿长度方向设置有防滑凸起（16），所述安装架（1）内设置有驱动运输辊（4）同步转动的驱动装置（13）。

2.根据权利要求1所述的草皮移植机的输送机构，其特征在于：两根所述侧杆（3）远离安装架（1）一端之间固定连接有条状的犁头块（8）。

3.根据权利要求2所述的草皮移植机的输送机构，其特征在于：所述犁头块（8）上端面与侧杆（3）上端面平行。

4.根据权利要求3所述的草皮移植机的输送机构，其特征在于：所述犁头块（8）下端面水平设置。

5.根据权利要求1所述的草皮移植机的输送机构，其特征在于：所述侧杆（3）下侧设置有加强筋（18），所述加强筋（18）的一端固定连接在侧杆（3）下侧端面上，所述加强筋（18）另一端固定连接在车体的前端。

6.根据权利要求4所述的草皮移植机的输送机构，其特征在于：所述运输辊（4）上套接有辊套（5），辊套（5）上设置有凸点（6）。

7.根据权利要求1所述的草皮移植机的输送机构，其特征在于：所述驱动装置（13）包括固定连接于安装架（1）上的驱动件（9）、转动连接于安装架（1）上的主动辊（11）、联动驱动件（9）和主动辊（11）的传动组件（10）以及联动主动辊（11）和运输辊（4）之间的联动组件（12）。

8.根据权利要求7所述的草皮移植机的输送机构，其特征在于：所述联动组件（12）包括齿带轮（15）和同步带（14），所述齿带轮（15）固定在运输辊（4）的端部，所述同步带（14）内侧设置有啮合连接齿带轮（15）的带齿。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及园林机械，更具体地说，它涉及一种草皮移植机的输送机构。

背景技术

草皮是园林绿化设施的重要组成部分，现有园林铺设的草皮大部分都是在草场中集中种植培育，再移植到绿化区域，草皮是园林绿化设施的重要组成部分，现有园林铺设的草皮大部分都是在草场中集中种植培育，再移植到绿化区域。在移植工作中首先使用起草皮机将种植的草皮切割并掀起，从将草皮与土壤分离并切割成带状。由于使用的草坪起草机采用随走手扶式起草，存在以下几个缺点：操作费力费时，劳动力大，工作效率低；只是单一的起草功能，起的草片只是片状，还需要人工裁剪、修整、打卷；费时费力，收割起来十分不便。

目前，公告号为CN207022760U的中国专利公开一种草坪移植机，全自动草皮收割机，包括贴近地面设置用于割草的切割机构、沿草皮运送方向依次设置的传输机构、打卷机构、堆垛机构和堆垛区以及动力机构。

现有技术中类似于上述的一种草坪移植机，其通过斜置的传送带来把铲下的草皮进行传送，草皮中的泥土在运输过程中会掉落在传送带中，造成皮带轮的堵塞，需要停下传送带，人为的去把传送带上的土给清理，造成运输效率相对降低的结果。

实用新型内容

针对现有的技术问题，本实用新型的目的在于提供一种草皮移植机的输送机构，其具有提高运输效率的优点。

为实现上述目的，本实用新型提供了如下技术方案：一种草皮移植机的输送机构，包括固定在车体前端的安装架，还包括两根侧杆和若干运输辊，两根所述侧杆向下斜置安装架前端，若干所述运输辊两端水平转动连接在两侧杆之间，若干所述运输辊上设置有传送皮带，所述传送皮带上沿长度方向设置有防滑凸起，所述安装架内设置有驱动运输辊同步转动的驱动装置。

通过采用上述技术方案，输送机构对草皮进行运输时，掉落的土可以直接通过运输辊之间的间隙中掉落，不会残留在输送机构中，再设置传送皮带和传送皮带上的防滑凸起也可以让输送机构在输送时保证摩擦力，无需停下输送机构来处理积土的问题，具有提高运输效率的优点。

本实用新型进一步设置为：两根所述侧杆远离安装架一端之间固定连接有条状的犁头块。

通过采用上述技术方案，犁头块的设置可以让两侧杆通过犁头块连接在一起，侧杆的强度得到加强，设置犁头块也让运输草皮时，草皮能更容易的到达输送机构中。

本实用新型进一步设置为：所述犁头块上端面与侧杆上端面平行。

通过采用上述技术方案，设置犁头块上端面与侧杆上端面平行，可以让草皮到输送机构中时运动角度一致，不会出现拐角阻碍草皮的输送。

本实用新型进一步设置为：所述犁头块下端面水平设置。

通过采用上述技术方案，犁头块下端面水平可以让犁头块铲起草皮时，犁头块可以贴合底板，更容易铲起草皮。

本实用新型进一步设置为：所述侧杆下侧设置有加强筋，所述加强筋的一端固定连接在侧杆下侧端面上，所述加强筋另一端固定连接在车体的前端。

通过采用上述技术方案，设置加强筋可以让输送机构的整体强度更强，能输送的重量也随着提高。

本实用新型进一步设置为：所述运输辊上套接有辊套，辊套上设置有凸起。

通过采用上述技术方案，设置辊套可以在草皮运输时，产生更多摩擦力，阻止草皮的下滑，帮助草皮更快向上运动。

本实用新型进一步设置为：所述驱动装置包括固定连接于安装架上的驱动件、转动连接于安装架上的主动辊、联动驱动件和主动辊的传动组件以及联动主动辊和运输辊之间的联动组件。

通过采用上述技术方案，设置驱动装置可以控制所有运输辊能同步运动，带动草皮向上运输。

本实用新型进一步设置为：所述联动组件包括齿带轮和同步带，所述齿带轮固定在运输辊的端部，所述同步带内侧设置有啮合连接齿带轮的带齿。

通过采用上述技术方案，设置带齿和齿带轮可以让驱动装置驱动运输辊运动时，齿带轮能与同步带上的带齿啮合，使得运输辊不会出现滑动，能更好的达到同步控制运输辊的效果。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）通过设置若干运输辊和传送皮带，可以让草皮上的泥土从运输辊之间的缝隙掉落，解决了需要处理基土问题，使输送机构的运输效率更高；

（2）通过设置犁头块，可以让草皮从草地上运输到输送机构中的过程更容易实现；

（3）通过设置齿带轮和带齿，可以让驱动装置驱动时，所有的运输辊也一定能同步转动，带动草皮向上，效率更高。

附图说明

图1为本实施例的侧视结构示意图；

图2为本实施例的正视结构示意图；

图3为图1中A的放大示意图。

附图标记：1、安装架；2、输送架；3、侧杆；4、运输辊；5、辊套；6、凸点；7、传送皮带；8、犁头块；9、驱动件；10、传动组件；11、主动辊；12、联动组件；13、驱动装置；14、同步带；15、齿带轮；16、防滑凸起；17、传送槽；18、加强筋。

具体实施方式

下面结合附图和实施例，对本实用新型进行详细描述。

实施例，一种草皮移植机的输送机构，如图1所示，包括安装架1和输送架2。安装架1固定在车体前端，安装架1为矩形框架，输送架2向下斜置在安装架1外端。

如图1和2所示，输送架2包括两个侧杆3和若干运输辊4，两个侧杆3分别位于安装架1的两侧，两根侧杆3靠近车头一端固定在安装架1的中部，运输辊4水平转动连接在两侧杆3之间，运输辊4之间的间隔相同。

如图1所示，两侧杆3远离安装架1一端固定设置有条状的犁头块8，犁头块8的长度与两侧杆3外侧的距离相同，把两根侧杆3连接起来，使得输送机构强度更强，犁头块8的形状为直角三角形状，直角边一边固定在侧板远离安装架1的一侧，另一直角边与侧杆3上侧处于同一水平面，犁头块8的斜边处于水平面上，这样可以让犁头块8更好的铲起草皮，并保证草皮在输送架2中运输时不会有拐角阻碍草皮的向上运动。

如图1所示，安装架1上水平设置有两根加强筋18，加强筋18一端固定连接在安装架1侧壁中部，加强筋18另一端固定连接在侧杆3的中部，可增大输送机构的强度。

如图1和3所示，安装架1内侧两侧壁上都设置有驱动装置13，驱动装置13包括固定连接于安装架1上的驱动件9、转动连接于安装架1上的主动辊11、联动驱动件9和主动辊11的传动组件10以及联动主动辊11和运输辊4之间的联动组件12。

如图1和3所示，驱动件9为电机，电机固定连接在安装架1内侧，位于侧杆3上方，传动组件10为传动皮带，传动皮带的一端转动连接电机的输出轴上，传动皮带另一端转动连接主动辊11，主动辊11为可转动的转轴，侧杆3内侧开设有传送槽17，传送槽17槽口朝内，传送槽17内设置有联动主动辊11和运输辊4的联动组件12，联动组件12包括齿带轮15和同步带14，齿带轮15固定在运输辊4和主动辊11的端部，同步带14内侧设置有啮合连接齿带轮15的带齿上，电机驱动传送皮带7转动，带动主动辊11转动，主动辊11再带动齿带轮15转动，齿带轮15带动啮合在同步带14上的带齿运动，实现运输辊4的转动，达到运输草皮的功能。

进一步的，如图2所示，运输辊4上套接有辊套5，辊套5上设置有若干凸点6，不会破坏草皮，可以防止草皮滑落，还能提供一个向上的摩擦力，帮助草皮向上运动。

再有，如图2所示，每个运输辊4相对的位置上设置有若干环状凹槽，凹槽上套接有传送皮带7，传送皮带7沿长度方向突出设置有若干的防滑凸起16，防滑凸起16为三角状，在运输草皮的过程中，可以帮助草皮向上运动的同时，预防草皮从运输辊4的缝隙中掉落。

本实用新型的工作过程和有益效果如下：

在运输草皮时，打开电机，通过主动辊11带动同步带14转动，让与同步带14啮合的齿带轮15转动来使得运输辊4运动，实现运输草皮的功能，辊套5和传送皮带7给草皮运输时提供摩擦力，防止草皮滑落的同时提供一个向上的力，运输辊4间隔设置可以让草皮上的泥土从运输辊4之间的间隙中掉落，无需停下输送机构来处理积土的问题，具有提高运输草皮效率的优点。

以上所述仅是本实用新型的优选实施方式，本实用新型的保护范围并不仅局限于上述实施例，凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822272316.2

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:94(深圳)

授权编号:CN209410959U

授权时间:20190920

主分类号:B65G 13/07

专利分类号:B65G13/07

范畴分类:32F;

申请人:深圳康雅生态环境有限公司

第一申请人:深圳康雅生态环境有限公司

申请人地址:518057 广东省深圳市南山区西丽街道高新技术产业园北区清华信息港研发楼A栋11层1102

发明人:林海;陈杨

第一发明人:林海

当前权利人:深圳康雅生态环境有限公司

代理人:诸炳彬

代理机构:11508

代理机构编号:北京维正专利代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5fcc0836b5d1a7b1f7029feb.html