# 临时用电安全检查重要性

##### 问：施工现场临时用电具体检查哪些内容？

答：1、二级箱防雨、防砸设施是否完善。

2、二级箱、三级箱、开关箱内漏电保护器选取是否合理（漏电电流、漏电动作时间）。

3、脚手架、塔吊等是否有防雷装置。

4、工作接地、防雷接地等接地电阻值是否合格。

5、电焊机是否有开关箱，交流电焊机是否安装焊机专用漏电保护器。焊机一次侧接线长度不大于5米，二次侧接线长度不大于30米。有专用接地线，不得使用钢筋等做接地线。

6、工人宿舍是否有私拉乱接现象，照明是否采用低压照明。

7、现场机具必须一机一闸一漏一保护，电缆必须是三芯或五芯电缆，不得使用双绞线；所有线路不得拖地敷设，利用已有金属物架空敷设必须用可靠的绝缘保护。

8、整个临电配电系统有不少于2处重复接地点。

- 很多，一时半会说不完。

- 答：施工现场必须三相五线制，保护有没有接零，配电箱的配置，电焊机等是否有可靠接地，保护装置是否可靠。接地等…

- 答：你是施工方还是检查方哦。一般都检查你的安全规范啊。

##### 问：建筑施工工地临时安全用电检查需要哪些内容?

答：一级、二级、三级开关箱（包括锁具、杂物、接地）；

漏电保护是否有效；

居住区是否设置节电装置；

保护接地是否有效；

临时线路敷设是否合格；

- 机械设备防护装置是否有效

##### 问：如何做好临时用电的安全监管？

- 答：要想做好临电安全监管，首先要了解临电安全中的主要安全隐患，临时用电的主要安全隐患就是人身触电和电气火灾两大部分，这样就可以有针对性的进行管理了，对于人身触电主要是要做好三极配电两级保护这其中要注意两级保护的配置是否匹配，再就是接地保护做好各种用电机具的接地保护，最后就是做好缆线的敷设。对于电气火灾主要是要核查各级配电箱和配置的缆线负荷是否与用电设备负荷匹配，通俗的说就是不要小马拉大车，其他就是接线要牢固可靠避免接触不良的情况发生。另外，电焊机和切割机是引发火灾较多的用电机具要多加注意。

- 答：你要 好好 的 去做 要 一心一意 的 就能

##### 问：临时用电安全注意事项

答：1、临时用电施工组织设计

按照《施工现场临时用电安全技术规范》的规定：临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50kW及50kW以上者，应编制临时用电施工组织设计。临时用电施工组织设计必须由电气工程技术人员编制，技术负责人审核，经主管部门批准后实施。

临电施工组织设计审批后实施

2、三级配电二级保护

做到一级、三级配电箱配置漏电保护器；三级配电箱应一机、一箱、一闸、一锁、一漏保。设备或设施应有避雷防护措施。

三级配电二级保护

3、配电箱接地保护

塔吊、脚手架防雷接地

配电箱接地设施

4、漏电保护器

- 电工应每日检查配电箱、漏电保护器、线路。做好日常检查记录（接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数测定记录）。临电日常管理资料每周由项目经理审核认可。

- 答：建筑施工安全临时用电安全知识

##### 问：临时用电有哪些安全措施l

- 答：临时用电的安全措施主要有技术措施和组织措施，技术措施采取合格的电气设备，漏电保护，分级配置，设备和电缆线路的保护和防护措施；组织措施编制临电方案、技术交底、对电工和用电人员安全用电教育培训、现场检测测试、现场安全用电检查验收、日常巡检等。

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5ffccda9d5cfbb3c934cf4f0.html