# 预应力轴压比对节段拼装桥墩力学性能影响分析

### 论文摘要

采用后张预应力连接的节段拼装桥墩具有施工工期短、对环境影响小、质量易保证等优点,但至今其力学性能尚不明确.为了获得一个具有良好力学性能的预应力轴压比值,本文以一节段拼装桥墩为原型,设计了5种节段拼装桥墩方案,利用ABAQUS建立了实体有限元模型并进行模拟计算.将模拟结果与既有试验结果进行比较,验证了该模拟方法的正确性.分析对比了不同预应力轴压比对节段拼装式桥墩的力学性能的影响,结果表明轴压比在10%～20%的结构拥有较好的力学性能.研究为节段拼装桥墩的设计提供一定的参考.

### 论文目录

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 禹智涛,潘浩,贺绍华

关键词: 预应力节段拼装桥墩,预应力轴压比,力学性能分析

来源: 广东工业大学学报 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 公路与水路运输

单位: 广东工业大学土木与交通工程学院

基金: 国家自然科学基金资助项目(51508109)

分类号: U443.22

页码: 85-91

总页数: 7

文件大小: 1051K

下载量: 106

### 相关论文文献

- [1].预制节段拼装梁施工技术[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2019(32)

- [2].CFRP加固对预制节段拼装桥墩抗震性能的影响[J]. 地震工程学报 2020(04)

- [3].预制节段拼装预应力混凝土箱梁胶接缝抗剪性能研究[J]. 科技和产业 2020(09)

- [4].预制节段拼装桥墩的地震损伤指标研究[J]. 公路工程 2019(05)

- [5].节段拼装梁建场技术研究[J]. 铁道建筑技术 2017(12)

- [6].50m节段拼装体外预应力混凝土箱梁设计[J]. 结构工程师 2015(06)

- [7].高原寒冷地区客专铁路高墩大跨简支梁节段拼装施工线型控制技术[J]. 广东土木与建筑 2013(09)

- [8].客运专线64m双线节段拼装预应力混凝土简支箱梁梁段拼装架设施工技术[J]. 黑龙江科技信息 2014(33)

- [9].预制节段拼装连续梁上部构造特点[J]. 城市道桥与防洪 2013(09)

- [10].桥梁预制节段拼装施工技术发展概述[J]. 筑路机械与施工机械化 2014(03)

- [11].预制节段拼装桥梁施工关键技术分析[J]. 黑龙江交通科技 2020(07)

- [12].节段拼装施工的自锚式悬索桥施工定位控制分析[J]. 四川水力发电 2019(05)

- [13].预制节段拼装桥梁在城市轨道交通中的应用[J]. 公路交通技术 2014(05)

- [14].地铁高架预制节段拼装梁的施工[J]. 山西建筑 2009(21)

- [15].预制节段拼装桥梁施工关键技术浅析[J]. 城市道桥与防洪 2018(06)

- [16].大跨连续梁及节段拼装梁施工机械配套技术[J]. 国防交通工程与技术 2017(S1)

- [17].珠江三角洲超厚淤泥质软基条件下超大吨位节段拼装架桥机安装工艺简介[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2017(07)

- [18].预制节段拼装梁在高架桥工程中的应用[J]. 科技风 2014(24)

- [19].预制节段拼装梁桥上部结构施工方法[J]. 城市道桥与防洪 2013(10)

- [20].48m箱梁节段拼装关键技术研究[J]. 价值工程 2013(33)

- [21].包西铁路节段拼装梁综合施工技术[J]. 铁道建筑技术 2010(03)

- [22].浅谈混凝土预制节段拼装式桥梁的施工[J]. 民营科技 2010(03)

- [23].桥梁预制节段拼装技术在城市建设中的应用[J]. 城市道桥与防洪 2010(09)

- [24].插肩榫节段拼装桥墩抗震性能数值分析[J]. 河南科学 2020(08)

- [25].移动支架法节段拼装施工梁段架设精调及线形控制技术[J]. 甘肃科技 2011(19)

- [26].浅谈双线铁路64 m节段拼装箱梁施工架设线形监控技术[J]. 低碳世界 2020(10)

- [27].综合管沟节段拼装施工要点及防水工艺探讨[J]. 江西建材 2014(11)

- [28].造桥机节段拼装64m简支箱梁施工关键技术研究[J]. 筑路机械与施工机械化 2014(03)

- [29].常兴渭河特大桥跨渭河段19×48m节段拼装架设施工技术[J]. 内蒙古科技与经济 2012(06)

- [30].客运专线32m跨单箱双线造桥机节段拼装法施工[J]. 铁道建筑技术 2012(06)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/600a1ef5d57968f19a8814b1.html