# 玉米芯基多孔碳的制备及其在锂硫电池中的应用

### 论文摘要

锂硫电池理论比容量高、成本低、环境友好,但硫正极仍面临导电性差、容量衰减快、体积膨胀等问题。采用生物质废弃物玉米芯作为碳源,KOH为活化剂,通过不同工艺制备了三种多孔碳材料。利用XRD、SEM、BET等对多孔碳产品的物相形貌等进行表征后发现,采用一次活化工艺所制备的多孔碳材料具有大量相互贯通的孔道结构,故具有高的比表面积(1 578.64 m~2/g)与较大的孔容(0.93 cm~3/g)。覆硫后用于锂硫电池正极,可作为三维导电骨架显著提高硫正极的导电率,并对单质硫表现出较高的吸附性能。电化学测试表明改性正极材料首次放电比容量为1 050.7 mAh/g,50周循环后容量保持率为50.4%。综合对比表明,一次活化工艺为利用此类生物质废弃物制备多孔碳材料提供了优化方案。

### 论文目录

- 1 实验材料和方法

- 1.1 材料

- 1.2 玉米芯基多孔碳/硫复合材料的制备

- 1.2.1 玉米芯基多孔碳的制备

- 1) 直接碳化法

- 2) 一次活化法

- 3) 两次活化法

- 1.2.2 碳硫复合材料的制备

- 1.3 电池的组装

- 1.4 测试仪器及方法

- 2 实验结果与讨论

- 2.1 硫、碳、碳硫复合材料的物相表征

- 2.2 碳硫复合材料的电化学性能表征

- 3 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 燕映霖,魏一奇,李巧乐,陈世煜,蔺佳明,杨蓉,许云华

关键词: 锂硫电池,正极,玉米芯,生物质,多孔碳,高比表面积

来源: 西安理工大学学报 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 西安理工大学材料科学与工程学院

基金: 国家国际科技合作专项资助项目(2015DFR50350),国家自然科学基金资助项目(51702256),陕西省科技计划资助项目(2017GY-160),陕西省自然科学基础研究计划资助项目(2017JQ5055)

分类号: TM912

DOI: 10.19322/j.cnki.issn.1006-4710.2019.01.007

页码: 40-46

总页数: 7

文件大小: 3157K

下载量: 180

### 相关论文文献

- [1].富锂锰基正极材料的表面改性研究进展[J]. 化学学报 2019(11)

- [2].采用电感耦合等离子体发射光谱法测定富锂锰基正极材料中9种杂质元素[J]. 分析测试技术与仪器 2019(04)

- [3].富镍三元正极材料的改性研究进展[J]. 工程科学与技术 2020(01)

- [4].石墨烯/富锂三元正极复合材料的制备及电化学性能研究[J]. 化工新型材料 2020(03)

- [5].阿贡团队为生产无钴锂离子正极开发新途径[J]. 功能材料信息 2019(05)

- [6].电感耦合等离子体质谱法测定三元正极材料的组成[J]. 矿物岩石地球化学通报 2020(05)

- [7].热重法测定三元正极材料中游离锂含量[J]. 电池 2020(05)

- [8].钠离子电池正极材料研究进展[J]. 当代化工研究 2018(07)

- [9].锂离子电池三元正极材料的研究进展[J]. 石油和化工设备 2016(11)

- [10].热电池中正极材料后处理技术的应用研究[J]. 当代化工研究 2017(04)

- [11].含硫聚丙烯腈复合正极材料的性能[J]. 广东化工 2017(10)

- [12].锂离子电池富锂锰基正极材料的研究分析[J]. 中国锰业 2017(04)

- [13].锂离子电池焦磷酸盐正极材料的研究进展[J]. 化学与黏合 2017(05)

- [14].三元正极材料结构设计的研究进展[J]. 广东化工 2017(18)

- [15].锂离子电池复合正极材料的研究进展[J]. 电源技术 2015(05)

- [16].离子色谱法测定锂离子电池正极原材料中阴离子杂质[J]. 分析试验室 2020(11)

- [17].锂离子正极材料重点技术专利分析[J]. 盐湖研究 2019(04)

- [18].三元正极材料制备及其改性研究进展[J]. 山东化工 2020(01)

- [19].硒掺杂改性新能源汽车锂电池正极材料的结构与电化学性能[J]. 无机盐工业 2020(02)

- [20].新能源智能化工厂诞生记——记部优工程“车用锂电正极材料产业化及环保技改工程”[J]. 中国有色金属 2020(15)

- [21].优化铅酸电池管式正极制备工艺参数的研究[J]. 无机盐工业 2020(08)

- [22].高镍三元正极材料的包覆与掺杂改性研究进展[J]. 无机材料学报 2020(09)

- [23].利用无序钠空位构筑高倍率钠离子电池正极材料[J]. 物理化学学报 2019(04)

- [24].新能源汽车锂电池富锂锰基正极材料掺杂改性[J]. 电源技术 2019(10)

- [25].锂硫电池正极材料研究进展[J]. 化学通报 2018(02)

- [26].锂硫电池硫正极材料研究进展[J]. 材料导报 2018(09)

- [27].动力型锂离子电池富锂三元正极材料研究进展[J]. 化学通报 2017(01)

- [28].普鲁士蓝类嵌入正极材料的发展与挑战[J]. 中国科学:化学 2017(05)

- [29].锂离子电池富锂锰基正极材料的研究进展[J]. 稀有金属 2017(05)

- [30].锂离子电池三元正极材料的制备研究进展[J]. 化工新型材料 2017(06)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/6014675cfc8fbdd945b364ad.html