# 结构基频对冷却塔风振效应的影响

### 论文摘要

为明确结构基频f0对冷却塔风振效应的影响,以某大型冷却塔为例,在风振响应时程计算和风振效应特征分析的基础上,通过调整材料弹性模量E实现对f0的改变,以单独分析f0对风振效应尤其是共振分量?R的影响,并阐述了该方法的优点。结果表明,根据共振与背景分量?R、?B在时域内的分离方法,不管f0如何变化,?R与?B之间的耦合分量始终可以忽略。各响应?R随f0的降低而增加,并在f0小于0.7 Hz以后急剧增加,但因?B在总脉动响应?T中贡献较高,故?T和阵风响应因子GRF仅在f0小于0.5 Hz以后才有较明显的增加。各响应?R随f0的降低而增加的原因在于风谱能量随频率的降低而增加,且结构f0越小其共振参与模态越多。为方便评价共振响应?R随f0的变化,提出参数RP=(1/f0×(1/f0?1/2))综合考虑以上两种因素作为?R的评价指标,且各响应的?R与RP均呈线性变化。

### 论文目录

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张军锋,朱冰,杨军辉,葛耀君,赵林

关键词: 冷却塔,风振效应,结构基频,共振分量,阵风响应因子

来源: 工程力学 2019年03期

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅱ辑

专业: 建筑科学与工程

单位: 郑州大学土木工程学院,同济大学土木工程防灾国家重点实验室

基金: 国家自然科学基金项目(51508523)

分类号: TU311.3

页码: 131-138+202

总页数: 9

文件大小: 820K

下载量: 82

### 相关论文文献

- [1].某乘用车天窗风振噪声参数化分析与优化[J]. 汽车零部件 2020(03)

- [2].汽车侧窗风振噪声特性研究[J]. 华南理工大学学报(自然科学版) 2020(11)

- [3].动网格模拟风振对超大瘦高型冷却塔风荷载的影响[J]. 应用力学学报 2016(06)

- [4].关于排气筒风振问题的探讨[J]. 石化技术 2020(06)

- [5].工程设计中钢结构电视塔风振舒适度的计算[J]. 山西建筑 2015(10)

- [6].钢烟囱设计中橫风向风振效应的控防[J]. 钢结构 2016(03)

- [7].树木风振机理研究综述[J]. 世界林业研究 2009(05)

- [8].高速车辆侧窗风振噪声仿真分析与控制[J]. 航空动力学报 2013(01)

- [9].横向风振对石油化工塔型设备设计的影响[J]. 化工设计 2012(04)

- [10].高层建筑风振研究[J]. 产业与科技论坛 2010(11)

- [11].岸边集装箱起重机风振动探讨[J]. 设备管理与维修 2020(10)

- [12].桥梁抗风设计[J]. 科学技术创新 2020(20)

- [13].基于时域法的高层建筑顺风向风振舒适度研究[J]. 山西建筑 2013(36)

- [14].高层建筑抗风振系统实验研究[J]. 实验技术与管理 2009(08)

- [15].汽车天窗风振噪声的道路试验研究[J]. 汽车零部件 2018(11)

- [16].基于非光滑表面雨挡的汽车风振噪声动态计算分析与优化[J]. 振动与冲击 2018(12)

- [17].自阻尼条件下架空输电导线风振功率研究[J]. 中国电力 2016(04)

- [18].熄风振颓煎联合时辰干预法对缺血性中风二级预防临床研究[J]. 新中医 2013(12)

- [19].汽车天窗风振噪声数值模拟与控制[J]. 中国公路学报 2010(06)

- [20].玻璃幕墙单层索网结构的风振与实用设计[J]. 建筑结构 2012(S1)

- [21].大型冷却塔风振系数取值探讨[J]. 结构工程师 2020(02)

- [22].汽车风振噪声机理研究[J]. 山西交通科技 2016(01)

- [23].冷却塔风振效应特征及影响因素分析[J]. 振动与冲击 2018(18)

- [24].基于尺度自适应模拟的汽车天窗风振噪声特性分析[J]. 机械工程学报 2016(12)

- [25].高耸结构的风振反应特点及分析方法[J]. 中国水运(下半月) 2008(12)

- [26].基于模态控制的巨-子型有控结构的风振主动控制研究[J]. 机械科学与技术 2009(02)

- [27].岸边集装箱起重机风振动分析[J]. 现代制造技术与装备 2019(05)

- [28].汽车天窗风振噪声分析与优化控制[J]. 振动与冲击 2014(21)

- [29].背景和共振分量在风振时频域计算中的分离方法[J]. 防灾减灾工程学报 2020(03)

- [30].熄风振颓煎对缺血性中风二级预防的研究[J]. 西部中医药 2013(03)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/602a1812f016b8240a177926.html