# 一种内置锂电池的无线宣传喇叭论文和设计-彭滔

### 全文摘要

本实用新型公开了一种内置锂电池的无线宣传喇叭，包括喇叭主体，所述喇叭主体的内开设有空腔，且喇叭主体的腔内固定设有功放机和电池盒，所述喇叭主体的底部开设有开槽且开槽与空腔相通，所述喇叭主体开槽的槽壁活动连接有盖板，所述盖板的侧面活动连接有锁定装置，所述锁定装置包括连接件，所述盖板的侧面开设相互贯通的安装槽，且连接件的一端穿过安装槽并伸入喇叭主体的空腔内，所述连接件的上表面和下表面均开设有活动槽，且活动槽的槽壁固定连接有弹簧，所述弹簧的一端固定连接有卡块，且卡块与喇叭主体的腔壁卡接。本实用新型，通过上述结构的配合，达到了方便移动，方便拆卸的效果。

### 主设计要求

1.一种内置锂电池的无线宣传喇叭，包括喇叭主体(1)，其特征在于：所述喇叭主体(1)的内开设有空腔，且喇叭主体(1)的腔内固定设有功放机(2)和电池盒(3)，所述喇叭主体(1)的底部开设有开槽且开槽与空腔相通，所述喇叭主体(1)开槽的槽壁活动连接有盖板(4)，所述盖板(4)的侧面活动连接有锁定装置(5)；所述锁定装置(5)包括连接件(6)，所述盖板(4)的侧面开设相互贯通的安装槽，且连接件(6)的一端穿过安装槽并伸入喇叭主体(1)的空腔内，所述连接件(6)的上表面和下表面均开设有活动槽(7)，且活动槽(7)的槽壁固定连接有弹簧(8)，所述弹簧(8)的一端固定连接有卡块(9)，且卡块(9)与喇叭主体(1)的腔壁卡接，两个所述卡块(9)靠近其后侧的相对面固定连接有解锁装置(10)。

### 设计方案

1.一种内置锂电池的无线宣传喇叭，包括喇叭主体(1)，其特征在于：所述喇叭主体(1)的内开设有空腔，且喇叭主体(1)的腔内固定设有功放机(2)和电池盒(3)，所述喇叭主体(1)的底部开设有开槽且开槽与空腔相通，所述喇叭主体(1)开槽的槽壁活动连接有盖板(4)，所述盖板(4)的侧面活动连接有锁定装置(5)；

所述锁定装置(5)包括连接件(6)，所述盖板(4)的侧面开设相互贯通的安装槽，且连接件(6)的一端穿过安装槽并伸入喇叭主体(1)的空腔内，所述连接件(6)的上表面和下表面均开设有活动槽(7)，且活动槽(7)的槽壁固定连接有弹簧(8)，所述弹簧(8)的一端固定连接有卡块(9)，且卡块(9)与喇叭主体(1)的腔壁卡接，两个所述卡块(9)靠近其后侧的相对面固定连接有解锁装置(10)。

2.根据权利要求1所述的一种内置锂电池的无线宣传喇叭，其特征在于：所述解锁装置(10)包括两个固定耳(11)，且两个固定耳(11)分别固定连接在两个所述卡块(9)靠近其后侧的相对面上，两个所述固定耳(11)均通过销轴转动连接有传动杆(12)。

3.根据权利要求2所述的一种内置锂电池的无线宣传喇叭，其特征在于：两个所述传动杆(12)的一端通过销轴转动连接有活动块(13)，且活动块(13)在连接件(6)的腔内滑动。

4.根据权利要求3所述的一种内置锂电池的无线宣传喇叭，其特征在于：所述活动块(13)的侧面固定连接有推杆(14)，且推杆(14)的一端伸出连接件(6)。

5.根据权利要求1所述的一种内置锂电池的无线宣传喇叭，其特征在于：所述连接件(6)靠近其另一端的外壁开设有螺纹，且连接件(6)通过螺纹螺纹连接有保护套(15)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及喇叭技术领域，具体为一种内置锂电池的无线宣传喇叭。

背景技术

喇叭是生活中常见的工具，是一种电能转换成声音的一种转换设备，当不同的电子能量传至线圈时，线圈产生一种能量与磁铁的磁场互动，这种互动造成纸盘振动，因为电子能量随时变化，喇叭的线圈会往前或往后运动，因此喇叭的纸盘就会跟着运动，这此动作使空气的疏密程度产生变化而产生声音，在一些商场的开业或大型活动时，常需要用喇叭进行宣传，但传统的喇叭常采用有线外接功放机，不方便移动。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种内置锂电池的无线宣传喇叭，具备内置锂电池，方便拆卸的优点，解决了不方便移动喇叭的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种内置锂电池的无线宣传喇叭，包括喇叭主体，所述喇叭主体的内开设有空腔，且喇叭主体的腔内固定设有功放机和电池盒，所述喇叭主体的底部开设有开槽且开槽与空腔相通，所述喇叭主体开槽的槽壁活动连接有盖板，所述盖板的侧面活动连接有锁定装置。

所述锁定装置包括连接件，所述盖板的侧面开设相互贯通的安装槽，且连接件的一端穿过安装槽并伸入喇叭主体的空腔内，所述连接件的上表面和下表面均开设有活动槽，且活动槽的槽壁固定连接有弹簧，所述弹簧的一端固定连接有卡块，且卡块与喇叭主体的腔壁卡接，两个所述卡块靠近其后侧的相对面固定连接有解锁装置。

优选的，所述解锁装置包括两个固定耳，且两个固定耳分别固定连接在两个所述卡块靠近其后侧的相对面上，两个所述固定耳均通过销轴转动连接有传动杆。

优选的，两个所述传动杆的一端通过销轴转动连接有活动块，且活动块在连接件的腔内滑动。

优选的，所述活动块的侧面固定连接有推杆，且推杆的一端伸出连接件。

优选的，所述连接件靠近其另一端的外壁开设有螺纹，且连接件通过螺纹螺纹连接有保护套。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

一、本实用新型通过设置功放机和电池盒，喇叭主体的内部还设置有蓝牙接收器，电池盒中存放有锂电池，通过电池盒中的锂电池对喇叭主体内的电子元件进行供电，当喇叭主体经无线接收器与外界无线接收设备连接，通过功放机可进行发声宣传，达到了无线宣传，方便移动的效果，通过设置盖板，可保护喇叭主体中的电子元件，通过设置保护套，可保护下述推杆，防止因误触导致盖板脱落的情况发生。

二、本实用新型通过设置连接件、活动槽、弹簧和卡块，当连接件穿过盖板时，盖板的安装槽槽壁挤压两个卡块沿活动槽相对运动，弹簧收缩，直至连接件的一端进入喇叭主体的空腔内，此时两个卡块不受外力，弹簧复位，推动两个卡块沿活动槽相背运动并与喇叭主体的腔壁卡接，从而达到固定盖板的效果，通过设置固定耳、传动杆、活动块和推杆，当向左推动推杆时，带动活动块向左运动，带动两个传动杆相对摆动，从而带动两个卡块沿活动槽相对运动，使卡块不再与喇叭主体的腔壁卡接，此时可取出连接件，即可拆除盖板，方便对喇叭主体中的锂电池或其他电子元件进行检修或更换，当推杆不受外力时，由于弹簧的作用，各结构回到原位，方便下一次的安装。

附图说明

图1为本实用新型结构侧面剖视图；

图2为本实用新型结构中连接件正面剖视示意图；

图3为本实用新型结构中连接件正面剖视示意图；

图4为本实用新型喇叭主体正视图的结构示意图；

图5为本实用新型喇叭主体俯视图的结构示意图。

图中：1-喇叭主体、2-功放机、3-电池盒、4-盖板、5-锁定装置、6-连接件、7-活动槽、8-弹簧、9-卡块、10-解锁装置、11-固定耳、12-传动杆、13-活动块、14-推杆、15-保护套。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1至图5，本实用新型提供一种技术方案：一种内置锂电池的无线宣传喇叭，包括喇叭主体1，喇叭主体1的内开设有空腔，且喇叭主体1的腔内固定设有功放机2和电池盒3，通过设置功放机2和电池盒3，喇叭主体1的内部还设置有蓝牙接收器，电池盒3中存放有锂电池，通过电池盒3中的锂电池对喇叭主体1内的电子元件进行供电，当喇叭主体1经蓝牙接收器与外界设备无线蓝牙连接，通过功放机2可进行发声宣传，达到了无线宣传，方便移动的效果，喇叭主体1的底部开设有开槽且开槽与空腔相通，喇叭主体1开槽的槽壁活动连接有盖板4，通过设置盖板4，可保护喇叭主体1中的电子元件，盖板4的侧面活动连接有锁定装置5。

锁定装置5包括连接件6，盖板4的侧面开设相互贯通的安装槽，且连接件6的一端穿过安装槽并伸入喇叭主体1的空腔内，连接件6靠近其另一端的外壁开设有螺纹，且连接件6通过螺纹螺纹连接有保护套15，通过设置保护套15，可保护下述推杆14，防止因误触导致盖板4脱落的情况发生，连接件6的上表面和下表面均开设有活动槽7，且活动槽7的槽壁固定连接有弹簧8，弹簧8的一端固定连接有卡块9，且卡块9与喇叭主体1的腔壁卡接，通过设置连接件6、活动槽7、弹簧8和卡块9，当连接件6穿过盖板4时，盖板4的安装槽槽壁挤压两个卡块9沿活动槽7相对运动，弹簧8收缩，直至连接件6的一端进入喇叭主体1的空腔内，此时两个卡块9不受外力，弹簧8复位，推动两个卡块9沿活动槽7相背运动并与喇叭主体1的腔壁卡接，从而达到固定盖板4的效果，两个卡块9靠近其后侧的相对面固定连接有解锁装置10，解锁装置10包括两个固定耳11，且两个固定耳11分别固定连接在两个卡块9靠近其后侧的相对面上，两个固定耳11均通过销轴转动连接有传动杆12，两个传动杆12的一端通过销轴转动连接有活动块13，且活动块13在连接件6的腔内滑动，活动块13的侧面固定连接有推杆14，且推杆14的一端伸出连接件6，通过设置固定耳11、传动杆12、活动块13和推杆14，当向左推动推杆14时，带动活动块13向左运动，带动两个传动杆12相对摆动，从而带动两个卡块9沿活动槽7相对运动，使卡块9不再与喇叭主体1的腔壁卡接，此时可取出连接件6，即可拆除盖板4，方便对喇叭主体1中的锂电池或其他电子元件进行检修或更换，当推杆14不受外力时，由于弹簧8的作用，各结构回到原位，方便下一次的安装。

工作原理：该内置锂电池的无线宣传喇叭使用时，通过设置功放机2和电池盒3，喇叭主体1的内部还设置有蓝牙接收器，电池盒3中存放有锂电池，通过电池盒3中的锂电池对喇叭主体1内的电子元件进行供电，当喇叭主体1经蓝牙接收器与外界设备无线蓝牙连接，通过功放机2可进行发声宣传，达到了无线宣传，方便移动的效果，当需要对喇叭主体1中的锂电池或其他电子元件进行检修或更换时，先旋出保护盖15，向左推动推杆14，带动活动块13向左运动，带动两个传动杆12相对摆动，从而带动两个卡块9沿活动槽7相对运动，使卡块9不再与喇叭主体1的腔壁卡接，此时可取出连接件6，即可拆除盖板4，方便对喇叭主体1中的锂电池或其他电子元件进行检修或更换，当推杆14不受外力时，由于弹簧8的作用，各结构回到原位，方便下一次的安装，在更换或维修完成后，盖上盖板4，将连接件6穿过盖板4，盖板4的安装槽槽壁挤压两个卡块9沿活动槽7相对运动，弹簧8收缩，直至连接件6的一端进入喇叭主体1的空腔内，此时两个卡块9不受外力，弹簧8复位，推动两个卡块9沿活动槽7相背运动并与喇叭主体1的腔壁卡接，从而达到固定盖板4的效果。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920024214.0

申请日:2019-01-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:81(广州)

授权编号:CN209151372U

授权时间:20190723

主分类号:H04R 27/00

专利分类号:H04R27/00

范畴分类:39C;

申请人:广州金门子电器有限公司

第一申请人:广州金门子电器有限公司

申请人地址:510000 广东省广州市花都区镜湖大道28号C5栋首层105铺(仅限办公用途)

发明人:彭滔

第一发明人:彭滔

当前权利人:广州金门子电器有限公司

代理人:董武洲

代理机构:44492

代理机构编号:广州粤弘专利代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/60969fc18fab48822ec9bad6.html