# 低成本原位晶化型催化裂化催化剂的制备及性能研究

### 论文摘要

针对原位晶化法制备催化裂化催化剂,调整了原位晶化工艺,将焙烧后的高岭土土球与晶化所用的氢氧化钠溶液进行混合处理后加入导向剂进行晶化,无须加入任何外加硅源,获得了相对结晶度较高的晶化产物。采用X射线衍射法测定相对结晶度,低温氮吸附-脱附法测定孔体积和比表面积,按照标准方法测定堆积密度,按照原料中液体和固体的质量比来测算合成液固比。催化剂表征及性能评价结果表明:与未进行处理、添加外加硅源的工艺相比,调整后晶化产物的相对结晶度提高了7百分点,总比表面积提高了19.13%,总孔体积增加了23.81%,同时随着外加硅源质量的增加,相对结晶度、总比表面积和孔体积呈现下降趋势。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 原料油性质

- 1.2 催化剂制备

- 1.3 催化剂表征及性能评价

- 2结果与讨论

- 2.1 催化剂样品相对结晶度分析

- 2.2 催化剂样品孔结构及比表面积分析

- 2.3 催化剂样品堆积密度及液固比分析

- 2.4 催化剂样品性能评价

- 3 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 田爱珍,宗鹏,孟凡芳,赵红娟,杨周侠,张忠东

关键词: 催化裂化,催化剂,原位晶化,低成本,相对结晶度

来源: 炼油技术与工程 2019年12期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 燃料化工,石油天然气工业

单位: 中国石油兰州化工研究中心,兰州寰球工程有限公司

基金: 中国石油天然气股份有限公司科技专项(2016E-0701)

分类号: TE624.91

页码: 49-53

总页数: 5

文件大小: 1398K

下载量: 56

### 相关论文文献

- [1].金属诱导晶化基础与应用研究进展[J]. 金属学报 2020(01)

- [2].铝诱导晶化法制备多晶硅薄膜[J]. 现代显示 2008(Z1)

- [3].铝层厚度对铝诱导氢化非晶硅晶化的影响[J]. 当代化工研究 2020(06)

- [4].前进中的青岛海晶化工[J]. 走向世界 2016(02)

- [5].海晶化工全线停产搬迁提速[J]. 江苏氯碱 2013(06)

- [6].原位晶化材料的发展现状及应用前景[J]. 化学与黏合 2013(01)

- [7].基于能量守恒原理的块体非晶合金热加工条件下晶化机制的研究[J]. 热加工工艺 2012(20)

- [8].用镍硅氧化物源横向诱导晶化的多晶硅薄膜[J]. 物理学报 2010(04)

- [9].电场辅助铝诱导晶化非晶硅薄膜[J]. 人工晶体学报 2010(04)

- [10].自缓释镍源的横向诱导晶化多晶硅薄膜晶体管[J]. 半导体学报 2008(10)

- [11].氢等离子体辅助固相晶化多晶硅薄膜的初步研究[J]. 功能材料 2014(19)

- [12].晶化釜机械密封失效原因分析及改进方法[J]. 石油和化工设备 2012(01)

- [13].场致铝诱导低温快速晶化非晶硅薄膜[J]. 建材世界 2010(02)

- [14].非晶合金晶化曲线的研究[J]. 稀有金属材料与工程 2009(03)

- [15].溶液法铝诱导晶化制备多晶硅薄膜[J]. 物理学报 2009(09)

- [16].非晶硅薄膜连续激光晶化结构研究[J]. 微纳电子技术 2015(08)

- [17].激光晶化能量对多晶硅薄膜晶体管特性影响的研究[J]. 电子技术与软件工程 2016(13)

- [18].晶化分数对钛基非晶复合材料热塑性成形能力的影响[J]. 精密成形工程 2020(06)

- [19].原位晶化催化剂制备技术的进展和应用[J]. 甘肃科技纵横 2014(04)

- [20].等离子体增强化学气相沉积法制备氢化硅膜的自晶化倾向性[J]. 硅酸盐学报 2014(10)

- [21].高岭土原位晶化合成Y型分子筛的研究进展[J]. 精细石油化工 2009(01)

- [22].在不同时间下退火对非晶硅薄膜晶化的影响[J]. 材料导报 2008(S3)

- [23].激光波长对非晶硅薄膜晶化效果的影响[J]. 光电子.激光 2013(10)

- [24].细晶化技术在钢铁领域中的应用与发展[J]. 鞍钢技术 2008(02)

- [25].溶液法铝诱导晶化多晶硅薄膜[J]. 物理化学学报 2008(09)

- [26].非晶硅薄膜的准分子激光晶化研究[J]. 红外与激光工程 2015(03)

- [27].高岭土原位晶化合成高结晶度Y型分子筛[J]. 现代化工 2015(03)

- [28].海晶变奏[J]. 商周刊 2014(01)

- [29].非晶硅薄膜制备及其晶化特性研究[J]. 人工晶体学报 2008(05)

- [30].金属诱导横向晶化非晶硅薄膜技术及新发展[J]. 微纳电子技术 2013(09)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/60a8b62a12718fafcacb10c8.html