# 超高层建筑爬架施工应用

中建二局第一建筑工程有限公司深圳分公司广东深圳518003

摘要：随着国内外高层建筑越来越多，高层建筑爬架施工愈加广泛。爬架施工能保证施工质量和安全，能提供交叉作业面，且与传统钢管脚手架相比，爬架能大大减少成本和提高效率，本文以长源京基御领公馆为例，探讨超高层建筑爬架施工的技术和应用。

关键词：：超高层建筑；爬架；交叉作业；技术应用

1、工程概况

长源京基御领公馆1栋超高层办公楼，地下3层，半地下2层，地上47层，建筑总高度176.65m；2栋、3栋超高层住宅楼，地下3层，半地下2层，地上54层，建筑总高度177.70m，结构类型均为框架剪力墙结构。本工程1栋全钢附着式升降脚手架从2层开始搭设，提升至屋面层，使用16.5米高架体，覆盖4.5倍楼层高，7层走道板，架体步高为2.3m；2栋、3栋全钢附着式升降脚手架从2层开始搭设，提升至屋面层，使用13.5米高架体，覆盖4.5倍楼层高，7层走道板，架体步高为2.0m。全钢附着式升降脚手架侧立面示意图详见图一。

图1全钢附着式升降脚手架侧立面示意图

2、技术特点及应用

2.1升降原理

爬架是一种附着于建筑结构，依靠自身提升设备升降的悬空脚手架，架体可以沿建筑物周围一圈形成整体，整体提升。首先将脚手架和升降机构分别附着在建筑上，待现浇混凝土强度达到要求后，松开脚手架与建筑之间的连接，通过电动葫芦提升脚手架，当架体提升到位后，可调节支撑装置上端的限位槽自动定位支撑在导轨小横杆上，完成提升，进行下一层施工。通过架体与升降系统的相互支撑交替附着实现爬架的顶升。

2.2提供交叉作业面

本工程外墙要涂防水涂料，楼层分缝要用建筑胶塞缝。外墙装饰为干挂石材幕墙，需要预埋及焊接龙骨。外墙铝模施工造成的螺杆洞用砂浆封堵。爬架可为外墙涂抹防水涂料、外墙干挂石材龙骨的焊接以及外墙螺杆洞的封堵提供交叉作业。节省工期，提高效率。

2.3技术特点

相较于传统钢管落地脚手架，爬架有以下几方面特点：

（1）节省成本；在超高层建筑的施工中，爬架只需搭设4.5倍楼层高，大大节约钢管、扣件以及钢笆网等材料。

（2）节省工期；爬架只需初期搭设，后续施工中跟着楼层一同爬升，爬升只需1-2小时，不影响主体结构施工，不需每建一层搭设一层。

（3）防护可靠；爬架四周防护网为冲压钢板密目网，防护严密，强度高。走道板为2.5mm厚花纹钢板，强度高。

（4）安全保证；升降过程采用电脑智能化控制，通过对提升重力的信息采集，经计算机进行综合分析，自动均衡调整升降速度，当超载、欠载15％时报警，超载、欠载30％时停机。且爬架无可燃烧材料，杜绝火灾安全隐患。

（5）文明施工；爬架施工过程无废料产生，且爬架观感美观大方，文明施工效果好。

3、施工工艺

3.1工艺流程

爬架安装步骤为：搭设平台架并做水平调整→铺设走道板→安装下节导轨、竖向立杆、辅助竖龙骨→加辅助支撑杆及斜拉杆→水平钢性拉结→安装第二道走道板→安装第一道安全立网→安装第一道附墙件并卸荷→安装中节导轨、竖向立杆、辅助竖向立杆→连续组拼架体直到安装完2层各组架为止→连续组拼架体直到安装完3层各组架为止→连续组拼架体直到安装完4层各组架为止→铺设电源线→安装提升设备（进入运行阶段）。

爬架提升步骤为：检查架体→安装附墙支撑及防坠防倾装置，检查升降机构、受力体系及架体→检查并挂好提升葫芦，注意提升葫芦上下挂点安全可靠→电工按要求放置好控制箱，接好电缆，调试葫芦及荷载报警装置，把葫芦链条降到位并预紧各吊点→拆除架体分片断开处材料的临时拉结及封闭材料→拆除底部导向座、导轮组件及防坠器→安打开密封翻板→开始提升→提升到位后，调整架体水平→盖好密封翻板及架体分组处→安装顶部导向支座、导轮组件及防坠器→松脱吊点→倒链将吊点上移一层并与建筑结构连接→运行提升结束，检查验收。

4、施工注意事项

①全钢附着式升降脚手架安装或拆除时，操作人员必须系好安全带、戴好安全帽、穿好防滑鞋，指挥吊车人员应和架工密切配合，以防意外发生。②全钢附着式升降脚手架升降时，架子上不得有人员滞留，且应清除架上的杂物。③架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件，经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方可从事全钢附着式升降脚手架安装、拆除作业。④全钢附着式升降脚手架倒链的吊挂点应牢靠、稳固，每次升降前应取得升降许可证后方可升降。⑤应对现场施工人员进行全钢附着式升降脚手架的正确使用和维护的安全教育，严禁任意拆除和损坏架体结构或防护设施，严禁超载使用，严禁直接在全钢附着式升降脚手架上将重物吊放或吊离。⑥全钢附着式升降脚手架与建筑物之间的护栏和支撑物，不得任意拆除，以防意外发生。⑦全钢附着式升降脚手架升降过程中，架子上的物品均应清除，严禁人员站在架体上。不允许夜间进行全钢附着式升降脚手架升降操作。⑧施工过程中，应经常对全钢附着式升降脚手架架体、配件等承重构件进行检查，如出现锈蚀严重，焊缝异常等情况，应及时作出处理。⑨升降完成后应立即对该组全钢附着式升降脚手架进行检查验收，经检查验收取得准用证后方可使用。

5、实施效果

爬架施工，与传统脚手架相比投入材料少，节省成本；架体只需一次安装，随着主体结构提升，进度快；爬架能提供交叉作业面，效率高。爬架维护严密到位，降低高处作业风险，安全施工。

6、结语

随着高层建筑的日益兴建，爬架技术在施工中的运用也随之增加。爬架技术在本工程的应用中，充分体现了爬架在减少成本，提高效率，保障安全方面的良好技术应用，在长源村改造项目工程中取得了良好的效果，为以后超高层爬架安装，使用积累一定的施工经验。

参考文献：

[1]JGJ130-2011.建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范[s].中国建筑工业出版社.2011

[2]JGJ80-2016.建筑施工高处作业安全技术规范[s].中国建筑工业出版社.2016

[3]JGJ202-2010.建筑施工工具式脚手架安全技术规范[s].中国建筑工业出版社.2010

【作者简介】

（1）王立欢，男，1989年出生，工程师，中建二局第一建筑工程有限公司深圳分公司，南山区长源村改造项目技术负责.

（2）何俊宏，男，1990年出生，助理工程师，中建二局第一建筑工程有限公司深圳分公司，南山区长源村改造项目技术负责人助理。

（3）施思源，男，1996年出生，助理工程师，中建二局第一建筑工程有限公司深圳分公司，南山区长源村改造项目技术员。

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/60e7edeb8ef83f424228a122.html