# 一种具备防护装置的光伏发电板论文和设计-卜凤悅

### 全文摘要

本实用新型提供一种具备防护装置的光伏发电板，包括光伏架，光伏板，防护垫，固定板，支撑板，可旋转收卷防护轮结构，可冲洗观察桶结构，可升降防护板结构，清洗座，铁片，U型座，支撑杆，支撑座，橡胶垫和U型架，所述的光伏板螺栓连接在光伏架的上端内部中间位置。本实用新型收卷轮，防护布，固定杆和吸附块的设置，有利于对光伏板进行覆盖式防护工作，防止光伏板表面受到损坏，影响光伏板发电工作；水桶，冲洗管和手动阀门的设置，有利于存放清洗液，方便在风沙天气过后对光伏板进行冲洗工作；遮挡箱和升降板的设置，有利于遮挡风沙，防止风沙中携带的石子损坏光伏板表面。

### 主设计要求

1.一种具备防护装置的光伏发电板，其特征在于，该具备防护装置的光伏发电板包括光伏架(1)，光伏板(2)，防护垫(3)，固定板(4)，支撑板(5)，可旋转收卷防护轮结构(6)，可冲洗观察桶结构(7)，可升降防护板结构(8)，清洗座(9)，铁片(10)，U型座(11)，支撑杆(12)，支撑座(13)，橡胶垫(14)和U型架(15)，所述的光伏板(2)螺栓连接在光伏架(1)的上端内部中间位置；所述的防护垫(3)胶接在光伏架(1)的上端内部底端；所述的光伏架(1)的左端螺栓连接在固定板(4)之间的中间位置；所述的光伏架(1)的右端螺栓连接在支撑板(5)之间的中间位置；所述的可旋转收卷防护轮结构(6)安装在支撑板(5)之间的上部；所述的可冲洗观察桶结构(7)安装在清洗座(9)的上端中间位置；所述的可升降防护板结构(8)分别安装在固定板(4)和支撑板(5)之间的下部；所述的清洗座(9)螺栓连接在支撑板(5)的右侧中间位置；所述的铁片(10)分别焊接在固定板(4)的左侧上部；所述的铁片(10)还焊接在支撑板(5)的左侧上部；所述的U型座(11)螺栓连接在光伏架(1)的下端右侧中间位置；所述的支撑杆(12)的上端轴接在U型座(11)的下端内部中间位置；所述的U型架(15)螺栓连接在支撑座(13)的上端中间位置；所述的橡胶垫(14)胶接在支撑座(13)的下端；所述的支撑杆(12)的下端轴接在U型架(15)的上端内部中间位置；所述的可旋转收卷防护轮结构(6)包括收卷轮(61)，连接轴(62)，防护布(63)，固定杆(64)，吸附块(65)，转动杆(66)和手摇杆(67)，所述的收卷轮(61)键连接在连接轴(62)的外壁中间位置；所述的防护布(63)的一端缠绕在收卷轮(61)的外壁；所述的防护布(63)的另一端螺钉连接在固定杆(64)的上端中间位置；所述的吸附块(65)分别镶嵌在固定杆(64)的右侧前面和后面位置；所述的转动杆(66)的上端焊接在连接轴(62)的正表面下部；所述的手摇杆(67)的下端轴接在转动杆(66)的正表面下部中间位置。

### 设计方案

1.一种具备防护装置的光伏发电板，其特征在于，该具备防护装置的光伏发电板包括光伏架(1)，光伏板(2)，防护垫(3)，固定板(4)，支撑板(5)，可旋转收卷防护轮结构(6)，可冲洗观察桶结构(7)，可升降防护板结构(8)，清洗座(9)，铁片(10)，U型座(11)，支撑杆(12)，支撑座(13)，橡胶垫(14)和U型架(15)，所述的光伏板(2)螺栓连接在光伏架(1)的上端内部中间位置；所述的防护垫(3)胶接在光伏架(1)的上端内部底端；所述的光伏架(1)的左端螺栓连接在固定板(4)之间的中间位置；所述的光伏架(1)的右端螺栓连接在支撑板(5)之间的中间位置；所述的可旋转收卷防护轮结构(6)安装在支撑板(5)之间的上部；所述的可冲洗观察桶结构(7)安装在清洗座(9)的上端中间位置；所述的可升降防护板结构(8)分别安装在固定板(4)和支撑板(5)之间的下部；所述的清洗座(9)螺栓连接在支撑板(5)的右侧中间位置；所述的铁片(10)分别焊接在固定板(4)的左侧上部；所述的铁片(10)还焊接在支撑板(5)的左侧上部；所述的U型座(11)螺栓连接在光伏架(1)的下端右侧中间位置；所述的支撑杆(12)的上端轴接在U型座(11)的下端内部中间位置；所述的U型架(15)螺栓连接在支撑座(13)的上端中间位置；所述的橡胶垫(14)胶接在支撑座(13)的下端；所述的支撑杆(12)的下端轴接在U型架(15)的上端内部中间位置；所述的可旋转收卷防护轮结构(6)包括收卷轮(61)，连接轴(62)，防护布(63)，固定杆(64)，吸附块(65)，转动杆(66)和手摇杆(67)，所述的收卷轮(61)键连接在连接轴(62)的外壁中间位置；所述的防护布(63)的一端缠绕在收卷轮(61)的外壁；所述的防护布(63)的另一端螺钉连接在固定杆(64)的上端中间位置；所述的吸附块(65)分别镶嵌在固定杆(64)的右侧前面和后面位置；所述的转动杆(66)的上端焊接在连接轴(62)的正表面下部；所述的手摇杆(67)的下端轴接在转动杆(66)的正表面下部中间位置。

2.如权利要求1所述的具备防护装置的光伏发电板，其特征在于，所述的可冲洗观察桶结构(7)包括水桶(71)，观察片(72)，注水管(73)，防尘帽(74)，冲洗管(75)和手动阀门(76)，所述的观察片(72)镶嵌在水桶(71)的正表面中间位置；所述的注水管(73)焊接在水桶(71)的上端中间位置；所述的防尘帽(74)螺纹连接在注水管(73)的上端外壁；所述的冲洗管(75)的右端焊接在水桶(71)的左侧中间位置；所述的手动阀门(76)螺纹连接在冲洗管(75)的上端内部中间位置。

3.如权利要求1所述的具备防护装置的光伏发电板，其特征在于，所述的可升降防护板结构(8)包括遮挡箱(81)，翼形螺栓(82)，升降板(83)，硅胶垫(84)，U型提动杆(85)和防滑套(86)，所述的翼形螺栓(82)分别螺纹连接在遮挡箱(81)的正表面左右两侧上部；所述的升降板(83)的下端插接在遮挡箱(81)的上端内部中间位置；所述的硅胶垫(84)胶接在升降板(83)的上端；所述的U型提动杆(85)的下端分别螺钉连接在升降板(83)的上端左右两侧；所述的防滑套(86)套接在U型提动杆(85)的外壁中间位置。

4.如权利要求1所述的具备防护装置的光伏发电板，其特征在于，所述的吸附块(65)采用正方体的磁铁块；所述的防护布(63)采用加棉层尼龙布；所述的手摇杆(67)的外壁套接有外壁带有十字形防滑纹的硅胶套。

5.如权利要求1所述的具备防护装置的光伏发电板，其特征在于，所述的防护垫(3)采用厚度为五毫米至十毫米的橡胶垫。

6.如权利要求1所述的具备防护装置的光伏发电板，其特征在于，所述的连接轴(62)插接在支撑板(5)之间的上部中间位置。

7.如权利要求2所述的具备防护装置的光伏发电板，其特征在于，所述的观察片(72)采用透明的玻璃片；所述的防尘帽(74)采用不锈钢帽。

8.如权利要求2所述的具备防护装置的光伏发电板，其特征在于，所述的水桶(71)螺栓连接在清洗座(9)的上端中间位置；所述的冲洗管(75)的左端设置在光伏架(1)的上端右侧位置。

9.如权利要求3所述的具备防护装置的光伏发电板，其特征在于，所述的升降板(83)采用厚度为五毫米至十毫米的透明塑料板；所述的防滑套(86)采用外壁带有一字形防滑纹的橡胶套；所述的U型提动杆(85)的下端分别贯穿硅胶垫(84)的上端左右两侧。

10.如权利要求3所述的具备防护装置的光伏发电板，其特征在于，所述的遮挡箱(81)分别螺栓连接在前表面设置的固定板(4)和支撑板(5)之间的下部；所述的遮挡箱(81)还螺栓连接在后表面设置的固定板(4)和支撑板(5)之间的下部。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于光伏发电板防护装置技术领域，尤其涉及一种具备防护装置的光伏发电板。

背景技术

光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。主要由太阳电池板(组件)、控制器和逆变器三大部分组成，主要部件由电子元器件构成。太阳能电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳电池组件，再配合上功率控制器等部件就形成了光伏发电装置，随着光伏技术的逐渐成熟，光伏板的使用频率不断增加，但是在使用的过程中因为天气变化的原因经常使光伏发电板受到损坏，因此人们设计了光伏发电板保护装置。

但是现有的光伏发电板保护装置还存在着不方便对光伏板进行覆盖防护，不能对光伏板进行清理防护和不能在风沙天气进行风沙隔挡工作的问题。

因此，发明一种具备防护装置的光伏发电板显得非常必要。

实用新型内容

为了解决上述技术问题，本实用新型提供一种具备防护装置的光伏发电板，以解决现有的光伏发电板保护装置存在着不方便对光伏板进行覆盖防护，不能对光伏板进行清理防护和不能在风沙天气进行风沙隔挡工作的问题。一种具备防护装置的光伏发电板，包括光伏架，光伏板，防护垫，固定板，支撑板，可旋转收卷防护轮结构，可冲洗观察桶结构，可升降防护板结构，清洗座，铁片，U型座，支撑杆，支撑座，橡胶垫和U型架，所述的光伏板螺栓连接在光伏架的上端内部中间位置；所述的防护垫胶接在光伏架的上端内部底端；所述的光伏架的左端螺栓连接在固定板之间的中间位置；所述的光伏架的右端螺栓连接在支撑板之间的中间位置；所述的可旋转收卷防护轮结构安装在支撑板之间的上部；所述的可冲洗观察桶结构安装在清洗座的上端中间位置；所述的可升降防护板结构分别安装在固定板和支撑板之间的下部；所述的清洗座螺栓连接在支撑板的右侧中间位置；所述的铁片分别焊接在固定板的左侧上部；所述的铁片还焊接在支撑板的左侧上部；所述的U型座螺栓连接在光伏架的下端右侧中间位置；所述的支撑杆的上端轴接在U型座的下端内部中间位置；所述的U型架螺栓连接在支撑座的上端中间位置；所述的橡胶垫胶接在支撑座的下端；所述的支撑杆的下端轴接在U型架的上端内部中间位置；所述的可旋转收卷防护轮结构包括收卷轮，连接轴，防护布，固定杆，吸附块，转动杆和手摇杆，所述的收卷轮键连接在连接轴的外壁中间位置；所述的防护布的一端缠绕在收卷轮的外壁；所述的防护布的另一端螺钉连接在固定杆的上端中间位置；所述的吸附块分别镶嵌在固定杆的右侧前面和后面位置；所述的转动杆的上端焊接在连接轴的正表面下部；所述的手摇杆的下端轴接在转动杆的正表面下部中间位置。

优选的，所述的可冲洗观察桶结构包括水桶，观察片，注水管，防尘帽，冲洗管和手动阀门，所述的观察片镶嵌在水桶的正表面中间位置；所述的注水管焊接在水桶的上端中间位置；所述的防尘帽螺纹连接在注水管的上端外壁；所述的冲洗管的右端焊接在水桶的左侧中间位置；所述的手动阀门螺纹连接在冲洗管的上端内部中间位置。

优选的，所述的可升降防护板结构包括遮挡箱，翼形螺栓，升降板，硅胶垫，U型提动杆和防滑套，所述的翼形螺栓分别螺纹连接在遮挡箱的正表面左右两侧上部；所述的升降板的下端插接在遮挡箱的上端内部中间位置；所述的硅胶垫胶接在升降板的上端；所述的U型提动杆的下端分别螺钉连接在升降板的上端左右两侧；所述的防滑套套接在U型提动杆的外壁中间位置。

优选的，所述的吸附块采用正方体的磁铁块；所述的防护布采用加棉层尼龙布；所述的手摇杆的外壁套接有外壁带有十字形防滑纹的硅胶套。

优选的，所述的防护垫采用厚度为五毫米至十毫米的橡胶垫。

优选的，所述的连接轴插接在支撑板之间的上部中间位置。

优选的，所述的观察片采用透明的玻璃片；所述的防尘帽采用不锈钢帽。

优选的，所述的水桶螺栓连接在清洗座的上端中间位置；所述的冲洗管的左端设置在光伏架的上端右侧位置。

优选的，所述的升降板采用厚度为五毫米至十毫米的透明塑料板；所述的防滑套采用外壁带有一字形防滑纹的橡胶套；所述的U型提动杆的下端分别贯穿硅胶垫的上端左右两侧。

优选的，所述的遮挡箱分别螺栓连接在前表面设置的固定板和支撑板之间的下部；所述的遮挡箱还螺栓连接在后表面设置的固定板和支撑板之间的下部。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果为：

1.本实用新型中，所述的收卷轮，防护布，固定杆和吸附块的设置，有利于对光伏板进行覆盖式防护工作，防止光伏板表面受到损坏，影响光伏板发电工作。

2.本实用新型中，所述的水桶，冲洗管和手动阀门的设置，有利于存放清洗液，方便在风沙天气过后对光伏板进行冲洗工作。

3.本实用新型中，所述的遮挡箱和升降板的设置，有利于遮挡风沙，防止风沙中携带的石子损坏光伏板表面。

4.本实用新型中，所述的固定杆，吸附块，固定板，支撑板和铁片的设置，有利于固定防护布，防止防护布飘动影响防护效果。

5.本实用新型中，所述的收卷轮，连接轴，转动杆和手摇杆的设置，有利于转动收卷轮，方便进行防护布收卷工作。

6.本实用新型中，所述的水桶和观察片的设置，有利于观察清洗液的液位，方便进行清洗液填充和光伏板清理工作。

7.本实用新型中，所述的硅胶垫，U型提动杆和防滑套的设置，有利于提动升降板，方便进行风沙隔挡工作。

8.本实用新型中，所述的支撑杆，支撑座，橡胶垫和U型架的设置，有利于支撑光伏架，防止风沙吹动光伏架影响光伏板工作。

附图说明

图1是本实用新型的结构示意图。

图2是本实用新型的可旋转收卷防护轮结构的结构示意图。

图3是本实用新型的可冲洗观察桶结构的结构示意图。

图4是本实用新型的可升降防护板结构的结构示意图。

图中：

1、光伏架；2、光伏板；3、防护垫；4、固定板；5、支撑板；6、可旋转收卷防护轮结构；61、收卷轮；62、连接轴；63、防护布；64、固定杆；65、吸附块；66、转动杆；67、手摇杆；7、可冲洗观察桶结构；71、水桶；72、观察片；73、注水管；74、防尘帽；75、冲洗管；76、手动阀门；8、可升降防护板结构；81、遮挡箱；82、翼形螺栓；83、升降板；84、硅胶垫；85、U型提动杆；86、防滑套；9、清洗座；10、铁片；11、U型座；12、支撑杆；13、支撑座；14、橡胶垫；15、U型架。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型进行具体描述，如附图1和附图2所示，一种具备防护装置的光伏发电板，包括光伏架1，光伏板2，防护垫3，固定板4，支撑板5，可旋转收卷防护轮结构6，可冲洗观察桶结构7，可升降防护板结构8，清洗座9，铁片10，U型座11，支撑杆12，支撑座13，橡胶垫14和U型架15，所述的光伏板2螺栓连接在光伏架1的上端内部中间位置；所述的防护垫3胶接在光伏架1的上端内部底端；所述的光伏架1的左端螺栓连接在固定板4之间的中间位置；所述的光伏架1的右端螺栓连接在支撑板5之间的中间位置；所述的可旋转收卷防护轮结构6安装在支撑板5之间的上部；所述的可冲洗观察桶结构7安装在清洗座9的上端中间位置；所述的可升降防护板结构8分别安装在固定板4和支撑板5之间的下部；所述的清洗座9螺栓连接在支撑板5的右侧中间位置；所述的铁片10分别焊接在固定板4的左侧上部；所述的铁片10还焊接在支撑板5的左侧上部；所述的U型座11螺栓连接在光伏架1的下端右侧中间位置；所述的支撑杆12的上端轴接在U型座11的下端内部中间位置；所述的U型架15螺栓连接在支撑座13的上端中间位置；所述的橡胶垫14胶接在支撑座13的下端；所述的支撑杆12的下端轴接在U型架15的上端内部中间位置；所述的可旋转收卷防护轮结构6包括收卷轮61，连接轴62，防护布63，固定杆64，吸附块65，转动杆66和手摇杆67，所述的收卷轮61键连接在连接轴62的外壁中间位置；所述的防护布63的一端缠绕在收卷轮61的外壁；所述的防护布63的另一端螺钉连接在固定杆64的上端中间位置；所述的吸附块65分别镶嵌在固定杆64的右侧前面和后面位置；所述的转动杆66的上端焊接在连接轴62的正表面下部；所述的手摇杆67的下端轴接在转动杆66的正表面下部中间位置；在使用时，将固定板4和支撑板5固定在合适的位置，将光伏架1和光伏板2固定好进行发电工作，在工作的过程中遇到特殊天气时，抓住固定杆64拉动，使固定杆64带动防护布63向左侧移动，使防护布63遮挡在光伏板2的上端，将固定杆64通过吸附块65吸附在左侧设置的铁片10的左侧，防止在特殊天气对光伏板2造成损坏，影响光伏板2工作。

本实施方案中，结合附图3所示，所述的可冲洗观察桶结构7包括水桶71，观察片72，注水管73，防尘帽74，冲洗管75和手动阀门76，所述的观察片72镶嵌在水桶71的正表面中间位置；所述的注水管73焊接在水桶71的上端中间位置；所述的防尘帽74螺纹连接在注水管73的上端外壁；所述的冲洗管75的右端焊接在水桶71的左侧中间位置；所述的手动阀门76螺纹连接在冲洗管75的上端内部中间位置；在进行防护的过程中，必要时，打开防尘帽74，使用水管将清洗液注入水桶71的内部，通过观察片72观察水清洗液的液位，注入适量后，将防尘帽74螺纹连接在注水管73的上端外壁，防止水桶71的内部落上灰尘影响光伏板2的清洗工作，在风沙天气过后，打开手动阀门76，使清洗液通过冲洗管75流入光伏板2的上端，对光伏板2进行冲洗工作，防止影响光伏板2的正常工作。

本实施方案中，结合附图4所示，所述的可升降防护板结构8包括遮挡箱81，翼形螺栓82，升降板83，硅胶垫84，U型提动杆85和防滑套86，所述的翼形螺栓82分别螺纹连接在遮挡箱81的正表面左右两侧上部；所述的升降板83的下端插接在遮挡箱81的上端内部中间位置；所述的硅胶垫84胶接在升降板83的上端；所述的U型提动杆85的下端分别螺钉连接在升降板83的上端左右两侧；所述的防滑套86套接在U型提动杆85的外壁中间位置；在风沙天气太大时容易携带体积较小的石子，必要时，松开翼形螺栓82，抓住U型提动杆85向上移动，带动升降板83向上移动，使升降板83移动至光伏板2的正表面上部和后表面上部，拧紧翼形螺栓82，使升降板83遮挡住风沙中体积较小的石子，防止石子损坏光伏板2的表面，影响光伏板2发电工作。

本实施方案中，具体的，所述的吸附块65采用正方体的磁铁块；所述的防护布63采用加棉层尼龙布；所述的手摇杆67的外壁套接有外壁带有十字形防滑纹的硅胶套。

本实施方案中，具体的，所述的防护垫3采用厚度为五毫米至十毫米的橡胶垫。

本实施方案中，具体的，所述的连接轴62插接在支撑板5之间的上部中间位置。

本实施方案中，具体的，所述的观察片72采用透明的玻璃片；所述的防尘帽74采用不锈钢帽。

本实施方案中，具体的，所述的水桶71螺栓连接在清洗座9的上端中间位置；所述的冲洗管75的左端设置在光伏架1的上端右侧位置。

本实施方案中，具体的，所述的升降板83采用厚度为五毫米至十毫米的透明塑料板；所述的防滑套86采用外壁带有一字形防滑纹的橡胶套；所述的U型提动杆85的下端分别贯穿硅胶垫84的上端左右两侧。

本实施方案中，具体的，所述的遮挡箱81分别螺栓连接在前表面设置的固定板4和支撑板5之间的下部；所述的遮挡箱81还螺栓连接在后表面设置的固定板4和支撑板5之间的下部。

工作原理

本实用新型中，在使用时，将固定板4和支撑板5固定在合适的位置，将光伏架1和光伏板2固定好进行发电工作，在工作的过程中遇到特殊天气时，抓住固定杆64拉动，使固定杆64带动防护布63向左侧移动，使防护布63遮挡在光伏板2的上端，将固定杆64通过吸附块65吸附在左侧设置的铁片10的左侧，防止在特殊天气对光伏板2造成损坏，影响光伏板2工作，在进行防护的过程中，必要时，打开防尘帽74，使用水管将清洗液注入水桶71的内部，通过观察片72观察水清洗液的液位，注入适量后，将防尘帽74螺纹连接在注水管73的上端外壁，防止水桶71的内部落上灰尘影响光伏板2的清洗工作，在风沙天气过后，打开手动阀门76，使清洗液通过冲洗管75流入光伏板2的上端，对光伏板2进行冲洗工作，防止影响光伏板2的正常工作，在风沙天气太大时容易携带体积较小的石子，必要时，松开翼形螺栓82，抓住U型提动杆85向上移动，带动升降板83向上移动，使升降板83移动至光伏板2的正表面上部和后表面上部，拧紧翼形螺栓82，使升降板83遮挡住风沙中体积较小的石子，防止石子损坏光伏板2的表面，影响光伏板2发电工作，进而完成光伏板2防护工作。

利用本实用新型所述的技术方案，或本领域的技术人员在本实用新型技术方案的启发下，设计出类似的技术方案，而达到上述技术效果的，均是落入本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920030548.9

申请日:2019-01-09

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:12(天津)

授权编号:CN209218027U

授权时间:20190806

主分类号:H02S 40/00

专利分类号:H02S40/00;H02S40/10

范畴分类:37B;

申请人:天津市科航电子科技有限公司

第一申请人:天津市科航电子科技有限公司

申请人地址:300000 天津市武清区逸仙科学工业园翠鸣道5号服务中心2号门-207

发明人:卜凤悅

第一发明人:卜凤悅

当前权利人:天津市科航电子科技有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/615aa2d2dc74b65203b3d38a.html