# 机场航站楼暖通空调系统的节能运行

### 论文摘要

以北京首都机场2号航站楼为例,详细介绍了航站楼内暖通空调系统运行概况,并从暖通空调设备的运行管理和系统节能改造等方面详细阐述了大型公建中如何有效降低供冷、供暖季能耗的一些节能做法和措施。其中包括制定空调设备的节能运行控制策略,分时分阶段按需供能,采用末端空调设备的运行与航班联动,分层分系统开启空调设备和优化气流组织;通过更换节能照明灯具,有效降低区域冷负荷;改造优化原有风系统、水系统路由满足局部供能需求。这些节能措施弥补了设计方案的不足,取得了很好的节能效果。

### 论文目录

- 引言

- 1 航站楼暖通空调系统运行概况

- 2 采用分时分阶段变流量输送冷热量

- 3 依据区域功能合理设定空调温度

- 4 制定空调设备节能运行控制策略

- 4.1 空调设备与航班信息联动

- 4.2 分区域分系统开启空调设备

- 5 合理改造、优化设计

- 5.1 节能光源的改造

- 5.2 新风路由的改造

- 5.3 改造空调水系统路由

- 5.4 空调、供暖二次温水循环泵变频改造

- 6 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王鑫磊

关键词: 大型公建,暖通空调系统,舒适度,节能,热负荷

来源: 节能 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 建筑科学与工程

单位: 北京首都机场动力能源有限公司

分类号: TU83

页码: 19-22

总页数: 4

文件大小: 1147K

下载量: 211

### 相关论文文献

- [1].地铁暖通空调系统节能探讨[J]. 铁道勘测与设计 2017(01)

- [2].绿色理念在建筑暖通空调系统节能设计中的应用[J]. 居舍 2019(35)

- [3].智能建筑暖通空调系统优化策略[J]. 建材与装饰 2019(36)

- [4].暖通空调系统安装施工管理技术研究[J]. 门窗 2019(12)

- [5].智能建筑暖通空调系统的改进对策[J]. 城市建筑 2019(27)

- [6].暖通空调系统空调制冷管道安装技术管理分析[J]. 住宅与房地产 2019(34)

- [7].建筑暖通空调系统中的施工质量控制对策分析[J]. 门窗 2019(20)

- [8].医院建筑暖通空调系统节能设计措施的分析[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊) 2020(01)

- [9].暖通空调系统施工安装问题与解决方法[J]. 工程建设与设计 2020(07)

- [10].绿色理念在建筑暖通空调系统节能设计的应用[J]. 中国住宅设施 2020(03)

- [11].探究暖通空调系统设备管理与故障问题的维护建议[J]. 中国设备工程 2020(13)

- [12].绿色理念在建筑暖通空调系统节能设计的应用[J]. 住宅与房地产 2020(18)

- [13].暖通空调系统节能分析[J]. 科技视界 2020(22)

- [14].建筑暖通空调系统中的施工质量控制对策分析[J]. 建材与装饰 2020(20)

- [15].探究暖通空调系统节能设计与施工技术[J]. 居业 2020(06)

- [16].智能建筑暖通空调系统的改进对策探究[J]. 智能建筑与智慧城市 2020(07)

- [17].浅析医院暖通空调系统的特点及节能改造案例[J]. 山西建筑 2020(18)

- [18].基于运行数据的暖通空调系统调适技术分析与实践[J]. 建筑技术 2020(09)

- [19].天津国家会展中心暖通空调系统冬季节能与防冻[J]. 建筑科学 2020(09)

- [20].浅析智能建筑暖通空调系统优化策略[J]. 中国标准化 2019(02)

- [21].暖通空调系统安装施工管理技术研究[J]. 住宅与房地产 2019(03)

- [22].暖通空调系统优化设计要点[J]. 中国新技术新产品 2019(05)

- [23].暖通空调系统存在问题及优化策略探究[J]. 化工管理 2019(10)

- [24].基于暖通空调系统中节能问题的分析[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2018(33)

- [25].暖通空调系统节能措施探究[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2019(01)

- [26].从节能设计角度对暖通空调系统的设计进行思考分析[J]. 科学技术创新 2019(21)

- [27].智能建筑暖通空调系统优化策略[J]. 居舍 2019(20)

- [28].建筑暖通空调系统设计探析[J]. 现代物业(中旬刊) 2019(05)

- [29].暖通空调系统安装施工管理技术研究[J]. 现代物业(中旬刊) 2019(08)

- [30].电厂暖通空调系统与技术分析[J]. 科技资讯 2017(32)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/618100306f6d73c417dc587d.html