# 纳秒级单极性长持续时间脉冲电流的测量研究

### 论文摘要

雷电电磁脉冲作为天然的强电磁脉冲干扰,对航空航天、电子通讯以及电力传输等领域的安全运行具有很大的威胁。预防雷电电磁脉冲干扰的保护装置能否正确动作,依赖于对雷电流的准确测量。因此,如何实现对雷电流的准确测量具有重要的研究意义。本文基于单极性长持续时间脉冲电流的频谱分析,研究了自积分式Rogowski线圈的基本理论和频率特性。针对单极性脉冲电流频率跨度大这一特点,研究如何拓宽Rogowski线圈频率区间。根据Rogowski线圈的传递函数,对采用不同材料和不同电磁参数的磁芯时以及采用不同积分电阻时Rogowski线圈的幅频特性进行了仿真研究。在此基础上,针对Rogowski线圈的测量特性进行了实验研究,得出不同参数对Rogowski线圈测量结果的影响规律。在对雷电流H分量频谱分析的基础上,对Rogowski线圈进行优化设计,使其满足纳秒级脉冲电流测量的频带要求和电流幅值要求,并利用纳秒级方波电流源对Rogowski线圈的响应时间进行标定。搭建了雷电流H分量实验平台,对Rogowski线圈测量特性进行实验验证,并将测量结果与标准同轴管式分流器进行比对。研究结果显示,对于同种材料的磁芯,随着磁芯磁导率的增大,所制作的Rogowski线圈工作频带整体向低频方向平移。故磁导率较高的锰锌铁氧体适合用于低频分量较多的信号的测量,而磁导率较低的镍锌铁氧体适合用于高频分量较多的信号的测量;减小积分电阻,可以使线圈的工作频带变宽;在实际允许的条件下增大磁芯横截面积,可降低线圈下限截止频率。本文研制的用于测量雷电流H分量的Rogowski线圈响应时间不大于1ns,正常测量频率区间为102至107,灵敏度为101.2A/V。在电流幅值不大于4kA时,所测得的雷电流H分量的测量结果与标准同轴分流器相比,峰值、波前时间和波尾时间的偏差均不大于2%,各电流等级下的标准差均不大于1%。

### 论文目录

- 摘要

- abstract

- 1 绪论

- 1.1 课题的研究意义及应用背景

- 1.2 脉冲电流的测量方法

- 1.3 Rogowski线圈的国内外研究现状

- 1.3.1 Rogowski线圈国内研究现状

- 1.3.2 Rogowski线圈国外研究现状

- 1.3.3 存在的问题

- 1.4 本文主要研究工作

- 2 Rogowski线圈的基本理论及幅频特性仿真

- 2.1 Rogowski线圈的基本理论

- 2.1.1 Rogowski线圈的工作原理

- 2.1.2 Rogowski线圈的积分方式

- 2.1.3 Rogowski线圈的频率特性

- 2.2 不同参数Rogowski线圈幅频特性仿真

- 2.3 本章小结

- 3 脉冲电流参数对Rogowski线圈测量的影响

- 3.1 脉冲电流的频谱分析

- 3.1.1 脉冲电流的双指数函数的计算

- 3.1.2 单极性脉冲电流的频谱分析

- 3.2 不同参数Rogowski线圈实验分析

- 3.2.1 各参数对Rogowski线圈频率特性的影响

- 3.2.2 待测电流幅值对线圈测量特性的影响

- 3.2.3 磁芯材料对测量特性的影响

- 3.3 Rogowski线圈绕制方式的影响

- 3.4 本章小结

- 4 实验平台的搭建及Rogowski线圈的优化设计和实验

- 4.1 雷电流H分量的频谱分析

- 4.2 高效率0.245/4μs冲击回路的设计

- 4.3 Rogowski线圈的优化和实验

- 4.3.1 Rogowski线圈的优化设计

- 4.3.2 实验结果

- 4.4 本章小结

- 5 结论与展望

- 5.1 结论

- 5.2 展望

- 参考文献

- 攻读硕士期间发表的学术论文及成果

- 致谢

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 王影影

导师: 孙伟

关键词: 单极性,线圈,磁导率,频带宽度,雷电流

来源: 西安建筑科技大学

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅱ辑

专业: 气象学,电力工业

单位: 西安建筑科技大学

基金: 国家自然科学基金(编号:51577151)

分类号: P429;TM835.2

DOI: 10.27393/d.cnki.gxazu.2019.000606

总页数: 66

文件大小: 5691K

下载量: 17

### 相关论文文献

- [1].脉冲电流处理方式对45钢凝固组织的影响[J]. 特殊钢 2009(01)

- [2].脉冲电流处理与回火对碳钢零件残余应力的调控[J]. 金属热处理 2020(05)

- [3].非接触式脉冲电流注入系统研制[J]. 核电子学与探测技术 2010(10)

- [4].脉冲电流处理对硼钢性能的影响[J]. 材料热处理学报 2016(02)

- [5].脉冲电流诱导钛合金板材裂纹愈合与组织演变研究进展[J]. 塑性工程学报 2019(02)

- [6].脉冲电流-激光复合愈合钛合金深层裂纹微观组织研究[J]. 机械工程学报 2017(20)

- [7].高强度脉冲电流对钛合金变形损伤性能的影响[J]. 铸造技术 2014(09)

- [8].高密度脉冲电流对纯铝凝固组织的影响及其内在机理研究[J]. 热加工工艺 2008(03)

- [9].脉冲电流在塑性加工中的应用[J]. 航空制造技术 2017(18)

- [10].热力耦合作用下脉冲电流烧结初期驱动力研究[J]. 粉末冶金技术 2017(04)

- [11].高密度脉冲电流对纯铝凝固晶粒组织及其过冷度的影响[J]. 铸造技术 2008(10)

- [12].脉冲电流淬火对生态建筑用钢组织与性能的影响[J]. 金属热处理 2018(04)

- [13].配电网单相接地故障脉冲电流测距[J]. 电测与仪表 2018(19)

- [14].应用于脉冲电流负载的复合电源设计[J]. 浙江大学学报(工学版) 2015(08)

- [15].脉冲电镀电源脉冲电流校准方法研究[J]. 计量与测试技术 2019(08)

- [16].脉冲电流处理过程中的相变和再结晶细化晶粒(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2011(S2)

- [17].脉冲电流波前特快速暂态过电流的产生机制探究[J]. 电工技术 2017(05)

- [18].应用脉冲电流改善合金工具钢9CrSi基体组织的研究[J]. 机电信息 2017(33)

- [19].Pb-Ag-Nd合金在H_2SO_4溶液脉冲电流极化过程中的电化学行为（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2015(05)

- [20].高压平台上的脉冲电流测量[J]. 现代电子技术 2012(09)

- [21].脉冲电流频率对2219铝合金焊缝组织性能的影响[J]. 焊接学报 2010(09)

- [22].脉冲电流密度对汽车用Al-Mg-Si-Cu铝合金拉伸力学性能的影响[J]. 锻压技术 2019(01)

- [23].高能脉冲电流处理对GCr15钢显微组织及力学性能的影响[J]. 金属热处理 2016(02)

- [24].脉冲电流处理对GH3044合金组织及腐蚀行为的影响[J]. 钢铁研究学报 2011(S2)

- [25].轻合金板材超塑成形中的脉冲电流加热方法及其宏微观分析[J]. 机械工程学报 2011(18)

- [26].利用外场控制连铸坯凝固组织[J]. 安徽工业大学学报(自然科学版) 2008(01)

- [27].脉冲电流对激光熔覆层力学及耐腐蚀性能的影响[J]. 激光与光电子学进展 2018(04)

- [28].脉冲电流频率对预制缺陷TC4钛合金性能的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2019(08)

- [29].GIS局放脉冲电流和UHF信号的联合定位[J]. 高压电器 2015(12)

- [30].脉冲电流密度对纳米晶镍镀层结构及性能的影响[J]. 电镀与环保 2016(02)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/61a1521c1008d7c26ad1d49b.html