# 一种红外报警器结构论文和设计-杨建辉

### 全文摘要

本实用新型提供了一种红外报警器结构，其包括前壳、后壳、支架、底座、探测部件、PCB板、红外监测器、电池、外壳防水层、镜片防水层和镜片。本实用新型通过探测部件的鹰嘴设计，提高了探测角度探测范围的精度，防止了探测范围外的误报情况，同时该设计美观大方；同时在报警器结合的部位设置有防水层，大大的提高了报警器整体的防水功能，提高了对恶劣天气的适应度，能够大大满足客户的需求。

### 主设计要求

1.一种红外报警器结构，其特征在于，其包括前壳、后壳、支架、底座、探测部件、PCB板、红外检测器、电池、外壳防水层、镜片防水层和镜片；所述前壳和所述后壳构成一个中空的腔体；所述支架连接后壳和底座；所述探测部件凸出设置在所述前壳上，其上设置有一个孔；所述PCB板、所述红外检测器和所述电池设置在腔体中，所述PCB板分别与所述红外检测器和所述电池电连接，所述红外检测器通过所述探测部件监测外部情况；所述外壳防水层设置在所述前壳和所述后壳之间；所述镜片设置在所述探测部件和所述前壳连接的位置且位于所述前壳的内侧，所述镜片防水层设置在所述前壳内侧和所述镜片连接的部位。

### 设计方案

1.一种红外报警器结构，其特征在于，其包括前壳、后壳、支架、底座、探测部件、PCB板、红外检测器、电池、外壳防水层、镜片防水层和镜片；所述前壳和所述后壳构成一个中空的腔体；所述支架连接后壳和底座；所述探测部件凸出设置在所述前壳上，其上设置有一个孔；所述PCB板、所述红外检测器和所述电池设置在腔体中，所述PCB板分别与所述红外检测器和所述电池电连接，所述红外检测器通过所述探测部件监测外部情况；所述外壳防水层设置在所述前壳和所述后壳之间；所述镜片设置在所述探测部件和所述前壳连接的位置且位于所述前壳的内侧，所述镜片防水层设置在所述前壳内侧和所述镜片连接的部位。

2.根据权利要求1所述的一种红外报警器结构，其特征在于，所述前壳和所述后壳的材质为塑料，其两者通过旋合的方式结在一起。

3.根据权利要求1所述的一种红外报警器结构，其特征在于，其进一步包括中框，所述中框设置在所述前壳和所述后壳围成到腔体内；所述红外检测器设置在所述PCB板上，所述PCB板设置在所述电池上，所述电池通过螺钉固定设置在所述中框中。

4.所根据权利要求1所述的一种红外报警器结构，其特征在于，述支架一端卡合在所述后壳的背部；另一端的形状为一个球形，其与所述底座连接。

5.根据权利要求4所述的一种红外报警器结构，其特征在于，所述底座的中心位置设置有一个圆孔，其与所述支架的球形端体相匹配；在所述底座的侧边设置有多个螺丝孔，多个所述螺丝孔通过螺钉把所述底座固定在墙体上。

6.根据权利要求1所述的一种红外报警器结构，其特征在于，所述探测部件可拆卸凸出设置在所述前壳上，其形状为鹰嘴设计，在所述探测部件上设置有一个孔。

7.根据权利要求6所述的一种红外报警器结构，其特征在于，所述镜片设置在所述探测部件的孔的正下方；所述红外检测器设置在所述镜片的正下方。

8.根据权利要求1-7任一项所述的一种红外报警器结构，其特征在于，所述外壳防水层和所述镜片防水层的材质为硅胶。

9.根据权利要求1-7任一项所述的一种红外报警器结构，其特征在于，所述电池为锂电池或者干电池组。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及报警器，尤其涉及一种红外报警器结构。

背景技术

报警器是一种为防止或预防某事件发生所造成的后果，以声音、光、气压等形式来提醒或警示我们应当采取某种行动的电子产品。随着科技的进步，电子报警器经常应用于系统故障、安全防范、交通运输、医疗救护、应急救灾、感应检测等领域，与社会生产密不可分。

现有的红外报警器探测报警距离不稳定，很容易发生误报的情况，同时外观不够美观，不能在恶劣环境中(特别是雨雪天气)使用，防水功能一般。

鉴于此，本实用新型申请人对报警器进行了改进。

实用新型内容

本实用新型的主要目的在于提供一种红外报警器结构，其包括前壳、后壳、支架、底座、探测部件、PCB板、红外检测器、电池、外壳防水层、镜片防水层和镜片；所述前壳和所述后壳构成一个中空的腔体；所述支架连接后壳和底座；所述探测部件凸出设置在所述前壳上，其上设置有一个孔；所述PCB板、所述红外检测器和所述电池设置在腔体中，所述PCB板分别与所述红外检测器和所述电池电连接，所述红外检测器通过所述探测部件监测外部情况；所述外壳防水层设置在所述前壳和所述后壳之间；所述镜片设置在所述探测部件和所述前壳连接的位置且位于所述前壳的内侧，所述镜片防水层设置在所述前壳内侧和所述镜片连接的部位。

优选地，所述前壳和所述后壳的材质为塑料，其两者通过旋合的方式结在一起。

优选地，一种红外报警器结构进一步包括中框，所述中框设置在所述前壳和所述后壳围成到腔体内；所述红外检测器设置在所述 PCB板上，所述PCB板设置在所述电池上，所述电池通过螺钉固定设置在所述中框中。

优选地，所述支架一端卡合在所述后壳的背部；另一端的形状为一个球形，其与所述底座连接。

优选地，所述底座的中心位置设置有一个圆孔，其与所述支架的球形端体相匹配；在所述底座的侧边设置有多个螺丝孔，多个所述螺丝孔通过螺钉把所述底座固定在墙体上。

优选地，所述探测部件可拆卸凸出设置在所述前壳上，其形状为鹰嘴设计，在所述探测部件上设置有一个孔。

优选地，所述镜片设置在所述探测部件的孔的正下方；所述红外检测器设置在所述镜片的正下方。

优选地，所述外壳防水层和所述镜片防水层的材质为硅胶。

优选地，所述电池为锂电池或者干电池组。

本实用新型一种红外报警器结构的有益效果：

本实用新型一种红外报警器结构通过探测部件的鹰嘴设计，提高了探测角度探测范围的精度，防止了探测范围外的误报情况，同时该设计美观大方；同时在报警器结合的部位设置有防水层，大大的提高了报警器整体的防水功能，提高了对恶劣天气的适应度，能够大大满足客户的需求。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案，下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍，应当理解，以下附图仅示出了本实用新型的某些实施例，因此不应被看作是对范围的限定，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他相关的附图。

图1为本实用新型一种红外报警器结构的外部结构示意图；

图2为图1所示一种红外报警器结构爆炸示意图；

图3是图1所示一种红外报警器结构的俯视图；

图4是图1所示一种红外报警器结构的剖面图。

附图标号说明：

11，前壳；12，中框；13，后壳；14，支架；15，底座；16，探测部件；17，PCB板；18，红外检测器；19，电池；20，外壳防水层；21，镜片防水层；22，镜片。

具体实施方式

为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和展示出的本实用新型实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。

因此，以下对在附图中提供的本实用新型的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本实用新型的范围，而是仅仅表示本实用新型的选定实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

应注意到：相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项，因此，一旦某一项在一个附图中被定义，则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。

在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“上”、“下”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，或者是该实用新型产品使用时惯常摆放的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

此外，在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，第一特征在第二特征之上或之下可以包括第一和第二特征直接接触，也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且，第一特征在第二特征之上、上方和上面包括第一特征在第二特征正上方和斜上方，或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征之下、下方和下面包括第一特征在第二特征正下方和斜下方，或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。

此外，术语“水平”、“竖直”等术语并不表示要求部件绝对水平或悬垂，而是可以稍微倾斜。如“水平”仅仅是指其方向相对“竖直”而言更加水平，并不是表示该结构一定要完全水平，而是可以稍微倾斜。

在本实用新型的描述中，还需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“设置”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

下面结合图1-图4对本实用新型一种红外报警器结构进行具体地描述。

请参阅图1、图2、图3和图4，本实用新型一种红外报警器结构包括前壳11、后壳13、支架14、底座15、探测部件16、PCB板 17、红外检测器18、电池19、外壳防水层20、镜片防水层21和镜片22。所述前壳11和所述后壳13构成一个中空的腔体；所述支架 14连接后壳13和底座15；所述探测部件16凸起设置在所述前壳11 上，其中心位置设置有一个孔；所述PCB板17、所述红外检测器 18和所述电池19设置在所述前壳11和所述后壳13围成的中空的腔体中，所述PCB板17分别与所述红外检测器18和所述电池19电连接，所述红外检测器18通过所述探测部件16进行监测外部情况；所述外壳防水层20设置在所述前壳11和所述后壳13之间，用于防止雨水进入到所述前壳11和所述后壳13围成的中空的腔体中；所述镜片22设置在所述探测部件16和所述前壳11连接的位置且位于所述前壳11的内侧，所述镜片防水层21设置在所述前壳11内侧和所述镜片22连接的部位，其作用是防止雨水从所述前壳11内侧和所述镜片22连接的部位进入到所述前壳11和所述后壳13围成的中空的腔体中。

在本实施例中，所述前壳11和所述后壳13的材质为塑料，其两者通过旋合的方式结合在一起；所述外壳防水层20紧密地设置在所述前壳11和所述后壳13之间，防止雨水从这个部位进入所述前壳11和所述后壳13围成到腔体内。

在本实施例中，在所述前壳11和所述后壳13围成到腔体内固定设置有中框12；所述红外检测器18设置在所述PCB板17上，所述PCB板17设置在所述电池19上，所述电池19通过螺钉固定设置在所述中框12中。

在本实施例中，所述支架14一端卡合在所述后壳13的背部；另一端的形状为一个球形，其与所述底座15连接。

在本实施例中，所述底座15的中心位置设置有一个圆孔，其与所述支架14的球形端体相匹配，用来支撑固定整个报警器结构；在所述底座15的侧边设置有多个螺丝孔，多个所述螺丝孔通过螺钉把所述底座15固定在墙体上。

在本实施例中，所述探测部件16可拆卸凸出设置在所述前壳 11，其形状为鹰嘴设计，在所述探测部件16上设置有一个孔。

在本实施例中，所述镜片22设置在所述探测部件16孔的正下方；所述红外检测器18设置在所述镜片22的正下方。

所述外壳防水层20和所述镜片防水层21的材质为硅胶。

所述电池19为锂电池或者干电池组。

与现有技术相比，本实用新型一种红外报警器结构通过探测部件的鹰嘴设计，提高了探测角度探测范围的精度，防止了探测范围外的误报情况，同时该设计美观大方；同时在报警器结合的部位设置有防水层，大大的提高了报警器整体的防水功能，提高了对恶劣天气的适应度，能够大大满足客户的需求。

以上所述仅为本实用新型的较佳实施例，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920022287.6

申请日:2019-01-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209248741U

授权时间:20190813

主分类号:G08B 23/00

专利分类号:G08B23/00

范畴分类:33C;

申请人:锐成科技（河源）有限公司

第一申请人:锐成科技（河源）有限公司

申请人地址:517000 广东省河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业园

发明人:杨建辉;刘建平;韩良波

第一发明人:杨建辉

当前权利人:锐成科技（河源）有限公司

代理人:汤东凤

代理机构:11350

代理机构编号:北京科亿知识产权代理事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/61c6b71ea3afd50162ef6a38.html