# 一种雷达图绘制装置论文和设计-张磊

### 全文摘要

本实用新型公开了一种雷达图绘制装置，包括转盘和第一滑块，所述转盘通过轴承与铰接销轴固定在一起，且转盘与铰接销轴为同心圆结构，同时连接块通过轴承与铰接销轴固定在一起，铰接销轴与插杆一体成型，且插杆的尺寸与插槽的尺寸相适配，标尺内部开设有插槽，且标尺左侧开设有与松紧螺栓相适配的孔洞，同时松紧螺栓螺接在孔洞的内部，标尺内部开设有通孔，固定螺栓与第二丝杆焊接在一起，且第二丝杆与螺纹孔相适配，同时第二丝杆穿过螺纹孔与固定轴承的内圈焊接在一起。该雷达图绘制装置，具有极大的方便教学过程中的雷达图绘制，并且结构设计合理，绘图精确，可适配不同粗细的画笔等特点。

### 主设计要求

1.一种雷达图绘制装置，包括转盘(1)和第一滑块(18)，其特征在于：所述转盘(1)通过轴承与铰接销轴(3)固定在一起，且转盘(1)与铰接销轴(3)为同心圆结构，同时连接块(2)通过轴承与铰接销轴(3)固定在一起，铰接销轴(3)与插杆(4)一体成型，且插杆(4)的尺寸与插槽(5)的尺寸相适配，标尺(6)内部开设有插槽(5)，且标尺(6)左侧开设有与松紧螺栓(20)相适配的孔洞，同时松紧螺栓(20)螺接在孔洞的内部，标尺(6)内部开设有通孔(7)，固定螺栓(8)与第二丝杆(26)焊接在一起，且第二丝杆(26)与螺纹孔(25)相适配，同时第二丝杆(26)穿过螺纹孔(25)与固定轴承(27)的内圈焊接在一起，固定轴承(27)右侧与活动块(9)焊接在一起，且活动块(9)内部粘贴有第二卡块(19)，同时活动块(9)上侧焊接有限位块(23)，移动块(13)内部开设有限位槽(28)，且限位块(23)滑接在限位槽(28)内部，同时限位块(23)设置为两组，第一卡块(17)粘贴在固定块(14)的内部，且固定块(14)焊接在移动块(13)的内部，第一丝杆(11)穿过标尺(6)与移动块(13)焊接在一起，且第一丝杆(11)上焊接有第二滑块(24)，同时标尺(6)内部开设有与第二滑块(24)相适配的滑槽，第二滑块(24)滑接在滑槽内部；插钎(22)与铰接销轴(3)一体成型；所述第一滑块(18)焊接在移动块(13)的上侧，且第一滑块(18)滑接在标尺(6)内部开设的滑槽内，同时标尺(6)侧面开设有滑道(21)，第一丝杆(11)外侧螺接有紧固螺栓(10)，且第一丝杆(11)与调节螺栓(12)焊接在一起，封头(16)与插块(15)焊接在一起，且插块(15)设置为两组。

### 设计方案

1.一种雷达图绘制装置，包括转盘(1)和第一滑块(18)，其特征在于：所述转盘(1)通过轴承与铰接销轴(3)固定在一起，且转盘(1)与铰接销轴(3)为同心圆结构，同时连接块(2)通过轴承与铰接销轴(3)固定在一起，铰接销轴(3)与插杆(4)一体成型，且插杆(4)的尺寸与插槽(5)的尺寸相适配，标尺(6)内部开设有插槽(5)，且标尺(6)左侧开设有与松紧螺栓(20)相适配的孔洞，同时松紧螺栓(20)螺接在孔洞的内部，标尺(6)内部开设有通孔(7)，固定螺栓(8)与第二丝杆(26)焊接在一起，且第二丝杆(26)与螺纹孔(25)相适配，同时第二丝杆(26)穿过螺纹孔(25)与固定轴承(27)的内圈焊接在一起，固定轴承(27)右侧与活动块(9)焊接在一起，且活动块(9)内部粘贴有第二卡块(19)，同时活动块(9)上侧焊接有限位块(23)，移动块(13)内部开设有限位槽(28)，且限位块(23)滑接在限位槽(28)内部，同时限位块(23)设置为两组，第一卡块(17)粘贴在固定块(14)的内部，且固定块(14)焊接在移动块(13)的内部，第一丝杆(11)穿过标尺(6)与移动块(13)焊接在一起，且第一丝杆(11)上焊接有第二滑块(24)，同时标尺(6)内部开设有与第二滑块(24)相适配的滑槽，第二滑块(24)滑接在滑槽内部；插钎(22)与铰接销轴(3)一体成型；

所述第一滑块(18)焊接在移动块(13)的上侧，且第一滑块(18)滑接在标尺(6)内部开设的滑槽内，同时标尺(6)侧面开设有滑道(21)，第一丝杆(11)外侧螺接有紧固螺栓(10)，且第一丝杆(11)与调节螺栓(12)焊接在一起，封头(16)与插块(15)焊接在一起，且插块(15)设置为两组。

2.根据权利要求1所述的一种雷达图绘制装置，其特征在于：所述连接块(2)通过插杆(4)插接在插槽(5)的内部，且标尺(6)为可拆卸结构。

3.根据权利要求1所述的一种雷达图绘制装置，其特征在于：所述标尺(6)是以铰接销轴(3)为圆心的转动结构，且滑道(21)与第一丝杆(11)的尺寸相适配。

4.根据权利要求1所述的一种雷达图绘制装置，其特征在于：所述移动块(13)设置在通孔(7)内部为活动结构，且通孔(7)为长条形。

5.根据权利要求1所述的一种雷达图绘制装置，其特征在于：所述封头(16)通过两个插块(15)插接在标尺(6)内部开设有滑槽内，且封头(16)为可拆卸结构。

6.根据权利要求1所述的一种雷达图绘制装置，其特征在于：所述第二卡块(19)是由硅橡胶材质做成的弧形装置，且第一卡块(17)是由硅橡胶材质做成的弧形装置，同时第二卡块(19)与第一卡块(17)形成一个完整的圆。

7.根据权利要求1所述的一种雷达图绘制装置，其特征在于：所述螺纹孔(25)与第二丝杆(26)螺接在一起，且活动块(9)为移动结构。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及教学设备科技技术领域，具体为一种雷达图绘制装置。

背景技术

随着工商管理教学课程的不断扩展，在教学过程中对于企业战略管理方面的课程讲解，需要对该公司的各项财务分析之后所得到的数字以及比率等，就其项目集中统计在圆形表上，进而显示出公司各项财务比率的情况，方便了解公司各项财务指标的变动情形及趋向，因此就经常需要绘制雷达图，目前教师在教学过程中绘制雷达图时，采用圆规、直尺、量角器等多种绘图工具，配合写字笔画图，不仅麻烦、费时费力而且效果差。

为了解决目前市场上所存在的缺点，急需改善绘制装置的技术。

实用新型内容

本实用新型解决的技术问题在于克服现有技术的教师在教学过程中绘制雷达图时，采用圆规、直尺、量角器等多种绘图工具，配合写字笔画图，不仅麻烦、费时费力而且效果差等缺陷，提供一种雷达图绘制装置。所述第一卡块、第二卡块和移动块具有极大的方便教学过程中的雷达图绘制，并且结构设计合理，绘图精确，可适配不同粗细的画笔等特点。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种雷达图绘制装置，包括转盘和第一滑块，所述转盘通过轴承与铰接销轴固定在一起，且转盘与铰接销轴为同心圆结构，同时连接块通过轴承与铰接销轴固定在一起，铰接销轴与插杆一体成型，且插杆的尺寸与插槽的尺寸相适配，标尺内部开设有插槽，且标尺左侧开设有与松紧螺栓相适配的孔洞，同时松紧螺栓螺接在孔洞的内部，标尺内部开设有通孔，固定螺栓与第二丝杆焊接在一起，且第二丝杆与螺纹孔相适配，同时第二丝杆穿过螺纹孔与固定轴承的内圈焊接在一起，固定轴承右侧与活动块焊接在一起，且活动块内部粘贴有第二卡块，同时活动块上侧焊接有限位块，移动块内部开设有限位槽，且限位块滑接在限位槽内部，同时限位块设置为两组，第一卡块粘贴在固定块的内部，且固定块焊接在移动块的内部，第一丝杆穿过标尺与移动块焊接在一起，且第一丝杆上焊接有第二滑块，同时标尺内部开设有与第二滑块相适配的滑槽，第二滑块滑接在滑槽内部；插钎与铰接销轴一体成型；

所述第一滑块焊接在移动块的上侧，且第一滑块滑接在标尺内部开设的滑槽内，同时标尺侧面开设有滑道，第一丝杆外侧螺接有紧固螺栓，且第一丝杆与调节螺栓焊接在一起，封头与插块焊接在一起，且插块设置为两组。

优选的，所述连接块通过插杆插接在插槽的内部，且标尺为可拆卸结构。

优选的，所述标尺是以铰接销轴为圆心的转动结构，且滑道与第一丝杆的尺寸相适配，转盘外侧有标度，通过转盘的标度将多个同心圆分为多个等面积的扇形区域即可，使用方便，易于推广。

优选的，所述移动块设置在通孔内部为活动结构，且通孔为长条形。

优选的，所述封头通过两个插块插接在标尺内部开设有滑槽内，且封头为可拆卸结构。

优选的，所述第二卡块是由硅橡胶材质做成的弧形装置，且第一卡块是由硅橡胶材质做成的弧形装置，同时第二卡块与第一卡块形成一个完整的圆，画笔固定在第一卡块和第二卡块之间，防止画笔在画圆的过程中发生移动，影响雷达图的美观度，通过可移动的第二丝杆可适配不同粗细的画笔。

优选的，所述螺纹孔与第二丝杆螺接在一起，且活动块为移动结构，通过在转盘设置可转动的标尺，极大的方便教学过程中的雷达图绘制，并且结构设计合理，绘图精确，便于对雷达图的数据进行精确分析和处理。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

1.通过在转盘设置可转动的标尺，极大的方便教学过程中的雷达图绘制，并且结构设计合理，绘图精确；

2.画笔固定在第一卡块和第二卡块之间，防止画笔在画圆的过程中发生移动，影响雷达图的美观度；

3.通过可移动的第二丝杆可适配不同粗细的画笔；减小绘图误差，直线左侧的延长线与铰接销轴的中心点相重合，转盘外侧有标度，通过转盘的标度将多个同心圆分为多个等面积的扇形区域即可，使用方便，易于推广。

附图说明

图1为本实用新型结构正视示意图；

图2为本实用新型结构侧视图；

图3为本实用新型结构移动块与第一丝杆剖面结构示意图；

图4为本实用新型结构移动块放大结构示意图；

图5为本实用新型结构插块与封头示意图。

图中标号：1、转盘，2、连接块，3、铰接销轴，4、插杆，5、插槽，6、标尺，7、通孔，8、固定螺栓，9、活动块，10、紧固螺栓，11、第一丝杆，12、调节螺栓，13、移动块，14、固定块，15、插块，16、封头，17、第一卡块，18、第一滑块，19、第二卡块，20、松紧螺栓，21、滑道，22、插钎，23、限位块，24、第二滑块，25、螺纹孔，26、第二丝杆，27、固定轴承，28、限位槽。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-5，本实用新型提供一种技术方案：一种雷达图绘制装置，包括转盘1和第一滑块18，转盘1通过轴承与铰接销轴3固定在一起，且转盘1与铰接销轴3为同心圆结构，同时连接块2通过轴承与铰接销轴3固定在一起，连接块2通过插杆4插接在插槽5的内部，且标尺6为可拆卸结构，铰接销轴3与插杆4一体成型，且插杆4的尺寸与插槽5的尺寸相适配，标尺6内部开设有插槽5，且标尺6左侧开设有与松紧螺栓20相适配的孔洞，同时松紧螺栓20螺接在孔洞的内部，标尺6是以铰接销轴3为圆心的转动结构，且滑道21与第一丝杆11的尺寸相适配，标尺6内部开设有通孔7，固定螺栓8与第二丝杆26焊接在一起，且第二丝杆26与螺纹孔25相适配，同时第二丝杆26穿过螺纹孔25与固定轴承27的内圈焊接在一起，螺纹孔25与第二丝杆26螺接在一起，且活动块9为移动结构，固定轴承27右侧与活动块9焊接在一起，且活动块9内部粘贴有第二卡块19，同时活动块9上侧焊接有限位块23，第二卡块19是由硅橡胶材质做成的弧形装置，且第一卡块17是由硅橡胶材质做成的弧形装置，同时第二卡块19与第一卡块17形成一个完整的圆，移动块13内部开设有限位槽28，且限位块23滑接在限位槽28内部，同时限位块23设置为两组，移动块13设置在通孔7内部为活动结构，且通孔7为长条形，第一卡块17粘贴在固定块14的内部，且固定块14焊接在移动块13的内部，第一丝杆11穿过标尺6与移动块13焊接在一起，且第一丝杆11上焊接有第二滑块24，同时标尺6内部开设有与第二滑块24相适配的滑槽，第二滑块24滑接在滑槽内部；插钎22与铰接销轴3一体成型；第一滑块18焊接在移动块13的上侧，且第一滑块18滑接在标尺6内部开设的滑槽内，同时标尺6侧面开设有滑道21，第一丝杆11外侧螺接有紧固螺栓10，且第一丝杆11与调节螺栓12焊接在一起，封头16与插块15焊接在一起，且插块15设置为两组，封头16通过两个插块15插接在标尺6内部开设有滑槽内，且封头16为可拆卸结构；

如图1-5所示：通过在转盘1设置可转动的标尺6，极大的方便教学过程中的雷达图绘制，并且结构设计合理，绘图精确，便于对雷达图的数据进行精确分析和处理；

如图1-3所示：第二丝杆26螺接在螺纹孔25内部，带动第二卡块19向右移动，画笔固定在第一卡块17和第二卡块19之间，防止画笔在画圆的过程中发生移动，影响雷达图的美观度，通过可移动的第二丝杆26可适配不同粗细的画笔；减小绘图误差，使用方便，易于推广。

工作原理：在使用该雷达图绘制装置时，首先将铰接销轴3底部的插钎22固定住，通过滑接在滑槽内部的第一滑块18和第二滑块24，使得移动块13可在标尺6内部开设的通孔7中左右移动，通过标尺6选定好需要画圆的直径之后，旋转紧固螺栓10，将第一丝杆11第二滑块24固定在滑槽内部，防止在画圆的时候，移动块13发生偏移，影响画图效果，将圆珠笔或者粉笔放置在第一卡块17内部，通过旋转固定螺栓8带动第二丝杆26进行旋转，第二丝杆26螺接在螺纹孔25内部，带动第二卡块19向右移动，画笔固定在第一卡块17和第二卡块19之间，防止画笔在画圆的过程中发生移动，影响雷达图的美观度，通过可移动的第二丝杆26可适配不同粗细的画笔，结构简单，便于实现，画笔插接第一卡块17和第二卡块19之间，以铰接销轴3为圆心可画出不同直径的同心圆，当多个同心圆画好之后，将松紧螺栓20固定在转盘1上，防止标尺6在画直线的发生移动，画笔沿着通孔7画直线，直线左侧的延长线与铰接销轴3的中心点相重合，转盘1外侧有标度，通过转盘1的标度将多个同心圆分为多个等面积的扇形区域即可，这就是该雷达图绘制装置工作的整个过程。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920310267.9

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:93(哈尔滨)

授权编号:CN209756574U

授权时间:20191210

主分类号:B43L13/00

专利分类号:B43L13/00;B43L9/00

范畴分类:15E;

申请人:哈尔滨华德学院

第一申请人:哈尔滨华德学院

申请人地址:150025 黑龙江省哈尔滨市松北区利民开发区学院路288号

发明人:张磊;肖琳;缪春光;孙晓辉

第一发明人:张磊

当前权利人:哈尔滨华德学院

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/62089a7a5d9134a4345b0901.html