# 废水零排放重复用水技术应用

##### 问：工业废水零排放的最佳处理方案？

答：目前最先进的处理方式为，采用预处理+碟管式反渗透+蒸发，可以实现真正意义的零排放。

- 国内金正环保科技主要做碟管式反渗透DTRO膜的生产和应用，详细可以咨询他们

答：废水零排放是指工业水经过重复使用后，将这部分含盐量和污染物高浓缩成废水全部(99%以上)回收再利用，无任何废液排出工厂。水中的盐类和污染物经过浓缩结晶以固体形式排出厂送垃圾处理厂填埋或将其回收作为有用的化工原料。

废水零排放解决方案

回收率高，产水水质高。

蒸发/结晶的负荷小。

停机运行稳定。

可承受进水水质波动。

有效控制有机物污堵及物理污堵。

有效控制由于钙硅结垢及金属沉淀。

- 系统能耗小。

##### 问：浅析废水处理零排放技术要怎么做？

- 答：主要是污染物的控制以及回收利用的规范。特别是要注意水体中离子物，特别是盐分的富集。

答：现在零排放技术上争议问题集中在一头一尾。头，就是对废水的预处理。预处理并不是一个标准化的词语，没有规定哪些流程属于预处理。

- 但是一些煤化工水处理的原则是确定了的，比如说分质处理、分级处理。煤化工废水，存在清水和污水的区别。清水的COD少，TDS高；污水的COD高，TDS少。现在的零排放基本都将所有水混合在一起之后再处理。如果能够将清水和污水分开，不仅可以提高效率，还可以让循环水最大可能的提高使用率。也减轻了水处理系统的压力。

- 答：废水处理方法主要分为物理处理法、化学处理法和生物处理法三类，“碧水蓝天环保平台”拥有废水处理技术17种，一对一环保专家，集成10家废水技术顶尖合作企业。

##### 问：应用废水零排放需要解决哪些问题

答：(1)结垢腐蚀问题：蒸发过程结垢造成腐蚀，高浓盐水在较高的盐浓度下容易出现结垢，且盐污水呈强酸性或强碱性，温度高，Cl-，容易造成金属设备及管道腐蚀。从目前三效蒸发结晶装置的运行情况来看，第Ⅱ、Ⅲ效蒸发器结垢问题突出，二次蒸汽泡沫大，导致设备传热阻力增加，蒸发器生产强度降低，单位蒸汽消耗量大。可采取通过投加酸碱、晶种、阻垢剂等药剂，创造防结垢腐蚀的反应条件。在膜处理、蒸发浓缩之前，加入石灰或纯碱、烧碱进行“净化”，防止碳酸钙和硫酸钙结垢。有条件的地区可以建设自然蒸发设施。

(2)回用过程膜污染问题：回用过程膜产生有机污染在污水回用过程中，进水都含有一定浓度的有机物，目前有机物的膜污染是废水“零排放”应用中难以回避的问题。可采取的对策建议主要有：深度处理中增加高级氧化措施。活性炭/活性焦吸附。选用耐污染的反渗透膜，如碟管式膜片膜柱。

- (3)投资运行成本高：煤化工项目废水“零排放”投资大，单位处理规模投资达2万元/(m3•d)，是一般污水处理项目的5倍以上，“零排放”系统总投资一般占整个项目投资10%以上，在一定程度上降低了项目竞争力。煤化工项目废水“零排放”运行成本高，单位水处理直接成本高达11元/t，全成本34元/t，远高于目前我国新鲜水价，这也是企业实施“零排放”积极性不高的主要原因之一。解决废水“零排放”经济层面问题的主要建议包括：提高水价。目前企业所用工业用水成本为5-10元/t，企业实行“零排放”没有积极性。提高排污费，提高违法成本。只有当违法成本高于守法成本、企业新鲜水使用成本高于废水处理回用成本时，才能触动排污者的切身利益，使废水处理与回用变为自觉行动，减少废水排放。政府加快出台相关政策措施。

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/624c19a18567d0042becc712.html