# 承载力计算公式论文_张望喜,李勃,邓曦,肖龙杰,刘精巾

导读:本文包含了承载力计算公式论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:承载力,截面,计算公式,构件,钢管,强度,长径。

### 承载力计算公式论文文献综述

张望喜,李勃,邓曦,肖龙杰,刘精巾[1]（2019）在《RC剪扭构件承载力计算公式的可靠度研究》一文中研究指出已有研究表明,钢筋混凝土(RC)剪扭受力构件中,剪扭承载力存在相关性。我国《混凝土结构设计规范》(GBJ 10—89,GB 50010—2002和GB 50010—2010)基本沿用了相同的剪扭相关模型,即简化的叁折线模型,这可能导致承载力局部计算结果偏于不安全。1/4圆弧曲线、直线、改进的叁折线剪扭相关模型及对应的承载力计算公式被相继提出。在分析控制可靠指标β及其影响因素的基础上,提出规范及各修正公式对应的抗剪可靠指标和抗扭可靠指标存在一定程度的不平衡性,这种不平衡性取决于各公式相关模型对应的抗扭和抗剪承载降低系数。从配箍量、最低可靠指标和可靠指标的平衡性等角度,对规范及各修正公式进行了全面分析与比较。(本文来源于《建筑结构》期刊2019年02期）

卜国艳[2]（2019）在《钢筋混凝土柱受拉区受火后承载力简化计算公式》一文中研究指出受拉区受火后钢筋和混凝土之间的黏结强度会降低,黏结强度的降低必然会影响到构件的极限承载能力.取钢筋和混凝土的隔离体进行分析,利用平衡方程、变形方程、物理方程将黏结强度降低对构件极限承载力的影响反映在钢筋的抗拉强度设计值上.将高温后的钢筋抗拉强度设计值以及经过f_(cu,T)/f_(cu)的混凝土抗压强度设计值代入到本文所推导的高温后构件剩余承载力简化公式中,就可以得到构件的剩余承载力.理论计算结果与试验值相比,误差在25%以内,证明公式在一定的范围内是适用的.(本文来源于《青岛理工大学学报》期刊2019年01期）

王嘉伟,张伟,杨江琪,陈嘉其[3]（2018）在《含局部减薄水电站压力钢管极限承载力计算公式研究》一文中研究指出为了对在役含局部厚度减薄(简称局部减薄)水电站压力钢管进行安全评价,结合试验结果验证了局部减薄管道极限承载力分析方法的可靠性,遴选出极限承载力影响因素为管道跨度、材料强度参数和局部减薄几何参数,揭示了3种影响因素对极限承载力的影响规律,并结合一系列计算数据拟合了剩余强度系数与该影响因素之间的函数关系,建立了以材料强度、局部减薄几何参数为变量的含局部减薄水电站压力钢管极限承载力计算公式。结果表明,含局部减薄水电站压力钢管极限承载力计算公式较B31G-2009、DNV-101、GB/T 19624-2004等规范有更高的计算精度;含局部减薄管道跨度大于1.5倍管道直径时,跨度对管道极限承载力的影响可忽略;局部减薄深度、减薄轴向长度和减薄环向长度对管道极限承载力的影响依次减弱。(本文来源于《水电能源科学》期刊2018年12期）

陈元盛[4]（2018）在《基于太沙基公式的地基极限承载力数值计算方法研究》一文中研究指出地基极限承载力在土木工程的稳定性计算时非常重要,而现实中确定承载力比较复杂、耗时费力、难操作。通过对太沙基地基承载力公式研究分析发现,公式中地基土体参数c和γ存在等比例数学关系,仿照边坡稳定分析有限元强度折减法,对参数c和γ进行等比例折减后应用数值计算确定地基极限承载力的方法 -即参数折减法,对该方法的数学理论基础进行推导论证,在ANYSY平台建立模型进行不同折减参数后的加载计算,以计算结果塑性区贯通作为极限判据确定极限承载力,利用P_u~F_t和K_t~F_i两种关系曲线验证计算结果正确性,通过调整承载板尺寸和地基土弹性模量再次进行计算,验证结果正确。该方法对勘察设计阶段计算土质地基承载力有重要的参考意义。(本文来源于《陕西水利》期刊2018年05期）

陈小英,朱浪涛[5]（2018）在《钢筋混凝土构件正截面承载力计算公式的教学探讨》一文中研究指出混凝土结构原理是土木工程专业重要的专业基础课,是联系力学与后续专业课程的桥梁,具有概念多、计算公式多等特点,尤其是课程核心内容正截面承载力计算公式涉及的种类较多,学生完全靠死记硬背会产生畏难情绪,为此,让学生展开空间想象,构建各类正截面承载力计算简图,再借助力学平衡知识自行推导相应的计算公式,做到举一反叁,达到迅速掌握核心内容的目的。(本文来源于《高等建筑教育》期刊2018年04期）

王蕾,金书成[6]（2018）在《桶形基础水平承载力极限平衡计算公式的理论推导》一文中研究指出借鉴已有研究成果推导一种适用于工程的桶形基础水平承载力计算公式。考虑桶体转动中心位置变化、土体剪切作用及基底摩擦力对桶形基础水平承载能力的影响,利用叁维极限平衡法推导出单桶形基础水平承载力计算公式,并与已有计算公式进行比较。结果表明,所推导的计算公式满足工程精度的要求,可用于指导桶形基础的工程设计。(本文来源于《温州职业技术学院学报》期刊2018年01期）

陈付强[7]（2017）在《浅析正截面受弯承载力计算公式的应用》一文中研究指出矩形、T形截面的混凝土构件受弯计算在实际工程中应用甚多,不同受力情况下相应的混凝土截面受压区不同,采用的计算公式也有所不同。本文仅针对《混凝土结构设计规范》中6.2.10~6.2.14条所涉及的内容作分类分析,对需满足的基本假定不做深入说明。(本文来源于《居舍》期刊2017年25期）

杜文风,孙云,刘琦,杜志豪,张帅亮[8]（2016）在《轴力作用下铸钢分叉节点承载力与实用计算公式研究》一文中研究指出针对树状仿生结构中的铸钢分叉节点,研究了轴力作用下节点极限承载力和实用计算公式。利用叁维造型软件SolidWorks建立铸钢分叉节点的模型,导入有限元软件ANSYS中,采用理想弹塑性应力-应变关系和Von-Mises屈服准则、同时考虑几何非线性的影响,对承受轴力作用的节点进行了大量的非线性有限元分析。然后进行了一个典型的叁分叉节点足尺模型试验,并把试验结果和有限元分析结果进行对比分析。最后,提出了轴力作用下的铸钢分叉节点承载力的实用计算公式。研究结果表明,有限元计算结果和试验结果基本一致,所提出的计算公式可供相关工程和规范编制参考。(本文来源于《第十六届空间结构学术会议论文集》期刊2016-10-24）

徐春丽[9]（2016）在《钢管混凝土抗剪承载力计算公式的推导与验证》一文中研究指出通过对54个钢管混凝土柱的抗剪承载力试验结果进行多元线性回归分析,考察了套箍指标、剪跨比和轴压比对钢管混凝土柱抗剪承载力的影响,推导出钢管混凝土抗剪承载力的计算公式,并将理论计算值和试验值进行了比较,得出计算公式的安全系数,该公式对将来规程的修订和工程设计均有参考价值。(本文来源于《四川建筑科学研究》期刊2016年04期）

项剑锋[10]（2016）在《关于《混凝土结构设计规范》(GB 50010—2010)受弯构件正截面和斜截面承载力计算公式的探讨》一文中研究指出我国现行《混凝土结构设计规范》(GB 50010—2010)对配有预应力钢筋的受弯构件,其正截面承载能力计算公式取与普通钢筋混凝土受弯构件一样;其斜截面承载能力的计算公式中由预加力所提高的构件受剪承载力计算值统一取0.05N_pe。本文详细阐述了该计算公式中的不妥之处,并提出简化的计算公式。(本文来源于《第五届建筑结构抗震技术国际会议论文集》期刊2016-07-14）

### 承载力计算公式论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

受拉区受火后钢筋和混凝土之间的黏结强度会降低,黏结强度的降低必然会影响到构件的极限承载能力.取钢筋和混凝土的隔离体进行分析,利用平衡方程、变形方程、物理方程将黏结强度降低对构件极限承载力的影响反映在钢筋的抗拉强度设计值上.将高温后的钢筋抗拉强度设计值以及经过f_(cu,T)/f_(cu)的混凝土抗压强度设计值代入到本文所推导的高温后构件剩余承载力简化公式中,就可以得到构件的剩余承载力.理论计算结果与试验值相比,误差在25%以内,证明公式在一定的范围内是适用的.

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 承载力计算公式论文参考文献

[1].张望喜,李勃,邓曦,肖龙杰,刘精巾.RC剪扭构件承载力计算公式的可靠度研究[J].建筑结构.2019

[2].卜国艳.钢筋混凝土柱受拉区受火后承载力简化计算公式[J].青岛理工大学学报.2019

[3].王嘉伟,张伟,杨江琪,陈嘉其.含局部减薄水电站压力钢管极限承载力计算公式研究[J].水电能源科学.2018

[4].陈元盛.基于太沙基公式的地基极限承载力数值计算方法研究[J].陕西水利.2018

[5].陈小英,朱浪涛.钢筋混凝土构件正截面承载力计算公式的教学探讨[J].高等建筑教育.2018

[6].王蕾,金书成.桶形基础水平承载力极限平衡计算公式的理论推导[J].温州职业技术学院学报.2018

[7].陈付强.浅析正截面受弯承载力计算公式的应用[J].居舍.2017

[8].杜文风,孙云,刘琦,杜志豪,张帅亮.轴力作用下铸钢分叉节点承载力与实用计算公式研究[C].第十六届空间结构学术会议论文集.2016

[9].徐春丽.钢管混凝土抗剪承载力计算公式的推导与验证[J].四川建筑科学研究.2016

[10].项剑锋.关于《混凝土结构设计规范》(GB50010—2010)受弯构件正截面和斜截面承载力计算公式的探讨[C].第五届建筑结构抗震技术国际会议论文集.2016

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/62b712c4eddcb66d60c8d3e0.html