# 房建工程施工技术及现场施工管理张兴锐

四川省龙辉建设集团有限公司四川自贡643200

摘要：伴随着我国房屋建筑工程行业的快速稳定有序发展，以及我国房屋建设施工产品的市场需求规模的不断扩展，我国现代房屋建筑工程项目的施工技术和施工管理工作均接连进入了全新的历史发展阶段，引导现阶段我国房屋建筑工程企业在日常化经营业务活动过程中所要面临的全新情况，需要相关企业从业者在日常业务活动组织开展过程中加以持续密切关注。本文将会围绕房建工程施工技术与现场施工管理展开简要的分析。

关键词：房建工程；施工技术；现场施工管理

1房建工程常见施工技术

1.1基础工程施工技术

基础工程施工是房屋建筑施工的首要环节，在进行基础工程施工时首先要进行定位放线，之后对轴线及其方向进行二次核验，确保符合施工设计图纸的要求。施工人员需要先将桩机放在规定的位置后方可进行打桩，打桩完成后还需要进行测桩。基础工程施工还需要完成基槽开挖、砼垫层浇筑、承台模板安装、基础砖的砌筑以及回填土等等。目前房建工程施工的机械化程度日渐提高，在使用施工机械进行天然基础基坑的开挖时，为了确保基坑的深度、宽度，需要设置相应的标高控制点，在开挖之前施工人员需要进行必要的清槽作业，避免施工对基底土体造成扰动。施工技术方案作为现场施工作业的指导，在基坑开挖前就需要明确无支护基坑的边坡稳定措施、有支护基坑的支护形式、具体的挖土方案、运土路线和运输方案及土方堆放位置等。

1.2模板工程施工技术

模板工程施工首先要做好轴线投设，按照设计方案进行柱模板的制作和安装，为了确保模板安装的质量需要设置相应的标高控制点。柱模板安装完成后需要进行二层梁模板的制作安装，所有的安装工作结束后要进行线管预埋的验收和模板工程的验收。在实际的房屋建筑施工过程中，技术人员要合理安排模板工程施工的流水区段，从而提高模板的周转次数，减少工程建设所需模板的数量，可以达到加快工程进度，提高模板施工效率的目标且不会对房屋建筑的施工质量产生不良影响。同时减少模板数量有利于控制模板购置、搬运的成本。模板施工的形式不同所采取的技术控制方案也有所差别，现浇筑结构的模板相较于其它形式模板工程施工技术难度更高，因而需要加强现场技术控制。

1.3钢筋工程施工技术

钢筋工程的施工技术质量对于房屋建筑的稳固性和强韧性有着直接影响。在钢筋工程施工之前先要对设计方案和图纸进行查看和熟悉，根据设计图纸的要求进行钢筋的下料和制作，钢筋构件制作完成后方可开始进行钢筋的绑扎作业。鉴于钢筋材料自身的特点，技术人员需要在施工前根据房屋建筑施工的具体需要对其进行加工，先完成钢筋结构件的制作有利于提高施工的效率和施工的质量。为了确保房建工程的施工进度，钢结构制作人员需要在加工前对设计图纸进行反复研读，明确设计意图及房屋不同结构所需的钢筋件的具体形式。施工人员必须要明确钢筋绑扎梁箍筋对接、框架梁节点等的作业特点和施工要求，根据施工技术标准的要求进行现场施工作业，保证钢筋工程的施工质量。

1.4混凝土工程施工技术

混凝土常被作为房屋建筑工程胶凝材料，混凝土配制的集料一般为砂石，砂石与其它的掺合料按照一定的比例加水混合制成建筑施工所需的混凝土材料。在配制拌合混凝土之前需要做好准备工作，技术人员要明确混凝土所需的各种材料的比例和具体用量，将原料混合后方可进行混凝土的搅拌和运输。运输到施工现场的混凝土要根据实际的房屋建筑施工要求进行振捣，梁、柱、剪力墙等房屋不同部位所采取的具体的混凝土施工技术措施也有所差别，混凝土施工完成后要进行定期养护。进行混凝土浇筑时要注意新旧混凝土的粘合紧密度，混凝土浇筑及振捣的过程中不可随意加水，避免对混凝土凝结的强度产生不利影响。混凝土浇筑完成后十二小时内通过覆盖和浇水的方式进行养护，使混凝土处于较为适宜的湿润状态，为了确保混凝土浇筑质量，养护的时间不少于七天。

2房建工程现场施工管理要点

2.1强化房建工程施工现场的材料管理力度

在房屋建筑工程项目施工作业环节的具体化组织开展过程中，施工技术应用材料本身具备的综合性质量表现状态，对房屋建筑工程项目在具体施工作业过程中的质量获取状态具备显著且深刻的影响和制约作用。在这个背景下，我国现有的房屋建筑工程施工企业，应当指派专人针对施工过程中应用的各类技术材料展开质量性能层面的系统化干预控制，确保实际采购和运抵房屋建筑工程项目施工现场的建筑施工应用材料的质量可以符合相关标准并达到工程的实际要求，以保障房建工程项目的施工质量。

2.2加强现场施工技术管理

为了保证工程可以顺利开展，需要认真做好现场施工管理工作，并对其施工管理制度进行不断完善，确保各部门间可以紧密联系。在工程施工前，管理人员要对施工现场进行勘测和分析，对施工场地、工程的施工要求、设计方案和其他管理制度进行规划和安排。在施工中要严格制定相应的规划措施，保障工程项目能够得到合理安排，制定全面的施工计划，对施工人员、材料和设备等方面进行严格的管理，制定合理有效的施工方案，通过全面实施和执行，以满足标准化施工需求。不断地对现场施工技术的管理方式进行创新，选择最合适的管理方法对现场施工进行监督管理，确保运施工现场施工作业有序的进行。为了确保现场施工的质量，可以不断的引进新型的设备和技术，为现场的施工创造良好的基础，让先进的施工技术为施工质量得到进一步的保障。

2.3建筑工程施工技术的交底工作要保证其及时性和准确性

建筑工程施工技术交底工作在整个建筑施工中占有十分重要的地位，它关系着建筑工程施工的进程以及建筑施工的整体水平。无论是分部工程还是分项工程，都必须要及时的进行技术交底工作，必须对容易发生质量问题的部位，或者是需要保护的成品材料或部位加以注释，并在交底的过程中郑重的提示相关人员，除此之外一些基础性的技术要求，如新型材料的采用、新工艺的技术要求等也应该作为技术交底工作的内容。因此，在建筑工程施工进行施工前，一定要保证施工技术交底工作的及时性和准确性，使每个建筑施工者对建筑工程的详细情况和具体要求完全理解和掌握，明确建筑工程的详细情况和具体要求后在进行建筑工程的现场施工，确保建筑工程施工技术有效落实。

2.4实现信息化的管理

对于房建工程的建设企业而言，加大现代管理应用力度，有助于全面提升管理水平，实现信息化管理的目的。通过对计算机、网络技术的使用远程、全方面和动态地对建筑工程施工进行管理，并提出相应调整方案。目前，在房建工程进行施工现场管理时，利用软件将施工进度与控制管理进行整合，按照作业量以及人员情况进行施工进度的合理制定，以便于符合现场施工管理最终目标，能为房建工程的顺利竣工起到一定促进作用。

3结语：针对房建工程施工技术与现场施工管理论题，本文择取房屋建筑工程的常见施工技术分析，以及房屋建筑工程施工过程中的的现场管理策略，两个具体方面展开了简要的分析论述，旨意为相关领域的基础性研究人员和从业人员，构筑和提供经验性参考借鉴支持条件。在全面充分认识现阶段我国房屋建筑工程领域常见施工技术基础上，组织开展系统科学有效的施工现场管理工作，对于保障和支持我国房屋建筑工程项目施工过程中顺利获取到最佳质量控制效果具有重要意义。

参考文献：

[1]周亿文.房建工程施工管理与风险控制研究[J].科技展望，2015（26）：26-27.

[2]付立敏.房建工程质量控制中施工现场管理[J].低碳世界，2016（18）：129-130.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/62da618eded75045b4287438.html