# 满堂脚手架支撑体系施工与大体积混凝土框架梁保温保湿方案制定对高层结构施工的影响

广东中远建设投资管理有限公司广东中山528400

摘要：本文在对屋盖结构施工安全质量控制的研究是在某钢筋混凝土屋面施工基础上的。为防止在施工过程中由于高支模支撑系统失稳而引发的安全事故，保证在施工中对证屋面梁的有效控制，从而制定科学合理的现场高支模和大体积混凝土屋面梁施工方案。

关键词：高支模；大体积混凝土；安全风险；质量风险；综合控制

这些年我国城市化的快速发展，人们对建筑施工安全与质量的关注度越来越高，这就要求施工单位要认识到施工安全与施工质量的重要性，并针对施工过程中的实际问题，制定切实可行的施工方案，这样才能保证单层20.9m高度屋盖结构施工的质量，实现城市建设的可持续性。

1.工程概况

本文分析是基于某钢筋混凝土屋面施工的，下面将该项目简称为某大厦。该项目的位置是某区十分醒目且总要的地标之一。某大厦的主楼部分为13层、裙楼为3层、1层地下室，同时还包括单层20.9m的电视演播厅构成某大厦的主体，该项目总工占地面积达到12666m2。在对本工程建设中，主楼采用剪力墙结构体系的框架，群里采用纵横框架结构体系，电视演播厅也为纵横框架结构体系。

某大厦的电视演播厅的裙楼结构采用纵横框架结构体系，建筑总面积达到400m2。在设计中，有18m×6m的柱网，750mm×750mm的框架柱断面，600mm×1200mm的框架主梁，550mm×900mm的框架次梁断面。且该项目的框架柱单层高度是20.9m。在对裙楼进行支护时采用三层砖混结构。

2.现场情况

在对该项目的施工现场进行分析中，发现满堂扣件式脚手架高支模结构支撑体系还存在一些问题，对建筑施工安全与质量造成一定影响。第一，在施工中采用单根立杆作为高支模满堂脚手架，立杆的间距控制在1m×1m，单根立杆脚手架无法满足承重要求；第二，在现场没有设置扫地杆；第三，在现场未设置横向剪刀撑，在竖向剪刀撑设置中，对间距的控制不合理；第四，未能制定屋面梁大体积混凝土计划。在现场情况还发现屋面板脚手架存在一些问题，屋面梁满堂立杆支架也存在极大安全问题，而这些都会对后期的施工造成极大的安全风险，进而无法有效保障施工安全与质量。

3.风险分析

3.1安全风险

在本工程中最大的安全分析来源于高支模满堂脚手架结构支撑体系，主要是由于在进行泵送混凝土过程中，无法有效控制施工荷载等，导致立杆的受荷过大[1]。同时由于未设置横向剪刀撑，纵向设置间距过大，如果在荷载过大情况下，极易发生坍塌等危险情况。一旦发生坍塌就会对施工人员的安全，与施工进度等造成极大影响。

3.2质量风险

在本工程施工中由于钢筋混凝土结构对施工条件有较为复杂的要求，且在施工过程中有很多不可预见性因素，再加之混凝土材料的质量无法保证等，在是施工中由于温度等变化出现裂缝等情况。一旦在施工中大体积混凝土出现安全与质量问题，对施工企业造成极大经济损失。

4.制定对策

4.1制定满堂脚手架支撑体系加固方案

在根据施工现场的分析来看，最合理的方案是对满堂脚手架支撑体系进行加固，这样才能有效保证安全与施工进度。如图为满堂脚手架支撑。

满堂脚手架支撑图

(1)对框架主梁和纵横框架次梁的立杆进行增加，将原来的单立杆变为现在的双立杆。在对受力荷载计算过后，发现双立杆符合施工要求。通过这样的设置，施工区域划分为9个部分，如果发生意外，也不会出现全部坍塌的事故。

(2)对双立杆的步距进行合理调整，由1.8m降到1.3m，这样能够对钢管脚手架立杆长细比进行减小，进而保证脚手架立杆不出现失稳现象[2]。同时在保证连系杆的连续性与荷载受力均衡的情况下，1.3m的步距是较为合适的。

(3)对竖向剪刀撑的密度进行增加。在双立杆中进行全长连续竖向剪刀撑的设置，单立杆中以时隔跨连续全长为宜，且跨度要保证在5根立杆以内。

(4)增加水平剪刀撑。将全长连续水平剪刀撑设置在全部立杆中，且间距要保持在两个步距，立杆杆数保持在6根以内。在水平剪刀撑设置中有交错与连续性两种设置方式。交错以梅花形为宜。但在设置中一定要保证合理的受力与传力。

(5)连墙件设置。在本工程对连续墙进行设置时，采用钢管刚性连墙件。第一，对1/2层楼面梁、屋面梁采用框架柱、框架梁、砖混结构，并将其设置为连墙件。第二，在连墙件设置中要将间距孔子在4根立杆理内，并在超过间距的框架柱之间设置剪刀撑。同时在对用的位置进行斜杆与框架梁的连接，连接位置为受力点。第三，在连接框架梁下口与屋面上口时，采用水平钢管。第四，采用48×3.5钢对连续墙受力点进行连接。第五，在没有使用剪刀撑进行连接的地方时，要增加剪刀撑进行连接。

(6)立杆基础。在对立杆基础进行施工过程中，将现浇地下室顶板作为基础，并保证基础的安全，这样才能投入使用。

(7)增加扫地杆、构造要求、脚手架、检查和验收以及安全管理都要按照相关的施工安全规范进行操作。

4.2大体积混凝土框架梁保温保湿方案制定

在施工前一定要做好大体积混凝土框架梁保温保湿方案的制定，这样才能对该项目演播厅钢筋混凝土屋面梁板结构体系在施工过程中的质量进行合理控制[3]。在本项目中，大体积混凝土结构在屋面结构中普遍存在，裂缝是由外荷载引起的概率不大，而主要原因是由于温度变化、混凝土收缩造成的，在二者共同影响下产生裂缝。在对大体积混凝土温度收缩应力进行分析时，会设计到诸多内容，比如结构平面布置、配筋率等。因此在进行计算过程中，要对造成结构不稳定的因素进行分析，主要是温度变化所引起的应力，并对温度应力的相关内容进行分析。在具体施工过程中，要对大体积混凝土内部的稳定进行合理减低，对结构的内外温差进行减小。因此在方案制定中，采用双控制的方法对施工质量进行控制，控制内容主要是温度应力与温度差，同时在具体施工过程中要做好监测。

考虑到该项目的具体情况，加之在施工过程中正是温度较高的秋季，并对作业环境、混凝土养护等都需要设计。在本工程中，应用到的模板下面就对的作用有混凝土浇筑、隔热等各种功能，这样能够地温度收缩裂缝进行有效的控制。下面就对模板设计进行介绍：

在对演播厅屋面进行施工过程中，所采用的模板为木质结构，通过对现场情况的了解，木材为杉木。通过检验分析发现杉木在应用中安全系数较高，因此对木质模板不进行调整。因此杉木可以作为梁底模板，也可作为梁侧背撑，在截面不够的情况下，可以利用杉木进行模板的制作。

4.3其他技术和管理措施

(1)上面所分析的施工方案与相关技术，只作为演播厅全现浇屋面质量保障的技术。在施工过程中要加强科学管理，合理控制成本，保证合同的合理性等，这样才能保证施工的有序进行，提高施工的安全系数与质量。

(2)在对商品混凝土进行布料过程中，清离布料点5m半径内的所有人员，只允许操作者在内。在布料时，对屋面梁采取分层布料，这样能减少凝土浇筑时的冲击力。

(3)加强现场施工安全监管，保证有专门的负责人对现场脚手架的质量进行动态的检查。同时，也要对扣件螺栓拧紧力矩等进行严格的检查。

(4)在现场施工过程中要做好监测工作，保证对大体积混凝土温度进行详细的观察与记录，同时也要对混凝土的坍塌进行合理的记录，这样才能对施工安全与质量进行有效的控制。在前5天，每隔两小时进行一次测温；在第6-14天，频率控制在4h/次；在15-28天，将频率控制在8h/次。

(5)在施工过程中应用到的相关技术与方案一定要严格按照《施工组织设计》进行，并保证施工过程中所应用到的所有技术等都符合国家相关规定。

5.现场施工情况

本工程在施工中严格按照预定的方案进行施工，且对混凝土的养护工作十分认真。在施工过程中施工单位与相关部门制定科学合理的监管制度，在监管中对安全风险进行认真分析，并合理控制安全风险。同时为有效控制施工质量，在施工中实行动态检查的方法，对施工质量进行有效的控制。在工程竣工后先后获得过多项荣誉，也成为建筑行业中的安全与质量控制典范。

6.结语

建筑安全与质量一直是人们关注的焦点，因此在施工为有效控制施工安全与质量，提高施工单位的整体效益，就要通过制定满堂脚手架支撑体系加固方案、大体积混凝土框架梁保温保湿方案制定以及一些其他措施来保证单层20.9?m高度屋盖结构施工的安全于质量。

参考文献：

[1]白洁,葛杰,苗冬梅,等.大跨度钢结构施工用临时支撑体系的设置与优化[J].施工技术,2016,45(9):17-20.

[2]杨建伦,叶腾茂,胡皞.大跨度钢结构屋盖顶推滑移施工技术研究[J].重庆建筑,2017,16(11):49-51.

[3]杨建伦,叶腾茂,胡皞.大跨度钢结构屋盖顶推滑移施工技术研究[J].重庆建筑,2017,16(11):49-51.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/62fa6d4c91d201b34cbc92d4.html