# 一种带雕刻图案的陶瓷木板论文和设计-谢煌

### 全文摘要

本实用新型提供一种带雕刻图案的陶瓷木板，包括陶瓷木板基板，在陶瓷木板基板上雕刻有凹槽，所述凹槽形成凹陷的图案，在所述图案的边线处雕刻有边线槽，凹槽底面上靠近边线槽出口处设有远离凹槽底面的凸起部，边线槽内设有防水性聚氨酯；具有装饰效果好，便于清洁的优点。

### 主设计要求

1.一种带雕刻图案的陶瓷木板，包括陶瓷木板基板，其特征在于：在陶瓷木板基板上雕刻有凹槽，所述凹槽形成凹陷的图案，在所述图案的边线处雕刻有边线槽，凹槽底面上靠近边线槽出口处设有远离凹槽底面的凸起部，边线槽内设有防水性聚氨酯。

### 设计方案

1.一种带雕刻图案的陶瓷木板，包括陶瓷木板基板，其特征在于：在陶瓷木板基板上雕刻有凹槽，所述凹槽形成凹陷的图案，在所述图案的边线处雕刻有边线槽，凹槽底面上靠近边线槽出口处设有远离凹槽底面的凸起部，边线槽内设有防水性聚氨酯。

2.根据权利要求1所述的带雕刻图案的陶瓷木板，其特征在于：所述边线槽靠近凹槽槽底的内侧壁与凹槽槽底倾斜设置。

3.根据权利要求2所述的带雕刻图案的陶瓷木板，其特征在于：所述边线槽靠近凸起部的一侧边与凸起部靠近边线槽的一侧边圆弧过渡。

4.根据权利要求2所述的带雕刻图案的陶瓷木板，其特征在于：凸起部最高点的位置低于或等于凹槽槽口所在位置。

5.根据权利要求2所述的带雕刻图案的陶瓷木板，其特征在于：所述边线槽沿着边线槽深度方向的截面为契形或方形。

6.根据权利要求1所述的带雕刻图案的陶瓷木板，其特征在于：所述防水性聚氨酯为有色防水性聚氨酯。

7.根据权利要求1所述的带雕刻图案的陶瓷木板，其特征在于：在所述陶瓷木板基板凹槽开口处封装透明盖板。

8.根据权利要求7所述的带雕刻图案的陶瓷木板，其特征在于：所述透明盖板为玻璃盖板或PVC透明塑料盖板。

9.根据权利要求1所述的带雕刻图案的陶瓷木板，其特征在于：所述陶瓷木板基板包括原木，在原木内具有形成高分子树状结构，高分子树状结构的树杈分子链与原木的纤维束穿插交织，形成以高分子树形结构的中心核为中心的纵横交织的三维立体网状结构。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及陶瓷木技术领域，具体涉及一种带雕刻图案的陶瓷木板。

背景技术

木材是重要的原材料，为了延长木材使用寿命，一般需要做防腐、防水处理，目前使用最多的处理方法是在木制品表面涂防腐漆，但防腐漆只是涂覆在木材的表面，容易脱落，同时，油漆中含有大量有毒有机物，对人体危害极大，所以现在原木制品越来越受到青睐，为了提升原木的性能，木材商采用很多方法制造防腐防水木材，希望在防水防腐的同时，不会对人体造成伤害，同时保持木材的纹理和悦人的色泽，通过研究发现，在原木中引入化学键，制备成性质像陶瓷一样的陶瓷木，不会破坏木材原有的纹理和悦人的色泽，同时该陶瓷木防腐、防水、防虫、防霉，光滑、手感好，强度高，不容易变形，使用时间长，应用范围广。

随着人们生活水平的提高，越来越多人更加注重木材用于室内装修中装饰品，为了达到更加美观的装饰效果，一般通过雕刻不同形状或不同的图案实现不同的装饰效果，但是雕刻有图案的木材图案之间的缝隙容易沉积灰尘，且缝隙小不容易清洁，另外现有雕刻图案简单地在木材上进行雕刻形成图案，这种形成方式很难从正对雕刻图案时观看雕刻图案时无法识别雕刻图案的立体感，装饰效果差。

发明内容

为解决现有技术中存在的问题，本实用新型提供一种陶瓷木条，该陶瓷木条具有装饰效果好，便于清洁的优点。

为达到上述目的，本实用新型的技术方案是：一种带雕刻图案的陶瓷木板，包括陶瓷木板基板，在陶瓷木板基板上雕刻有凹槽，所述凹槽形成凹陷的图案，在所述图案的边线处雕刻有边线槽，凹槽底面上靠近边线槽出口处设有远离凹槽底面的凸起部，边线槽内设有防水性聚氨酯，

以上设置，由于设置边线槽从而使得陶瓷木板上凹陷图案的边界更加清楚，同时在边线槽与凹槽槽底相交处设有凸起部使得边界线更加清楚的同时能在边线槽内加入防水性聚氨酯后能更加有效地防止防水性聚氨酯进入到凹槽内，然后在凹槽内加入防水性聚氨酯，一方面，加入聚氨酯层能使得装饰效果好，另一方面能防止灰尘进入凹槽内，另外由于加入防水性聚氨酯，且陶瓷木具有防水防潮的特性，从而方便采用对陶瓷木通过喷水的方式进行清洗，能便于对陶瓷木进行清洁处理，现有采用只是雕刻图案的情况由于图案的边线凹陷处无法不方便清洗。

进一步的，所述边线槽靠近凹槽槽底的内侧壁与凹槽槽底倾斜设置。以上设置，由于倾斜设置，能进一步加快聚氨酯在边线槽内流动。

进一步的，所述边线槽靠近凸起部的一侧边与凸起部靠近边线槽的一侧边圆弧过渡。以上设置，能方便加工边线槽和凸起部。

进一步的，凸起部最高点的位置低于或等于凹槽槽口所在位置。以上设置，能防止凸起部遮挡边线槽，减少对雕刻图案形成的边界线效果的影响。

进一步的，所述边线槽沿着边线槽深度方向的截面为契形或方形，以上设置，由于能保证边线槽的容量的同时尽量增加防水聚氨酯的接触面积。

进一步的，所述防水性聚氨酯为有色防水性聚氨酯，以上设置，能进一步增加陶瓷木板的装饰效果。

进一步的，在所述陶瓷木板基板凹槽开口处封装透明盖板，以上设置，通过透明盖板保护雕刻图案，进一步防止雕刻图案上堆积灰尘。

进一步的，所述透明盖板为玻璃盖板或PVC透明塑料盖板，以上设置，结构简单。

进一步的，所述陶瓷木板基板包括原木，在原木内具有形成高分子树状结构，高分子树状结构的树杈分子链与原木的纤维束穿插交织，形成以高分子树形结构的中心核为中心的纵横交织的三维立体网状结构，以上设置，由于通过原木内的纤维束与高分子树杈分子链穿插交织形成高分子树形结构，这样陶瓷木形成过程中通过将高分子材料进入到原木纤维束间隙内，并交织形成网状结构，防止陶瓷木易断裂的情况发生。

附图说明

图1为本实用新型立体结构示意图；

图2为图1中A-A剖视图；

图3为本实用新型中陶瓷木板基板内部结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施方式对本实用新型做进一步详细说明。

如图1～3所示，一种带雕刻图案的陶瓷木板，包括陶瓷木板基板1，在陶瓷木板基板1上雕刻有凹槽11，所述凹槽11形成凹陷的图案2，本实施例中，形成图案为五角星图案，在所述图案的边线处雕刻有边线槽12，凹槽11底面上靠近边线槽12出口处设有远离凹槽底面的凸起部13，边线槽12内设有防水性聚氨酯14，所述防水性聚氨酯14为有色防水性聚氨酯，能进一步增加陶瓷木板的装饰效果，防水性聚氨酯和有色防水性聚氨酯为现有材料，在此不再累述。

所述边线槽12靠近凹槽11槽底的内侧壁与凹槽11槽底倾斜设置，由于倾斜设置，能进一步加快聚氨酯在边线槽内流动，所述边线槽12靠近凸起部13的一侧边与凸起部13靠近边线槽12的一侧边圆弧过渡，能方便加工边线槽和凸起部，凸起部13最高点的位置低于或等于凹槽11槽口所在位置，能防止凸起部遮挡边线槽，减少对雕刻图案形成的边界线效果的影响。

所述边线槽12沿着边线槽深度方向的截面为契形或方形，本实施边线槽沿着边线深度方向的截面为楔形，由于能保证边线槽的容量的同时尽量增加防水聚氨酯的接触面积。

在所述陶瓷木板基板凹槽11开口处设有安装凸台，凸台上设有透明盖板15，所述透明盖板15为玻璃盖板或PVC透明塑料盖板，通过透明盖板保护雕刻图案，进一步防止雕刻图案上堆积灰尘。

进一步的，所述陶瓷木板基板1包括原木，在原木内具有形成高分子树状结构111，高分子树状结构111的树杈分子链与原木的纤维束112穿插交织，形成以高分子树形结构111的中心核为中心的纵横交织的三维立体网状结构，所述边线槽112沿着高分子树状结构111和纤维束112延伸方向进行雕刻形成，这样能通过网状结构增加陶瓷木板基板的稳定性，然后沿着高分子树状结构和纤维束延伸方向进行雕刻从而能便于雕刻出图案，所述高分子树形结构为聚酰胺-胺树形高分子树形结构，聚酰胺-胺树形高分子树形结构为现有材料结构，所述高分子树形结构的分子链与纤维素的交叉点通过范德华力和氢键连接固定。

以上设置，由于设置边线槽12从而使得陶瓷木板上凹陷图案的边界更加清楚，同时在边线槽12与凹槽11槽底相交处设有凸起部13使得边界线更加清楚的同时能在边线槽12内加入防水性聚氨酯14后能更加有效地防止防水性聚氨酯14进入到凹槽11内，然后在凹槽11内加入防水性聚氨酯14，一方面，加入聚氨酯层能使得装饰效果好，另一方面能防止灰尘进入凹槽11内，另外由于加入防水性聚氨酯14，且陶瓷木具有防水防潮的特性，从而方便采用对陶瓷木通过喷水的方式进行清洗，能便于对陶瓷木进行清洁处理，现有采用只是雕刻图案的情况由于图案的边线凹陷处无法不方便清洗。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920019149.2

申请日:2019-01-06

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:37(山东)

授权编号:CN209904396U

授权时间:20200107

主分类号:B44C5/04

专利分类号:B44C5/04

范畴分类:15D;

申请人:中吉亚（山东）新材料有限公司

第一申请人:中吉亚（山东）新材料有限公司

申请人地址:274000 山东省菏泽市高新区中华西路2059号启迪之星201-20号

发明人:谢煌;黄玉真;韩菲桐;杨海景

第一发明人:谢煌

当前权利人:中吉亚（山东）新材料有限公司

代理人:刘各慧;胡燕

代理机构:44433

代理机构编号:广州慧宇中诚知识产权代理事务所(普通合伙) 44433

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/62fe4661c02c53fd498ee610.html