# 一种可随身携带的微波炉论文和设计-廖波

### 全文摘要

一种可随身携带的微波炉，包括电气箱和烹饪腔体，电气箱内部设置有微波发射装置，烹饪腔体为伸缩折叠式设置、且可拆装在电气箱底部；其中，发射装置至少包括相互配合连接的磁控管和波导盒，磁控管通过波导盒将微波传输到烹饪腔体内。本实用新型通过上述结构的改良，采用伸缩折叠式烹饪腔体，可以将烹饪腔体在不使用时收缩起来，达到大幅减少微波炉体积的目的，便于用于对微波炉的随身携带；同时，烹饪腔体的伸缩折叠式设置可以根据食物的大小进行高度伸缩调整，用户可以根据实际的使用需求任意调节烹饪腔体内部加热空间的大小，使热量更加集中，减少热量的损失，节省能源，加热速度更快，以满足多样化食物加热的需求，实用性强。

### 主设计要求

1.一种可随身携带的微波炉，包括电气箱(1)和烹饪腔体(2)，其特征在于：电气箱(1)内部设置有微波发射装置，烹饪腔体(2)为伸缩折叠式设置、且可拆装在电气箱(1)底部；其中，发射装置至少包括相互配合连接的磁控管(3)和波导盒(4)，磁控管(3)通过波导盒(4)将微波传输到烹饪腔体(2)内。

### 设计方案

1.一种可随身携带的微波炉，包括电气箱(1)和烹饪腔体(2)，其特征在于：电气箱(1)内部设置有微波发射装置，烹饪腔体(2)为伸缩折叠式设置、且可拆装在电气箱(1)底部；其中，发射装置至少包括相互配合连接的磁控管(3)和波导盒(4)，磁控管(3)通过波导盒(4)将微波传输到烹饪腔体(2)内。

2.根据权利要求1所述可随身携带的微波炉，其特征在于：所述电气箱(1)内部设置有至少一个用于超声波清洁烹饪腔体(2)内部的超声波振子(5)。

3.根据权利要求2所述可随身携带的微波炉，其特征在于：所述电气箱(1)内部还设置有用于拍摄烹饪腔体(2)内部情况的摄像头(6)；电气箱(1)外侧壁设置有控制面板(7)，控制面板(7)上设置有显示屏(8)和控制按键(9)；所述的摄像头(6)与显示屏(8)配合连接、且将烹饪腔体(2)内部拍摄的情况转化成视频信号，并通过显示屏(8)进行显示。

4.根据权利要求3所述可随身携带的微波炉，其特征在于：所述电气箱(1)侧壁设置有若干个通风孔(10)，若干个通风孔(10)贯穿式设置在电气箱(1)侧壁；所述的通风孔(10)上还设置有风扇(11)。

5.根据权利要求4所述可随身携带的微波炉，其特征在于：所述电气箱(1)和烹饪腔体(2)的形状均为方形或圆形；其中，电气箱(1)包括上盖(12)和底座(13)，上盖(12)和底座(13)相互配合连接、且二者之间形成装配内腔；所述的磁控管(3)、波导盒(4)、超声波振子(5)、摄像头(6)分别固定设置在装配内腔内；所述的烹饪腔体(2)可拆装设置在底座(13)底部。

6.根据权利要求5所述可随身携带的微波炉，其特征在于：所述底座(13)底部分别设置有微波发射口(14)、超声波振子孔(15)和摄像头安装孔(16)，微波发射口(14)、超声波振子孔(15)和摄像头安装孔(16)分别连通装配内腔和烹饪腔体(2)；所述的波导盒(4)一端与磁控管(3)配合连接，另一端与微波发射口(14)连通，磁控管(3)通过波导盒(4)和微波发射口(14)的配合将微波传输到烹饪腔体(2)内；所述的超声波振子(5)固定设置在超声波振子孔(15)上、且通过超声波振子孔(15)对烹饪腔体(2)内部进行超声波清洁；所述的摄像头(6)固定设置在摄像头安装孔(16)上、且通过摄像头安装孔(16)对烹饪腔体(2)内部情况进行拍摄。

7.根据权利要求5所述可随身携带的微波炉，其特征在于：所述若干个通风孔(10)贯穿式设置在底座(13)侧壁，底座(13)侧壁还设置有电源接口(17)。

8.根据权利要求1-7任一项所述可随身携带的微波炉，其特征在于：所述烹饪腔体(2)内壁表面涂覆有微波反射涂层；所述的电气箱(1)由金属材料制成、且其底部设置有伸缩支撑脚或折叠支撑架，电气箱(1)通过伸缩支撑脚或折叠支撑架定位在烹饪腔体(2)上方。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及微波炉领域，具体是一种可随身携带的微波炉。

背景技术

中国专利文献号为CN204187682U于2015年3月4日公开一种微波炉，它包括有位于烹调腔侧壁上的微波导入孔和排气孔，所述微波炉包括用于支撑食物的条状支架和两个导轨，每个导轨均通过两个可伸缩的支腿安装在所述烹调腔内的底面上，所述条状支架与所述导轨配合、在所述导轨上可滑动地安装。据称，该结构能够有效地提高微波炉加热效率；但是，该结构的微波炉为台式微波炉，基本只能用于厨房加热食物，不方便外出携带，随着人们生活水平的提高，许多人会选择周末或节假日外出旅游，并且还会携带饭菜等食物，上述结构的微波炉不能满足用户的使用需求，同时上述结构的微波炉烹饪腔体积是固定的，用户的使用时不能根据使用需求随时调节烹饪腔的体积，无法满足用户的多样化需求。因此，有必要进一步改进。

实用新型内容

本实用新型的目的旨在提供一种结构简单合理、性能优异、使用方便、制造成本低、易生产、易实现、节能环保且安全可靠的可随身携带的微波炉，以克服现有技术中的不足之处。

按此目的设计的一种可随身携带的微波炉，包括电气箱和烹饪腔体，其特征在于：电气箱内部设置有微波发射装置，烹饪腔体为伸缩折叠式设置、且可拆装在电气箱底部；其中，发射装置至少包括相互配合连接的磁控管和波导盒，磁控管通过波导盒将微波传输到烹饪腔体内。

所述电气箱内部设置有至少一个用于超声波清洁烹饪腔体内部的超声波振子。

所述电气箱内部还设置有用于拍摄烹饪腔体内部情况的摄像头；电气箱外侧壁设置有控制面板，控制面板上设置有显示屏和控制按键；所述的摄像头与显示屏配合连接、且将烹饪腔体内部拍摄的情况转化成视频信号，并通过显示屏进行显示。

所述电气箱侧壁设置有若干个通风孔，若干个通风孔贯穿式设置在电气箱侧壁；所述的通风孔上还设置有风扇。

所述电气箱和烹饪腔体的形状均为方形或圆形；其中，电气箱包括上盖和底座，上盖和底座相互配合连接、且二者之间形成装配内腔；所述的磁控管、波导盒、超声波振子、摄像头分别固定设置在装配内腔内；所述的烹饪腔体可拆装设置在底座底部。

所述底座底部分别设置有微波发射口、超声波振子孔和摄像头安装孔，微波发射口、超声波振子孔和摄像头安装孔分别连通装配内腔和烹饪腔体；所述的波导盒一端与磁控管配合连接，另一端与微波发射口连通，磁控管通过波导盒和微波发射口的配合将微波传输到烹饪腔体内；所述的超声波振子固定设置在超声波振子孔上、且通过超声波振子孔对烹饪腔体内部进行超声波清洁；所述的摄像头固定设置在摄像头安装孔上、且通过摄像头安装孔对烹饪腔体内部情况进行拍摄。

所述若干个通风孔贯穿式设置在底座侧壁，底座侧壁还设置有电源接口。

所述烹饪腔体内壁表面涂覆有微波反射涂层；所述的电气箱由金属材料制成、且其底部设置有伸缩支撑脚或折叠支撑架，电气箱通过伸缩支撑脚或折叠支撑架定位在烹饪腔体上方。

本实用新型通过上述结构的改良，采用伸缩折叠式烹饪腔体，可以将烹饪腔体在不使用时收缩起来，达到大幅减少微波炉体积的目的，便于用于对微波炉的随身携带；同时，烹饪腔体的伸缩折叠式设置可以根据食物的大小进行高度伸缩调整，用户可以根据实际的使用需求任意调节烹饪腔体内部加热空间的大小，使热量更加集中，减少热量的损失，节省能源，加热速度更快，以满足多样化食物加热的需求。

综合而言，其具有结构简单合理、性能优异、使用方便、制造成本低、易生产、易实现、节能环保且安全可靠等特点，实用性强。

附图说明

图1为本实用新型第一实施例的装配结构示意图(烹饪腔体折叠)。

图2为本实用新型第一实施例的装配结构示意图(烹饪腔体打开)。

图3为本实用新型第一实施例的分解结构示意图(烹饪腔体折叠)。

图4为本实用新型第一实施例的分解结构示意图(烹饪腔体打开)。

图5为本实用新型第一实施例的另一分解结构示意图(烹饪腔体打开)。

具体实施方式

下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步描述。

参见图1-图5，本可随身携带的微波炉，包括电气箱1和烹饪腔体2，电气箱1内部设置有微波发射装置，烹饪腔体2为伸缩折叠式设置、且可拆装在电气箱1底部；其中，发射装置至少包括相互配合连接的磁控管3和波导盒4，磁控管3通过波导盒4将微波传输到烹饪腔体2内。

进一步地讲，电气箱1内部设置有至少一个用于超声波清洁烹饪腔体2内部的超声波振子5。使用户可以实现利用超声波对折叠式烹饪腔体2内部进行清洁。

进一步地讲，电气箱1内部还设置有用于拍摄烹饪腔体2内部情况的摄像头6；电气箱1外侧壁设置有控制面板7，控制面板7上设置有显示屏8和控制按键9；所述的摄像头6与显示屏8配合连接、且将烹饪腔体2内部拍摄的情况转化成视频信号，并通过显示屏8进行显示。

工作时，摄像头6拍摄到烹饪腔体2内部食物，并进行食物类别识别、或拍摄烹饪腔体2内部食物加热状态，并在显示屏8上显示。

进一步地讲，电气箱1侧壁设置有若干个通风孔10，若干个通风孔10贯穿式设置在电气箱1侧壁；所述的通风孔10上还设置有风扇11。风扇11和若干个通风孔10相互配合，可以对磁控管3、波导盒4、超声波振子5、摄像头6等元器件进行散热。

进一步地讲，电气箱1和烹饪腔体2的形状均为方形或圆形；其中，电气箱1包括上盖12和底座13，上盖12和底座13相互配合连接、且二者之间形成装配内腔；所述的磁控管3、波导盒4、超声波振子5、摄像头6分别固定设置在装配内腔内；所述的烹饪腔体2可拆装设置在底座13底部。

进一步地讲，底座13底部分别设置有微波发射口14、超声波振子孔15和摄像头安装孔16，微波发射口14、超声波振子孔15和摄像头安装孔16分别连通装配内腔和烹饪腔体2；所述的波导盒4一端与磁控管3配合连接，另一端与微波发射口14连通，磁控管3通过波导盒4和微波发射口14的配合将微波传输到烹饪腔体2内；所述的超声波振子5固定设置在超声波振子孔15上、且通过超声波振子孔15对烹饪腔体2内部进行超声波清洁；所述的摄像头6固定设置在摄像头安装孔16上、且通过摄像头安装孔16对烹饪腔体2内部情况进行拍摄。

进一步地讲，若干个通风孔10贯穿式设置在底座13侧壁，底座13侧壁还设置有电源接口17。

进一步地讲，烹饪腔体2内壁表面涂覆有微波反射涂层；所述的电气箱1由金属材料制成、且其底部设置有伸缩支撑脚或折叠支撑架，电气箱1通过伸缩支撑脚或折叠支撑架定位在烹饪腔体2上方，使用户可以方便地将电气箱1架设在烹饪腔体2上方。

以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和本实用新型的优点。本领域的技术人员应该了解本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等同物界定。

同时，附图仅用于示例性说明，表示的仅是示意图，而非实物图，不能理解为对本专利的限制；为了更好地说明本实用新型的实施例，附图某些部件会有省略、放大或缩小，并不代表实际产品的尺寸；对本领域技术人员来说，附图中某些公知结构及其说明可能省略是可以理解的。

而且，本实用新型实施例的附图中相同或相似的标号对应相同或相似的部件；在本实用新型的描述中，需要理解的是，若有术语“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“横向”、“纵向”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系均基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此附图中描述位置关系的用语仅用于示例性说明，不能理解为对本专利的限制。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920030822.2

申请日:2019-01-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209540956U

授权时间:20191025

主分类号:F24C 7/02

专利分类号:F24C7/02;F24C7/10;H05B6/64

范畴分类:15F;

申请人:广东格兰仕集团有限公司;广东格兰仕微波生活电器制造有限公司

第一申请人:广东格兰仕集团有限公司

申请人地址:528300 广东省佛山市顺德区容桂大道南25号

发明人:廖波;植秀俊

第一发明人:廖波

当前权利人:广东格兰仕集团有限公司;广东格兰仕微波生活电器制造有限公司

代理人:唐强熙;吴杜志

代理机构:44264

代理机构编号:佛山市粤顺知识产权代理事务所

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/64cdff126f86aa86256dcea3.html