# 多功能医疗废物回收车论文和设计-王夏

### 全文摘要

本实用新型公开多功能医疗废物回收车，包括车体，车体的一侧上设置有设备集成台、设备集成台的下方设置有推拉把手，推拉把手的下方设置有电池存储柜和储物柜；车体的上方设置有顶盖；所述的顶盖打开后下面设置有集成电子秤；集成电子秤的下方、车体上设置有横撑；侧开门位于横撑的下方；车体的下方设置有万向静音轮；车体上还设置有反方向推拉把手，与推拉把手的方向相反。本实用新型的有益效果为：操作流程简化，信息化管理医疗废物，数据可永久保存，查询快捷，称重数据准确，实时定位，随时查询垃圾重量和分类情况；对医疗废物有了很好的监管作用，方便拾取医疗废物，解决收集垃圾太重问题。

### 主设计要求

1.多功能医疗废物回收车，包括车体，其特征在于：所述的车体的一侧上设置有设备集成台（1）、设备集成台（1）的下方设置有推拉把手（2），推拉把手（2）的下方设置有电池存储柜（3）和储物柜（4）；车体的上方设置有顶盖（6）；所述的顶盖（6）打开后下面设置有集成电子秤（5）；所述的集成电子秤（5）的下方、车体上设置有横撑（26）；侧开门（7）位于横撑（26）的下方；所述的车体的下方设置有万向静音轮（8）；所述的车体上还设置有反方向推拉把手（25），与推拉把手（2）的方向相反；所述的电池存储柜（3）设置有电池组，所述的电池组为2套；给设备集成台（1）供电。

### 设计方案

1.多功能医疗废物回收车，包括车体，其特征在于：所述的车体的一侧上设置有设备集成台（1）、设备集成台（1）的下方设置有推拉把手（2），推拉把手（2）的下方设置有电池存储柜（3）和储物柜（4）；车体的上方设置有顶盖（6）；所述的顶盖（6）打开后下面设置有集成电子秤（5）；所述的集成电子秤（5）的下方、车体上设置有横撑（26）；侧开门（7）位于横撑（26）的下方；所述的车体的下方设置有万向静音轮（8）；所述的车体上还设置有反方向推拉把手（25），与推拉把手（2）的方向相反；所述的电池存储柜（3）设置有电池组，所述的电池组为2套；给设备集成台（1）供电。

2.根据权利要求1所述的多功能医疗废物回收车，其特征在于：所述的万向静音轮（8）上还设置有防滑锁（9）。

3.根据权利要求1所述的多功能医疗废物回收车，其特征在于：所述的设备集成台（1）电连接有手持扫描仪（10）、指示灯（11）、充电口（12）、电子器件开关（13）、显示屏（14）、外置USB接口（15）、信号增强天线（16）、标签打印机（18）、电子助力开关（21）；所述的设备集成台（1）还电连接定位装置（28），所述的定位装置（28）为4G网络和定位模块，所述的定位模块为GPS模块、北斗模块。

4.根据权利要求1所述的多功能医疗废物回收车，其特征在于：所述的侧开门（7）内设置有内胆（19），所述的内胆（19）上设置有把手（27），内胆（19）下方设置有滑轮，滑轮通过内胆滑道（24）滑动，所述的内胆滑道（24）位于车体内；所述的内胆滑道（24）为可伸缩滑道。

5.根据权利要求1所述的多功能医疗废物回收车，其特征在于：所述的顶盖（6）下设置有气压支柱（17）。

6.根据权利要求1所述的多功能医疗废物回收车，其特征在于：所述的推拉把手（2）上设置有动力装置（20）、手刹系统（22）、档位（23）。

7.根据权利要求1所述的多功能医疗废物回收车，其特征在于：所述的电池组分别给动力装置（20）和设备集成台（1）供电。

### 设计说明书

技术领域

本发明涉及一种医疗废物处理设备，特别涉及一种多功能医疗废物回收车。

背景技术

随着医疗卫生事业的投入和人口的增多，医疗废物也随之增多，医疗废物的处理也变得十分重要。医疗废物又称医疗垃圾，是具有毒性、易燃性、腐蚀性、反应性和感染性，会对生态环境和人类健康构成严重危害的废物。医疗垃圾流失事件频频出现，医废倒卖、锐器感染、环境污染、传播疾病等。

目前市场上大部分医疗废物收集采用传统医废车装置，通过目测医疗废物重量及普通秤的方式进行医疗废物称重，称重数据不准确进行收集运送，记录均为纸质手填，记录留存时间短、查询困难、易流失，且医疗废物流失严重，无监管，增加销毁成本等问题日驱严重。

发明内容

为解决上述问题，本实用新型提供了一种多功能医疗废物回收车。

本实用新型的技术方案为：多功能医疗废物回收车，包括车体，所述的车体的一侧上设置有设备集成台、设备集成台的下方设置有推拉把手，推拉把手的下方设置有电池存储柜和储物柜；车体的上方设置有顶盖；所述的顶盖打开后下面设置有集成电子秤；所述的集成电子秤的下方、车体上设置有横撑；侧开门位于横撑的下方；所述的车体的下方设置有万向静音轮；所述的车体上还设置有反方向推拉把手，与推拉把手的方向相反。

所述的万向静音轮上还设置有防滑锁。

所述的设备集成台电连接有手持扫描仪、指示灯、充电口、电子器件开关、显示屏、外置USB接口、信号增强天线、标签打印机、电子助力开关；所述的设备集成台还电连接定位装置，所述的定位装置为4G网络和定位模块，所述的定位模块为GPS模块、北斗模块。

所述的电池存储柜设置有电池组，所述的电池组为2套；给设备集成台供电。

所述的侧开门内设置有内胆，所述的内胆上设置有把手，内胆下方设置有滑轮，滑轮通过内胆滑道滑动，所述的内胆滑道位于车体内；所述的内胆滑道为可伸缩滑道。

所述的双开门顶盖下设置有气压支柱。

所述的推拉把手上设置有动力装置、手刹系统、档位。

所述的电池组分别给动力装置和设备集成台供电。

与现有技术相比，本发明的有益效果为：多功能医疗废物回收车把操作流程简化，信息化管理医疗废物，数据保存到服务器可永久保存，查询快捷，通过电子秤传输到系统中，称重数据准确精确到小数点后两位，电子秤集成在垃圾车中，方便快捷，有实时定位功能，能知道当前收集员到达哪个科室，查询当前已经收集的垃圾重量和分类情况；对医疗废物有了很好的监管作用，集成了电子秤医疗废物的称重数据更加精准，医疗废物车增加了内胆，方便拾取医疗废物，实时定位的功能，随时监控回收车的位置，车有助力功能，解决收集垃圾太重，收集员推起来太重的问题。

附图说明：

图1为本实用新型的结构示意图。

图2为本实用新型的侧面示意图。

其中：1、设备集成台；2、推拉把手；3、电池存储柜；4、储物柜；5、集成电子秤；6、顶盖；7、侧开门；8、万向静音轮；9、防滑锁；10、手持扫描仪；11、指示灯；12、充电口；13、电子器件开关；14、显示屏；15、外置USB接口；16、内置信号增强天线、17、气压支柱、18、标签打印机；19、内胆；20、油门；21、电子助力开关；22、手刹系统；23、档位；24、内胆滑道；25、反方向推拉把手；26、横撑；27、把手；28定位装置。。

具体实施方式：

实施例1

多功能医疗废物回收车，包括车体，所述的车体的一侧上设置有设备集成台1、设备集成台1的下方设置有推拉把手2，推拉把手2的下方设置有电池存储柜3和储物柜4；车体的上方设置有顶盖6；所述的顶盖6打开后下面设置有集成电子秤5；所述的集成电子秤5的下方、车体上设置有横撑26；侧开门7位于横撑26的下方；所述的车体的下方设置有万向静音轮8；所述的车体上还设置有反方向推拉把手25，与推拉把手2的方向相反。

所述的万向静音轮8上还设置有防滑锁9。

所述的设备集成台1电连接有手持扫描仪10、指示灯11、充电口12、电子器件开关13、显示屏14、外置USB接口15、信号增强天线16、标签打印机18、电子助力开关21；所述的设备集成台1还电连接定位装置28，所述的定位装置28为4G网络和定位模块，所述的定位模块为GPS模块、北斗模块。

所述的电池存储柜3设置有电池组，所述的电池组为2套；给设备集成台1供电。

所述的侧开门7内设置有内胆19，所述的内胆19上设置有把手27，内胆19下方设置有滑轮，滑轮通过内胆滑道24滑动，所述的内胆滑道24位于车体内；所述的内胆滑道24为可伸缩滑道。

所述的双开门顶盖6下设置有气压支柱17。

所述的推拉把手2上设置有动力装置20、手刹系统22、档位23。

所述的电池组分别给动力装置20和设备集成台1供电。

以上实施例仅为以说明本发明的技术方案而非限制，在本发明基础上，本领域技术人员比较容易在不脱离本发明技术方案的精神和范围内做一些修改或等同替换。因此，在不偏离本发明精神的基础上所做出的些许修改或改进，均属于本发明要求保护的范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822238940.0

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:11(北京)

授权编号:CN209480449U

授权时间:20191011

主分类号:B65F 3/00

专利分类号:B65F3/00

范畴分类:41A;32B;

申请人:北京普尔惠科贸有限公司

第一申请人:北京普尔惠科贸有限公司

申请人地址:101400 北京市怀柔区开放路113号南四层409室

发明人:王夏

第一发明人:王夏

当前权利人:北京普尔惠科贸有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/64fc3a58f0bb9c22b9592778.html