# 一种彩叶草种植盆论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种彩叶草种植盆，包括种植盆本体，种植盆本体内腔自上而下依次设有泥土层、细沙层、砾石层，种植盆本体一侧设有浇灌机构，浇灌机构包括水箱，水箱上端设有导水管，导水管远离水箱的一侧设有喷头，种植盆本体远离浇灌机构的一侧设有供暖防晒机构，供暖防晒机构包括底座，底座上端设有伸缩杆，伸缩杆上端设有摆动凹槽，摆动凹槽内腔设有摆动球，摆动球上端通过连接杆固定发热网。本实用新型随时掌握温度，营造温暖的生长环境，在夏季可以有效的帮助每颗彩叶草遮阴，彩叶草质量稳定，存活率高，死亡率低，生产茂盛。

### 设计方案

1.一种彩叶草种植盆，包括种植盆本体(1)，其特征在于：所述种植盆本体(1)内腔自上而下依次设有泥土层(2)、细沙层(3)、砾石层(4)，所述种植盆本体(1)一侧设有浇灌机构(5)，所述浇灌机构(5)包括水箱(51)，所述水箱(51)上端设有导水管(52)，所述导水管(52)远离水箱(51)的一侧设有喷头(53)，所述种植盆本体(1)远离浇灌机构(5)的一侧设有供暖防晒机构(6)，所述供暖防晒机构(6)包括底座(63)，所述底座(63)上端设有伸缩杆(61)，所述伸缩杆(61)上端设有摆动凹槽(62)，所述摆动凹槽(62)内腔设有摆动球(72)，所述摆动球(72)上端通过连接杆(71)固定发热网(7)。

2.根据权利要求1所述的彩叶草种植盆，其特征在于：所述水箱(51)内腔设有软管(55)连接所述导水管(52)，所述水箱(51)上端位于导水管(52)一侧设有外接进水管(54)，所述导水管(52)上设有微型水泵(56)。

3.根据权利要求2所述的彩叶草种植盆，其特征在于：所述底座(63)内腔设有蓄电池板(67)，所述底座(63)侧面设有开关门(66)，所述底座(63)一侧设有发热网控制开关(65)，所述发热网控制开关(65)上方设有喷头控制开关(64)。

4.根据权利要求3所述的彩叶草种植盆，其特征在于：所述蓄电池板(67)与所述发热网(7)、所述微型水泵(56)电性连接。

5.根据权利要求1所述的彩叶草种植盆，其特征在于：所述伸缩杆(61)上端位于连接杆(71)两侧设有硅胶片(68)。

6.根据权利要求1所述的彩叶草种植盆，其特征在于：所述种植盆本体(1)表面设有温度计(8)，所述温度计(8)两侧设有刻度(9)。

7.根据权利要求1所述的彩叶草种植盆，其特征在于：所述发热网(7)为网状，孔径大小为2-4cm。

8.根据权利要求1所述的彩叶草种植盆，其特征在于：所述摆动球(72)、所述摆动凹槽(62)底部均设有电线通孔(73)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及园林种植技术领域，特别涉及一种彩叶草种植盆。

背景技术

彩叶草是唇形科，鞘蕊花属直立或上升草本。茎通常紫色，叶片膜质，其变异很大，通常卵圆形，先端钝至短渐尖，基部宽楔形至圆形，边缘具圆齿状锯齿或圆齿，色泽多样，有黄、暗红、紫色及绿色，轮伞花序多花，花多数密集排列，花梗与序轴被微柔毛；苞片宽卵圆形，花萼钟形，萼檐二唇形，中裂片宽卵圆形，侧裂片短小，卵圆形，花冠浅紫至紫或蓝色，冠筒骤然下弯，冠檐二唇形，花丝在中部以下合生成鞘状。花柱超出雄蕊，花盘前方膨大。小坚果褐色，具光泽，7月开花。彩叶草喜温性植物，适应性强，冬季温度不低于10℃，夏季高温时稍加遮阴，喜充足阳光，光线充足能使叶色鲜艳。但是，现有技术中，由于种植棚内的温度控制无法做到每一颗植物的长时间恒温，同时在夏天也无法在满足彩叶光照的情况下给每一颗彩叶草稍加遮阴，彩叶草的种植质量无法稳定控制。鉴于此，我们提出一种彩叶草种植盆。

实用新型内容

本实用新型要解决的技术问题是提供一种彩叶草种植盆，随时掌握温度，营造温暖的生长环境，在夏季可以有效的帮助每颗彩叶草遮阴，彩叶草质量稳定，存活率高，死亡率低，生产茂盛。

为了解决上述技术问题，本实用新型的技术方案为：

一种彩叶草种植盆，包括种植盆本体，所述种植盆本体内腔自上而下依次设有泥土层、细沙层、砾石层，所述种植盆本体一侧设有浇灌机构，所述浇灌机构包括水箱，所述水箱上端设有导水管，所述导水管远离水箱的一侧设有喷头，所述种植盆本体远离浇灌机构的一侧设有供暖防晒机构，所述供暖防晒机构包括底座，所述底座上端设有伸缩杆，所述伸缩杆上端设有摆动凹槽，所述摆动凹槽内腔设有摆动球，所述摆动球上端通过连接杆固定发热网。

优选的，所述水箱内腔设有软管连接所述导水管，所述水箱上端位于导水管一侧设有外接进水管，所述导水管上设有微型水泵。

优选的，所述底座内腔设有蓄电池板，所述底座侧面设有开关门，所述底座一侧设有发热网控制开关，所述发热网控制开关上方设有喷头控制开关。

优选的，所述蓄电池板与所述发热网、所述微型水泵电性连接。

优选的，所述伸缩杆上端位于连接杆两侧设有硅胶片。

优选的，所述种植盆本体表面设有温度计，所述温度计两侧设有刻度。

优选的，所述发热网为网状，孔径大小为2-4cm。

优选的，所述摆动球、所述摆动凹槽底部均设有电线通孔。

采用上述技术方案，由于设有发热网，在发热板下设有连接杆，连接杆下端设有与伸缩杆顶端摆动凹槽匹配的摆动球，使得当发热网通电发热时，可以通过连接杆的摆动球在摆动凹槽内进行滑动，按照需要来调整发热网的角度，同时伸缩杆可以按照种植的彩叶草的高度来进行发热网高度的调整，在夏天时，发热网可以进行彩叶草的遮阴，阳光透过发热网的孔径照射到彩叶草上，不仅遮阴还不影响彩叶草吸收光照。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图；

图2为本实用新型的主视图；

图3为本实用新型的供暖防晒机构结构示意图；

图4为本实用新型的浇灌机构的结构示意图。

图中，1-种植盆本体，2-泥土层，3-细沙层，4-砾石层，5-浇灌机构，51-水箱，52-导水管，53-喷头，54-外接进水管，55-软管，56-微型水泵，6-供暖防晒机构，61-伸缩杆，62-摆动凹槽，63-底座，64-喷头控制开关，65-发热网控制开关，66-开关门，67-蓄电池板，68-硅胶片，7-发热网，71-连接杆，72-摆动球，73-电线通孔，8-温度计，9-刻度。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步说明。在此需要说明的是，对于这些实施方式的说明用于帮助理解本实用新型，但并不构成对本实用新型的限定。此外，下面所描述的本实用新型各个实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互组合。

请参阅图1-4，本实用新型提供的一种彩叶草种植盆，包括种植盆本体1，种植盆本体1内腔自上而下依次设有泥土层2、细沙层3、砾石层4，种植盆本体1一侧设有浇灌机构5，所述浇灌机构5包括水箱51，水箱51上端设有导水管52，导水管52远离水箱51的一侧设有喷头53，种植盆本体1远离浇灌机构5的一侧设有供暖防晒机构6，供暖防晒机构6包括底座63，底座63上端设有伸缩杆61，伸缩杆61上端设有摆动凹槽62，摆动凹槽62内腔设有摆动球72，摆动球72上端通过连接杆71固定发热网7。

本实施例中，伸缩杆61上端位于连接杆71两侧设有硅胶片68，硅胶片68的设置可以预防杂草、颗粒灰尘进入摆动凹槽62内，导致摆动球72使用年限缩短，增加维修成本。

本实施例中，水箱51内腔设有软管55连接导水管52，水箱51上端位于导水管52一侧设有外接进水管54，导水管52上设有微型水泵56。

本实施例中，底座63内腔设有蓄电池板67，底座63侧面设有开关门66，开关门66方便更换蓄电池板67。

本实施例中，底座63一侧设有发热网控制开关65，发热网控制开关65上方设有喷头控制开关64。

进一步说明的是，蓄电池板67与发热网7、微型水泵56电性连接。

进一步说明的是，摆动球72、摆动凹槽62底部均设有电线通孔73，电线可以穿过电线通孔73与发热网7连接。

本实施例中，种植盆本体1表面设有温度计8，温度计8两侧设有刻度9，方便种植人员及时观察到花盆周边温度。

本实施例中，发热网7为网状，孔径大小为2-4cm，在夏季可以在给彩叶草提供阳光的时候进行合理的遮阳。

值得进一步说明的是，发热网7的电流为800-900瓦，温度柔和，不会烧坏彩叶草。

本实用新型种植盆在使用时，将彩叶草种植在种植盆本体1内部，当需要浇水时，打开喷头控制开关64，微型水泵56带动导水管52将水从水箱51抽取，从喷头53喷洒出来，当水箱51缺水时，可以将水管与外接进水管54连接进行补水，当温度较低时，低于15℃可以打开发热网控制开关65，蓄电池板67给发热网7供电，发热网7可以根据彩叶草的高度需求通过调整连接杆71，连接杆71下方的摆动球72在摆动凹槽62内活动来控制发热网7的角度，通过伸缩杆61的拉伸和收缩来调整发热网7的高度，同时在伸缩杆61上方与连接杆71连接处两侧设有硅胶片68可以阻挡枯叶以及大颗粒灰尘进入摆动凹槽62，避免摆动球72的维修成本的增加。在种植盆本体1表面设置的温度计8可以方便种植者及时观察温度。

以上结合附图对本实用新型的实施方式作了详细说明，但本实用新型不限于所描述的实施方式。对于本领域的技术人员而言，在不脱离本实用新型原理和精神的情况下，对这些实施方式进行多种变化、修改、替换和变型，仍落入本实用新型的保护范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920309727.6

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:36(江西)

授权编号:CN209882639U

授权时间:20200103

主分类号:A01G9/02

专利分类号:A01G9/02;A01G25/02

范畴分类:12A;

申请人:德兴市荣兴苗木有限责任公司

第一申请人:德兴市荣兴苗木有限责任公司

申请人地址:334200 江西省上饶市德兴市银城镇银山西路3号

发明人:周卫荣;周卫信;周建荣

第一发明人:周卫荣

当前权利人:德兴市荣兴苗木有限责任公司

代理人:郑自群

代理机构:11411

代理机构编号:北京联瑞联丰知识产权代理事务所(普通合伙) 11411

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/65280eba312109029312aee9.html