# 落地式钢管脚手架危险辨识与控制

中建海峡建设发展有限公司广西南宁530000

摘要：建筑施工中在建筑物的外围大量使用外墙钢管脚手架。因为在搭设、使用、拆除等各项施工环节中要求严格，操作复杂，危险因素多，若监管不到位，极易发生安全事故。因此，分析钢管脚手架在搭设过程存在的危险因素是很重要的。本文主要研究落地式钢管脚手架的危险因素，并提出积极有效的预防措施，实现建筑施工的安全生产，降低事故发生的概率。

关键字：脚手架;危险辨识;预先危险性分析;控制措施

引言：

在建筑施工过程中，经常使用到钢管外围脚手架，而且经过研究，落地式钢管脚手架在搭设过程容易出现事故隐患，并且在经过我实地勘察，结合本项目施工的性质、构筑物材料、结构、地质地理及气象等因素分析，本项目可能涉及到的危险、有害因素有坍塌、高处坠落、物体打击、机械伤害、火灾、触电、雷击、人员拥挤踩踏以及其他危害等。因此，研究落地式钢管外围脚手架的危险因素是非常重要的，并且提出可行的建议措施具有非常重要的作用。

1工程概况

该工程东西长44.6m，南北宽17.6m，楼高56.0m，为现浇剪力墙结构，地基处理采用高压旋喷桩，基础采用复合地基上的梁板式筏片基础。本工程地下一层，地上十六层，总建筑面积12149.8m2。地下负一层为自行车库，地上由复式和普通两种户型组成，奇数层每层4户，偶数层每层2户，共48户。本工程抗震设防烈度为7度，设计耐火等级为地下室一级，地上二级。

2落地式钢管脚手架简介

采用钢管制作成的脚手架直接支撑在原始地面或者人造地面或者说力的作用是垂直传递的叫做落地式钢管脚手架。在建筑施工中，脚手架的搭设是必不可少的，它应用的很广乏。脚手架是指施工现场为工人操作并解决垂直和水平运输而搭设的各种支架。建筑界的通用术语，指建筑工地上用在外墙、内部装修或层高较高无法直接施工的地方。主要为了施工人员上下干活或外围安全网维护及高空安装构件等，有些工程也用脚手架当模板使用，此外在广告业、市政、交通路桥、矿山等部门也广泛被使用。

3落地式钢管脚手架危险辨识与安全评价

3.1设备/活动潜在的危险因素以及可能的风险

3.1.1安全管理不到位

未建立安全管理机构、网络管理混乱，无法落实安全生产责任制，使得管理无组织，未建立安全生产责任制，未制定安全管理目标，人员思想麻痹导致事故、责任不明、未制定各工种安全操作规程，作业人员不懂操作，导致事故。未建立工伤事故报告调查处理制度，事故原因不清，无法吸取教训防止类似事故再次发生、未建立安全检查制度、安全教育制度、班前安全教育制度，三级教育制度，各项安全管理措施的落实情况不清，工作失控，导致事故。未按规定配备安全员，安全措施无法落实，人员未经培训或身体不适合从事特种作业，而从事特种作业人员能力不足或作业过程中因身体原因而导致事故，现场无安全标志平面图（消防疏散图），火灾或其他紧急情况发生时，急救人员找不到工具，人员找不到疏散通道。

3.1.2高处作业

高处作业施工前，未逐级进行安全技术教育及交底，未落实所有安全技术措施和防护用品人员高处坠落、物体打击，高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备为不合格产品，或在投入使用前未加以检查确认其完好性防护设施的有效性得不到保证引发各类事故，高处作业人员的不知或未正确使用安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备防护设施起不到应有的作用，无法制止事故的发生。

雨天和雪天进行高处作业时未采取可靠的防滑、防寒、防冻措施，水、冰、霜、雪未及时清除，人员高处坠落、物体打击，临时拆除的或变动的安全防护设施，未经施工负责入同意，拆除后未采取可靠措施，未及时恢复人员高处坠落、物体打击，防护棚搭设与拆除时，未设立警戒区，未派专人监护，上下同时拆除人员高处坠落、物体打击，临边高处作业所有坠落可能的物件未先行拆除或加以固定物体打击。

3.1.3施工方案

脚手架、特殊类脚手架未编施工方案、组织设计或未审批不得私自施工。脚手架施工无方案或方案无法指导施工，施工前未对搭设人员进行安全技术交底，施工过程中未进行分段验收1、架体的整体稳定性和强度得不到保证，产生整体倒塌；2、操作人员不明搭设要点，搭设的脚手架不能满足使用要求立杆基础不实，未按规定设置底座、垫木、扫地杆、剪刀撑、连墙件脚手架整体变形严重，甚至倒塌。作业层以及作业层以下每隔四步架未满铺脚手板、外侧未设置密目式安全网或立网封闭不严、作业层未设置防护栏杆和踢脚板、架体未超过施工层一步架，人员高处坠落、物体打击。

4落地式钢管脚手架危险因素的控制措施

4.1施工前危险因素的控制措施

4.1.1在搭设前必须先编制施工方案，技术负责人对管理人员、操作班组进行安全技术交底所有施工项目均应有针对性且可操作性的安全技术措施，并签字认可后方可施工。

4.1.2施工人员对无安全技术措施或未交底有权拒绝施工。

1）按《规程》标准作业，施工中严禁打闹、抛物等违章违纪行为。

2）严格按技术交底施工，不得擅自篡改。

3）施工人员应严格按方案和安全措施执行，不得随意更改，若方案或措施有错误，应及时与技术人员协商解决。

4）任何人不得以任何理由酒后进入现场。

5）安全装置及设施严禁私自拆除、挪用。

6）进入现场必须佩戴安全帽。

4.2脚手架搭设过程中危险因素的控制措施

1）钢管和扣件质量要符合现行国家相关标准的相关规定，钢管应用48㎜（外径）壁厚3～3.6㎜，管长度以4～6m及1.2～3m为宜，弯管压扁裂开不能用；当螺栓拧紧扭力矩达65kg.m时，扣件不得发生破坏。

2）脚手板采用合格的木板、竹笆片、钢笆片。每块质量不宜大于30kg，木板厚不小于5cm；禁止使用腐朽、扭纹、破裂及有大横节的脚手板，木板宽宜20~25cm。

3）钢脚手架立杆、大横杆应错开搭设，长度不得小于50㎝，承插式的管接头搭设长度不小于8㎝，水平式承插式接头应有穿销，并用扣件连接，不能用铁丝绑扎。作业层脚手板须满铺，且用8~10#铅丝固定，挑帘下设三根横杆，不许有探头现象；非作业层连续不铺脚手板不能多于三步层。

4）架子工必须按规程搭设，无生根脚手架设扫地杆及斜支撑、立杆每隔6～7根立杆应设剪刀支撑，脚手架荷载应控制在270㎏/㎡。

5）作业层脚手板须满铺且四周应设两道护身栏杆，第一道护栏高为600~750mm，第二道护栏为1000~1200mm。

6）贴近或穿过脚手架的人行、运输通道的顶盖应满铺脚手板或其他能可靠承接落伍的板篷材料，该层的侧面应设高度不小于1m的防护栏，以免落物又反弹下来。

7）6m以上高度的脚手架的外侧须挂安全网。在恶劣的气候条件下（大雨、大雪、大雾、六级以上强风）禁止从事脚手架的搭拆作业。

8）在防护栏拆除的各施工点设置警示标志牌和临时护栏。搭拆过程中应注意随时清理落到架面上的材料、工具，保持架面上整齐有序，不要乱放材料、工具。大雾、雷雨等恶劣气候或照明不足，作业人员不得进行拆除作业。监护人员必须严格监护，不得擅自脱岗

5结论

建筑施工过程中，落地式钢管脚手架被广泛应用，所以在其使用过程中存在

诸多的危险因素，特别是高处坠落事故最易发生的，因此对危险因素进行有效控制至关重要，并且提出合理、有效、可行的对策措施，对其进行严格执行具有很重大的意义。

参考文献：

【1】《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社；

【2】《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社；

【3】《钢结构设计规范》GB50017-2003中国建筑工业出版社

【4】《建筑结构荷载规范》GB50009-2012中国建筑工业出版社；

【5】《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011中国建筑工业出版社

【6】《施工高处作业安全技术规范》]JGJ80-2016中国建筑工业出版社

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/65428e7a68166f3701a086d5.html