# 玻璃纤维增强PA6材料尺寸稳定性的影响因素

### 论文摘要

通过双螺杆挤出机熔融共混制备玻璃纤维增强聚酰胺6(PA6)材料,分析了环境湿度、成核剂、热处理对玻璃纤维增强PA6材料尺寸稳定性的影响。结果表明,吸湿膨胀和内应力释放收缩共同影响玻璃纤维增强PA6材料的尺寸变化,前者为主导因素;环境湿度越高、时间越长,玻璃纤维增强PA6材料的尺寸变化率越大,且在垂直流动方向上的尺寸变化率大于流动方向上的;环境湿度越低,达到相同吸水率需要的时间越长,吸湿溶胀作用越明显,玻璃纤维增强PA6材料的尺寸变化率越大;随着成核剂用量的增加,玻璃纤维增强PA6材料的尺寸变化率降低,用量为0.5份时最优,成核剂用量继续增加,玻璃纤维增强PA6材料尺寸变化率下降不大;热处理促进玻璃纤维增强PA6材料内应力释放收缩,与吸湿膨胀相反作用降低材料的尺寸变化率。

### 论文目录

- 0 前言

- 1 实验部分

- 1.1 主要原料

- 1.2 主要设备及仪器

- 1.3 样品制备

- 1.4 性能测试与结构表征

- 2 结果与讨论

- 2.1 环境湿度对玻璃纤维增强PA6材料尺寸变化的影响

- 2.2 成核剂对玻璃纤维增强PA6材料尺寸变化的影响

- 2.3 热处理对玻璃纤维增强PA6材料尺寸变化的影响

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 周雷

关键词: 璃纤维,聚酰胺,尺寸稳定性,吸湿性,热处理,成核剂

来源: 中国塑料 2019年07期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 有机化工

单位: 重庆科聚孚工程塑料有限责任公司,中煤科工集团重庆研究院有限公司

分类号: TQ327.1

DOI: 10.19491/j.issn.1001-9278.2019.07.004

页码: 19-25

总页数: 7

文件大小: 1505K

下载量: 130

### 相关论文文献

- [1].树脂含量对玻璃纤维增强环氧树脂复合材料力学性能的影响[J]. 天津科技 2017(07)

- [2].玻璃纤维增强聚氨酯泡沫的性能研究[J]. 化工新型材料 2017(07)

- [3].锋利型玻璃纤维增强可弯曲钹形树脂砂轮的研究开发[J]. 玻璃纤维 2020(03)

- [4].温度对玻璃纤维增强型环氧树脂直流绝缘特性的影响[J]. 低温与超导 2020(08)

- [5].玻璃纤维增强热解油酚醛树脂材料的制备与性能[J]. 东北林业大学学报 2017(10)

- [6].玻璃纤维增强的纳米复合材料性能研究[J]. 化学工业 2014(Z1)

- [7].玻璃纤维增强水泥板生产技术与应用[J]. 科技与企业 2014(15)

- [8].长玻璃纤维增强聚丙烯专用料标准化研究[J]. 塑料工业 2011(S2)

- [9].外伤前牙缺失中玻璃纤维增强树脂黏结桥的临床应用[J]. 临床军医杂志 2009(05)

- [10].玻璃纤维增强聚酰胺66耐冷却液性能研究[J]. 中国塑料 2020(03)

- [11].偶联剂对玻璃纤维增强环氧树脂复合材料力学性能的影响[J]. 四川职业技术学院学报 2017(02)

- [12].玻璃纤维增强筋的高温耐碱性能试验[J]. 中外公路 2016(01)

- [13].玻璃纤维增强聚酰胺性能的研究[J]. 科技资讯 2012(04)

- [14].玻璃纤维增强菱镁板力学性能的研究[J]. 山东建材 2008(02)

- [15].温湿环境下紫外照射对玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂基复合材料的影响[J]. 机械工程材料 2017(07)

- [16].不同作用距离下玻璃纤维增强的氰酸酯基复合材料表面等离子体活化研究[J]. 真空科学与技术学报 2020(03)

- [17].基于车身碰撞性能的玻璃纤维增强尼龙结构应用研究[J]. 汽车实用技术 2016(09)

- [18].连续玻璃纤维增强聚甲醛复合材料的制备与性能研究[J]. 塑料工业 2014(03)

- [19].短玻璃纤维增强聚丙烯复合材料的制备及其力学性能的研究[J]. 合成纤维工业 2017(03)

- [20].内压载荷下玻璃纤维增强复合软管力学性能研究[J]. 玻璃钢/复合材料 2017(09)

- [21].吸水对连续玻璃纤维增强聚丙烯复合材料的力学性能影响的研究[J]. 玻璃钢/复合材料 2017(10)

- [22].硅烷偶联剂对长玻璃纤维增强聚丙烯复合材料性能的影响[J]. 塑料工业 2019(12)

- [23].连续玻璃纤维增强聚丙烯复合板材的制备及性能[J]. 工程塑料应用 2018(10)

- [24].玻璃纤维增强复合带的制备[J]. 玻璃钢/复合材料 2015(10)

- [25].玻璃纤维增强水泥基复合材料耐水性能的研究[J]. 江苏建材 2008(02)

- [26].玻璃纤维增强热塑性塑料——短纤维粒料和长纤维粒料[J]. 玻璃纤维 2008(04)

- [27].玻璃纤维增强制件注射成型过程的模具磨损原因及规律[J]. 中国塑料 2020(08)

- [28].玻璃纤维增强尼龙材料的疲劳性能研究[J]. 塑料工业 2016(11)

- [29].玻璃纤维增强树脂土钉在基坑支护中的应用[J]. 门窗 2015(08)

- [30].悬臂梁实验评价玻璃纤维增强树脂桩材料的挠曲特性[J]. 中国组织工程研究 2012(03)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/65447d08c5ffc13b8ab8b129.html