# 一种计算机降噪结构论文和设计-韦楚源

### 全文摘要

本实用新型公开了一种计算机降噪结构，包括用于平放在机箱顶面的顶板，顶板呈圆形平板状结构，其中顶板的上表面边沿位置设有四根直杆状的伸缩杆，顶板的上表面边沿位置焊接有四根竖直朝上设置的螺杆，其中螺杆之间呈圆周向等距间隔设置呈，本实用新型利用泡棉垫的多孔结构实现一定的隔音降噪的效果，此时噪音在向外围传递的过程中，泡棉垫将部分噪声吸收，此时便可实现一定的降低噪音的效果，可拆隔音组件亦可以起到防撞击作用，这样在实际使用使用，可拆隔音组件的外部阻挡效果可以有效的避免使用者脚踢碰撞对机箱造成损伤或者局部损坏的作用，整体具备多重效果，整体适用于常见的ATX机箱。

### 主设计要求

1.一种计算机降噪结构，包括用于平放在机箱顶面的顶板，顶板呈圆形平板状结构，其中顶板的上表面边沿位置设有四根直杆状的伸缩杆，顶板的上表面边沿位置焊接有四根竖直朝上设置的螺杆，其中螺杆之间呈圆周向等距间隔设置；其特征在于，伸缩杆由外管和内管构成，其中内管插入至外管的管腔中，且外管的内表面与内管的外表面之间滑动贴合设置；外管的外表面上开设有与其管腔相连通的螺孔，且该螺孔内螺纹拧入有锁紧螺丝；所述外管靠近顶板的一端头上开设有上下贯通的螺孔，螺杆自下而上活动贯穿所述的螺孔，螺杆上螺纹旋接有螺母且外管通过螺母与螺杆锁紧固定；所述内管远离顶板的一端焊接固定有圆筒状的套筒，套筒与内管之间相互垂直设置，且套筒呈两端开口状结构，套筒的内表面上加工有内螺纹结构，套筒内螺纹旋入有直杆状的丝杆；四根丝杆构成的支撑结构的外侧位置围绕有可拆隔音组件，可拆隔音组件呈层状结构，其中可拆隔音组件从内至外依次由内隔离布、泡棉垫以及外蒙布构成，其中内隔离布和外蒙布均采用高弹力尼龙布材质构成，泡棉垫的内外面采用胶粘的形式分别连接内隔离布和外蒙布；所述内隔离布的左端外表面以及外蒙布的右端内表面上分别缝合固定有绒毛布和抓钩布。

### 设计方案

1.一种计算机降噪结构，包括用于平放在机箱顶面的顶板，顶板呈圆形平板状结构，其中顶板的上表面边沿位置设有四根直杆状的伸缩杆，顶板的上表面边沿位置焊接有四根竖直朝上设置的螺杆，其中螺杆之间呈圆周向等距间隔设置；

其特征在于，伸缩杆由外管和内管构成，其中内管插入至外管的管腔中，且外管的内表面与内管的外表面之间滑动贴合设置；外管的外表面上开设有与其管腔相连通的螺孔，且该螺孔内螺纹拧入有锁紧螺丝；

所述外管靠近顶板的一端头上开设有上下贯通的螺孔，螺杆自下而上活动贯穿所述的螺孔，螺杆上螺纹旋接有螺母且外管通过螺母与螺杆锁紧固定；

所述内管远离顶板的一端焊接固定有圆筒状的套筒，套筒与内管之间相互垂直设置，且套筒呈两端开口状结构，套筒的内表面上加工有内螺纹结构，套筒内螺纹旋入有直杆状的丝杆；

四根丝杆构成的支撑结构的外侧位置围绕有可拆隔音组件，可拆隔音组件呈层状结构，其中可拆隔音组件从内至外依次由内隔离布、泡棉垫以及外蒙布构成，其中内隔离布和外蒙布均采用高弹力尼龙布材质构成，泡棉垫的内外面采用胶粘的形式分别连接内隔离布和外蒙布；所述内隔离布的左端外表面以及外蒙布的右端内表面上分别缝合固定有绒毛布和抓钩布。

2.根据权利要求1所述的计算机降噪结构，其特征在于，所述顶板采用工程塑料或者金属材质制成，顶板的底面上涂布有不干胶涂层。

3.根据权利要求1所述的计算机降噪结构，其特征在于，所述丝杆采用工程塑料材质制成。

4.根据权利要求1所述的计算机降噪结构，其特征在于，所述伸缩杆也采用工程塑料材质制成。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及计算机领域，尤其是涉及一种计算机降噪结构。

背景技术

现有的计算机分为台式机、一体机跟笔记本电脑，台式机由于内部结构宽大，因此多采用较大的风扇，此时在日常使用时由于风扇的润滑效果变差便会产生较大的噪音，或者在日常使用时由于主机箱多放置在地面上，使用者不经意的脚踢会造成机箱振动使得风扇脱离原有的安装位，这样在运行时便会产生较大的噪音，一般处理这种问题需要将风扇拆卸进行重新润滑，而一般工作者多没有实际操作经验，时而需要忍耐噪音一段时间来等专业的维修人员，这样情况在日常台式机电脑使用的过程中非常常见。

实用新型内容

本实用新型为克服上述情况不足，旨在提供一种能解决上述问题的技术方案。

一种计算机降噪结构，包括用于平放在机箱顶面的顶板，顶板呈圆形平板状结构，其中顶板的上表面边沿位置设有四根直杆状的伸缩杆，顶板的上表面边沿位置焊接有四根竖直朝上设置的螺杆，其中螺杆之间呈圆周向等距间隔设置；

伸缩杆由外管和内管构成，其中内管插入至外管的管腔中，且外管的内表面与内管的外表面之间滑动贴合设置；外管的外表面上开设有与其管腔相连通的螺孔，且该螺孔内螺纹拧入有锁紧螺丝，利用锁紧螺丝的持续拧入与内管的外表面顶紧，此时实现外管与内管之间的调节固定；

所述外管靠近顶板的一端头上开设有上下贯通的螺孔，螺杆自下而上活动贯穿所述的螺孔，螺杆上螺纹旋接有螺母且外管通过螺母与螺杆锁紧固定，此时伸缩杆整体呈现出可角度转动以及可伸缩结构；

所述内管远离顶板的一端焊接固定有圆筒状的套筒，套筒与内管之间相互垂直设置，且套筒呈两端开口状结构，套筒的内表面上加工有内螺纹结构，套筒内螺纹旋入有直杆状的丝杆，当顶板贴在机箱的表面时，通过丝杆的转动可以实现其竖向线性调节，这样丝杆的实际安装高度便可做到一定程度的安装调节；同时配合伸缩杆的伸缩以及转动，使得四根丝杆围在机箱的主机箱的外围位置，丝杆起到隔音组件的主要支撑作用；

四根丝杆构成的支撑结构的外侧位置围绕有可拆隔音组件，可拆隔音组件呈层状结构，其中可拆隔音组件从内至外依次由内隔离布、泡棉垫以及外蒙布构成，其中内隔离布和外蒙布均采用高弹力尼龙布材质构成，泡棉垫的内外面采用胶粘的形式分别连接内隔离布和外蒙布，利用泡棉垫的多孔结构实现一定的隔音降噪的效果，此时噪音在向外围传递的过程中，泡棉垫将部分噪声吸收，此时便可实现一定的降低噪音的效果；所述内隔离布的左端外表面以及外蒙布的右端内表面上分别缝合固定有绒毛布和抓钩布，利用绒毛布和抓钩布构成魔术贴结构，使得可拆隔音组件的两端可以实现粘合固定，由于可拆隔音组件具备较好的收缩回弹效果，可拆隔音组件亦可以起到防撞击作用，这样在实际使用使用，可拆隔音组件的外部阻挡效果可以有效的避免使用者脚踢碰撞对机箱造成损伤或者局部损坏的作用，整体具备多重效果。

作为本实用新型进一步的方案：所述顶板采用工程塑料或者金属材质制成，顶板的底面上涂布有不干胶涂层，利用不干胶涂层可以实现顶板与机箱之间的固定。

作为本实用新型进一步的方案：所述丝杆采用工程塑料材质制成，整体强度高，且结构轻便。

作为本实用新型进一步的方案：所述伸缩杆也采用工程塑料材质制成。

本实用新型的有益效果：本实用新型利用泡棉垫的多孔结构实现一定的隔音降噪的效果，此时噪音在向外围传递的过程中，泡棉垫将部分噪声吸收，此时便可实现一定的降低噪音的效果，可拆隔音组件亦可以起到防撞击作用，这样在实际使用使用，可拆隔音组件的外部阻挡效果可以有效的避免使用者脚踢碰撞对机箱造成损伤或者局部损坏的作用，整体具备多重效果，整体适用于常见的ATX机箱。

本实用新型的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出，部分将从下面的描述中变得明显，或通过本实用新型的实践了解到。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1是本实用新型结构示意图。

图2是本实用新型的局部结构示意图一。

图3是本实用新型的局部结构示意图二。

图中：1-顶板、2-伸缩杆、3-外管、4-锁紧螺丝、5-套筒、6-丝杆、7-螺杆、8-螺母、9-隔离布带、10-绒毛布、11-抓钩布、12-内隔离布、13-泡棉垫、14-外蒙布、15-内管。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1～3，本实用新型实施例中，一种计算机降噪结构，包括用于平放在机箱顶面的顶板1，顶板1呈圆形平板状结构，其中顶板1的上表面边沿位置设有四根直杆状的伸缩杆2，顶板1的上表面边沿位置焊接有四根竖直朝上设置的螺杆7，其中螺杆7之间呈圆周向等距间隔设置；

伸缩杆2由外管3和内管15构成，其中内管15插入至外管3的管腔中，且外管3的内表面与内管15的外表面之间滑动贴合设置；外管3的外表面上开设有与其管腔相连通的螺孔，且该螺孔内螺纹拧入有锁紧螺丝4，利用锁紧螺丝4的持续拧入与内管15的外表面顶紧，此时实现外管3与内管15之间的调节固定；

所述外管3靠近顶板1的一端头上开设有上下贯通的螺孔，螺杆7自下而上活动贯穿所述的螺孔，螺杆7上螺纹旋接有螺母8且外管3通过螺母8与螺杆7锁紧固定，此时伸缩杆2整体呈现出可角度转动以及可伸缩结构；

所述内管15远离顶板1的一端焊接固定有圆筒状的套筒5，套筒5与内管15之间相互垂直设置，且套筒5呈两端开口状结构，套筒5的内表面上加工有内螺纹结构，套筒5内螺纹旋入有直杆状的丝杆6，当顶板1贴在机箱的表面时，通过丝杆6的转动可以实现其竖向线性调节，这样丝杆6的实际安装高度便可做到一定程度的安装调节；同时配合伸缩杆2的伸缩以及转动，使得四根丝杆6围在机箱的主机箱的外围位置，丝杆6起到隔音组件的主要支撑作用；

四根丝杆6构成的支撑结构的外侧位置围绕有可拆隔音组件，可拆隔音组件呈层状结构，其中可拆隔音组件从内至外依次由内隔离布12、泡棉垫13以及外蒙布14构成，其中内隔离布12和外蒙布14均采用高弹力尼龙布材质构成，泡棉垫13的内外面采用胶粘的形式分别连接内隔离布12和外蒙布14，利用泡棉垫13的多孔结构实现一定的隔音降噪的效果，此时噪音在向外围传递的过程中，泡棉垫13将部分噪声吸收，此时便可实现一定的降低噪音的效果；所述内隔离布12的左端外表面以及外蒙布14的右端内表面上分别缝合固定有绒毛布10和抓钩布11，利用绒毛布10和抓钩布11构成魔术贴结构，使得可拆隔音组件的两端可以实现粘合固定，由于可拆隔音组件具备较好的收缩回弹效果，可拆隔音组件亦可以起到防撞击作用，这样在实际使用使用，可拆隔音组件的外部阻挡效果可以有效的避免使用者脚踢碰撞对机箱造成损伤或者局部损坏的作用，整体具备多重效果。

所述顶板1采用工程塑料或者金属材质制成，顶板1的底面上涂布有不干胶涂层，利用不干胶涂层可以实现顶板1与机箱之间的固定。

所述丝杆6采用工程塑料材质制成，整体强度高，且结构轻便。

所述伸缩杆2也采用工程塑料材质制成。

本实用新型的工作原理是：泡棉垫13的多孔结构实现一定的隔音降噪的效果，此时噪音在向外围传递的过程中，泡棉垫13将部分噪声吸收，此时便可实现一定的降低噪音的效果，利用绒毛布10和抓钩布11构成魔术贴结构，使得可拆隔音组件的两端可以实现粘合固定，由于可拆隔音组件具备较好的收缩回弹效果，可拆隔音组件亦可以起到防撞击作用，这样在实际使用使用，可拆隔音组件的外部阻挡效果可以有效的避免使用者脚踢碰撞对机箱造成损伤或者局部损坏的作用，整体具备多重效果，整体适用于常见的ATX机箱。

对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920307422.1

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:45(广西)

授权编号:CN209638112U

授权时间:20191115

主分类号:F04D 29/66

专利分类号:F04D29/66

范畴分类:28D;41C;

申请人:韦楚源

第一申请人:韦楚源

申请人地址:545025 广西壮族自治区柳州市鱼峰区柳石路西三巷11号405室

发明人:韦楚源;韦飞

第一发明人:韦楚源

当前权利人:韦楚源

代理人:杨蕾

代理机构:61248

代理机构编号:西安合创非凡知识产权代理事务所(普通合伙) 61248

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/65e53a9a92639375a9e0e9a8.html