# 考虑电动汽车时空分布的充电负荷建模

### 论文摘要

针对电动汽车(electric vehicle, EV)时空转移和充电行为方式具有不确定性的问题,提出一种基于出行链随机模拟EV充电负荷时空分布的方法。首先,根据家用汽车出行调查数据将充电区域划分为6类,借助出行链概念建立EV用户一天行驶的时空分布特征量和状态量,并采用马尔可夫过程模拟EV的空间转移特性;其次,考虑分时电价对充电负荷分布的影响,建立EV车载重量和环境温度的能耗模型;最后,采用蒙特卡洛模拟法对不同类型EV在不同车载重量和温度下、在各充电区域内的充电负荷进行仿真。计算结果表明,所构建的模型可以较准确模拟EV在不同时空分布下的充电需求,在不同充电区域充电负荷具有明显差异,分时电价、环境温度对充电负荷分布具有明显影响,EV载客和环境温度降低时充电负荷呈增加趋势。

### 论文目录

- 1 基于出行链的电动汽车出行特征

- 1.1 出行链描述

- 1.2 电动汽车出行空间转移分布

- 1)电动汽车充电区域划分。

- 2)道路交通网模型。

- 3)电动汽车空间转移过程。

- 2 电动汽车充电负荷影响因素建模

- 2.1 分时电价

- 2.2 EV每公里耗电量

- 1)考虑载客重量影响的EV每公里耗电量模型可描述为

- 2)温度能耗模型。

- 2.3 荷电状态

- 2.4 充电所需时长tc的计算

- 3 各类电动汽车充电负荷建模

- 3.1 电动汽车分类及充电负荷计算

- 1)私家车。

- 2)出租车。

- 3)公交车。

- 3.2 电动汽车充电负荷模型

- 4 算例与结果

- 4.1 参数设置

- 4.2 分时电价的影响

- 4.3 综合耗电量的影响分析

- 5 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 高鹏彦,赵兴勇,姚方,文福拴,吴磊,李越

关键词: 电动汽车,充电负荷,出行链,分时电价,蒙特卡洛模拟

来源: 电力科学与技术学报 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 山西大学电力工程系,浙江大学电气工程学院

基金: 国家自然科学基金(U1509218),山西省电力公司科技项目(SGTYHT,18-JS-202)

分类号: TM73

DOI: 10.19781/j.issn.1673-9140.2019.03.005

页码: 47-55

总页数: 9

文件大小: 2821K

下载量: 288

### 相关论文文献

- [1].基于专利共引的电动汽车核心技术领域分析[J]. 情报学报 2013(03)

- [2].我省将成世界电动汽车基地[J]. 广东交通 2010(02)

- [3].摩纳哥纯电动赛车闪亮世博会[J]. 广东交通 2010(04)

- [4].2030年电动汽车铝需求量或达1000万吨/年[J]. 铸造工程 2019(03)

- [5].到2025年 电动汽车对稀土的需求将增长350%[J]. 稀土信息 2019(12)

- [6].国际电联明确提出电动汽车无线充电三个使用频段[J]. 中国无线电 2019(11)

- [7].纯电动汽车的发展及其关键技术[J]. 时代汽车 2019(18)

- [8].电动汽车电机控制器控制原理[J]. 现代工业经济和信息化 2019(11)

- [9].智慧交通背景下的低速电动汽车健康发展的策略研究[J]. 汽车实用技术 2019(23)

- [10].德国超越挪威，成为欧洲大电动汽车市场[J]. 橡塑技术与装备 2020(02)

- [11].2014—2018年世界主要国家电动汽车保有量[J]. 当代石油石化 2019(12)

- [12].2014—2018年世界主要国家电动汽车新车销量[J]. 当代石油石化 2019(12)

- [13].为什么电动汽车容易“火”?[J]. 石油知识 2020(01)

- [14].电动汽车充电桩现场检测方法的探讨[J]. 四川水泥 2019(11)

- [15].电动汽车锂电池火灾特性及灭火技术[J]. 电子技术与软件工程 2020(01)

- [16].欧洲电动汽车充电标准浅析[J]. 仪器仪表标准化与计量 2019(06)

- [17].某大型公交立体车库电动汽车充电桩配电设计探讨[J]. 通信电源技术 2020(01)

- [18].电动汽车储能技术应用潜力及功能定位研究[J]. 全球能源互联网 2020(01)

- [19].双向充电桩的关键技术[J]. 电子技术与软件工程 2019(24)

- [20].低速电动汽车销售合同的性质[J]. 人民司法 2019(23)

- [21].三相不平衡配电网中电动汽车充电问题的混合整数非线性规划模型[J]. 安徽科技 2020(02)

- [22].计及电动汽车充电与可再生能源协同调度的负荷特性分析[J]. 河南理工大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [23].前驱电动汽车制动能量回收影响因素分析[J]. 时代农机 2019(10)

- [24].电动汽车电机技术发展新方向[J]. 电动自行车 2020(01)

- [25].新能源电动汽车电机驱动系统的故障分析[J]. 内燃机与配件 2020(02)

- [26].微型电动汽车产业转型升级研究——以山东省为例[J]. 未来与发展 2020(01)

- [27].没有“历史包袱”的中国电动汽车，如何走得更远？[J]. 汽车与配件 2020(04)

- [28].电动汽车充电站标准化建设——以合肥地区电动汽车充电设施建设为例[J]. 安徽电气工程职业技术学院学报 2019(04)

- [29].电动汽车充电桩安全管理研究[J]. 交通节能与环保 2020(01)

- [30].考虑规模化电动汽车与风电接入的随机解耦协同调度[J]. 电力系统自动化 2020(04)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/65ef2b177d4db03470ff19c2.html