# 暖通空调安装技术中的难点分析张超

黑龙江省建筑安装集团黑龙江省哈尔滨市150000

摘要：如今，人们对于生活质量的要求不断提升，暖通空调工程项目的建设已经成为了城市居民的生活必需品，并且具有很好的发展前景。在安装暖通空调的过程中有着很多的技术难题，因此，要从各个影响因素全方面考虑暖通空调与建筑的相适性以及功能的可用性。同时，暖通空调不能与其他设施功能相冲突，安装后要及时调试才能进行交付使用。鉴于此，本文就暖通空调安装技术中的难点展开探讨，以期为相关工作起到参考作用。

关键词：暖通空调；安装；技术难点

人们对居住环境舒适性及功能项要求提高，也意味着供暖工程需优化提升。近些年暖卫通风空调技术成为暖通空调的主流，使暖通空调的存在能与建筑整体相适宜，既不影响建筑的美观，也不影响建筑中其他设施的功能。这些要求就意味着工程师需具有一定的专业素质。在施工中要严格做好质量控制，坚决贯彻工程中各种标准以及要求，同时也对管理人员提出了要求，监督措施要从始至终的进行从而对质量的把控做到位，加强对工程进行的责任，对暖通空调安装过程中的各种技术难题进行分析解决。

1当前暖通空调安装过程中遇到的难点

1.1设备噪音出现超标现象

设备噪音大多源自设备装设过程中产生的噪音和设备内部零件接触等，在装设过程中，噪声产生的很多情况均是无法避免的。然而机械内部零件产生噪声，则或许是由于某些零件未有效固定，亦或在装设过程中产生内部部件毁坏问题。诚然，这或许是因为生产过程中产生的缺陷，亦或在安装过程中发生纰漏引起的。而暖通空调本身也涉及建筑与架构的专业性。为此，管控设备噪声还应当依托专业知识。

1.2空调管线和设备定位之间存有困难

在暖通空调装设过程中，管道与设施的位置确定是一件比较难的事情，也是安装过程中普遍存在的问题。部分综合型建筑物有自身的管道装设场所，这些在建筑设计时便已进行了整体谋划，比如消防软管、排水管道等等。但是，如果建筑图纸不清晰、某些建筑由于年代过于久远而无法找到建筑图纸，或者某些建筑管道已被其他管道占用，在这些情况下，暖通空调管线的装设便有很多困难。

1.3水凝结方面存在难点

水凝结是空调在长时间运行状况下出现的结露滴水。而出现这种现象的原因则是因为凝结水排水管的坡度太小。另一种原因则可能是由于盘内的排水管堵塞并向外流出。阀门与冷冻水管的功能是管控系统的温度，所使用材料的品质一定要上乘，假如材料品质低劣，阀门与冷水管道会无法起到保温功能，水在管道中便会凝结。为此，暖通空调管道装设与材料品质低劣、管道和设备衔接不够紧密、安装与操作要求不符等，这些均是空调水凝结的成因。为此，管道的材料因为和整个空调的运行有关，一定要从严管控。在安装之前，设施材料的检查也必须符合规章制度和程序，不容忽视。

2提高暖通空调安装质量的对策

2.1空调噪音问题的应对举措

设备的噪音问题存在许多方面，主要有设备安装、水管、风系统及冷冻水管主管支架安装。（1）在设备安装中，新风机、空调机要采用弹簧阻尼减震器来消除部分噪音，风机与风管的连接，以及风机组和风机盘管与水管的连接，都要采用软连接手段，风机吊盘的安装要使用弹簧吊钩来消除噪音，空调机房要应用隔音材料以及其他设施吸音，整体就是以上的操作来消除设备噪音。（2）水管的安装同样要遵循噪音最小化的原则。水管安装中主要会产生噪音的方面，有冷冻水主干管和冷却水管吊架安装，在安装中要用弹簧减震吊架，优先选择的位置是房梁上，部分水管需要穿过楼板或墙壁，需使用套管将水管保护起来，同时还要防止套管和水管之间会产生高温导致的燃烧问题，这就要求套管和水管间要用阻燃材料隔离。（3）风系统安装过程中，发现噪音主要产生在风机进出口，风管弯头部分。针对这两方面，在风机进出口处要安装阻抗消声器，对于风管弯头以及其他可能存在噪声的地方要设置消声器。空调外不需要安装保温设施，以及吸音质量好的材料。在送风管设计中已经采用低风速大风量来减少噪音的产生，这导致风管截面积较大从而导致风管的强度需要有一定要求，同时风管的吊架也要使用减震设备进行振动噪声的消除。（4）冷冻水管主管支架安装中，要在主管刚性支架上安装减震设施，既消除了震动对设备产生的影响也消除了震动产生的噪音。

2.2定位交叉与管线标高技术难点解决方法

（1）对暖通空调管线进行综合规划。主要对所有管线进行统一性设计，较好的对管线规划中的问题进行发现。在相应安装工程间出现问题时，相关部门对其进行协调与调整。在建筑结构中将换线安装在科学位置，为之后的工程创建良好条件。（2）在对空调设备进行安装前，安装人员应对墙面进行粉刷、对机房地坪进行平整处理。检测设备运行质量。其中空调设备安装方向应充分对应各管线走向，并在其附近预留相应的检修养护位置。风机盘管安装期间，应与送风口以及装修高度具有较强的契合度，排水方向与积水盘方向相一致。（3）敷设方式。在对这种方式使用期间，随着管线的增加应提高层高。这将会使楼层数量提升，致使施工成本增加。在对结构进行设计期间，可在梁中安装相应的套管，并在穿梁上敷设相应的管线。对空间进行充分利用的基础上，对支架吊架进行节省，同时也可在门洞上方埋设相应的套管。在建筑复杂性较强时，安装时间也相对较长，致使加管与调整现象经常发生，对相应预留管进行备用，可充分解决相应麻烦。

2.3水凝结安装技术难点解决方法

相关工作人员对暖装空调水凝结问题不及时解决，会导致水资源浪费现象的发生，并在一定程度上降低其实际运行质量。在对水凝结问题进行解决期间，工作人员可对下述四种方法进行使用。第一，提高安装质量监管力度，对其进行较为严格的把控。在进行安装工序技术交底工作期间，应对各安装项目质量进行严格的检测与审核，防止各种违法暖通空调安装标准问题的出现。第二，工作人员在对暖通空调安装过程中进行吊顶封板时应对空调设备滴水状况进行检测，使其运行具有较强的稳定性与安全性。第三，空调设备软件连接位置应进行充分的平整性安装施工。第四，在冷冻管线穿墙期间应促使其具有较强的机械强度与保温保护，不能出现各种损坏性问题，使保温层具有较强的密闭性与完整性，防止凝水现象的发生。

结语

现在建筑对功能性以及实用性的要求，使暖通空调设备的施工也提高了难度，在实际施工过程中也会遇到各种新的问题，为适应现代建筑的要求，这就要求技术人员以及管理人员增强自身素质提高专业技术，应对不同的施工难点进行分析攻克，同时与相关领域人员加强沟通协调，从而提升暖通空调安装技术水平。

参考文献

[1]罗斯加，马珊珊，李博，刘慧姝.关于当前暖通空调安装技术中的难点分析[J].城市建设理论研究(电子版)，2018(04):132.

[2]张俊挺.浅析暖通空调系统安装施工管理技术[J].建材与装饰，2018(04):176.

[3]吕威峙.论暖通工程施工中的暖通设计问题分析[J].工程建设与设计，2017(20):23-24.

[4]王美健.暖通空调技术在施工安装过程中的难点解析[J].建材与装饰，2017(41):201-202.

[5]赵朋飞.关于当前暖通空调安装技术中的难点分析[J].建材与装饰，2017(41):203-204.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/65f70c2a1c71b4bb650debba.html