# 一种地连墙防止混凝土绕流的装置论文和设计-刘冬

### 全文摘要

本实用新型公开一种地连墙防止混凝土绕流的装置，包括：防绕流铁皮、H型钢，在H型钢一侧U型槽内固定钢筋笼，H型钢的一对翼缘外侧面沿其长度分别固定有结构相同镜像对称一对支撑铁板，在一对支撑铁板的顶面或其侧面固定有结构相同镜像对称一对防绕流铁皮的一端，一对防绕流铁皮的另一自由端分别向钢筋笼方向延伸并贴近迎土面和开挖面。有益效果：防绕流铁皮具有更大柔韧性张开力度大，在混凝土往外流动挤压作用下，防绕流铁皮会贴紧迎土面与开挖面拢住混凝土，封堵钢筋笼与迎土面和开挖面之间缝隙，解决地下连续墙混凝土绕流，不出现泥缝隙带，避免地连墙连接部位漏水，对后期基坑开挖提供安全保证，缩短施工工期。

### 主设计要求

1.一种地连墙防止混凝土绕流的装置，包括：防绕流铁皮(1)、H型钢(6)，在H型钢(6)一侧U型槽内固定有钢筋笼(8)，其特征在于，在H型钢(6)的一对翼缘(6a)外侧面沿其长度分别垂直固定有结构相同镜像对称的一对支撑铁板(2)，在所述一对支撑铁板(2)的顶面或其侧面固定有结构相同镜像对称一对防绕流铁皮(1)的一端，所述一对防绕流铁皮(1)的另一自由端分别向钢筋笼(8)方向延伸并贴近迎土面(7)和开挖面(9)。

### 设计方案

1.一种地连墙防止混凝土绕流的装置，包括：防绕流铁皮(1)、H型钢(6)，在H型钢(6)一侧U型槽内固定有钢筋笼(8)，其特征在于，在H型钢(6)的一对翼缘(6a)外侧面沿其长度分别垂直固定有结构相同镜像对称的一对支撑铁板(2)，在所述一对支撑铁板(2)的顶面或其侧面固定有结构相同镜像对称一对防绕流铁皮(1)的一端，所述一对防绕流铁皮(1)的另一自由端分别向钢筋笼(8)方向延伸并贴近迎土面(7)和开挖面(9)。

2.根据权利要求1中所述的一种地连墙防止混凝土绕流的装置，其特征在于，所述防绕流铁皮(1)与支撑铁板(2)之间焊接或用紧固件固定连接。

3.根据权利要求1或2中所述的一种地连墙防止混凝土绕流的装置，其特征在于，所述防绕流铁皮(1)弯折呈直角的两个面，防绕流铁皮(1)内侧直角的两个面覆盖在支撑铁板(2)一个侧面和支撑铁板(2)的顶面，覆盖在支撑铁板(2)侧面的防绕流铁皮(1)的长度小于覆盖在支撑铁板(2)顶面的防绕流铁皮(1)另一自由端的长度；支撑铁板(2)和防绕流铁皮(1)通过均布的紧固件将支撑铁板(2)和防绕流铁皮(1)紧固为一体。

4.根据权利要求1或2中所述的一种地连墙防止混凝土绕流的装置，其特征在于，所述防绕流铁皮(1)弯折呈直角的两个面，防绕流铁皮(1)内侧直角的两个面覆盖在支撑铁板(2)一个侧面和支撑铁板(2)的顶面，覆盖在支撑铁板(2)侧面的防绕流铁皮(1)的长度小于覆盖在支撑铁板(2)顶面的防绕流铁皮(1)另一自由端的长度；垫板(3)将防绕流铁皮(1)压在所述支撑铁板(2)的侧面上，多个均布的螺栓(4)依次穿过支撑铁板(2)、防绕流铁皮(1)和垫板(3)后，通过螺母(5)和垫板(3)将防绕流铁皮(1)固定在支撑铁板(2)上。

5.根据权利要求1或2中所述的一种地连墙防止混凝土绕流的装置，其特征在于，所述防绕流铁皮(1)选用薄铁板。

6.根据权利要求1或2中所述的一种地连墙防止混凝土绕流的装置，其特征在于，所述防绕流铁皮(1)的厚度为0.3mm至0.5mm。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及地下连续墙施工装置，特别涉及的是一种地连墙防止混凝土绕流的装置。

背景技术

现有地下连续墙挖槽施工中，在地下筑成一道连续的钢筋混凝土墙壁，作为防渗、承重、挡水结构。施工方法通常在泥浆护壁条件下深挖一条狭长的深槽，随后将其内部装有钢筋笼的H型钢吊放到槽内，由于钢筋笼在迎土面与开挖面有一定宽度的缝隙，装有钢筋笼的H型钢入槽后浇筑混凝土时，混凝土便会从保护层位置绕流，即在未浇筑侧会有混凝土绕过H型钢，并在未浇筑段底部凝固或黏结在未浇筑段的H型钢上。此结果会造成下一幅地连墙钢筋笼无法就位，使得钢筋笼不能靠近已浇筑地下连续墙H型钢的腹板，从而影响相邻两幅墙的搭接，且绕流过的混凝土会产生刷壁死角，影响刷壁器的刷壁效果，此处会形成死皮，待混凝土浇筑完成后，就会出现一条泥缝隙带，此缝隙带会造成地连墙连接部位漏水，对后期基坑开挖造成极大的安全隐患，会造成质量及安全事故。

现有技术中，解决混凝土绕流措施有如下方法：1、在H型钢的翼缘上直接焊防绕流铁皮，由于防绕流铁皮紧贴H型钢翼缘，防绕流铁皮不能张开拢住混凝土，无法发挥防绕流作用，造成后期开挖漏水。2、直接在H型钢翼缘外侧面上焊钢板，由于成槽宽度及土质的不确定性，钢板宽度无法完全封挡钢筋笼与土体的缝隙，无法完全阻挡混凝土的绕流。3、直接垫沙袋，在施工过程中，砂袋填塞不够密实，砂袋间留有较大的空隙，或者由于土质的原因，沙袋会连同槽壁土一起进入槽内，造成的空隙在混凝土浇筑时水泥浆有可能渗流。现有技术的三种方法均存在浇筑混凝土时仍有不同程度的混凝土绕流、槽壁垮塌的象，对后期地连墙的补救造成人力及物力的压力。

发明内容

本实用新型的目的在于克服上述现有技术的缺陷，提供一种在接近迎土面与开挖面上下通长的H型钢翼缘外侧面上镜像对称设置有能拢住混凝土的防绕流铁皮，并在混凝土往外流动的挤压作用下，防绕流铁皮会贴紧迎土面与开挖面，防止混凝土通过外保护层进入相邻槽段H型钢另一侧的一种地连墙防止混凝土绕流的装置。

解决上述技术问题的技术方案是：一种地连墙防止混凝土绕流的装置，包括：防绕流铁皮、H型钢，在H型钢一侧U型槽内固定有钢筋笼，在H型钢的一对翼缘外侧面沿其长度分别垂直固定有结构相同镜像对称的一对支撑铁板，在所述一对支撑铁板的顶面或其侧面固定有结构相同镜像对称一对防绕流铁皮的一端，所述一对防绕流铁皮的另一自由端分别向钢筋笼方向延伸并贴近迎土面和开挖面。

优选方案是：所述防绕流铁皮与支撑铁板之间焊接或用紧固件固定连接。

优选方案是：所述防绕流铁皮弯折呈直角的两个面，防绕流铁皮内侧直角的两个面覆盖在支撑铁板一个侧面和支撑铁板的顶面，覆盖在支撑铁板侧面的防绕流铁皮的长度小于覆盖在支撑铁板顶面的防绕流铁皮另一自由端的长度；支撑铁板和防绕流铁皮通过均布的紧固件将支撑铁板和防绕流铁皮紧固为一体。

优选方案是：所述防绕流铁皮弯折呈直角的两个面，防绕流铁皮内侧直角的两个面覆盖在支撑铁板一个侧面和支撑铁板的顶面，覆盖在支撑铁板侧面的防绕流铁皮的长度小于覆盖在支撑铁板顶面的防绕流铁皮另一自由端的长度；垫板将防绕流铁皮压在所述支撑铁板的侧面上，多个均布的螺栓依次穿过支撑铁板、防绕流铁皮和垫板后，通过螺母和垫板将防绕流铁皮固定在支撑铁板上。

优选方案是：所述防绕流铁皮选用薄铁板。

优选方案是：所述防绕流铁皮的厚度为0.3mm至0.5mm。

本实用新型的有益效果是：本实用新型通过在H型钢翼缘外侧面整个长度上垂直固定的支撑铁板，支撑铁板将防绕流铁皮固定支撑到靠近迎土面和开挖面，特别是防绕流铁皮采用薄铁板具有更大柔韧性，其伸展张开的力度更大，在混凝土往外流动的挤压作用下，防绕流铁皮的自由端会贴紧迎土面与开挖面有效拢住混凝土，能紧密的封堵钢筋笼与迎土面和开挖面之间的缝隙，有效防止混凝土通过此缝隙进入相邻槽段，H型钢的另一侧，即H型钢未固定钢筋笼一侧。本实用新型能有效解决现有技术铁皮直接固定在H型钢翼缘外侧面无法张开的缺陷，解决了地下连续墙混凝土绕流问题。本实用新型混凝土浇筑完成后，不出现泥缝隙带，避免地连墙连接部位漏水，对后期基坑开挖提供安全保证，缩短施工工期降低施工风险。

附图说明

图1是本实用新型结构示意图，图中显示相邻两幅地连墙钢筋笼结构示意图；

图2是图1中W向视图；

图3是图1中A部放大图。

《附图中序号说明》：

1：防绕流铁皮；2：支撑铁板；3：垫板；4：螺栓；5：螺母；6：H型钢；6a：翼缘；6b：腹板；7：迎土面；8：钢筋笼；9：开挖面。

具体实施方式

为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚，以下结合实施例对本实用新型进一步详细说明。

如图1至图3所示，本实用新型公开一种地连墙防止混凝土绕流的装置，包括：防绕流铁皮1、H型钢6，在H型钢6一侧U型槽内固定有钢筋笼8。在H型钢6的一对翼缘6a外侧面沿其长度分别垂直固定有结构相同镜像对称的一对支撑铁板2，在所述一对支撑铁板2的顶面或其侧面固定有结构相同镜像对称一对防绕流铁皮1的一端，所述一对防绕流铁皮1的另一自由端分别向钢筋笼8方向延伸并贴近迎土面7和开挖面9。

所述防绕流铁皮1与支撑铁板2之间焊接或用紧固件固定连接。

所述防绕流铁皮1弯折呈直角的两个面，防绕流铁皮1内侧直角的两个面覆盖在支撑铁板2一个侧面和支撑铁板2的顶面，覆盖在支撑铁板2侧面的防绕流铁皮1的长度小于覆盖在支撑铁板2顶面的防绕流铁皮1另一自由端的长度；支撑铁板2和防绕流铁皮1通过均布的紧固件将支撑铁板2和防绕流铁皮1紧固为一体。

所述防绕流铁皮1弯折呈直角的两个面，防绕流铁皮1内侧直角的两个面覆盖在支撑铁板2一个侧面和支撑铁板2的顶面，覆盖在支撑铁板2侧面的防绕流铁皮1的长度小于覆盖在支撑铁板2顶面的防绕流铁皮1另一自由端的长度；垫板3将防绕流铁皮1压在所述支撑铁板2的侧面上，多个均布的螺栓4依次穿过支撑铁板2、防绕流铁皮1和垫板3后，通过螺母5和垫板3将防绕流铁皮1固定在支撑铁板2上。

所述防绕流铁皮1选用薄铁板，这样薄铁板具有更大柔韧性，其伸展张开的力度更大，在混凝土往外流动的挤压作用下，防绕流铁皮的自由端会贴紧迎土面与开挖面有效拢住混凝土。

所述防绕流铁皮1的厚度为0.3mm至0.5mm。

更具体的说，钢筋笼8的一端焊接在H型钢6一侧U型槽内，本实用新型一种地连墙防止混凝土绕流的装置分别设置在焊接钢筋笼8端的H型钢6的一对翼缘6a外侧面上，所述一种地连墙防止混凝土绕流的装置结构相同镜像对称。

如图1所示，本实用新型结构的支撑铁板2是一块横截面为矩形的条状铁板，支撑铁板2沿H型钢长度双面焊接分别垂直固定在一对翼缘6a的外侧面上。支撑铁板2和防绕流铁皮1结合后的高度贴近迎土面7和开挖面9，但不能碰上迎土面7和开挖面9，其目的是在混凝土往外流动的挤压作用下，防绕流铁皮1的自由端外侧面会很快贴紧迎土面6与开挖面9有效拢住混凝土，能紧密的封堵钢筋笼8与迎土面与开挖面之间的缝隙，有效防止混凝土通过此缝隙进入相邻槽段，H型钢的另一侧，即H型钢未固定钢筋笼一侧。

如图2、图3所示，垫板3长度与防绕流铁皮1和支撑铁板2长度相同，防绕流铁皮1的一个较短的内侧直角面覆盖并压在支撑铁板2侧面上，垫板3位于在防扰流铁皮1的外侧，即垫板3又将防绕流铁皮1紧压在支撑铁板2的侧面上；多个均布的螺栓4依次穿过支撑铁板2、防绕流铁皮1和过垫板3通孔后，通过螺母5和垫板3将防绕流铁皮1压紧固定在支撑铁板2侧面上。

需要说明的是，如图1所示，防绕流铁皮1焊接固定在支撑铁板2的顶面或其侧面因其结构简单，图未示。

以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等均应包在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920024595.2

申请日:2019-01-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:12(天津)

授权编号:CN209907368U

授权时间:20200107

主分类号:E02D5/20

专利分类号:E02D5/20

范畴分类:36C;36E;

申请人:天津第四市政建筑工程有限公司

第一申请人:天津第四市政建筑工程有限公司

申请人地址:300074 天津市河西区紫金山路4号

发明人:刘冬;郭乾坤;张晓磊;刘晓蕊;段秀莉;韩爱华;尚坤;董春冬;张威;刘松;田静巍;靳志涛;张绍山;张瑞

第一发明人:刘冬

当前权利人:天津第四市政建筑工程有限公司

代理人:马俊芳

代理机构:12101

代理机构编号:天津市鼎和专利商标代理有限公司 12101

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/65f812ca14fe3837b9d3c465.html