# 一种导联线收纳盒论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种导联线收纳盒，属于医疗器械设备领域。包括盒体以及多组平行设置在盒体内的收纳槽,收纳槽内设有可旋转的收纳筒，盒体的外侧设有与收纳筒连接的转杆，本实用新型避免了导联线发生混乱并且相互缠绕打结的情况，同时增加了导联线的使用寿命。

### 主设计要求

1.一种导联线收纳盒，其特征在于，包括盒体(1)以及多组平行设置在盒体(1)内的收纳槽(2),所述收纳槽(2)内设有可旋转的收纳筒(3)，所述盒体(1)的外侧设有与收纳筒(3)连接的转杆(4)，所述盒体(1)的开口端设有与盒体(1)铰接的密封盖(11)。

### 设计方案

1.一种导联线收纳盒，其特征在于，包括盒体(1)以及多组平行设置在盒体(1)内的收纳槽(2),所述收纳槽(2)内设有可旋转的收纳筒(3)，所述盒体(1)的外侧设有与收纳筒(3)连接的转杆(4)，所述盒体(1)的开口端设有与盒体(1)铰接的密封盖(11)。

2.根据权利要求1所述的导联线收纳盒，其特征在于，所述收纳筒(3)包括设置在收纳槽(2)内并与转杆(4)连接的筒体(31)、设置在筒体(31)两端的挡板(32)以及设置在筒体(31)上的螺旋槽(33)。

3.根据权利要求2所述的导联线收纳盒，其特征在于，所述螺旋槽(33)的前端设有固定架(5)。

4.根据权利要求2所述的导联线收纳盒，其特征在于，所述螺旋槽(33)的槽宽与导联线的宽度相同。

5.根据权利要求1所述的导联线收纳盒，其特征在于，所述转杆(4)上设有转柄(6)。

6.根据权利要求1所述的导联线收纳盒，其特征在于，所述盒体(1)上设有锁钩(7)。

7.根据权利要求1所述的导联线收纳盒，其特征在于，所述盒体(1)的形状为方形。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及医疗器械设备领域，具体涉及一种导联线收纳盒。

背景技术

目前心电监护仪广泛应用在手术、危重病人、分娩室等地方，心电监护仪通常采用若干导联线与被测试或监护人体连接，这种与人体连接的导联线的长度一般为超过3米以上，由于各根导联线的数量太多以及长度太长，导致导联线之间容易发生混乱并且相互缠绕打结，拖延抢救时间；同时由于导联线长度过长，使导联线保持长时间的落地，磨损严重；缩短了导联线的使用寿命。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种导联线收纳盒，以解决现有导联线容易相互缠绕打结并且使用寿命短的问题。

本实用新型解决上述技术问题的技术方案如下：

一种导联线收纳盒，其特征在于，包括盒体以及多组平行设置在盒体内的收纳槽,收纳槽内设有可旋转的收纳筒，盒体的外侧设有与收纳筒连接的转杆，盒体的开口端设有与盒体铰接的密封盖。

本实用新型中医护人员旋转转杆并使与转杆连接的收纳筒旋转，收纳筒旋转的同时使导联线逐渐缠绕在收纳筒的表面，对导联线进行收纳。

作为优选，收纳筒包括设置在收纳槽内并与转杆连接的筒体、设置在筒体两端的挡板以及设置在筒体上的螺旋槽。

本实用新型通过筒体将导联线收纳在螺旋槽内，防止导联线发生混乱。

作为优选，螺旋槽的前端设有固定架。

本实用新型通过固定架将导联线的前端固定在收纳筒上。

作为优选，螺旋槽的槽宽与导联线的宽度相同。

作为优选，转杆上设有转柄。

本实用新型通过转柄便于医疗人员旋转转杆。

作为优选，盒体上设有锁钩。

本实用新型通过设置在盒体上的挂钩，使盒体能够悬挂在心电监护仪的把手上。

作为优选，盒体的形状为方形

本实用新型具有以下有益效果：

本实用新型中医护人员通过旋转转杆使与转杆连接的收纳筒旋转，收纳筒旋转的同时使导联线逐渐缠绕在收纳筒的表面，收纳在收纳槽内。本实用新型避免了导联线发生混乱并且相互缠绕打结的情况，保证了病房的整洁，同时增加了导联线的使用寿命，为监测以及抢救争取了时间。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图；

图2为本实用新型中去除密封盖的结构示意图；

图3为图2中A处的局部放大图。

图中：1-盒体；2-收纳槽；11-密封盖；3-收纳筒；4-转杆；31-筒体；32-挡板；33-螺旋槽；5-固定架；6-转柄；7-锁钩。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型的原理和特征进行描述，所举实例只用于解释本实用新型，并非用于限定本实用新型的范围。

实施例

参见图1到图3，本实用新型包括盒体1以及三组设置在盒体1内的收纳槽2，三组收纳槽2分别用于收纳心电监护导联线、血氧饱和度导联线以及血压导联线，盒体1采用的形状为方形。盒体1的上端设有便于盒体1悬挂的挂钩，医护人员可通过挂钩将盒体1悬挂在心电监护仪的把手上，便于随机携带。

进一步参见图1，收纳槽2内设有可旋转且用于收纳导联线的收纳筒3，盒体1的外侧设有与收纳筒3连接并用于转动收纳筒3的转杆4，转杆4上设有便于医护人员旋转转杆4的转柄6，盒体1的开口端设有与盒体1铰接的密封盖11。

进一步参见图2和图3，收纳筒3包括设置在收纳槽2内并与转杆4连接的筒体31以及设置在筒体31的两端并用于限制导联线的收纳位置的挡板32。筒体31的外侧设有用于容置导联线并对导联线的收纳位置进行限定的螺旋槽33，螺旋槽33的宽度与导联线的宽度相等。螺旋槽33的前端设有用于固定导联线的固定架5。

以上仅为本实用新型的较佳实施例，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920291966.3

申请日:2019-03-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:36(江西)

授权编号:CN209751224U

授权时间:20191210

主分类号:A61B50/30

专利分类号:A61B50/30;A61B5/0428

范畴分类:申请人:江西省人民医院

第一申请人:江西省人民医院

申请人地址:330016 江西省南昌市东湖区爱国路92号

发明人:黄小蓉;李宝香

第一发明人:黄小蓉

当前权利人:江西省人民医院

代理人:李林合;何凡

代理机构:51229

代理机构编号:成都正华专利代理事务所(普通合伙) 51229

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/662d8c4fb580d1fd99248957.html