# 浅谈建筑工程框架剪力墙结构工程施工技术刘汝宁

天元建设集团有限公司山东临沂276000

摘要：框架剪力墙现已成为建筑工程结构设计中的一种常用结构，具有提高建筑结构性能以及优化质量的作用。鉴于框架剪力墙结构的建造需要极高的施工技术，而当前多数施工单位在建造框剪建筑时都存在一定的不足，因此本文主要针对建筑工程框架剪力墙结构工程施工技术进行了全面深入到探讨，希望能给各位同行在日常工作中带来帮助。

关键词：建筑工程；框架剪力墙；结构；施工技术

前言：

施工技术作为建筑工程的主要内容，它直接决定着建筑工程的施工质量，特别是在框架剪力墙结构中，这主要是因为该结构主要被应用在高层建筑中。在科学技术高度发展的今天，对施工质量和工期提出了更加严格的要求，更加注重对经济效益的追求，在这一背景下，框架剪力墙结构应运而生，因此，本文将针对其施工技术进行着重探讨。

一、框架剪力墙结构

1.1框架剪力墙结构内涵

框架剪力墙结构以原有的框架结构、剪力墙结构为基础，经过一定的改进形成了一种新型建筑结构，也被称为框剪结构。具体是指在框架结构上方，合理布设多个短肢剪力墙，形成一个灵活、系统性良好的建筑空间，以此来满足多样化建筑需求，并具备较强的抵抗平面负载的能力。

1.2框架剪力墙结构特点

简单来说，框架剪力墙结构主要由框架结构与剪力墙结构这两部分组成，它是参照各自的抗侧力研发出的一种现代技术，它继承了这两种结构的优势，并有效融合了这两种结构。在具体的建筑工程中应用框架剪力墙结构时，它会承担水平负载，曲线形变程度较大，然而在上层建筑中正好相反，位置变动较大，对应的外侧结构运动比较激烈，内部收缩性能较强。综合来说，框架剪力墙结构具有较强的刚度和水平负载能力，且空间整体性能良好，房梁不会外露，便于室内布置。

二、框架剪力墙结构施工工序

基础施工、建筑主体施工以及装修施工这三部分组成了框架剪力墙结构施工，其中在基础施工过程中，主要包含放线测量、静压关注施工、土方挖掘、支护施工等工序，待完成基础施工后，应开展验槽、砼垫层、地下室施工，同时，还应围绕砼进行全面养护，针对墙柱进行放线、回填基础土方；在建筑主体施工过程中，严格依据主体部分，合理开展放线测量工作，并提前埋设水电以及墙柱钢筋，另外，主体施工还包含模板以及梁板钢筋施工工序，最后应针对墙柱、梁板等进行有效的养护；在装修施工过程中，主要包含工程测量、摊铺屋面防水层、砌筑、抹灰、刷漆、摊铺板砖、装设门窗等多种工序。在高层建筑中应用框架剪力墙结构时，应依据具体规模和实际条件，合理划分施工工序，进而确保剪力墙结构施工的正常、有序开展。

三、框架剪力墙结构施工技术

3.1放线测量技术

在剪力墙结构施工的放线测量环节，首先，应仔细研读施工图纸，并参照施工图纸开展放线测量工作，明确放线测量标准，有效利用现代放线测量工具，有序开展放线测量工作。例如，可以借助经纬仪或者全站仪开展放线测量。另外，还应构建科学的轴线控制网，参照放线测量的实际情况，认真标注，同时，还应反复核对放线测量结果，确保放线测量结果的真实、可靠，进而保障建筑工程施工质量。

3.2钢筋施工技术

钢筋施工在建筑工程施工中占据着重要的位置，钢筋也是工程建设中的主要工程材料。在钢筋施工中，应严格把控钢筋质量关口，使其满足工程标准，并配有科学的检验报告。同时，还应有效控制搭接长度、位置、连接形式，切实保障剪力墙结构的施工质量。对于框架剪力墙结构中所使用的主要钢筋，应借助预制砂浆快，确保捆绑牢固。

如若某一梁柱节点，梁的穿过方向超出四种时，出现梁面筋保护层厚度不满足标准的可能性较大，这将会大大影响梁的负载能力，一旦遇到此种问题，应及时报告给设计人员，参照实际情况，再次计算梁的负载能力，并依据梁面筋的具体位置合理设定梁箍筋高度。在实际建筑施工活动中，通常会强行抬高跨越中心地带的梁面筋，此种操作不仅不能增强梁的负载能力，还会增加施工经费的投入力度。

在框架剪力墙结构施工中，在钢件搭接环节常常使用捆绑搭接以及电渣压力焊接技术，在具体的施工过程中，参照钢筋的具体搭接情况，应选用合理搭接形式以及技术。在搭接钢筋时，一定要满足相关标准，进而为钢筋施工提供基础保障。对于框架剪力墙结构中的柱筋接头，应按照交叉排列的样式进行布设，还应确保箍筋拐角位置以及竖筋交叉位置垂直。在捆绑柱节点加密箍筋的过程中，应依据剪力墙结构工程的实际情况，合理选择捆绑工艺，有序开展捆绑工序。另外，在剪力墙结构的实际施工过程中，还应着重做好梁钢筋施工，明确施工标准，严格参照施工规范开展相应的施工操作，确保钢筋材料满足工程标准，切实保障框架剪力墙结构。

3.3混凝土施工

（1）混凝土施工技术

混凝土施工在建筑工程中占据着重要的位置，在框架剪力墙施工中，待完成钢筋捆绑和模板施工工作后，才可开展混凝土施工。通常混凝土施工是指针对梁板、墙柱结构、部分商品砼实施混凝土操作，然而在具体的建筑工程中，应依据工程的实际情况，合理选择施工内容和施工技术。

在浇筑框架剪力墙结构的墙柱时，在着手施工前期，首先，围绕墙柱底部实施填筑操作，主要利用无石子砂浆完成，在浇筑墙柱时，应实施逐段分层浇筑，严格参照施工标准开展浇筑操作，浇筑厚度应满足相关标准。在浇筑梁板时，采用同时浇筑的形式，在具体的浇筑过程中，首先浇筑工程梁，然后同时浇筑梁和板，最后，重视后期养护工作，切实保障建筑工程的整体质量。

（2）缝隙控制技术

绝大多数建筑工程均在夏天施工，因温度较高，为避免出现混凝土裂缝，切实保障建筑施工质量，可从以下几方面着手：

1）改善混凝土配制比，改善原材料，融合高效减水剂，有效控制水泥在混凝土中的比重，禁止掺杂任何微膨胀剂；

2）严格控制入模温度，减小温度升高速度；

3）依据工程标准，有序组织工程施工，充分利用混凝土泵送技术，通过斜面分层法浇筑梁柱，对于墙体以及框架柱，实施整体分层法，有效调控分层厚度；

4）注重混凝土的养护，对于水平构件，在其上方摊铺塑料袋，对于竖向构件，在其周边贴挂麻袋片，并外包塑料布，适当浇筑，保障混凝土施工质量。

结束语：

在科学技术高度发展的今天，不仅提升了建筑工程的性能，还提高了建筑工程的质量。框架剪力墙作为一种应用广泛的的施工技术，其在建筑工程中的大力应用，显著提高了建筑施工水平。然而，因建筑施工规模日益扩大，施工结构更加复杂，使得框架剪力墙面临新的挑战，因此，我们应加大在其施工技术方面的研究力度，充分利用最新技术，切实保障建筑施工质量。

参考文献：

[1]乔志强.建筑工程中框架剪力墙结构工程施工技术探析[J].建材发展导向，2014，（3）：79-80.

[2]宋跃鸣.浅析建筑工程框架剪力墙结构工程施工[J].科技与企业，2014，（9）：213-213.

[3]王淑杰.浅谈建筑工程框架剪力墙结构工程施工技术[J].黑龙江科技信息，2013，（23）：211.

[4]张跃学.浅谈建筑工程框架剪力墙结构工程施工技术[J].民营科技，2013（10）：206.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/66366e64d356197835799faa.html