# 煤粉空气分级燃烧中还原性气氛的模拟预测及分析

### 论文摘要

空气分级燃烧是广泛采用的煤粉低氮燃烧技术,使用数值模拟方法对其进行模拟预测,有助于燃烧设备的改进并优化燃烧,实现在燃烧中进一步降低污染物排放。空气分级燃烧数值模拟中对还原区的准确模拟是预测氮氧化物排放、硫化氢高温腐蚀等的基础。笔者旨在提出一种合理预测煤粉空气分级燃烧还原性气氛的数值模拟方案,并将其应用于实际锅炉的模拟,并探讨了还原性气氛预测准确性对氮氧化物排放、焦炭燃烧等的影响。主要内容包括:①对煤粉空气分级燃烧过程进行原理分析,提出数值模型开发及其应用的研究思路,即是通过小型电加热沉降炉模拟实际锅炉分级燃烧温度和组分浓度场,测量组分、焦炭转化等参数用于模型开发和验证,最后将开发的模型嵌入商用数值模拟平台,实现分级燃烧全过程模拟。基于此,搭建了能够反映实际锅炉空气分级燃烧温度场和组分浓度场特性的电加热沉降炉试验平台,并通过在线称重给煤速率、气体浓度组分测量,对试验系统的稳定性进行了验证。②设计不同工况的空气分级燃烧试验,并获取沿程CO、H2、焦炭转化率等关键数据,基于数值模拟的动力学优化方法获取空气分级燃烧状态下还原区焦炭的气化反应动力学参数。通过开发用户自定义函数的方式在Fluent平台上实现了焦炭气化以及还原性气氛的模拟预测,并将其应用于600 MWe超临界墙式对冲炉分级燃烧的数值模拟。③分析比较了在模拟中不考虑气化和考虑气化时对炉内温度、还原区气氛、氮氧化物的分布和焦炭转化的影响。结果表明,文中提出的空气分级燃烧数值模拟方案能实现对实际锅炉空气分级燃烧特别是还原区的合理预测;在模拟中不考虑焦炭气化将导致还原性气体浓度明显偏低,导致颗粒燃尽推迟,炉膛出口氮氧化物浓度偏高。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 煤粉空气分级燃烧的CFD模型

- 1.1 控制方程

- 1.2 焦炭氧化燃烧与气化模型

- 1.3 煤焦反应模型在煤粉空气分级燃烧的CFD数值模拟中的实现

- 2 焦炭气化反应动力学

- 2.1 电加热煤粉空气分级燃烧试验

- 2.2 煤质特性及工况设计

- 3 对冲火焰锅炉CFD数值模拟

- 4 试验结果与讨论

- 4.1 沉降炉燃烧试验及焦炭气化反应动力学参数确定

- 4.2 对冲炉模拟温度和浓度场比较

- 4.3 NOx模拟结果

- 4.4 焦炭转化分析

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 陈登高,李振山,蔡宁生

关键词: 煤粉空气分级燃烧,还原性气氛,数值模拟,焦炭气化,墙式对冲炉

来源: 洁净煤技术 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 环境科学与资源利用,动力工程,电力工业

单位: 清华大学热科学与动力工程教育部重点实验室

基金: 国家重点研发计划资助项目(2016YFB0600802-A)

分类号: X773

DOI: 10.13226/j.issn.1006-6772.18121610

页码: 109-122

总页数: 14

文件大小: 6575K

下载量: 225

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/6671e4d73b99b50305698667.html