# 一种铝渣清洗装置论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种铝渣清洗装置，包括动力支架、清洗罐本体，动力支架包括间隔设置的两个梯形立板，两个梯形立板的底端两脚处均设有万向轮，其中一侧梯形立板的顶端设有电机座，电机座上固定安装有电机，另一侧梯形立板的顶端设有安装板，安装板上固定有第一轴承座；电机与齿轮轴的一端连接，齿轮轴的另一端由第一轴承座固定；两个梯形立板之间设有清洗罐本体，清洗罐本体包括罐体，罐体内设有搅拌叶，罐体的两端中心处均设有固定轴，固定轴通过第二轴承座固定于梯形立板内侧，罐体的两端设有闸门，罐体的表面上设有出料口，罐体的表面上设有配合齿轮的齿轮圈。本实用新型结构稳定，装置使用寿命长，使用方便，除杂效果好。

### 设计方案

1.一种铝渣清洗装置，其特征在于：包括动力支架、清洗罐本体，所述动力支架包括间隔设置的两个梯形立板，两个梯形立板的底端两脚处均设有万向轮，其中一侧梯形立板的顶端设有电机座，所述电机座上固定安装有电机，另一侧梯形立板的顶端设有安装板，所述安装板上固定有第一轴承座；所述电机与齿轮轴的一端连接，所述齿轮轴的另一端由第一轴承座固定，所述齿轮轴上贯穿有齿轮；两个梯形立板之间设有清洗罐本体，所述清洗罐本体包括罐体，所述罐体内设有搅拌叶，所述罐体的两端中心处均设有固定轴，所述固定轴通过第二轴承座固定于梯形立板内侧，所述罐体的两端设有闸门，所述闸门包括设于罐体上的插封槽，所述插封槽内对应插放有门板，所述罐体的表面上设有进水口、出料口，所述出料口包括上端口和下端口，所述下端口内设有上、下平行放置的挡板和不锈钢滤网，所述挡板和不锈钢滤网的上、下面均通过限位板固定，所述罐体的表面上设有配合齿轮的齿轮圈。

2.根据权利要求1所述的一种铝渣清洗装置，其特征在于：所述门板上设有向外凸出的拉手。

3.根据权利要求1所述的一种铝渣清洗装置，其特征在于：所述挡板和不锈钢滤网的一端均设有向外伸出的拉环。

4.根据权利要求1所述的一种铝渣清洗装置，其特征在于：所述第一轴承座通过螺栓固定于安装板上；所述第二轴承座通过螺栓固定于梯形立板内侧。

5.根据权利要求1所述的一种铝渣清洗装置，其特征在于：所述梯形立板的侧面呈梯形，两个梯形立板之间靠近底端处设有平行间隔放置的两个加强架。

6.根据权利要求1所述的一种铝渣清洗装置，其特征在于：所述齿轮至少为2个，且齿轮间隔设置，所述齿轮圈的个数与齿轮数量相同，且齿轮圈与齿轮上、下对应啮合。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及铝渣除杂装置技术领域，尤其涉及一种铝渣清洗装置。

背景技术

在铝合金压铸工厂、铝合金重力铸造厂等企业的生产过程中，部分铝液容易想铸造井内脱落，与井内的淤泥杂质混合，为避免影响生产，必须每周清理一次铸造井底，一次清理出20吨左右的铝渣混合物，这些混合物中有95%都含有淤泥和杂质，这些含有杂质的铝渣不能直接放入熔炼炉中重新利用，必须将杂质清理出来后才能再次利用。

中国专利文献CN20596618U公开了一种铝渣清洗机，技术方案为一种铝渣清洗机，包括设置在机架上的箱体，机架上设置有转轴，箱体安装在转轴上，转轴的左端连接有带动转轴以及箱体转动的动力机构，所述转轴的右端开设有通过水管连通水箱和水源的进水孔，所述箱体上设有若干出水孔，箱体上设有铝渣入口，铝渣入口处安装有闸门。该技术中箱体直接安装于转轴上，清洗铝渣时，箱体内放入含有杂质的铝渣后转轴的承重较大，长时间使用后轴承容易发生曲变，影响使用寿命，另外轴承承重大，动力机构即电机转动时，电机的能耗大，另外该装置的箱体上设有出水孔，在清洗的过程中水不断从出水孔流出，清洗过程相当于流动水清洗，耗费水量，另外，排水过程为大面积排水，不利于水的回收，再者就是箱体内没有辅助的搅拌叶，单纯依靠铝渣触碰箱体来实现清洗，清洗效率有待提高。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种铝渣清洗装置，结构稳定，装置使用寿命长，使用方便，除杂效果好。

本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：一种铝渣清洗装置，包括动力支架、

清洗罐本体，所述动力支架包括间隔设置的两个梯形立板，两个梯形立板的底端两脚处均设有万向轮，其中一侧梯形立板的顶端设有电机座，所述电机座上固定安装有电机，另一侧梯形立板的顶端设有安装板，所述安装板上固定有第一轴承座；所述电机与齿轮轴的一端连接，所述齿轮轴的另一端由第一轴承座固定，所述齿轮轴上贯穿有齿轮；两个梯形立板之间设有清洗罐本体，所述清洗罐本体包括罐体，所述罐体内设有搅拌叶，所述罐体的两端中心处均设有固定轴，所述固定轴通过第二轴承座固定于梯形立板内侧，所述罐体的两端设有闸门，所述闸门包括设于罐体上的插封槽，所述插封槽内对应插放有门板，所述罐体的表面上设有进水口、出料口，所述出料口包括上端口和下端口，所述下端口内设有上、下平行放置的挡板和不锈钢滤网，所述挡板和不锈钢滤网的上、下面均通过限位板固定，所述罐体的表面上设有配合齿轮的齿轮圈。

优选的，所述门板上设有向外凸出的拉手。

优选的，所述挡板和不锈钢滤网的一端均设有向外伸出的拉环。

优选的，所述第一轴承座通过螺栓固定于安装板上；所述第二轴承座通过螺栓固定于梯形立板内侧。

优选的，所述梯形立板的侧面呈梯形，两个梯形立板之间靠近底端处设有平行间隔放置的两个加强架。

优选的，所述齿轮至少为2个，且齿轮间隔设置，所述齿轮圈的个数与齿轮数量相同，且齿轮圈与齿轮上、下对应啮合。

本实用新型的有益效果是：该装置动力支架结构稳定，底端加装万向轮方便移动，另外动力支架的动力源电机处于清洗罐本体上边放，避免电机轴上设罐体，避免电机轴承重过大，降低电机轴的使用寿命，同时相对降低电机的能耗，罐体内设有搅拌叶可以提高铝灰的清洗效率，罐体上的进水口方便向内部注水，出料口结构设计方便，实现节约用水，方便排水并回收水，同时也可方便排出清洗过的铝渣，闸门方便将带有淤泥杂质的铝灰装入罐体内，箱体内的搅拌叶可以提高清洗效果和效率。

附图说明

图1为本实用新型一种铝渣清洗装置的结构示意图。

图2为本实用新型清洗罐本体的结构示意图。

图3为本实用新型闸门的结构示意图。

图4为本实用新型出料口的侧视剖面图。

图中：1、动力支架，11、梯形立板，12、万向轮，13、电机座，14、电机，15、齿轮，16、齿轮轴，17、第一轴承座，18、安装板，19、加强架，2、清洗罐本体，21、罐体，22、固定轴，23、闸门，231、插封槽，232、门板，233、拉手，24、搅拌叶，25、出料口，251、上端口，252、下端口，253、挡板，254、拉环，255、不锈钢滤网，256、限位板，26、进水口、27、齿轮圈，28、第二轴承座。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型的一部分实施例，而不是全部的实施例，基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

实施例

一种铝渣清洗装置，包括动力支架1、清洗罐本体2，动力支架1包括间隔设置的两个梯

形立板11，两个梯形立板11的底端两脚处均设有万向轮12，其中一侧梯形立板11的顶端设有电机座13，电机座13上固定安装有电机14，另一侧梯形立板11的顶端设有安装板18，安装板18上固定有第一轴承座17；电机14与齿轮轴16的一端连接，齿轮轴16的另一端由第一轴承座17固定，齿轮轴16上贯穿有齿轮15；两个梯形立板11之间设有清洗罐本体2，清洗罐本体2包括罐体21，罐体21内设有搅拌叶24，罐体21的两端中心处均设有固定轴22，固定轴22通过第二轴承座28固定于梯形立板11内侧，罐体21的两端设有闸门23，闸门23包括设于罐体21上的插封槽231，插封槽231内对应插放有门板232，罐体21的表面上设有进水口26、出料口25，出料口25包括上端口251和下端口252，下端口252内设有上、下平行放置的挡板253和不锈钢滤网255，挡板253和不锈钢滤网255的上、下面均通过限位板256固定，罐体21的表面上设有配合齿轮15的齿轮圈27。

其中，门板232上设有向外凸出的拉手233。

其中，挡板253和不锈钢滤网255的一端均设有向外伸出的拉环254。

其中，第一轴承座17通过螺栓固定于安装板18上；第二轴承座28通过螺栓固定于梯形立板11内侧。

其中，梯形立板11的侧面呈梯形，两个梯形立板11之间靠近底端处设有平行间隔放置的两个加强架19。

其中，齿轮15至少为2个，且齿轮15间隔设置，齿轮圈27的个数与齿轮15数量相同，且齿轮圈27与齿轮15上、下对应啮合。

具体工作原理，一种铝渣清洗装置，包括动力支架1、清洗罐本体2，动力支架1顶端的电机14驱动齿轮轴16转动，齿轮轴16转动的过程中带动齿轮15转动，齿轮15和齿轮圈27啮合，可以带动齿轮圈27转动，进而带动罐体21转动，罐体21转动的速度大概在40转每分钟，罐体21转动后，铝渣在罐体21内相互摩擦，其中搅拌叶24可以增加铝渣的有效摩擦，罐体21内注入水时可以通过进水口26注入水，清洗3分钟后将待淤泥的水放出，排水时向外抽拉挡板253，水从出料口25排出到水箱内，方便水回收再利用，不锈钢滤网255可以避免铝渣排出，随后将挡板253合上，再注入干净的水清洗3分钟，循环清洗3次即可清洗干净，待铝渣清洗干净后，将水排出后，向外抽拉不锈钢滤网255，使得出料口25通透，即可排出铝渣，罐体21内的铝渣排不干净的，可以利用耙子等工具从两端的闸门23处伸进去，将铝渣推到出料口25排出，另外闸门23可以用于将需要清洗的铝渣放入罐体21内。

以上所述仅为本实用新型的实施例，并非因此限制本实用新型的专利范围，凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效性状或结构变换，或直接或间接运用在其他相关的技术领域，均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920307954.5

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:41(河南)

授权编号:CN209886297U

授权时间:20200103

主分类号:B08B3/04

专利分类号:B08B3/04;B08B3/10

范畴分类:26P;

申请人:郑州万和铝业有限公司

第一申请人:郑州万和铝业有限公司

申请人地址:450000 河南省郑州市中牟县汽车产业园

发明人:徐晓昂

第一发明人:徐晓昂

当前权利人:郑州万和铝业有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/66915c462d8a762f0031c3e2.html