# 采矿工程中现代化采矿工艺技术的应用探析

山东鲁泰控股集团有限公司鹿洼煤矿山东济宁272000

摘要：随着科学技术的不断发展，采矿工程机械化水平在不断提高。当前越来越多的现代化工艺技术应用在采矿工程中，这就无形中提高了采矿工艺的技术化水平，也促进了矿井的安全生产。文章论述采矿工程中应用的现代化采矿工艺技术和在采矿工程中应用现代化工艺技术需要注意的事项，阐述了采矿工程中应用绿色开采工艺技术的发展趋势。本文就现代化采矿工艺在采矿工程中的应用进行探讨，并对采矿工艺技术的未来发展方向进行展望。

关键词：采矿工艺；现代化技术；采矿工程

前言

对资源需求的增长需要开采更多的矿石。随着时间的流逝，优质矿体已耗竭，开始开发不那么富的矿体。在过去的70年中，铜品位持续下降，2003年，要萃取1吨铜所需的矿石是1950年的5倍。技术开发产生了掘进更深的勘探方法，增加了发现更富更深新矿体的概率。这在某种程度上抵消了矿石质量下降的不利因素。但总的来说，陆地矿产资源的逐渐枯竭将成为必然趋势。矿产资源并非取之不尽用之不竭的，而是具有不可复制性的特点，属于不可再生资源。矿藏本身就是采矿工作所需要的原料，因此采集的地点完全由矿产资源所在的位置所决定。总的说来，采矿企业的经济效益同矿产的矿产资源储备量以及生产能力之间具有非常密切的联系。

1现代化采矿工艺技术在采矿工程中的应用

采矿工程中最值得注意的就是安全问题，安全作为第一生产要素是确保采矿工程顺利进行的保证。企业无论使用什么样的技术都当将安全放在首位，在确保安全和质量的前提下积极推广现代化采矿工艺技术，提高矿产资源的开采率。

1.1空场采矿工艺技术

当今应用最为普遍的一种采矿技术是空场采矿技术，这种技术划分矿区为矿房和矿柱这两个部分，在开采的过程中，首先开采矿房当中的矿产资源，再对矿柱当中的矿产资源进行开采。在应用实践当中，矿房的回采支撑是矿柱，开采借助敞空的形式。矿柱的开采是通过工具的支撑，从而保障整个开采过程当中矿房不会出现比较大的改变。从整体上来讲，空场采矿技术能够实现较高的开采率。

1.2崩落采矿工艺

崩落采矿工艺所指的是在开采之前对矿洞中具有危险性的围岩进行崩落处理，降低开采过程中的风险因素，能够为矿产开采提供安全的生产环境。崩落采矿工艺可以划分为两大类，首先是底柱分段崩落攻击、另一类则是无底柱分段崩落工艺。前者在应用过程中应当注意阶段的高度、横断面尺寸、漏斗间距以及底柱的高度等进行合理的设计。其中底柱的高度需要结合矿石的稳定性以及应用的看到形式进行设计。如果采用漏斗底结构，每一个阶段上的分段底柱高度控制在5-7m之间名下分段的高度在11-13m之间。采用无底柱分段崩落工艺具有较高的机械化水平，能够很大程度上节省人力资源，在实际采矿过程中的应用较多。

1.3溶浸采矿工艺技术

溶浸采矿工艺技术属于化学开采方式，在开采前期对当地的地质环境进行勘探，结合矿产资源的化学与物理特性深入分析，选择合适的溶浸液灌注到矿层中，与目标对象发生一系列的化学反应，把将要开采的矿产资源固体转化为液体，能够很好地实现对矿产资源的开发。溶浸采矿工艺技术的安全系数高、对矿产资源的开采和利用率高，同时能够满足节能环保理念，是非常具有应用前景的工艺技术。

1.4充填采矿工艺技术

充填采矿技术是在回采工作面前进的时候，借助填充材料一一地填补采空区，保障采空区的支撑强度可以满足安全生产的要求。在特殊的情况下，为了确保采空区围岩的支撑强度，还能够结合应用填充材料和支架，其中向下分层充填法是比较普遍的充填采矿技术。应用充填采矿技术能够使回采的有效性大大提升，使矿产安全事故的出现率降低，从而有助于提高企业的经济效益。

1.5岩体加工工艺

此种技术可在更大范围内对岩体进行加固。以往通常应用锚杆支护，仅仅可加固岩石表层3米左右，而此技术可应用锚索直接深入岩层之中，加固更大范围的岩体。加固采场围岩及顶板应用锚索，稳固性大大增加。

采矿过程中，无论应用哪种采矿工艺，需要严格注意的是安全问题，安全有所保障之后，采矿工艺技术的有效性可随之得以提升，并可保护环境，将生态绿色与低碳环保的理念坚持下去。

2现代化采矿工艺技术的发展前景

随着时代的发展和科学技术的进步，在采矿作业中应用绿色开采技术已成为我国矿产开采事业发展的重要方面。目前在所有矿产开采中，在煤矿的开采中应用的绿色技术较多例如保水开采技术、三下采煤与减沉技术、煤与瓦斯共采技术、洁净煤技术、煤炭地下气化技术等现代化的绿色开采技术在一些大型煤矿开采工程中得到了广泛的应用，但也出现了不少的问题。因此为了促进我国矿业事业的发展，有必要对我国绿色开采技术的应用发展趋势进行探讨，以便于我们更好的开采矿产资源，为促进我国国民经济的增长和社会的可持续发展贡献绵薄之力。

就当前来看，绿色开采技术在法制成眠还相对缺乏，因而在此建议国家有关部门应不断加大私采、滥采等违规行为的打击力度，并制定相应的经济政策确保绿色开采技术具有法律方面的保障而得以顺利的实施，在此基础上加快与国际先进绿色开采技术与设备的引进和交流，引进现代化的人才，加强现有人才的培训没确保绿色施工技术得到广泛的应用，助推我国矿业事业的可持续稳健发展。

总之，就采矿作业中采矿工艺技术的应用具有十分重要的意义。作为新时期背景下的矿山企业，在采矿作业中必须始终坚持低碳环保、生态绿色的可持续发展理念和原则，并针对工程的需要采取针对性的采矿工艺技术。尽可能地应用绿色开采技术于采矿作业之中，着力实现绿色开采，在不断提高采矿工艺水平的同时提高采矿工作效率和质量，在提高企业经济效益的同时确保矿业事业发展。

3结束语

我国的经济可持续发展离不开矿产资源的合理开发与利用，开采率的提高依赖于我国先进开采工艺技术的探究与实验进度情况，使得我国矿产资源开采情况大力提高。从目前及未来发展形式来看，现代化的工艺技术应用优势较大，采矿工作安全性可显著改善，并有效提高开采质量与效益，使得我国矿业的持续化与稳定化发展得以推动。开采中，不仅要提高资源利用率。还应加以重视绿色资源在开采工艺技术中的应用，将有利于环保的新技术、新工艺与新产品用于生产实践中，最终使得矿产开采的经济、环境与社会三大效益得以同时实现。

参考文献

[1]史贵栋.现代化采矿工艺技术在采矿工程中的应用[J].科技展望，2015（02）：119-119.

[2]方红东.现代化采矿工艺技术在采矿工程中的应用[J].城市建设理论研究（电子版），2015（18）：6584-6585.

[3]刘广东，陆彦彦.现代化采矿工艺技术在采矿作业中的应用[J].中国现代采矿新技术.2014，07（15）：1573-1577.

[4]张建斌，何浩川.浅析现代化采矿工艺技术在采矿作业中的应用[J].现代能源之采矿新技术.2014，03（9）：1268-1271.

[5]陈行文，李明智.浅析采矿工程中采矿工艺技术的应用[J].地质矿产开采新型技术应用.2015，7（18）：235-238.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/669f5eda7a0b752aa3acef13.html