# 外窗淋水用附墙式增压固定支架论文和设计-张海军

### 全文摘要

本实用新型提供了一种外窗淋水用附墙式增压固定支架，固定支架包括加强底座、承重杆和淋水管，其中两个加强座分别安装在窗洞两侧，承重杆安装在两个加强座之间，承重杆上安装有连接杆，连接杆上开有淋水管通孔；所述的淋水管包括通过四通接头连接的水平淋水管和垂向淋水管，水平淋水管穿过连接杆上的通孔，通孔连接处通过钢制管帽封堵。本实用新型构造简单，操作方便，可以有效的保证淋水的质量，施工质量高。

### 主设计要求

1.一种外窗淋水用附墙式增压固定支架，其特征在于：包括加强底座、承重杆和淋水管，其中两个加强座分别安装在窗洞两侧，承重杆安装在两个加强座之间，承重杆上安装有连接杆，连接杆上开有淋水管通孔；所述的淋水管包括通过四通接头连接的水平淋水管和垂向淋水管，水平淋水管穿过连接杆上的通孔，通孔连接处通过钢制管帽封堵。

### 设计方案

1.一种外窗淋水用附墙式增压固定支架，其特征在于：包括加强底座、承重杆和淋水管，其中两个加强座分别安装在窗洞两侧，承重杆安装在两个加强座之间，承重杆上安装有连接杆，连接杆上开有淋水管通孔；所述的淋水管包括通过四通接头连接的水平淋水管和垂向淋水管，水平淋水管穿过连接杆上的通孔，通孔连接处通过钢制管帽封堵。

2.根据权利要求1所述的外窗淋水用附墙式增压固定支架，其特征在于：所述的承重杆包括通过套筒连接的两段连杆，连杆中央通过螺帽与套筒固定，连杆外端连接有直螺纹套筒，直螺纹套筒通过螺杆与加强底座固定。

3.根据权利要求1或2所述的外窗淋水用附墙式增压固定支架，其特征在于：所述的加强底座包括与窗洞连接的支脚以及安装在支脚上的底座台，支脚和窗洞之间安装有橡胶垫片，底座台中央开有螺纹孔，螺杆穿过螺纹孔固定承重杆。

4.根据权利要求1所述的外窗淋水用附墙式增压固定支架，其特征在于：所述的承重杆、连接杆和支脚为30*30mm方形钢管，套筒为34*34mm方形钢管，底座台为50*50mm方形钢管，淋水管为ø20mm镀锌圆管。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及建筑施工领域，具体是一种外窗淋水用附墙式增压固定支架。

背景技术

外窗淋水是现代建筑施工过程中必须要面对的问题，常见方法是淋水试验一般每1层设置一个横向淋水带，对有挑檐的或外窗内凹于外墙10cm以上等，引水管从被淋水层次上一层户内外窗引出，并做临时固定；而常见的方法淋水试验的水量为自来水正常水压或临时水供水，水压不符合试验要求居多，同时在操作过程中人在安全性上存在问题，易造成摔落风险。

目前，在建筑施工领域没有专用工具的情况下，只能简易的淋水带，不利于工人施工，且易造成淋水压力不足，淋水效果差，会出现二次淋水的现象（在大风情况下），给后期渗漏查找、工期、质量带来很大隐患，同时在操作过程中人在安全性上存在问题。这样极大的降低了工作效率，且无法保证工程质量，还存在安全风险。

实用新型内容

本实用新型为了解决现有技术的问题，提供了一种外窗淋水用附墙式增压固定支架，构造简单，操作方便，可以有效的保证淋水的质量，施工质量高。

本实用新型提供了一种外窗淋水用附墙式增压固定支架，包括加强底座、承重杆和淋水管，其中两个加强座分别安装在窗洞两侧，承重杆安装在两个加强座之间，承重杆上安装有连接杆，连接杆上开有淋水管通孔；所述的淋水管包括通过四通接头连接的水平淋水管和垂向淋水管，水平淋水管穿过连接杆上的通孔，通孔连接处通过钢制管帽封堵。

进一步改进，所述的承重杆包括通过套筒连接的两段连杆，连杆中央通过螺帽与套筒固定，连杆外端连接有直螺纹套筒，直螺纹套筒通过螺杆与加强底座固定。

进一步改进，所述的加强底座包括与窗洞连接的支脚以及安装在支脚上的底座台，支脚和窗洞之间安装有橡胶垫片，底座台中央开有螺纹孔，螺杆穿过螺纹孔固定承重杆。

进一步改进，所述的承重杆、连接杆和支脚为30*30mm方形钢管，套筒为34*34mm方形钢管，底座台为50*50mm方形钢管，淋水管为ø20mm镀锌圆管。

本实用新型还提供了一种外窗淋水用附墙式增压固定支架安装使用方法，包括以下步骤：

1）将所有方形钢管封头处焊接钢板宜连接使用；

2）将橡胶垫片固定在支脚底部，然后将双根支脚和底座台进行焊接，再在底座台中间部位进行开孔；

3）将两段承重杆中央插入套筒中并通过螺帽固定，承重杆外端插入直螺纹套筒，两个直螺纹套筒分别通过螺杆与底座台固定；

4）在每段承重杆上焊接一个连接杆，连接杆上开孔；

5）使水平淋水管穿过连接杆上的通孔，并通过镀锌圆管封堵，将垂向淋水管和水平淋水管通过四通接头连接；

6）进行整体拼接检查，清理材料表面毛刺，检查焊接质量、螺帽与螺杆等拼接质量。

本实用新型有益效果在于：

1、构造简单，操作方便，适用于外窗淋水人员的施工。

2、脱离了传统的施工工艺，可以有效的保证淋水的质量，施工质量高。

3、易于工人操作，提高了工作效率，安全性好。

4、携带、制作、现场安装简单，有效的保证的检查质量，且使用率高。

附图说明

图1是本实用新型外窗淋水用附墙式增压固定支架的三维效果图（2层窗使用）。

图2是本实用新型外窗淋水用附墙式增压固定支架的三维效果图（单窗使用）。

图3是本实用新型外窗淋水用附墙式增压固定支架的立面结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型作进一步说明。

本实用新型提供了一种外窗淋水用附墙式增压固定支架，结构如图1至图3所示，包括加强底座、承重杆5和淋水管2，其中两个加强座分别安装在窗洞两侧，承重杆5安装在两个加强座之间，承重杆5上安装有连接杆11，连接杆11上开有淋水管通孔；所述的淋水管2包括通过四通接头1连接的水平淋水管和垂向淋水管，水平淋水管穿过连接杆11上的通孔，通孔连接处通过钢制管帽7封堵。用于两层窗时如图2所示，两层窗之间的垂向淋水管通过四向接头连接。

所述的承重杆5包括通过套筒6连接的两段连杆，连杆中央通过螺帽10与套筒6固定，连杆外端连接有直螺纹套筒9，直螺纹套9筒通过螺杆4与加强底座固定。

所述的加强底座包括与窗洞连接的支脚12以及安装在支脚12上的底座台8，支脚12和窗洞之间安装有橡胶垫片3，底座台8中央开有螺纹孔，螺杆4穿过螺纹孔固定承重杆5。

所述的承重杆、连接杆和支脚为30*30mm方形钢管，套筒为34*34mm方形钢管，底座台为50*50mm方形钢管，淋水管为ø20mm镀锌圆管。

本实用新型还提供了一种外窗淋水用附墙式增压固定支架安装使用方法，包括以下步骤：

1）将所有方形钢管封头处焊接钢板宜连接使用；

2）将橡胶垫片固定在支脚底部，然后将双根支脚和底座台进行焊接，再在底座台中间部位进行开孔；

3）将两段承重杆中央插入套筒中并通过螺帽固定，承重杆外端插入直螺纹套筒，两个直螺纹套筒分别通过螺杆与底座台固定；

4）在每段承重杆上焊接一个连接杆，连接杆上开孔；

5）使水平淋水管穿过连接杆上的通孔，并通过镀锌圆管封堵，将垂向淋水管和水平淋水管通过四通接头连接；

6）进行整体拼接检查，清理材料表面毛刺，检查焊接质量、螺帽与螺杆等拼接质量。

7）在实际操作时，外窗淋水试验应保证淋水管位置、孔径、孔距、淋水角度，淋水管应距窗面表面≤300mm，淋水方向与外窗水平方向角度≤30°，淋水试验时间不少于12小时，淋水12小时后拆除至下一个淋水层，并观察记录该淋水范围外窗及窗周渗漏情况。

本实用新型具体应用途径很多，以上所述仅是本实用新型的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型原理的前提下，还可以作出若干改进，这些改进也应视为本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822258797.1

申请日:2018-12-30

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:授权编号:CN209613361U

授权时间:20191112

主分类号:B05B 15/62

专利分类号:B05B15/62;G01M3/02

范畴分类:23B;

申请人:龙信建设集团有限公司

第一申请人:龙信建设集团有限公司

申请人地址:226102江苏省南通市海门市瑞江南路318号

发明人:张海军;刘海永;黄顺利;李颖;高沈欢

第一发明人:张海军

当前权利人:龙信建设集团有限公司

代理人:贺翔

代理机构:32237

代理机构编号:江苏圣典律师事务所

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/66aca113259ce5f1221811c9.html