# 一种两用型自动输送布料装置论文和设计-陈中莉

### 全文摘要

本实用新型提供了一种两用型自动输送布料装置的技术方案，所述送料架的一侧转动设置用于支撑布匹的第一料架胶轴和第二料架胶轴，所述第一料架胶轴的轴线和第二料架胶轴的轴线相平行，所述第一料架胶轴和第二料架胶轴由驱动装置驱动转动；所述送料架的另一侧的两端分别设置有布匹支架，所述布匹支架之间转动设置有用于支撑布匹的多个支撑轴，多个所述支撑轴平行设置；所述布匹支架的上部设置有支撑架，所述支撑架上设置有支撑轴。本实用新型的既可以实现自动输送布料也可以实现手动输送布料，用户在使用前可以选择输送方式，使得布料或者皮革在激光切割之前就准备好自动输送布料，节约了人工成本及加工时间，有效的提高了生产效率。

### 主设计要求

1.一种两用型自动输送布料装置，包括送料架(1)，其特征是：所述送料架(1)的一侧转动设置用于支撑布匹(7)的第一料架胶轴(3)和第二料架胶轴(5)，所述第一料架胶轴(3)的轴线和第二料架胶轴(5)的轴线相平行，所述第一料架胶轴(3)和第二料架胶轴(5)由驱动装置驱动转动；所述送料架(1)的另一侧的两端分别设置有布匹支架(9)，所述布匹支架(9)之间转动设置有用于支撑布匹(7)的多个支架轴，多个所述支架轴平行设置；所述布匹支架(9)的上部设置有支撑架(4)，所述支撑架(4)上设置有支撑轴(6)。

### 设计方案

1.一种两用型自动输送布料装置，包括送料架(1)，其特征是：所述送料架(1)的一侧转动设置用于支撑布匹(7)的第一料架胶轴(3)和第二料架胶轴(5)，所述第一料架胶轴(3)的轴线和第二料架胶轴(5)的轴线相平行，所述第一料架胶轴(3)和第二料架胶轴(5)由驱动装置驱动转动；所述送料架(1)的另一侧的两端分别设置有布匹支架(9)，所述布匹支架(9)之间转动设置有用于支撑布匹(7)的多个支架轴，多个所述支架轴平行设置；所述布匹支架(9)的上部设置有支撑架(4)，所述支撑架(4)上设置有支撑轴(6)。

2.根据权利要求1所述的两用型自动输送布料装置，其特征是：所述第一料架胶轴(3)的端部安装有第一同步轮(14)，所述第二料架胶轴(5)的端部安装有第二同步轮(12)，所述驱动装置的输出轴上安装有第三同步轮(15)，所述第一同步轮(14)、第二同步轮(12)和第三同步轮(15)通过同步带(13)连接。

3.根据权利要求1或2所述的两用型自动输送布料装置，其特征是：所述第一料架胶轴(3)的两端和第二料架胶轴(5)的两端分别通过轴承、第一轴承座(2)固定在送料架(1)上。

4.根据权利要求1或2所述的两用型自动输送布料装置，其特征是：所述支架轴的两端分别通过轴承(10)、第二轴承座(8)固定在布匹支架(9)上。

5.根据权利要求1所述的两用型自动输送布料装置，其特征是：所述布匹支架(9)的截面为倒梯形。

6.根据权利要求4所述的两用型自动输送布料装置，其特征是：所述支撑架(4)的上端设置有U型凹槽(11)，所述支撑轴(6)的两端位于所述U型凹槽(11)内。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及的是激光切割布料技术领域，尤其是一种两用型自动输送布料装置。

背景技术

目前，随着激光技术的不断提高，激光切割行业的迅速发展，激光切割遍布了社会生产及应用的各个方面。虽然激光切割迅速发展了，但为之辅助的送料装置还停留在手动送料的层面上。但是手动送料效率低，耗费大量的人工成本和加工时间，已经远远满足不了目前的自动化切割需要。这是现有技术所存在的不足之处。

发明内容

本实用新型所要解决的技术问题，就是针对现有技术所存在的不足，而提供一种两用型自动输送布料装置的技术方案。本实用新型结构设计合理，既能实现电动输送布料也能实现手动输送布料，用户可以多样化的选择，操作简单实用。

本方案是通过如下技术措施来实现的：一种两用型自动输送布料装置，包括送料架，所述送料架的一侧转动设置用于支撑布匹的第一料架胶轴和第二料架胶轴，所述第一料架胶轴的轴线和第二料架胶轴的轴线相平行，所述第一料架胶轴和第二料架胶轴由驱动装置驱动转动；所述送料架的另一侧的两端分别设置有布匹支架，所述布匹支架之间转动设置有用于支撑布匹的多个支架轴，多个所述支架轴平行设置；所述布匹支架的上部设置有支撑架，所述支撑架上设置有支撑轴。

本实用新型的进一步改进还有，所述第一料架胶轴的端部安装有第一同步轮，所述第二料架胶轴的端部安装有第二同步轮，所述驱动装置的输出轴上安装有第三同步轮，所述第一同步轮、第二同步轮和第三同步轮通过同步带连接。

本实用新型的进一步改进还有，所述第一料架胶轴的两端和第二料架胶轴的两端分别通过轴承、第一轴承座固定在送料架上。

本实用新型的进一步改进还有，所述支架轴的两端分别通过轴承、第二轴承座固定在布匹支架上。

本实用新型的进一步改进还有，所述布匹支架的截面为倒梯形。

本实用新型的进一步改进还有，所述支撑架的上端设置有U型凹槽，所述支撑轴的两端位于所述U型凹槽内。

本方案的有益效果可根据对上述方案的叙述得知，本实用新型的既可以实现自动输送布料也可以实现手动输送布料，用户在使用前可以选择输送方式，使得布料或者皮革在激光切割之前就准备好自动输送布料，节约了人工成本及加工时间，有效的提高了生产效率。本实用新型可满足用户多样化的需求，提升激光切布机的自动化输送程度。

由此可见，本实用新型与现有技术相比，具有实质性特点和进步，其实施的有益效果也是显而易见的。

附图说明

图1为本实用新型的立体图。

图2为图1的主视结构示意图。

图3为图1的左视图。

图4为图1的右视图。

图中，1为送料架，2为第一轴承座，3为第一料架胶轴，4为支撑架，5为第二料架胶轴，6为支撑轴，7为布匹，8为第二轴承座，9为布匹支架，10为轴承，11为U型凹槽，12为第二同步轮，13为同步带，14为第一同步轮，15为第三同步轮，16为电动机。

具体实施方式

为能清楚说明本方案的技术特点，下面通过一个具体实施方式，并结合其附图，对本方案进行阐述。

通过附图1-4可以看出，一种两用型自动输送布料装置，包括送料架1，所述送料架1的一侧转动设置用于支撑布匹7的第一料架胶轴3和第二料架胶轴5，所述第一料架胶轴 3的轴线和第二料架胶轴5的轴线相平行，所述第一料架胶轴3和第二料架胶轴5由驱动装置驱动转动。具体的，所述第一料架胶轴3的两端和第二料架胶轴5的两端分别通过轴承、第一轴承座2固定在送料架1上；所述第一料架胶轴3的端部安装有第一同步轮14，所述第二料架胶轴5的端部安装有第二同步轮12，第一同步轮14和第二同步轮12均采用的是 48齿5M同步轮。所述驱动装置采用的是电动机16，电动机16固定在第一同步轮14和第二同步轮12下方的送料架1上，电动机16的输出轴上安装有第三同步轮15，第三同步轮 15采用的是24齿5M同步轮，所述第一同步轮14、第二同步轮12和第三同步轮15通过同步带13连接，同步带13采用的是5M-740同步带。同步带13将第三同步轮15和第一同步轮14、第二同步轮12连接起来，电动机16旋转带动第一料架胶轴3和第二料架胶轴5旋转，在第一料架胶轴3和第二料架胶轴5的中间可以放置圆筒形布匹7，在第一料架胶轴3 和第二料架胶轴5旋转运动时依靠摩擦力带动圆筒形布匹7旋转，从而实现电动输送布料的功能。

所述送料架1的另一侧的两端分别设置有倒梯形的布匹支架9，所述布匹支架9之间转动设置有用于支撑布匹7的多个支架轴，多个所述支架轴平行设置，本实用新型中设置有 6个支架轴，且均匀布置。所述支架轴的两端分别通过轴承10、第二轴承座8固定在布匹支架9上。在支架轴的上端面可以放置圆筒形布匹7，手动拉动布匹7的布片，由于与布匹7相接触的是支架轴，支架轴在布匹7的带动下做旋转运动，从而布匹7在拉力的作用下做旋转运动，而实现手动输送布料的功能。

所述布匹支架9的上部设置有支撑架4，所述支撑架4上设置有支撑轴6。具体的，所述支架的上端设置有U型凹槽11，所述支撑轴6的两端位于所述U型凹槽11内，支撑轴6起到支撑和展平布片的作用。圆筒形布匹7的布片可以绕过支撑轴6，手动拉动布匹7的布片时，布片在拉力的作用下随着支撑轴6滑动。

上述虽然结合附图对实用新型的具体实施方式进行了描述，但并非对本实用新型保护范围的限制，所属领域技术人员应该明白，在本实用新型的技术方案的基础上，本领域技术人员不需要付出创造性劳动即可做出的各种修改或变形仍在本实用新型的保护范围以内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920028273.5

申请日:2019-01-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:88(济南)

授权编号:CN209632330U

授权时间:20191115

主分类号:B23K 26/70

专利分类号:B23K26/70;B23K26/38

范畴分类:25E;

申请人:济南森峰科技有限公司

第一申请人:济南森峰科技有限公司

申请人地址:250100 山东省济南市高新区临港街道临港西路8号

发明人:陈中莉;李峰西

第一发明人:陈中莉

当前权利人:济南森峰科技有限公司

代理人:侯绪军

代理机构:37249

代理机构编号:济南舜昊专利代理事务所(特殊普通合伙) 37249

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/6782dd05c4590409102233ff.html